| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 17−21 марта 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Толкование выражений "в особых случаях" 
и "как правило" в контексте испытаний 
цистерн под давлением

Передано Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС),

Введение

1.	Согласно МПОГ/ДОПОГ перечень испытаний в рамках первоначальной и периодической проверки переносных и встроенных цистерн (в данном контексте МЭГК не рассматриваются) включает в себя испытание под давлением. Вместе с тем соответствующие положения содержат такие выражения, как 
"в особых случаях" и "как правило".

2.	Если говорить более конкретно, то необходимо отметить следующее:

2.1	В пунктах 6.7.2.19.3, 6.7.3.15.3 и 6.7.4.14.3 (первоначальная проверка и испытание) (помимо прочего) содержится следующий текст: "С согласия компетентного органа или уполномоченной им организации испытание под давлением может проводиться как гидравлическое испытание или с использованием другой жидкости или газа".

2.2	В пунктах 6.7.2.19.4 и 6.7.3.15.4 (пятилетние периодические проверки и испытания) предусматривается (помимо прочего) "как правило, гидравлическое испытание".

2.3	В пункте 6.7.4.14.4 (пятилетние периодические проверки и испытания) не содержится требование о проведении испытания под давлением.

2.4	В пункте 6.8.2.4.1 (первоначальная проверка и испытание) содержится требование о проведении "гидравлического испытания под давлением…" со ссылкой на сноску 10 следующего содержания:

В особых случаях и с согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, гидравлическое испытание под давлением может заменяться испытанием под давлением с использованием другой жидкости или другого газа, если такая операция не представляет опасности.

2.5	В пункте 6.8.2.4.2 (периодические проверки и испытание) указано, что они должны включать "как правило, гидравлическое испытание …" со ссылкой на ту же сноску.

2.6	В пункте 6.8.3.4.3 (первоначальная проверка и испытания) указано следующее: "Первое гидравлическое испытание под давлением проводится до установки теплоизоляции".

2.7	В пункте 6.8.3.4.7 указано следующее: "В случае цистерн с вакуумной изоляцией гидравлическое испытание под давлением и проверка внутреннего состояния могут, с согласия утвержденного эксперта, заменяться испытанием на герметичность и измерением вакуума".

3.	Приведенная ниже систематизированная таблица призвана облегчить понимание этих требований:

| Категория цистерн | Первоначальное испытание | Периодическое испытание |
| --- | --- | --- |
| Переносные цистерны (глава 6.7) |
| Для классов 1 и 3-9 | Испытание под давлением в виде гидравлического испытания под давлением или с использованием другой жидкости либо газа | "Как правило," испытание под давлением |
| Для неохлажденных сжиженных газов |  |  |
| Для охлажденных сжиженных газов |  | Испытание под давлением не требуется |
| Встроенные цистерны и др. (глава 6.8) |
| Для всех классов | Гидравлическое испытание под давлением со сноской "в особых случаях" | "Как правило," гидравлическое испытание со сноской "в особых случаях" |
| Для цистерн с вакуумной изоляцией |  | Возможна замена гидравлического испытания под давлением испытанием на герметичность |

Обсуждение

4.	При сравнении положений главы 6.7 и главы 6.8 можно отметить, что использование иных жидкостей для проведения испытания под давлением в случае встроенных цистерн ограничено особыми случаями, а в случае переносных цистерн такое ограничение не применяется.

5.	Кроме того, очевидно, что положения, касающиеся периодической проверки встроенных цистерн, содержат более жесткие требования, чем соответствующие положения, касающиеся переносных цистерн. В первом случае испытание под давлением разрешается заменять альтернативными методами испытания (например, НРК), а во втором случае обязательно проведение испытания под давлением (с использованием воды или других жидкостей).

6.	Выражения "как правило" и "в особых случаях", в частности, стали причиной серьезных недопониманий и споров между проверяющими органами и владельцами цистерн/перевозчиками.

7.	Утверждается, что никаких по-настоящему "особых случаев" не существует, но в некоторых областях данное выражение использовалось с целью разрешения проведения широко распространенных испытаний, например испытаний нефтяных цистерн (цистерн, рабочее давление которых составляет менее 0,5 бар).

8.	Кроме того, наличие таких неопределенных альтернативных вариантов недопустимо в стандартах, так как они приводят к размыванию обязательных требований. Согласно этим правилам, необходимо удостовериться, что любые альтернативные методы испытания удовлетворяют сопоставимому уровню требований и точности; на практике это может оказаться весьма затруднительным, поскольку опыт показывает, что результаты испытания под давлением с использованием того или иного газа могут значительно варьироваться под воздействием внешних факторов, в частности из-за тепловых воздействий окружающей среды на испытываемую цистерну.

Предложение

9.	Предлагается привести положения главы 6.8, касающиеся первоначальной и периодической проверки и испытания цистерн, в соответствие с положениями главы 6.7 для переносных цистерн и рассмотреть следующие варианты:

полное исключение выражения "в особых случаях", либо

включение четкого описания условий, при которых разрешается проведение испытания с использованием газа, и применимых критериев в целях обеспечения полной сопоставимости такого испытания с испытанием с использованием жидкости, либо

включение четкого описания условий, при которых не требуется проведения каких-либо испытаний.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.7 (A1c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2014/15.