| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 November 2013 Russian Original: French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать четвертая сессия

Женева, 27−31 января 2014 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Обновление ссылок на нормы и стандарты в Правилах, прилагаемых к ВОПОГ

Передано правительством Германии,

Резюме

Существо предложения: В ходе своей двадцать третьей сессии Комитет по вопросам безопасности по просьбе Германии обновил ряд ссылок на нормы и стандарты в Правилах, прилагаемых к ВОПОГ. Делегации Германии было предложено пересмотреть свою просьбу по ряду положений.

Предлагаемое решение: Обсудить и принять дополнительные предложения делегации Германии.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/18 ECE/TRANS/WP.15/AC.2/48, раздел 7, пункт 59.

Предложение

1.	Комитету по вопросам безопасности предлагается внести следующие изменения в Правила, прилагаемые к ВОПОГ, по состоянию на 1 января 2013 года:

| Пункт | Ссылка |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Типы защиты: (издание МЭК 79 и EN 50 014:1994 IEC 60079-0:2011). EEx (d): взрывозащищенный кожух (EN 50 018); (IEC 60079-1:2007); EEx (e): повышенная безопасность (EN 50 019);(IEC 60079-7:2006) EEx (ia) и EEx (ib): принципиальная безопасность (EN 50 020); (IEC 60079-11:2011); EEx (m): капсулирование(EN 50 028) (IEC 60079-18:2009); EEx (p): прибор в корпусе с повышенным давлением (EN 50 016); (IEC 60079-2:2007); EEx (q): наполнение порошкообразным веществом (EN 50 017)(IEC 60079-5:2007); |
| Комментарий | К сожалению, не существует общих стандартов EN и IEC. Существуют лишь стандарты EN и IEC с идентичным содержанием, например EN 60079-0 и IEC 60079-0. Учитывая тот факт, что органы по стандартизации некоторых государств-участников не являются членами ЕКС (Европейского комитета по стандартизации), предлагается делать ссылку на стандарты IEC. В качестве альтернативы можно было бы делать следующую ссылку: например, IEC 60079-0 / EN 60079-0. |
| 3.2.3.2 Примечания к перечню веществ | 8) Поскольку безопасный максимальный зазор в соответствии со стандартизированной процедурой не был измерен, данное вещество отнесено к группе взрывоопасности в соответствии со стандартом IEC 60079-20-1. |
| Комментарий | Это примечание 8 можно было бы объединить с примечанием 7. Это объединение привело бы к изменениям указаний в колонках 16 и 17 таблицы С. |
|  | Неофициальной рабочей группе по веществам можно было бы поручить подготовку этих изменений. |
| 3.2.4.2, пункт 3.1 | Технические характеристики безопасности Температура самовоспламенения согласно IEC 60079-4 (соответствует DIN 51 794)...°C ; при необходимости указать температурный класс согласно EN 50 014:1994 Температура самовоспламенения согласно IEC 60079-20-1:2010, EN 14522:2005, DIN 51 794:2003 в °C; при необходимости, указать температурный класс согласно IEC 60079-20-1:2010. |
| Комментарий | Необходимо привести определения в соответствие с терминологией действующего стандарта. |

2.	Что касается технических терминов, приводится следующая справочная информация:

Названия типов защиты на немецком, английском, французском [и русском] языках.

| Немецкий | Английский | Французский | Русский |
| --- | --- | --- | --- |
| druckfeste Kapselung | flameproof enclosure | enveloppe antidéflagrante | взрывонепроницаемая оболочка |
| erhöhte Sicherheit | increased safety | sécurité augmentée | повышенная безопасность |
| Eigensicherheit | intrinsic safety | sécurité intrinsèque | принципиально безопасная электрическая цепь |
| Vergusskapselung | encapsulation | encapsulage | капсулирование |
| Überdruckkapselung | pressurized enclosure | enveloppe à surpression interne | прибор в корпусе с повышенным давлением |
| Sandkapselung | Sandkapselung | Protection par remplissage pulvérulent | наполнение порошкообразным веществом |

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7, (A1b)).

Распространено на немецком языке ЦКСР под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/20.