| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11−14 марта 2014 года

Пункт 4.8.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 04 к Правилам № 46 (устройства непрямого обзора)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 105-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, пункты 27, 28 и 32). В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/23 с поправками, внесенными на основании пункта 27 доклада, и ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/18 с поправками, внесенными на основании пунктов 28 и 32 доклада. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Пункт 15.2.4.5.11 изменить следующим образом:

"15.2.4.5.11		Поле обзора, предписанное в пунктах ... устройств прямого и непрямого обзора (классов IV, V, VI)".

Включить новые пункты 15.2.4.5.11.1−15.2.4.5.11.3 следующего содержания:

"15.2.4.5.11.1	Если устройство непрямого обзора класса IV применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.11.2		Если устройство непрямого обзора класса V применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1−15.2.4.5.4.

15.2.4.5.11.3		Если устройство непрямого обзора класса VI применяется для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.6.1".

Включить новый пункт 15.2.4.5.12 следующего содержания:

"15.2.4.5.12		Поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, может обеспечиваться посредством использования ближайшего внешнего зеркала бокового обзора (класса V) в сочетании с широкоугольным внешним зеркалом (класса IV).

В таких случаях ближайшее внешнее зеркало бокового обзора (класса V) должно обеспечивать не менее 90% поля обзора, предписанного в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, а зеркало класса IV должно быть отрегулировано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2".

Пункты 15.2.4.5.12 и 15.2.4.5.13 (прежние), изменить нумерацию на 15.2.4.5.13 и 15.2.4.5.14, а текст исправить следующим образом:

"15.2.4.5.13		Пункты 15.2.4.5.6−15.2.4.5.12 не применяются в отношении транспортного средства, в случае которого какая-либо из частей зеркала класса V или его кожуха находится на расстоянии менее 2,4 м над уровнем грунта, независимо от его положения после регулировки.

15.2.4.5.14		Пункты 15.2.4.5.6–15.2.4.5.12 не применяются ... категории M2 или M3".

Пункт 21.10 удалить.

Пункты 21.11−21.16 (прежние), изменить нумерацию на 21.10−21.15.

Пункт 21.17 (прежний), изменить нумерацию на 21.16, а текст представить в следующей редакции:

"21.16		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений типа для существующих типов транспортных средств или устройств, не затрагиваемых поправками серии 04, которые были предоставлены в соответствии с поправками серии 02 или 03 к настоящим Правилам".

Включить новый пункт 21.17 следующего содержания:

"21.17		Независимо от положений пунктов 21.2, 21.4, 21.5, 21.13 и 21.15 выше, для целей сменных частей Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения в соответствии с поправками серии 01 к настоящим Правилам в отношении устройств непрямого обзора классов I−V, предназначенных для использования на типах транспортных средств, которые были официально утверждены до 26 января 2006 года на основании поправок серии 01 к Правилам № 46, а также в соответствующих случаях предоставлять последующие распространения этих официальных утверждений".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.