|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/62 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 14 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

164e session

Genève, 11-14 novembre 2014

Point 4.6.9 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants proposés par le GRE

Proposition de complément 8 au Règlement no 104 (marquages rétroréfléchissants)

Proposé par le Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante et onzième session (ECE/TRANS/WP.29/GRE/71, par. 61). Il est fondé sur le document portant la cote ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/65/Rev.1, non modifié. Il est présenté au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration AC.1 pour examen.

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«5.4.3.5	“F” pour les matériaux destinés au marquage des extrémités, avec bandes alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes.».

Annexe 2, point 2, lire:

«Classe du matériau de marquage: C/D/E/F2».

Annexe 3, paragraphe 1(non numéroté), ajouter à la fin:

«…Le symbole “F” désigne un matériau destiné au marquage des extrémités.».

Annexe 5,

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«2.	Marquages latéraux, arrière et/ou avant constitués de bandes (classe F)

2.1	Généralités

Les marques sont constituées de bandes rétroréfléchissantes.

2.2	Dimensions

2.2.1	Les matériaux rétroréfléchissants des dispositifs de la classe F sont constitués de bandes diagonales rouges et blanches de 100 mm de large, inclinées vers l’extérieur et vers le bas selon un angle de 45°. La surface normalisée de base est un carré de 141 mm de côté dont une moitié, selon sa diagonale, est blanche et l’autre moitié est rouge, qui représente une surface standard (voir fig. 3).

2.2.2	Chaque élément constitutif d’un matériau de marquage rétroréfléchissant doit avoir une longueur minimum correspondant au minimum à 9 surfaces normalisées telles que décrites au paragraphe 2.2.1 ci-dessus sur les gros véhicules ayant un espace de montage disponible; ce chiffre peut toutefois être ramené à un minimum de 4 surfaces normalisées sur les véhicules ne disposant que d’un espace de montage limité.»

Insérer une nouvelle figure 3, comme suit:

«Figure 3
Marquage rétroréfléchissant de la classe F

»

Annexe 6

Paragraphe 1, ajouter à la fin:

«…Les matériaux de marquage rétroréfléchissants (classe F) doivent être blancs et rouges.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«3.	Lorsque les échantillons de matériaux de la classe F sont mesurés avec un spectrophotomètre conformément aux prescriptions du document no 15 de la CIE (1971) et éclairés au moyen de l’illuminant normalisé D65 sous un angle de 45° et observés le long de la normale (géométrie 45/0), la couleur du matériau à l’état de neuf doit se trouver à l’intérieur des limites définies au paragraphe 2.31 du Règlement no 48.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«3.1	Le facteur de luminance pour la couleur rouge doit être ≥ 0,03. Pour la couleur blanche, il doit être ≥ 0,25.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.