| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/89 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11–14 ноября 2014 года

Пункты 8.4 и 15 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Прочие вопросы − 
Предложение по поправкам к Общей резолюции № 1 (ОР.1)
Соглашение 1998 года − Рассмотрение АС.3 
проектов поправок к Общей резолюции № 1 (ОР.1) 
и голосование по ним

Предложение по поправкам к Общей резолюции № 1 (ОР.1) − Проект добавления 2

Представлено представителем Австралии*

В тексте, воспроизведенном ниже, излагается предложение о включении в добавление 2 к ОР.1 технических требований к манекену 50-го процентиля WorldSID. Он был разработан в соответствии с подходом, согласованным заинтересованными сторонами на сессии Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) в июне 2014 года (ECE/TRANS/
WP.29/1110, пункты 41−44). Этот текст представляется для рассмотрения и голосования WP.29, Административному комитету Соглашения 1958 года (АС.1) и Исполнительному комитету Соглашения 1998 года (АС.3). Он дополняет предложение по новым правилам ООН, касающимся официального утверждения транспортных средств в отношении их характеристик при боковом ударе о столб (ECE/TRANS/WP.29/2014/79).

Содержание изменить следующим образом:

"Содержание

Стр.

Преамбула

I.	Изложение технических соображений и обоснования

II.	Общая резолюция (ОР.1) по соглашениям 1958 и 1998 годов, касающаяся
описания и эксплуатационных качеств испытательных инструментов
и устройств, необходимых для оценки соответствия колесных транспортных
средств, предметов оборудования и частей техническим предписаниям,
указанным в правилах и глобальных технических правилах

1.	Область применения

2.	Общие положения

3.	Специальные положения

Дополнительное приложение

Добавление 1 − [Зарезервировано для технических требований к манекену 
с достоверными биофизическими характеристиками, предназначенного 
для испытания на удар сзади (BioRID)]

Добавление 2 − Технические требования к изготовлению, подготовке
и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого
мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 
50-го процентиля)		"

Раздел II, специальные положения, пункты 3 и 3.1 изменить следующим образом:

"3.	Специальные положения

3.1	В нижеследующей таблице перечислены отдельные добавления к настоящей Общей резолюции, в которых содержатся подробные данные, касающиеся конструкции, изготовления, технического обслуживания и подготовки испытательных устройств или предметов оборудования.

| ECE/TRANS/WP.29/1101/Add. | Родовое название испытательного инструмента | Правила ООН, требующие использования испытательного инструмента/устройства | Глобальные технические правила ООН, требующие использования испытательного инструмента или устройства | Дата принятия добавления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Зарезервировано) Манекен BioRID |  |  |  |
| 2 | Манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля | № xx | № 14 | xx |

"

Дополнительное приложение изменить следующим образом:

"Добавление 1−	[Зарезервировано для технических требований к манекену с достоверными биофизическими характеристиками, предназначенного для испытания на удар сзади (BioRID)]

Добавление 2 −	Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля)

Содержание

Стр.

1.	Общие положения

Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля)

1.	Общие положения

1.1	В настоящем добавлении содержатся технические требования к антропометрическому устройству для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля), которые надлежит использовать для испытаний транспортных средств на защиту водителей и пассажиров от бокового удара. Подробные технические требования, касающиеся проектирования, сертификации и сборки/разборки мужского манекена WorldSID 50-го процентиля, были опубликованы ИСО в документе ISO 15830:2013. Соответствующие технические требования планируется включить в настоящее добавление при первой же возможности.

1.2	WP.29 внес на рассмотрение Глобальные технические правила, касающиеся бокового удара о столб, в рамках Соглашения 1998 года, а недавно и Правила ООН, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их характеристик при боковом ударе о столб в соответствии с Соглашением 1958 года. Для того чтобы обеспечить согласованность в применении требования к испытаниям в рамках настоящих Правил, крайне важно включить в справочные материалы, имеющиеся в распоряжении регулирующих органов, органов по официальному утверждению типа и технических служб, точную информацию об испытательных устройствах.

1.3	До тех пор пока соответствующие технические требования не будут включены в настоящее добавление, мужской манекен WorldSID 
50-го процентиля, используемый для нормативных испытаний в соответствии с вышеуказанными Правилами, должен собираться и сертифицироваться согласно требованиям стандарта ISO 15830:2013 для манекена с двумя предплечьями.

1.4	Подробное описание механизма измерения точки Н (инструмента точки Н), который надлежит использовать вместе с мужским манекеном WorldSID 50-го процентиля, включая размеры, приведено в стандарте ISO 15830-2:2013, чертеж номер W50-82500".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.