| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят первая сессия

Женева, 31 марта – 03 апреля 2014 года

Пункт 12 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы – Разное

Предложение по поправкам к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.7.16.4 изменить следующим образом:

"2.7.16.4	Светоотражающие материалы, официально утвержденные в качестве класса D или Е или F в соответствии с Правилами № 104 и используемые для других целей в силу национальных требований, например для рекламы;".

II.	Обоснование

1.	Необходимо внести поправки в определения в связи с введением нового маркировочного материала класса "F" с разметкой из чередующихся полос, предназначенного для автофургонов или прицепов, на которых обычно не используются контурные маркировочные материалы.

2.	Настоящая поправка позволяет избежать несоответствий между предписаниями в отношении этого нового материала класса "F" и обязательными требованиями, касающимися используемого в настоящее время материала класса "С".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.