| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 February 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

106-я сессия

Женева, 5−9 мая 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Правила № 43 (безопасные стекловые материалы)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 43 (безопасные стекловые материалы)

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) во избежание административного давления в контексте небольших стекол, которые не требуются для обеспечения обзора для водителя как спереди, так и сзади. Изменения к действующему тексту Правил № 43 ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений и зачеркиванием в случае удаленных элементов.

I.	Предложение

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Область применения

Настоящие Правила применяют:

а)	к безопасным стекловым материалам, предназначенным для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T1;

b)	к транспортным средствам категорий M, N и O в отношении установки этих материалов;

в обоих случаях исключаются:

i)	стекловые материалы для устройств освещения и световой сигнализации, и приборной доски, а также специальные пуленепробиваемые стекловые материалы и двойные окна;

ii)	небольшие пластиковые стекла, которые не требуются для обеспечения обзора для водителя как спереди, так и сзади".

Включить новый пункт 2.37 следующего содержания:

"2.37	"Небольшое стекло" означает стекло, площадь которого меньше [200] см2 и в которое невозможно вписать окружность диаметром 150 мм".

Приложение 14, пункт 4.3.4 изменить следующим образом:

"4.3.4	Для стекол, в случае которых вероятность контакта отсутствует, а также для стекол небольших стекол окон транспортных средств и всех окон прицепов (класс VIII/C) испытание на удар с помощью модели головы не проводят. Небольшим окном считается окно, в проем которого невозможно вписать окружность диаметром 150 мм".

Приложение 16, пункт 4.3.4 изменить следующим образом:

"4.3.4	Для стекол, в случае которых вероятность контакта отсутствует, таких как стекла окон прицепов, а также для стекол небольших стекол и [всех] стекол окон прицепов окон транспортных средств, испытание на удар с помощью модели головы не проводят. Небольшим окном считается окно, в проем которого невозможно вписать окружность диаметром 150 мм".

II.	Обоснование

1.	Существующее определение небольшого стекла, содержащееся в приложениях 14 и 16, перенесено в пункт 2, касающийся определений, и дополнено следующим образом: к числу критериев выбора небольшого стекла относят значение максимальной площади во избежание любых отступлений от первоначальной мысли.

2.	Из-за своих размеров (в общей сложности 200 см2) небольшие стекла уже не подпадают под действие положений о проведении испытания на удар с помощью модели головы, поскольку они не представляют никакой проблемы с точки зрения пассивной безопасности. Предлагаемое значение в 200 см2 подлежит обсуждению.

3.	Кроме того, небольшие пластиковые стекла, которые не требуются для обеспечения обзора для водителя как спереди, так и сзади, не представляют никакой проблемы и с точки зрения активной безопасности, так как они предназначены исключительно для эстетических целей либо для лучшего освещения салона. Настоящее предложение можно резюмировать при помощи следующей таблицы:

# Таблица, обусловливающая необходимость получения официального 
утверждения на основании Правил № 43 ООН

| Область применения Правил № 43 ООН | Стекла, обеспечивающие обзор для водителя спереди | Стекла, обеспечивающие обзор для водителя сзади | Стекла, которые не требуются для обеспечения обзора для водителя как спереди, так и сзади |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластиковые стекла обычного размера | ДА | ДА | ДА |
| Небольшие пластиковые стекла | ДА | ДА | НЕТ |

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.