|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2015/17/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 7 avril 2015 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-septième session

Genève, 22-26 juin 2015

Point 3) de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage

Disposition spéciale 335

Communication de l’expert de la Norvège

La disposition spéciale 335 est affectée aux matières dangereuses pour l’environnement non spécifiées, c’est-à-dire au No ONU 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. et au No ONU 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

En Norvège, nous avons constaté que certains transporteurs routiers avaient mal interprété la disposition correspondante dans l’ADR et déclassé par erreur les marchandises dangereuses du point de vue de l’environnement.

Afin d’éviter une telle confusion, nous souhaitons proposer des modifications d’ordre rédactionnel au libellé actuel.

Proposition

Modifier la disposition spéciale 335 comme suit (le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est biffé):

«Les mélanges de matières solides non soumises au présent Règlement et de matières liquides ou solides dangereux dangereuses du point de vue de l’environnement doivent être classés sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Chaque engin de transport doit être étanche lorsqu’il est utilisé comme conteneur en vrac. Si du liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport le mélange doit être classé sous le No ONU 3082.

Les paquets colis et les objets scellés ne sont pas soumis au présent Règlement s’ils contiennent moins de:

10 ml: d’un liquide dangereux du point de vue de l’environnement complètement absorbé dans un matériau solide mais ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de

10 g d’un solide dangereux pour l’environnement.».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2015-2016, adopté par le Comité à sa septième session (voir to ST/SG/AC.10/C.3/92, par. 95, et ST/SG/AC.10/42, par. 15).