UN/SCETDG/47/INF.19R

Комитет экспертов по перевозке опасных грузов 
и Согласованной на глобальном уровне системе

классификации и маркировки химических веществ

Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов

Сорок седьмая сессия

Женева, 22-26 Июнь 2015 г. Пункт 6 (c) предварительной повестки дня Различные предложения о внесении поправок в Типовые правила по перевозке опасных грузов. Маркировка и знаки опасности

Предложение по пересмотру пункта 5.2.2.2.2 Типовых правил

Передано правительством Российской Федерации[1]

Введение

- Ссылка на документы:

- Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations (18th Revised Edition). ST/SG/AC.10/1/Rev.18 (Vol. I, II). ISBN 13: 9789210561600.

- ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

- Правила перевозок опасных грузов  в прямом международном железнодорожном сообщении между Российской Федерацией и Финляндской Республикой. Приложение  к Соглашению между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта и связи Финляндской Республики о реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о перевозках опасных грузов в российско-финляндском прямом международном железнодорожном сообщении.

2.	В пункте 5.2.2.2.2 главы 5.2 «Маркировка и знаки опасности» Типовых Правил ООН  (18-е издание) приведены образцы знаков опасности и их описание.

3.	Однако в Российской Федерации, учреждениям, осуществляющим подготовку персонала, стало известно о том, что наличие многократно повторяющейся текстовой и числовой информации, большой массив информации в неструктурированном виде, а также наличие ошибок в пункте 5.2.2.2.2  создаёт для участников перевозки определенные проблемы с её правильным толкованием и восприятием.

4. В Российской Федерации имеется многолетний положительный опыт [b, c] представления информации о маркировке и знаках опасности в структурированном виде.

Предложение

5.	В этой связи Российская Федерация предлагает изложить информацию пункта 5.2.2.2.2 главы 5.2 «Маркировка и знаки опасности» в табличной форме с распределением многократно повторяющихся текстовых и числовых данных по графам, удалив при этом излишнюю информацию, а также устранив ошибки.

6. Изложить пункт 5.2.2.2.2 в виде, представленном в приложении.

Обоснование

7.	Данная поправка устраняет ошибки в пункте 5.2.2.2.2,  создаёт для участников перевозки условия, направленные на правильное толкование и восприятие маркировки и знаков опасности.

Обеспечение применения

8.	Никаких трудностей с обеспечением применения не предвидится.

5.2.2.2.2 	Образцы знаков опасности

| Номер знака | Номер подкласса, наименование подкласса. Категория | Символ: цвет | Фон знака | Цифра(ы) в нижнем углу знака (цвет цифры) | Изображение знака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс 1. Взрывчатые вещества и изделия |
| 1 | Подклассы 1.1, 1.2, 1.3 | Взрывающаяся бомба: черный | Оранжевый | 1 (черный) |  | - место для указания подкласса – остается незаполненным, если взрывоопасность является дополнительным видом опасности - место для указания группы совместимости - остается незаполненным, если взрывоопасность является дополнительным видом опасности |
| 1.4 | Подкласс 1.4 | Цифры 1.4: черный. Высота цифр около 30 мм, толщина около 5 мм (для знака размером 100 ×100 мм) | Оранжевый | 1 (черный) |  | - место для указания группы совместимости - остается незаполненным, если взрывоопасность является дополнительным видом опасности |
| 1.5 | Подкласс 1.5 | Цифры 1.5: черный. Высота цифр около 30 мм, толщина около 5 мм (для знака размером 100 ×100 мм) | Оранжевый | 1 (черный) |  | - место для указания группы совместимости - остается незаполненным, если взрывоопасность является дополнительным видом опасности |
| 1.6 | Подкласс 1.6 | Цифры 1.6: черный. Высота цифр около 30 мм, толщина около 5 мм (для знака размером 100 ×100 мм) | Оранжевый | 1 (черный) |  | - место для указания группы совместимости - остается незаполненным, если взрывоопасность является дополнительным видом опасности |
| Класс 2. Газы |
| 2.1 | Подкласс 2.1. Воспламеняющиеся газы (за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 5.2.2.2.1.6 d)) | Пламя: черный или белый | Красный | 2 (черный или белый) |  |  | - |
| 2.2 | Подкласс 2.2. Невоспламеняющиеся неядовитые газы | Газовый баллон: черный или белый | Зеленый | 2 (черный или белый) |  |  | - |

| Номер знака | Номер подкласса, наименование подкласса. Категория | Символ: цвет | Фон знака | Цифра(ы) в нижнем углу знака (цвет цифры) | Изображение знака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Подкласс 2.3. Ядовитые газы | Череп и скрещенные кости: черный | Белый | 2 (черный) |  | - |

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

| 3 | - | Пламя: черный или белый | Красный | 3 (черный или белый) |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Класс 4

| 4.1 | Подкласс 4.1. Легковоспламеняю-щиеся твердые вещества | Пламя: черный | Белый с семью вертикальны- ми красными полосами | 4 (черный) |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Подкласс 4.2. Самовозгорающие- ся вещества | Пламя: черный | Верхняя половина белая, нижняя – красная | 4 (черный) |  | - |
| Номер знака | Номер подкласса, наименование подкласса. Категория | Символ: цвет | Фон знака | Цифра(ы) в нижнем углу знака (цвет цифры) | Изображение знака | Примечание |
| 4.3 | Подкласс 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | Пламя: черный или белый | Синий | 4 (черный или белый) |  |  | - |

Класс 5

| 5.1 | Подкласс 5.1. Окисляющие вещества | Пламя над окружностью: черный | Желтый | 5.1 (черный) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Подкласс 5.2. Органический пероксид | Пламя: черный или белый | Верхняя половина красная, нижняя – жёлтая | 5.2 (черный) |  |  | - |

Класс 6

| 6.1 | Подкласс 6.1. Ядовитые вещества | Череп и скрещенные кости: черный | Белый | 6 (черный) |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Номер знака | Номер подкласса, наименование подкласса. Категория | Символ: цвет | Фон знака | Цифра(ы) в нижнем углу знака (цвет цифры) | Изображение знака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Подкласс 6.2. Инфекционные вещества | Три полумесяца, наложенные на окружность: черный | Белый | 6 (черный) |  | В нижней половине знака могут быть надписи "ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО" и "В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" |

Класс 7. Радиоактивные материалы

| 7A | Категория I – Белая | Трилистник: черный | Белый | 7 (черный) |  | В нижней половине знака обязательный текст: "RADIOACTIVE" "CONTENTS ..." "ACTIVITY ..." За словом "RADIOACTIVE" должна следовать одна красная вертикальная полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7B | Категория II – Желтая | Трилистник: черный | Верхняя половина: желтый с белой каймой, нижняя половина: белый | 7 (черный) |  | В нижней половине знака обязательный текст: "RADIOACTIVE" "CONTENTS ..." "ACTIVITY ..." В черном прямоугольнике: "TRANSPORT INDEX" За словом "RADIOACTIVE"должны следовать две красные вертикальные полосы |

| Номер знака | Номер подкласса, наименование подкласса. Категория | Символ: цвет | Фон знака | Цифра(ы) в нижнем углу знака (цвет цифры) | Изображение знака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7C | Категория III – Желтая | Трилистник: черный | Верхняя половина: желтый с белой каймой, нижняя половина: белый | 7 (черный) |  | В нижней половине знака обязательный текст: "RADIOACTIVE" "CONTENTS ..." "ACTIVITY ..." В черном прямоугольнике: "TRANSPORT INDEX" За словом "RADIOACTIVE" должны следовать три красные вертикальные полосы |
| 7E | Делящийся материал класса 7 | - | Белый | 7 (черный) |  | В верхней половине знака – "FISSILE" В нижней половине знака в черном прямоугольнике: "CRITICALITY SAFETY INDEX" |

Класс 8. Коррозионные вещества

| 8 | - | Жидкость, выливающаяся из двух стеклянных пробирок и поражающая руку и металл: черный | Верхняя половина белая, нижняя – черная с белой каймой | 8 (белый) |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия, включая экологически опасные вещества

| Номер знака | Номер подкласса, наименование подкласса. Категория | Символ: цвет | Фон знака | Цифра(ы) в нижнем углу знака (цвет цифры) | Изображение знака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | - | Семь вертикальных полос в верхней половине: черный | Белый | 9 с подчеркиванием (черный) |  | - |

# Text boxes

UN/SCETDG/47/INF.19R

3

4

UN/SCETDG/47/INF.19R

UN/SCETDG/47/INF.19R

5

6

UN/SCETDG/47/INF.19R

UN/SCETDG/47/INF.19R

7

8

UN/SCETDG/47/INF.19R

UN/SCETDG/47/INF.19R

9