| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 23−27 марта 2015 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Доклады неофициальных рабочих групп

Краткий отчет Вюрцбургской неофициальной рабочей группы по трансграничному утверждению цистерн в практике государств − членов Европейского союза − возможность расширения сферы применения TPED, сессия которой состоялась 28−30 ноября 2014 года на Майне

Передано правительством Германии,

I.	Участники

1.	В работе сессии неофициальной рабочей группы приняли участие представители Бельгии, Германии, Италии, Польши, Соединенного Королевства, Финляндии и Франции.

II.	Документы совещания и справочные документы

2.	В распоряжении участников были следующие документы и справочные документы:

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/48 (МСАГВ) (Согласование процедур утверждения и проверки цистерн, предназначенных для перевозки веществ класса 2, и цистерн, предназначенных для перевозки веществ классов 3−9);

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132 (Доклад осенней сессии Совместного совещания 2013 года), пункт 9;

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132/Add.1 (Доклад Рабочей группы по цистернам, сентябрьская сессия Совместного совещания 2013 года), пункт 18;

Протокол совещания Комитета по перевозке опасных грузов Европейского союза (12 декабря 2013 года), пункт 5;

Проект протокола совещания Комитета по перевозке опасных грузов Европейского союза (6 июня 2014 года), пункт 4.

III.	Предмет обсуждения

3.	В связи с вышеупомянутым предложением МСАГВ был поднят вопрос о том, можно ли привести систему официального утверждения и испытания цистерн, не предназначенных для перевозки газов, в соответствие с системой директивы, касающейся переносного оборудования, работающего под давлением (TPED), в случае цистерн и сосудов для газов. Помимо этого, на совещании, состоявшемся 6 июня 2014 года, Европейская комиссия просила также рассмотреть другие процедуры официального утверждения в рамках дальнейших обсуждений. Кроме того, имеются значительные проблемы, связанные с различными видами практики, существующими в отдельных государствах ЕС/ДОПОГ в отношении использования иностранных разрешений на изготовление цистерн и выдачи свидетельств ДОПОГ об официальном утверждении цистерн, изготовленных за рубежом.

IV.	Конкретные вопросы для обсуждения неофициальной рабочей группой

4.	В рамках подготовки к сессии неофициальной рабочей группы следующие вопросы были идентифицированы как подлежащие обсуждению в первую очередь:

Является ли система TPED успешной или может ли она, независимо от расширения области ее применения, быть улучшена с точки зрения толкования ее положений и ее применения властями и уведомленными органами?

Может ли она использоваться в качестве образца для официальных утверждений других цистерн или тары или может ли область ее применения быть соответственно расширена напрямую?

Какова современная практика официальных утверждений тары и цистерн в различных государствах?

Какие выводы можно сделать на этой основе?

Следует ли включить в МПОГ/ДОПОГ или европейское законодательство соответствующие решения?

V.	Подход

5.	Сначала участники согласились не обсуждать вопросы, касающиеся официального утверждения тары, в качестве приоритетных. Они, однако, предположили, что эти вопросы будут рассмотрены в рамках дальнейшей деятельности.

6.	Затем они решили, что начнут с обсуждения всех вопросов, связанных с TPED, а во второй части рассмотрят дополнительные вопросы, касающиеся официального утверждения типа, испытаний цистерн и выдачи свидетельств ДОПОГ об официальном утверждении.

7.	На основе презентации Power Point, сделанной г-ном М. Богартом (Бельгия), и подготовленной Германией таблицы, которая была доработана в ходе встречи, участники проиллюстрировали проблемы, связанные с применением TPED, и практику официального утверждении и испытания цистерн в отдельных государствах.

VI.	Результаты

8.	В государствах − членах ЕС TPED толкуется по-разному во многих областях; как следствие, она также по-разному реализуется на практике в зависимости от государства-члена (см. приложение).

9.	Система TPED еще нуждается в оптимизации, и ее использование необходимо усовершенствовать до того, как рассматривать возможность расширения области ее применения.

10.	Среди прочего, имеются проблемы в таких областях, как:

покупка официального утверждения типа (отсутствует система взаимного информирования в случае отклонения "предварительных испытаний" типов конструкции);

роль и задачи группы уведомленных органов (УО);

роль и задачи группы сотрудничества в деле надзора за рынком (АДСО);

надзор за должностными лицами уведомленных органов (ДЛУО) со стороны специально уполномоченного органа;

осуществление надзора за рынком.

11.	Поэтому рабочая группа считает целесообразным добиваться улучшения этой ситуации в МПОГ/ДОПОГ и включения в эти правила решений проблем, связанных с официальным утверждением и испытаниями цистерн.

VII.	Выводы и необходимость действий

Рабочая группа изложила отдельные вопросы в разделе VIII ниже.

МПОГ/ДОПОГ:

Конкретные предлагаемые формулировки в подразделе 6.8.2.7 и разделе 6.2.5.

Использование технических правил − вопрос, подлежащий рассмотрению на Совместном совещании.

Подготовка краткого доклада с приложениями в качестве документа для рассмотрения на следующей сессии Совместного совещания.

TPED:

Устные доклады группе УО и группе АДСО и передача доклада рабочей группы Комитету ЕС по перевозке опасных грузов для информации и дальнейшего обсуждения.

VIII.	Выводы и будущая работа

A.	Цели и действия на уровне Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Цель 1/СС: общие требования, предъявляемые к назначению проверяющих органов.

Действие 1/СС: изменить "1.8.7".

Цель 2/СС: цистерны, первоначально официально утвержденные одним компетентным органом, могут проходить первоначальную и периодическую проверку в другой стране (проводимую органом, назначаемым этой другой страной).

Действие 2/СС: завершить действие 1, добавить положение, аналогичное пункту 6.8.2.4.6 МПОГ.

Цель 3/СС: включить в МПОГ/ДОПОГ обширный перечень признанных проверяющих органов.

Действие 3/СС: поручить секретариату (ОТИФ/ЕЭК ООН) сбор информации и ее размещение на своем веб-сайте.

Цель 4/СС: в случае изготовления цистерн, официально утвержденных другой страной, ограничить национальные требования рассмотрением документа с существующим официальным утверждением типа, выданного национальным компетентным органом или назначенным проверяющим органом, если только не предусмотрены конкретные технические национальные положения (например, оценка возможностей функционирования при температуре −40 °С).

Действие 4/СС: добавить новый текст в подраздел 6.8.2.3.

Цель 5/СС: отменить национальное требование в отношении дублирования существующих официальных утверждений цистерн при импорте автоцистерны.

Действие 5/СС: добавить новый текст в раздел 9.7.2 (перекрестная ссылка на главу 6.8).

Цель 6/СС: гармонизировать практику в отношении использования национальных технических правил.

Действие 6/СС: изменить раздел 6.2.5 и подраздел 6.8.2.7, как изложено выше в таблице.

B.	Цели и действия на уровне АДСО/УО TPED

Цель 1/TPED: усовершенствовать процесс применения TPED и публикацию новых руководящих принципов.

Действие 1/TPED: подтвердить мандат, выданный на первом совещании АДСО = группа АДСО проверяет и подтверждает руководящие принципы, подготовленные группой УО + выяснить, какие руководящие принципы находятся в их компетенции и какие должны быть на уровне СС + руководящие принципы, опубликованные на веб-сайте ЕК.

Цель 2/TPED:

Действие 2/TPED:

Цель 3/TPED: уточнение вопросов, находящихся на рассмотрении группы УО.

Действие 3/TPED: комментарии председателя АДСО в отношении:

"компетентного органа" в соответствии с P 200 и 6.8, класс 2;

уточнения роли органов типа B в группе УО;

обеспечения обратной связи относительно пересмотренного круга ведения группы УО (последний пункт).

C.	Цели и действия на уровне Европейской комиссии

Цель 1/ЕК: уточнить уровень участия и поддержки со стороны ЕК + проинформировать их о мерах, принятых на уровне СС и TPED.

Действие 1/ЕК: предложить в качестве пункта повестки дня для обсуждения на декабрьской сессии Комитета по ПОГ.

Цель 2/ЕК: отправить ГЧ напоминание о выдвижении кандидатов в АДСО и УО.

Действие 2/ЕК: просить ЕК направить напоминания.

Цель 3/ЕК: уточнить ситуацию в отношении информационно-коммуника-ционной системы для надзора за рынком.

Действие 3/ЕК: спросить ЕК, применяется ли та же система, что и в Генеральном директорате по предпринимательству и промышленности.

Приложение

| Вопросы | Правила МПОГ/ДОПОГ/ (ВОПОГ)/ TPED | Нынешняя практика | Меры | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные структуры TPED | TPED | Группа АДСО + группа УО |  |  |
| Роль группы АДСО | Статья 28 TPED | В настоящее время: надзор за рынком + политика уведомления Мандат, выданный на первом совещании: роль "Комитета ГЧ" | – Обсуждение вопроса о роли группы АДСО на следующем совещании Комитета по ПОГ в декабре: подтвердить мандат, выданный на первом совещании АДСО = группа АДСО проверяет и подтверждает руководящие принципы, подготовленные группой УО + руководящие принципы, опубликованные на веб-сайте ЕК – Статья17 Применение |  |
| Роль группы УО | Статья 29 TPED | Первоначально: для всех УО типов А и В обмен опытом, координация между органами и разработка руководящих принципов, касающихся применения TPED В настоящее время: только для УО типа А, выработка обязательных руководящих принципов | – Уточнить ограничение типом А, выяснить, какие руководящие принципы еще предстоит обсудить на уровне ЕС, уточнить систему, позволяющую направлять вопросы для рассмотрения на Совместном совещании МПОГ/ДОПОГ/ ВОПОГ |  |
| Роль Комиссии | Статья 20 TPED | Комиссия должна рассмотреть результат работы группы АДСО + УО и опубликовать руководящие принципы | – Проверить с Комиссией отсутствие согласования с пунктом 4 статьи 20 – Проверить, какие руководящие принципы должны обсуждаться только на Совместном совещании МПОГ/ ДОПОГ/ВОПОГ – Проверить обеспечение участия УО в группе УО + напомнить государствам-членам о необходимости определить уведомляющие органы − обеспечить перекрестные ссылки со списком организаций, уведомленных и назначенных в соответствии с новым подходом – Сотрудничество с ГД по предпринимательству и промышленности – Статья 25 Действия Комиссии в случае жалобы или сомнения − процедуры |  |
| Роль государств-членов/ уведомляющих органов | Статья 17 TPED | Обмен электронными почтовыми сообщениями между странами, ходатайствующими о принятии мер/проведении оценки | – Использование информационно-коммуникационной системы для надзора за рынком как системы связи между (уведомляющими) органами |  |
| Выдача официальных утверждений типа тары | Глава 6.1 | Германия: ответственность Федерального института исследований и испытаний материалов (ВАМ) Германии |  | Вопросы, касающиеся тары, не подлежат обсуждению Примечание: глава 6.7 также не подлежит обсуждению |
| Использование национального официального утверждения типа для изготовления тары в другом государстве |  | Практика: официальные утверждения, выданные BAM, могут использоваться за рубежом только там, где страна изготовления дала свое согласие, а изготовитель согласен на мониторинг со стороны надзорного органа, признанного BAM |  |  |
| Изготовление тары с использованием официального утверждения типа, выданного в другом государстве |  | Германия: этот вопрос не регулируется законодательством |  |  |
| Надзор за изготовлением тары в государстве, не выдававшем официального утверждения типа |  | Германия: этот вопрос не регулируется законодательством |  |  |
| Выдача официальных утверждений типа цистерн, не подпадающих под действие директивы TPED | Глава 6.8 | Германия: ответственность BAM, назначенного в соответствии с национальным законодательством | Аккредитация органов в соответствии с ISO 17020 − ДА |  |
|  |  | Бельгия: национальный орган типа А, аккредитованный в соответствии с ISO 17020 + признан компетентным органом − список опубликован на национальном веб-сайте Финляндия: национальный орган типа А в соответствии с ISO 17020 (официально не аккредитован) + признан компетентным органом − список опубликован на национальном веб-сайте Франция, Италия: выдан компетентным органом (министерством или ведомством) Польша: национальный орган типа А, аккредитованный в соответствии с ISO 17020 (только 1 ТДТ) + назначен в соответствии с национальным законодательством Соединенное Королевство: выдан Агентством сертификации транспортных средств VCA (правительственное учреждение), назначенным компетентным органом (министерство) | Аккредитация государственного учреждения в соответствии с ISO 17020 − НЕТ См. 1.8.6: компетентный орган, его представитель или проверяющий орган Эта идея актуальна также для цистерн, не предназначенных для перевозки веществ класса 2 |  |
| Изготовление цистерн, не подпадающих под действие директивы TPED, с использованием официального утверждения типа, выданного другим государством |  | Германия, Соединенное Королевство: этот вопрос не регулируется законодательством, практика неясна Бельгия: королевский указ от 28/6/2009: иностранное официальное утверждение типа не используется + на практике: можно воспользоваться технической информацией и сделать ее национальным официальным утверждением, выдаваемым национальным признанным органом Финляндия: как и в Бельгии, использование иностранного официального утверждения типа запрещается в соответствии с постановлением правительства Польша: отсутствие регулирования; практика, как в Бельгии Италия: использование иностранного официального утверждения типа не разрешается в соответствии с декретом | Примечание: не регулируется МПОГ/ДОПОГ См. также вопрос по пункту 9.1.3.1 − необходимо согласование |  |
| Надзор за изготовлением цистерн в государстве, не выдававшем официального утверждения типа |  | Германия: этот вопрос не регулируется законодательством Так же, как ответ на предыдущий вопрос |  |  |
| Проведение первоначальных испытаний и проверки цистерн, изготовленных в соответствии с официальным утверждением типа, выданным другим государством |  | Германия: этот вопрос специально не регулируется законодательством; основная ответственность немецких уведомленных органов; начиная с 2015 года только органы, имеющие дополнительную аккредитацию Так же, как ответы на предыдущие вопросы |  |  |
| Свидетельство ДОПОГ о допущении к перевозке | 9.1.2.1, четвертое предложение в сочетании с 9.1.3.1 | Германия: официально утвержденный эксперт по движению автотранспортных средств и некоторые технические службы − назначаются в соответствии с законодательством Франция, Италия, Бельгия: министерства выдают свидетельства об официальном утверждении типа согласно требованиям ДОПОГ Соединенное Королевство: государственное учреждение "Агентство лицензирования водителей и автомобилей (DVSA)" Польша: государственное учреждение "Управление технического надзора на транспорте (ТДТ)" Финляндия: утвержденные органы автоинспекции − от имени Агентства по безопасности на транспорте |  |  |
| Регистрация автоцистерны в государстве, в котором не было выдано официальное утверждение типа цистерны МПОГ/ДОПОГ (не подпадающей под действие TPED) и/или в котором не были проведены первоначальные испытания и проверка | 9.1.2.1, четвертое предложение в сочетании с 9.1.3.1 и 9.7.2 | Германия: как указано выше, и, при необходимости, с участием экспертов/органов, отвечающих за первоначальные и периодические испытания и проверки цистерн Бельгия: техническая проверка транспортного средства + на практике часто также периодическая проверка цистерны + (всегда) выдача второго, национального свидетельства об утверждении цистерны (за исключением цистерн, подпадающих под действие TPED) Соединенное Королевство: техническая проверка транспортного средства, принятие свидетельства на цистерну | – Оценка использования национальных технических правил, против которых возражает одно из государств-членов − 2 вопроса: по классу 2 и не по классу 2 | – Отсутствие согласования на данный момент |
|  |  | Франция: невозможно без национального официального утверждения цистерны? |  |  |
|  |  | Италия: невозможно без национального официального утверждения цистерны (за исключением цистерн, подпадающих под действие TPED) | Правовая или практическая ситуация? |  |
|  |  | Польша: техническая проверка транспортного средства, принятие свидетельства на цистерну, но при условии технической проверки, проводимой ТДТ |  |  |
|  |  | Финляндия: техническая проверка транспортного средства, принятие свидетельства на цистерну при условии технической проверки + выдача нового национального свидетельства об утверждении (за исключением цистерн, подпадающих под действие TPED) |  |  |
|  |  |  | Вопрос: кто на практике маркирует цистерну как соответствующую национальному требованию в отношении −40 °C в случае TPED? |  |
| Тот же вопрос, что и выше, но в отношении цистерн, подпадающих под действие TPED |  | Никакого дополнительного утверждения цистерн, подпадающих под действие TPED |  |  |
| Использование технических правил | 6.2.5/6.8.2.7 МПОГ/ДОПОГ | Уведомление секретариатов ОТИФ/ЕЭК ООН о национально признанных правилах, используемых на национальном уровне | – Система оценки (блок-схема) использования национально признанных правил | – Изменить второй абзац: Компетентный орган передает в секретариат ОТИФ/ЕЭК ООН предлагаемые технические правила для их признания. Секретариат немедленно предоставляет эту информацию всем Договаривающимся сторонам. Если только какая-либо Договаривающаяся сторона не выдвинет возражений в письменном виде в течение шести месяцев после полученного от секретариата уведомления, эти правила могут использоваться всеми Договаривающимися сторонами. В течение этого шестимесячного периода, предусмотренного для представления возражений, технические правила не могут использоваться Секретариат информирует все Договаривающиеся стороны Если какая-либо Договаривающаяся сторона возражает против использования этих технических правил, они используются только в Договаривающихся сторонах, где эти технические правила были признаны, или в Договаривающихся сторонах, которые не возражают против их использования – Может ли наноситься маркировка "Pi" на оборудование, изготовленное в соответствии с национальными правилами, не принятыми какой-либо Договаривающейся стороной? |
| Требования к аккредитации | 1.8.6 МПОГ/ДОПОГ | В настоящее время в отношении сосудов и цистерн для класса 2: аккредитация в соответствии с ISO 17020 Текущая ситуация на практике в случае грузов, не относящихся к классу 2: Бельгия, Польша: цистерны МПОГ/ДОПОГ − требования к типу A ISO 17020 (также для официального утверждения типа) + национальные предписания | Нет принципиальных проблем с аккредитацией в соответствии с ISO 17020 в качестве одного из минимальных требований, предъявляемых к органам, признанным компетентным органом для официального утверждения типа, проверок и т.д. | Примечание: также может быть составлен список признанных органов или компетентных органов для предоставления официальных утверждений ООН |
|  |  | Финляндия: цистерны МПОГ/ДОПОГ − требования к типу A ISO 17020 + национальные положения, но без требования в отношении аккредитации (также для официального утверждения типа) | Различные современные системы потребуют переходного периода |  |
|  |  | Франция: цистерны МПОГ/ДОПОГ − тип А ISO 17020 для первоначальной и периодической проверки + национальные требования, официальное утверждение типа контейнеров-цистерн. Выдача официального утверждения типа осуществляется компетентным органом | Проверить дополнительные национальные требования, предъявляемые в настоящее время в различных странах Предлагаемый текст: "1.8.6−1.8.7−…" Когда эти положения будут согласованы и введены в действие, можно ли будет обеспечить для ДОПОГ, как и для МПОГ, возможность периодической проверки иностранных цистерн в вашей стране вашим признанным органом? Различные позиции за столом переговоров Составить список признанных органов для цистерн МПОГ/ДОПОГ (всех классов) во всех Договаривающихся сторонах и разместить его на веб-сайте ЕЭК ООН Обсуждение "обязанности по уведомлению" компетентных органов; а если орган не включен в список? Может ли цистерна по-прежнему приниматься в других Договаривающихся сторонах? |  |
|  |  | Германия: цистерны МПОГ/ДОПОГ − тип А ISO 17020 для первоначальной и периодической проверки. В настоящее время: BAM выдает официальное утверждение типа, техническую оценку официального утверждения типа уведомленными органами типа А (только для тех из них, которые были официально утверждены в Германии) Италия: цистерны МПОГ/ДОПОГ − министерство, компетентное выдавать официальное утверждение типа; для первоначальной и периодической проверки официальная аккредитация не требуется; для проверок в соответствии с МПОГ: список признанных экспертов − либо в рамках УО ISO 17020, либо в соответствии с национальными требованиями Соединенное Королевство: цистерны МПОГ/ ДОПОГ − аккредитация в соответствии с ISO 17020 + национальные положения |  |  |
| "Компетентный орган" по P 200 и 6.8, класс 2 |  | Для изготовления, первоначальных и периодических проверок оборудования для класса 2 → система TPED Для других требований (контроль заправочных центров и т.д.) → национальный компетентный орган |  |  |

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2015/13.