| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 Novembe 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды

Семидесятая сессия

Женева,13−16 января 2015 года

Пункт 3 а) предварительной повестки дня

Транспортные средства малой грузоподъемности −
Правила № 68 (измерение максимальной скорости, 
включая электромобили), № 83 (выбросы загрязняющих
веществ транспортными средствами категорий M1 и N1), 
№ 101 (выбросы CO2/расход топлива) и № 103 
(сменные устройства для предотвращения загрязнения)

Предложение по новому дополнению к поправкам серии 07 к Правилам № 83 (выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами категорий M1 и N1)

Представлено экспертом от Нидерландов

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов, и в его основу положен неофициальный документ GRPE-69-15. Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы исключить определение "транспортные средства, предназначенные для удовлетворения особых социальных потребностей", поскольку такие транспортные средства больше не предусмотрены в поправках серии 07 к Правилам № 83 ООН и это соответствует этапу Евро 6 Регламента Европейского союза (ЕС) № 715/2007 и Исполнительного регламента (EC) № 692/2008. Изменения к тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае добавлений и поправок и зачеркиванием в случае исключенных положений.

I.	Предложение

Пункт 2.26 исключить:

"2.26		"транспортные средства, предназначенные для удовлетворения особых социальных потребностей" означают дизельные транспортные средства категории М1, которые представляют собой либо:

а)	транспортные средства специального назначения с контрольной массой, превышающей 2 000 кг3;

b)	либо транспортные средства с контрольной массой, превышающей 2 000 кг, и предназначенные для перевозки семи или более пассажиров, включая водителя, за исключением, начиная с 1 сентября 2012 года, транспортных средств категории М1,G3;

с)	либо транспортные средства с контрольной массой, превышающей 1 760 кг, которые созданы конкретно для коммерческих целей, допускающих въезд инвалидных колясок внутрь транспортного средства".

Сноску 3 на стр. 7 исключить:

"3  В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html".

II.	Обоснование

1.	Требования к транспортным средствам "социального назначения" надлежащим образом учтены в изменениях к поправкам серии 06 к Правилам № 83 (этап Евро 5) в целях согласования этих требований с нормативными положениями Европейского союза.

2.	Однако конкретное отступление применительно к транспортному средству "социального назначения", которое может соответствовать предельным значениям, установленным для класса 3 категории N1, больше не предусмотрено в таблице выбросов, содержащейся в поправках серии 07 к Правилам № 83 (этап Евро 6). Поскольку поправки серии 07 предназначены сугубо для этапа Евро 6 и во избежание путаницы, настоящее предложение направлено на исключение определения транспортных средств "социального назначения" и сноски 3 на стр. 7 из поправок серии 07 к Правилам № 83.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.