| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Правила № 110 (элементы специального
оборудования для КПГ)

Предложение по дополнению к поправкам
серии 01 к Правилам № 110

Представлено экспертом от Нидерландов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях исправления положений главы 18 в связи с включением автоматических клапанов (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, пункт 38 ). Изменения к существующему тексту Правил № 110 выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункты 18.3.4−18.3.5.7 изменить следующим образом:

"18.3.4	Система СПГ имеет по крайней мере следующие элементы оборудования:

18.3.4.1	бак(и) и емкость(и) СПГ;

18.3.4.2	теплообменник/испаритель СПГ;

18.3.4.3	предохранительный клапан СПГ;

18.3.4.4	систему стравливания СПГ;

18.3.4.5	заправочный узел СПГ;

18.3.4.6	ограничительный клапан СПГ (устройство ограничения потока);

18.3.4.7	(ручной) вентиль СПГ;

18.3.4.8	(автоматический) клапан СПГ;

18.3.4.8.9	топливопровод СПГ;

18.3.4.9.10	соединительные муфты СПГ;

18.3.4.10.11	контрольный клапан или обратный клапан СПГ;

18.3.4.11.12	манометр или указатель уровня топлива;

18.3.4.12.13	электронный блок управления;

18.3.4.13.14	для транспортных средств категории М − сигнализатор природного газа или газонепроницаемый кожух.

18.3.5	Система СПГ может также включать следующие элементы оборудования:

18.3.5.1	регулятор давления СПГ;

18.3.5.2	датчик давления и/или температуры СПГ;

18.3.5.3	топливный насос СПГ;

18.3.5.4	указатель уровня СПГ;

18.3.5.5	автоматический клапан СПГ;

18.3.5.6.5	сигнализатор природного газа;

18.3.5.7.6	газонепроницаемый кожух."

II.	Обоснование

Автоматический клапан оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) уже является обязательным в Правилах № 110 (см. пункт 8.13.1 данных Правил), и в этой связи должен быть указан в перечне позиций, указанных в пункте 18.3.4 под рубрикой "имеет следующие элементы оборудования".
Это несоответствие в тексте Правил № 110 следует устранить.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.