|  |  | Перевод на русский язык документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Доступ: Общий 29 апреля 2011 |
| Европейская экономическая комиссия |  |
| Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер |  |
| Рабочая группа по мониторингу и оценке |  |

Двенадцатое совещание

Женева, 2-4 мая 2011
Пункты 5 (с), 5 (d) и 5 (e) и  предварительной повестки дня

Оценка состояния трансграничных водотоков

в регионе ЕЭК ООН: Оценка состояния трансграничных

рек, озер и подземных вод в Восточнойи Северной Европе

Оценка состояния трансграничных водотоков

в регионе ЕЭК ООН:  оценка трансграничных рек,

озер и подземных вод  на Кавказе

Оценка состояния трансграничных водотоков

в регионе ЕЭК ООН:  оценка трансграничных рек,

озер и подземных вод  в Юго-Восточной Европе

Оценка трансграничных рек, озер и подземных вод впадающих в Черное море.

Примечания Секретариата*

Резюме

Данный документ был подготовлен в соответствии с решениями, принятыми на Совещании Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер на их пятой встрече (Женева, 10–12 ноября 2009) (ECE/MP.WAT/29, параг. 81 (e)), и Рабочей группой по мониторингу и оценке на ее одиннадцатом совещании (Женева, 6–7 июля 2010), поручившими секретариату завершить субрегиональные оценки по Юго-Восточной Европе, Кавказу и Восточной и Северной Европе для второй Оценки трансграничных рек, озер и подземных вод ко времени ее представления на Седьмой министерской конференции «Окружающая среда для Европы» (Астана, 21–23 сентябрь 2011). Данный документ содержит предварительные оценки различных трансграничных рек, озер и подземных вод, сосредоточенных в Бассейне Черного моря. За дополнительной информацией и решениями, которые Рабочая группа по мониторингу и оценке пожелает принять, следует обращаться к документам ECE/MP.WAT/WG.2/2011/5 –ECE/MP.WAT/WG1/2011/5, ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6 и ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7–ECE/MP.WAT/WG1/2011/7.

Содержание

Раздел	Стр.

I.	Введение			1-2	4

II.	Бассейн реки Резвая		3-4	4

III.	Бассейн реки Дунай		5-51	4

IV.	Трансграничные водоносные горизонты бассейна реки Дунай		52-71	17

V.	Водохранилища Железные Ворота Iи II		72-90	26

VI.	Озер Нойзидль		91-108	32

VII.	Нижний Дунай – зеленый коридор и заболоченные участки в дельте реки

(Болгария, Республика Молдова, Румыния, Украина)		109-121	35

VIII.	Суббассейн реки Лех		122-124	39

IX.	Суббассейн реки Инн		125-140	40

X.	Суббассейны рек Морава и Дие		141-158	42

XI.	Пойменные низменности в месте слияния рек Морава, Дие и Дунай		159-167	45

XII.	Суббассейн реки Рааб/ Раба		168-192	49

XIII.	Суббассейн реки Вах		193-208	63

XIV.	Суббассейн реки Ипель/ Иполи		209-228	65

XV.	Суббассейны рек Драва и Мура		229-260	69

XVI.	Расмарское угодье – место слияния рек Драва и Дунай

(Хорватия, Венгрия, Сербия)		261-273	69

XVII.	Суббассейн реки Тиса		274-322	69

XVIII.	Долина Верхней Тисы (Венгрия, Румыния, Словакия, Украина)		323-330	87

XIX.	Система пещер Доминица-Барадла (Венгрия, Словакия)		331-342	89

XX.	Суббассейн реки Сомеш/ Самош		343-371	92

XXI.	Суббассейн реки Муреш/ Марош		372-393	98

XXII.	Суббассейн реки Сава		394-414	101

XXIII.	Суббассейн реки Велика Морава		415-416	102

XXIV.	Суббассейн реки Нисава		417-434	102

XXV.	Суббассейн реки Тимок		435-452	102

XXVI.	Суббассейн реки Сирет		453-478	102

XXVII.	Суббассейн реки Прут		479-506	106

XXVIII.	Водохранилище Стынка-Костешты		507-514	112

XXIX.	Бассейн реки Кагул		515-520	113

XXX.	Бассейн реки Ялпуг		521-526	114

XXXI.	Бассейн реки Когильник		527-535	115

XXXII.	Бассейн реки Днестр		536-565	117

XXXIII.	Суббассейны реки Кучурган		566-570	123

XXXIV.	Бассейн реки Днепр		571-582	124

XXXV.	Суббассейн реки Припять		583-598	127

XXXVI.	Реки Стоход – Припять - Простырь (Беларусь, Украина)		599-608	132

XXXVII.	Бассейн реки Еланчик		609-620	134

XXXVIII.	Бассейн реки Миус		621-633	136

XXXIX.	Суббассейн реки Северский Донец		634-660	139

XL.	Бассейн реки Псоу		661-670	143

XLI.	Бассейн реки Чорох/ Чорух		671-690	146

XLII.	Суббассейн реки Мачахелискали		691-694	150

I.		Введение

1.	Настоящий документ содержит оценку трансграничных рек, озер и подземных вод на Кавказе, сосредоточенных в бассейне Черного моря. Данный документ был подготовлен секретариатом во взаимодействии с Международным центром оценки воды (IWAC) на базе информации, предоставленной странами субрегионов  Юго-Восточной Европы, Кавказа и Восточной и Северной Европы. За описаниями типов трансграничных подземных водоносных горизонтов и соответствующими иллюстрациями следует обращаться к Приложению V документа ECE/MP.WAT/2009/8.

2.	За дополнительной информацией и решениями, которые Рабочая группа по мониторингу и оценке пожелает принять, следует обращаться к документам ECE/MP.WAT/WG.2/2011/5 –ECE/MP.WAT/WG1/2011/5, ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6 и ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7–ECE/MP.WAT/WG1/2011/7.

II.		Бассейн реки Резвая

3.	Бассейн реки Резвая распределен между Болгарией и Турцией. Бассейн реки охватывает территорию приблизительно в 740 км2. Река, длиной 112 км, берет исток в турецкой части гор Странджа, где она известна как Паспалдереси. Практически по всей длине она формирует границу между Болгарией и Турцией. Река впадает в Черное море вблизи деревни Резово общины Бургаса (Болгария). Состояние верховья реки классифицируется как «естественные условия», а большая часть низовья находится в «хорошем экологическом и химическом состоянии».

4.	Соглашение, подписанное прибрежными государствами, имеет неотъемлемой частью приложение, представляющее Совместный инженерный проект Свободного истечения реки Резовска/ Мултудере (см. приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7–ECE/MP.WAT/WG1/2011/7).

III.		Бассейн реки Дунай

5.	Бассейн реки Дунай (БРД) является "самым международным" речным бассейном в мире, так как находится под совместной юрисдикцией 19 стран. Площадь бассейна реки Дунай составляет 807827 км², население – около 80,5 миллионов человек, протяженность самой реки – 2587 км, расход – приблизительно 6500 м3/сек в устье реки, благодаря чему река Дунай обладает вторым крупнейшим речным бассейном в Европе. Таблица 1 содержит общие данные по водным объектам бассейна Дуная.

Таблица 1

Доля БРД в каждой отдельной стране; процентная доля страны от территории БРД; население БРД; разграничение водного объекта по всем рекам БРД с водосборной площадью >4000 км2 и реки Дунай.

| Страна | Площадь, кв.км | Доля в БРД (%) | Территория страны в процентах от общей территории БРД (%) | Население БРД (в миллионах) | Плотность населения (чел./кв.км) | Протяженность национальной речной сети БРД | Количество водных объектов (ВО) | Доля всех водных объектов БРД (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Дунай |  |
| DE | 56,500 | 7.0 | 16.0 | 9.7 | 172 | 1,503 | 53a | 15 | 7.1 |
| AT | 80,800 | 10.0 | 96.1 | 7.9 | 98 | 2,392 | 190 | 13 | 25.6 |
| CZ | 21,800 | 2.7 | 27.3 | 2.8 | 128 | 598 | 32 | 0 | 4.3 |
| SK | 46,900 | 5.8 | 96.0 | 5.2 | 111 | 1,811 | 45 | 4 | 6.1 |
| HU | 92,900 | 11.5 | 100.0 | 10.2 | 110 | 3,189 | 57 | 4 | 7.7 |
| SI | 16,200 | 2.0 | 81.1 | 1.8 | 111 | 834 | 25 | 0 | 3.4 |
| HR | 34,700 | 4.3 | 61,9 | 3.1 | 89 | 1,470 | 33 | 2 | 4.4 |
| BA | 38,000 | 4.7 | 74.9 | 2.9 | 76 | 1,602 | 35 | 0 | 4.7 |
| ME | 7,300 | 0.9 | 55.0 | 0.2 | 27 | Информация отсутствует |
| RS | 81,600 | 10.1 | 92.8 | 7.5b | 92 | 3,277 | 63c | 10 | 8.5 |
| RO | 239,100 | 29.6 | 100.0 | 21.6 | 90 | 9,474 | 182d | 7 | 24.5 |
| BG | 46,900 | 5.8 | 42.6 | 3.4 | 72 | 1,291 | 15 | 1 | 2.0 |
| MD | 12,100 | 1.5 | 36.2 | 1.1 | 91 | 837 | Информация отсутствует |
| UA | 36,400 | 4.5 | 6.0 | 2.6 | 71 | 1,056 | 13 | 1 | 1.7 |
| Всего |  | 100e |  | 80.5f |  | 25,117g | 68115 | 4514 | 100 |

| Река Дунай | Количество ВО | Общая длина |
| --- | --- | --- |
|  | 45 | 2,857h |

Названия стран сокращены в аббревиатурах следующим образом: Албания (AL); Австрия (AT); Босния и Герцеговина (BA); Болгария (BG); Хорватия (HR); Чешская Республика (CZ); Германия (DE); Венгрия (HU); Италия (IT); Бывшая Югославская Республика Македония (MK); Республика Молдова (MD);Черногория (ME); Сербия (RS); Словакия (SK); Словения (SI); Швейцария (CH); Украина (UA). a Данная цифра включает два искусственных водных объекта – канала (канал Майн-Дунай). b Данная цифра не включает население Косово – территории, объявленной Резолюцией ООН 1244 (1999) автономной провинцией в составе Республики Сербия, и находящейся под управлением ООН. c Данная цифра включает 11 искусственных водных объектов – каналов (система каналов Дунай-Тиса-Дунай). d Данная цифра включает два искусственных водных объекта – канала (канал Дунай - Черное море). e Данная цифра включает территорию CH, IT, PL, AL и MK. f  Данная цифра включает население CH, IT, PL, AL и MK, проживающее на территории БРД. g Данная цифра не исключает повторы в расчетах протяженности отрезков реки, находящихся на территории нескольких стран, и поэтому не является суммой длины индивидуальных речных систем, соответствующих количеству водных объектов каждой отдельной страны, указанной в таблице. h Данная цифра не включает протяженность Килии и Свято-Георгиевской ветви дельты Дуная.

Таблица 2

Приблизительное распределение стока бассейна реки Дунай по странам/ группам стран

| Страна/группа стран | Ежегодный объем стока (куб.км./год) | Доля водных ресурсов Дуная (%) | Соотношение оттока минус приток + отток (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 48,44 | 22,34 | 63,77 |
| Болгария | 7,32 | 3,99 | 7,35 |
| Чешская Республика | 3,43 | 1,93 | Не доступно |
| Германия | 25,26 | 11,65 | 90,71 |
| Венгрия | 5,58 | 2,57 | 4,97 |
| Румыния | 37,16 | 17,00 | 17,35 |
| Словакия | 12,91 | 7,21 | 23,0 |
| Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения | 40,16 | 16,84 | Не доступно |
| Республика Молдова и Украина | 10,41 | 4,78 | 9,52 |
| Черногория и Сербия | 23,5 | 10,70 | 13,19 |
| Швейцария | 1,40 | 0,64 | 86,67 |
| Италия | 0,54 | 0,25 | 100,00 |
| Польша | 0,10 | 0,04 | 100,00 |
| Албания | 0,13 | 0,06 | 100,00 |
| Всего | 216,34 | 100,00 |  |

Источник: Программа снижения уровня загрязнения Дуная – Отчет о трансграничном исследовании. Международная комиссия по охране реки Дунай, июнь 1999 года.

Воздействие

6.	Основным источником органического загрязнения являются сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод населенными пунктами, промышленными предприятиями и сельскохозяйственными объектами. Множество населенных пунктов на территории БРД имеют недостаточно эффективные водоочистные сооружения, либо вообще их лишены, вследствие чего являются основными источниками органического загрязнения. Зачастую промышленные сточные воды либо вообще не подвергаются очистке, либо очищаются недостаточно перед сбросом в поверхностные воды (прямые сбросы) или общественные канализационные системы (непрямые сбросы).

7.	На территории БРД расположено 6224 агломерации (населенных пунктов) численностью ≥2000 ЭН (эквивалент населения). Из этих населенных пунктов 4969 агломерации (21 миллион ЭН) входят в категорию 2000 - 10000 ЭН, и 1255 агломераций имеют ЭН >10000 (73,6 миллиона ЭН). Рисунок 1 содержит информацию о существующих водоочистных сооружениях, уровнях очистки и степени подсоединения к водоочистным сооружениям на всей территории БРД по каждой отдельной стране.

Рисунок 1.Существующие водоочистные сооружения; существующие уровни очистки и степень соединения с водоочистными сооружениями в каждой отдельной стране на территории всего БРД.

Примечание: IAS — индивидуальные и экологически чистые системы, например, выгребные ямы, септические резервуары, домашние водоочистные сооружения.

8.	Согласно данным обновленной оценки Плана управления бассейном реки Дунай, сбросы ХПК и БПК5 крупными агломерациями (>10000 ЭН) в БРД составляют соответственно 922 кт/год и 412 кт/год. Последующие расчеты были уточнены благодаря определению объемов сбросов, генерируемых населенными пунктами с численностью ≥2000 ЭН. Общий объем сбросов из данных источников составляет 1511 кт/год по ХПК и 737 кт/год по БПК5.

9.	Загрязнение биогенными веществами: В 1988-2005 гг. Дунай, будучи одной из крупнейших рек, впадающих в Черное море, ежегодно приносил вместе со своими водами около 35000 тонн фосфора (P) и 400000 тонн неорганического азота (N). Согласно результатам моделирования, произведенного daNUbs и MONERIS, текущий объем общей нагрузки по фосфору, попадающей в Черное море (включая фосфор, накапливающийся в настоящее время в водоемах Железных Ворот), должен быть приблизительно на 20% выше, чем в начале 1960-х гг. Шлюзы Железных Ворот (возведенные между 1970 и 1986 гг.) играют важную роль в снижении объемов фосфора, транспортируемого дунайскими водами из стран выше по течению в Черное море. Причина заключается в том, что большие объемы наносов – содержащих фосфор, соединенный с частицами отложений – оседают в водохранилищах за шлюзами.

10.	Таблица 3 демонстрирует нагрузку по общему азоту (Ntot) и общему фосфору (Ptot), генерируемую агломерациями численностью ≥2000 ЭН каждой страны в бассейне Дуная, и нагрузки по всему БРД (включая точечное и диффузное загрязнение) за период 2005/2006 гг.

Таблица 3

Нагрузки по общему азоту (Ntot) и фосфору (Ptot), генерируемые агломерациями с численностью ≥2000 ЭН каждой страны в бассейне Дуная, и общая нагрузка по всей территории БРД, источником которой служат все виды сбросов (период наблюдений - 2005/2006 гг).

|  | DE | AT | CZ | SK | HU | SI | HR | BA | RS | RO | BG | MD | UA | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбросы Ntot (кт/г) | 12,3 | 9,5 | 2,8 | 11,4 | 14,7 | 3,2 | 10,9 | 7,3 | 16,0 | 69,3 | 6,5 | 1,9 | 2,1 | 168,0 |
| Сбросы Рtot (кт/г) | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 2,8 | 0,7 | 2,8 | 1,6 | 2,9 | 11,5 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 28,6 |

11.	Рисунки 2 и 3 показывают прямые сбросы Ntot и Ptot различными секторами промышленности стран-членов ЕС в 2004 г. В настоящее время нет данных по объемам Ntot и Ptot  (т/год), сбрасываемым государствами, не входящими в состав ЕС.

Рисунок 2.	Прямые сбросы азота промышленными предприятиями по соответствующим секторами промышленности и странам-членам ЕС (2004 г; RO: 2005 г).

Рисунок 3.	Прямые сбросы фосфора промышленными предприятиями по соответствующим секторами промышленности и странам-членам ЕС (2004 г; RO: 2005 г).

12.	Загрязнение опасными веществами способно нанести серьезный ущерб приречной экологии, и, в дальнейшем, привести к ухудшению статуса водных ресурсов и здоровья населения.

13.	Информация, включенная странами-членами ЕС в Европейский реестр сбросов загрязняющих веществ (ЕРСЗВ), указывает на рост зарегистрированных объемов нагрузки по мышьяку, кадмию, хрому, меди, ртути, никелю, свинцу и цинку в 2004 году (по сравнению с показателями 2001 года). В 2004 году объем прямых сбросов свинца составил 138 т/год, цинка - 171 т/год.

14.	Другим ключевым источником загрязнения опасными веществами являются используемые в сельском хозяйстве пестициды. Согласно данным проекта «DBA», пестициды, использующиеся придунайскими странами, содержат 29 релевантных активных ингредиентов. Из них только три вида пестицидов допущены к использованию во всех странах дунайского бассейна, 7 – не допущены к использованию ни в одной из стран, несмотря на то, что они были обнаружены в тестируемых образцах воды и наносов.  По сравнению с Западной Европой и государствами, расположенными в верховьях Дуная, уровень использования пестицидов странами, находящимися в центральной части и низовьях Дуная, сравнительно невысок.

15.	Специалисты определили три ключевых фактора гидроморфологического воздействия, имеющих значение для всей территории бассейна: a) Нарушение целостности реки и ареалов обитания; б) Нарушение связей между соседними водно-болотными угодьями/поймами; и в) Гидрологические изменения.

16.	Второе Объединенное инспектирование Дуная в 2007 году выявило наличие гидроморфологических изменений по всей длине Дуная. Основу общего гидроморфологического анализа составила оценочная система, включающая пять классов и три категории (русло; берега; поймы). Результаты Второго Объединенного инспектирования Дуная продемонстрировали, что более одной трети (39%) Дуная – от Кельхайма до Черного моря – можно отнести ко второму классу. Тем не менее, 30% общей длины Дуная отнесено к классу 3, 28% - к классу 4, и 3% к пятому классу (рисунок 4).

Рисунок 4.	Общая гидроморфологическая оценка Дуная по пяти классам в виде продольной разноцветной схемы.

17.	Анализ факторов воздействия, осуществленный в рамках Плана управления бассейном реки Дунай, показал, что ключевыми причинами, способствующими постепенному нарушению целостности реки и ареалов обитания в БРД, являются противопаводковые меры (45%), производство гидроэлектроэнергии (45%) и системы водоснабжения (10%).  Из 1688 объектов, нарушающих целостность реки и ареалов обитания, 600 являются плотинами/запрудами, 729 – противоэрозионными насыпями/дамбами, и 359 отнесены к другим видам нарушающих целостность объектов. 756 объектов снабжены специальными приспособлениями, облегчающими миграцию рыбы. Это означает, что, по состоянию на 2009 год, 932 нарушающих целостность объекта (55%) продолжают создавать препятствия для миграции рыб, и в настоящее время отнесены к категории серьезных факторов воздействия.

18.	Соединенные между собой водно-болотные угодья/поймы также играют важную роль в качестве зон аккумулирования паводков во время наводнений, и могут оказывать положительное влияние на сокращение количества загрязняющих биогенных веществ. В настоящее время выявлено 95 водно-болотных угодий/пойм (площадью 612745 га), обладающих потенциалом воссоединения с Дунаем и его притоками.  Общая протяженность водных объектов, обладающих потенциалом с точки зрения восстановления нарушенных связей с водно-болотными угодьями/ поймами, составляет 2171 км (9% общей длины речной системы).

19.	В численном выражении основные виды воздействия, вызывающие гидрологические изменения на территории БРД, включают: 449 запруд, 140 объектов водозабора и 89 случаев «пиковой гидронагрузки» (быстрых изменений потока). Анализ факторов воздействия показывает, что 697 гидрологических изменений находятся на территории БРД, 62 из них – на реке Дунай.

20.	Значительное количество будущих инфраструктурных проектов находятся на различных этапах планирования и подготовки по всей территории БРД. Анализ факторов воздействия показал, что всего в различных придунайских странах находятся в разработке 112 подобных проектов. 70 из них касаются самой реки Дунай. 64 (57%) проекта связаны с судоходством; 31 (28%) – с противопаводковыми мерами, четыре (4%) – с водоснабжением; три (3%) – с выработкой гидроэлектроэнергии и десять (9%) проектов касаются других областей применения. 22 из 112 будущих инфраструктурных проекта находятся на этапе реализации, 33 официально запланированы, и по 57 проектам идет подготовка к планированию.

Положение дел

21.	В рамках Плана управления бассейном реки Дунай была осуществлена оценка 681 речного водного объекта на территории БРД. Из них 193 объекта имеют хороший экологический статус или потенциал (28%), и 437 объекта имеют хороший химический статус (64%). На рисунке 5 представлен общий анализ состояния водных ресурсов БРД.

Рисунок 5. Экологический статус и потенциал (a) и химический статус (б) речных водных объектов БРД (в цифровом выражении и в процентах от общего количества речных водных объектов).

22.	Рисунок 6 содержит классификацию водных ресурсов Дуная с точки зрения экологического статуса, химического статуса и экологического потенциала (для тех отрезков реки, которые были отнесены к классу значительно измененных водных объектов). Всего было оценено 45 речных водных объектов, входящих в состав Дуная.  Из этих 45 объектов три речных водных объекта получили хороший экологический статус (4%), 30 – хороший химический статус (67%). Из 21 значительно измененного водного объекта, находящегося на территории стран-членов ЕС, один объект получил хороший или улучшенный экологический потенциал.

Рисунок 6. Классификация статуса вод Дуная в виде непрерывной ленты

Ответная реакция

23.	Объединенная программа мероприятий (ОПМ) базируется на концепции «Серьезных проблем в области управления водными ресурсами» (загрязнение органическими, биогенными и опасными веществами наряду с гидроморфологическими изменениями), учитывает подземные водные объекты, имеющие значение для всего бассейна, и основана на национальных программах мер, которые вступят в силу к декабрю 2012 года.

24.	Органическое загрязнение: В планы Международной комиссии по защите реки Дунай входит ликвидация сбросов неочищенных сточных вод в водные ресурсы бассейна реки Дунай. Ключевыми мерами по снижению органического загрязнения бассейна реки Дунай являются внедрение Директивы Совета ЕС 91/271/EEC по городским сточным водам на территории стран-членов ЕС, а также создание инфраструктуры сточных вод в государствах, не входящих в состав ЕС, к 2015 году и позднее. В настоящее время на всей территории бассейна проводится масштабная модернизация систем очистки городских сточных вод.  Для полноценного внедрения Директивы Совета ЕС 91/271/EEC по городским сточным водам в бассейне реки Дунай на территории стран-членов ЕС необходимо обеспечить более эффективную очистку сточных вод для населенных пунктов численностью >10000 ЭН ввиду того, что БРД впадает в экологически уязвимый район.

25.	Ожидается, что к 2015 году не удастся ликвидировать все сбросы неочищенных сточных вод агломерациями численностью >10000 ЭН. 228 населенных пунктов, имеющих канализационные системы, лишены водоочистных сооружений (для части собираемых сточных вод), которые необходимо построить до 2015 г. 41 агломерация численностью >10000 ЭН не имеет канализационной системы, и весь объем генерируемых сточных вод не подвергается никакой обработке.

26.	Точечное загрязнение органическими веществами, источниками которого служат промышленные предприятия, частично подпадает под действие Директивы по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (КПКЗ), частично – под действие ряда специализированных директив ЕС, касающихся конкретных секторов и включающих требования в области Наилучших существующих технологий. Сценарии, разработанные в рамках Плана управления бассейном реки Дунай группой экспертов Международной комиссии по защите реки Дунай (см. ниже), указывают на следующий факт: реализация Базового сценария очистки городских сточных вод-2015 позволит сократить объем органического загрязнения, однако не обеспечит достижение к 2015 году целей, поставленных Рамочной директивой по водным ресурсам в области органического загрязнения на уровне всего бассейна. Степень сокращения данного вида загрязнений зависит от политических решений и экономической поддержки инвестиций в системы очистки сточных вод.

27.	Загрязнение биогенными веществами: Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в области снижения уровня загрязнения биогенными веществами считает сбалансированное управление точечными и диффузными сбросами биогенных веществ на всей территории бассейна реки Дунай, которое позволит избежать эвтрофикации водных ресурсов, как самого Дуная, так и Черного моря.

28.	Во избежание эвтрофикации поверхностных водных объектов бассейна реки Дунай и северо-западного шельфа Черного моря требуется удаление биогенных веществ, обусловленное, в частности, характером принимающих прибрежных вод, которые отнесены Директивой по очистке городских сточных вод к разряду экологически уязвимых районов. Придунайские государства приняли на себя обязательства по соблюдению Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2001 году Международной комиссией по охране Черного моря и Международной комиссией по охране реки Дунай, и согласились с тем, что "долгосрочная задача заключается в принятии соответствующих мер, нацеленных на снижение нагрузки по биогенным веществам до такого уровня, который обеспечит восстановление экосистем Черного моря до состояния, аналогичного зарегистрированному в 1960-х годах". В 2004 году придунайские государства в рамках встречи МКОРД на уровне министерств приняли Дунайскую декларацию, и завили, что в последующие годы они будут стремиться "к сокращению общего объема биогенных веществ, сбрасываемых в воды Дуная и его притоков, до уровня, необходимого для достижения хорошего экологического статуса Дуная, а также вносить свой вклад в восстановление экологически устойчивого баланса биогенных веществ в Черном море". Так как Румыния является членом ЕС, экологические задачи, обрисованные Рамочной директивой ЕС по водным ресурсам, также применимы и к переходным и прибрежным водам Черного моря.

29.	Для оценки результатов предпринятых мер по снижению загрязнения биогенными веществами к 2015 году была применена модель MONERIS. Данная модель учитывает как точечное, так и диффузное загрязнение биогенными веществами. MONERIS сравнивает расчетный объем поступающих биогенных веществ (сценарий 2015) с зарегистрированными нагрузками по биогенным веществам (средние данные за период 2001-2005 гг.) в реках бассейна Дуная, и предлагает соответствующие выводы в области рекомендуемых мер.

30.	Для сокращения объемов загрязнения биогенными веществами на уровне всего бассейна необходимо, чтобы страны-члены ЕС приняли требуемые ключевые меры (соответствующие положениям Директивы по очистке городских сточных вод и Директивы ООН по нитратам), а страны, не являющиеся членами ЕС, учли разработанные МКОРД Рекомендации по наилучшим сельскохозяйственным практикам.

31.	Общий Базовый сценарий по биогенным веществам (BS-Nut-2015), сочетающий согласованные и наиболее вероятные тенденции развития в различных областях (городские сточные воды, сельское хозяйство и атмосферное осаждение), был сопоставлен с прогнозируемыми сбросами биогенных веществ на основании реализации задач управления на уровне всего бассейна. Сравнение, проведенное между биогенными веществами, включенными в Базовый сценарий по биогенным веществам 2015, и контрольными биогенными веществами, демонстрирует снижение уровня загрязнения азотом и фосфором в бассейне Дуная. Тем не менее, можно сделать вывод о том, что мер, которые планируется предпринять на уровне всего бассейна к 2015 году в целях сокращения загрязнения азотом и фосфором, будет недостаточно для того, чтобы достичь задач, поставленных в рамках управления водными ресурсами Дуная и Рамочной директивы по водными ресурсам на 2015 год.

32.	Запрет на использование содержащих фосфор стиральных порошков (срок выполнения – до 2012 г.), и средств для мытья посуды (срок выполнения – 2015 год) (биогенные вещества, указанные в Сценарии запрета фосфатов) считается недорогой и обязательной мерой, направленной на повышение эффективности  внедрения систем очистки городских сточных вод. Данный запрет сократит объем сбрасываемого фосфора приблизительно на 2 кт/год до уровня, всего на 5% превышающего показатели 1960-х гг. Принятие запрета расценивается как обязательное для достижения задач, поставленных в рамках управления водными ресурсами Дуная, а также экологических задач Рамочной директивы по водными ресурсам для бассейна реки Дунай.

33.	В заключение следует отметить, что поставленная цель, состоящая в сокращении к 2015 году нагрузки по биогенным веществам – азоту и фосфору – до уровня 1960-х гг., будет частично выполнена в бассейне Дуная.

34.	Загрязнение опасными веществами: Своей задачей в масштабах всего бассейна Дуная с точки зрения загрязнения опасными веществами МКОРД считает исключение рисков и угроз здоровью людей, а также водным экосистемам бассейна Дуная и Черного моря, затронутым сбрасываемыми в Дунай сточными водами.

35.	Снижение уровня сбрасываемых опасных веществ является сложной задачей, требующей индивидуального подхода и специализированных стратегий, так как применение того или иного метода в значительной мере зависит от конкретного вещества, и в целом существенно варьируется с точки зрения времени и пространства.

36.	Несмотря на то, что в настоящее время на уровне всего бассейна ощущается недостаток в информации о масштабе и последствиях проблем, связанных со сбросами опасных веществ, специалисты уверены в том, что для снижения и ликвидации сбросов данных веществ необходимы непрерывные усилия.

37.	Благодаря сочетанию мер, направленных на сокращение загрязнения органическими, биогенными и опасными веществами, дальнейшее внедрение Директивы по очистке городских сточных вод странами-членами ЕС способствует снижению уровня загрязнения опасными веществами, генерируемыми городскими сточными водами, а также непрямыми промышленными сбросами сточных вод.

38.	В число прочих мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды различными веществами, входят также и меры по химической обработке.

39.	Директива по опасным веществам, Директива по комплексному предупреждению и контролю загрязнений и Директива по очистке городских сточных вод, подлежащие внедрению государствами-членами ЕС, а также масштабное применение Наилучших доступных технологий/Наилучших экологических практик на всей территории бассейна реки Дунай улучшат ситуацию в области загрязнения опасными веществами, однако полностью ликвидировать данную проблему не способны. Приоритетной задачей МКОРД в будущем является улучшение качества доступной информации по использованию и сбросам в водные ресурсы опасных веществ.

40.	Гидроморфологические изменения: Анализ факторов воздействия и оценка статуса водных ресурсов показали, что поверхностные водные ресурсы БРД в значительной степени подверглись гидроморфологическим изменениям. В сущности, большинство поверхностных водных объектов не способны достичь поставленных Рамочной директивой по водным ресурсам целей именно из-за этих изменений; создавшаяся ситуация указывает на необходимость принятия мер, направленных на выполнение задач по управлению бассейном Дуная, а также перечисленных в Рамочной директиве задач в области охраны окружающей среды. Нарушения целостности реки и ареалов обитания, нарушение связей между соседними водно-болотными угодьями/поймами, гидрологические изменения и будущая инфраструктура способны повлиять на статус водных ресурсов, и поэтому упоминаются в рамках Объединенной программы управления.

41.	Были проведены оценки мер, предложенных придунайскими странами для устранения последствий гидроморфологических изменений – при условии отсутствия хорошего экологического статуса/хорошего экологического потенциала, или необходимости принятия мер для достижения хорошего экологического статуса/хорошего экологического потенциала – на предмет их гипотетического воздействия на весь бассейн.

42.	Нарушение целостности реки и ареалов обитания: Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в области устранения последствия гидроморфологических изменений считает сбалансированное управление существующими, находящимися на этапе реализации и будущими структурными изменениями приречной среды с тем, чтобы водная экосистема всего БРД функционировала как единое целое, и была представлена всеми местными видами флоры и фауны.

43.	Это, в частности, означает, что антропогенные препятствия и нарушения структуры ареалов не должны мешать миграции и нересту ихтиофауны – то есть, осетр и ряд других видов мигрирующих рыб должны иметь беспрепятственный доступ в Дунай и соответствующие притоки. Кроме того, осетр и ряд других видов мигрирующих рыб должны быть представлены в БРД самоподдерживающимися популяциями в соответствии с их историческим распределением. Одним из приоритетных направлений на территории БРД является обеспечение беспрепятственной миграции тем видам рыб, которые мигрируют на большие и средние расстояния по реке Дунай и соединенным с ней низменным рекам.

44.	Нарушение связей между соседними водно-болотными угодьями/ поймами: Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в области водно-болотных угодий и пойм в масштабах всего БРД считает восстановление как самих угодий и пойм, так и некогда существовавших между ними связей. Интегрированное функционирование этих приречных систем обеспечивает развитие самоподдерживающихся водных популяций, смягчает последствия наводнений и снижает уровень загрязнения БРД. В Плане управления бассейном реки Дунай содержатся данные по площади водно-болотных угодий/пойм, связи между которыми подлежат восстановлению к 2015 году на территории, как самого Дуная, так и его притоков. Согласование с национальными Планами управления речным бассейном имеет особое значение для восстановления связей с водно-болотными угодьями, так как ожидается, что обширные площади будут вновь соединены с реками, водосборный бассейн которых составляет <4000 км2, а площадь поверхности - <500 га, что, предположительно, окажет позитивное влияние на статус водных ресурсов крупных рек.  Методика подлежит дальнейшему совершенствованию в рамках второго этапа управления речным бассейном, так как будут накоплены дополнительные данные, позволяющие составить более подробную общую картину.

45.	Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в области гидрологических изменений считает такое управление данными изменениями, которое позволило бы избежать негативных последствий для водных экосистем с точки зрения их естественного развития и распределения. Запруды, водозабор и быстрые изменения потока являются ключевыми факторами воздействия, требующими эффективного решения на уровне всего бассейна. Для достижения этой масштабной цели потребуется разработка и применение соответствующих контрольных механизмов на национальном уровне, способных обеспечить реализацию принятых мер.

46.	Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в области будущих инфраструктурных проектов считает обеспечение прозрачности их реализации при использовании наилучших экологических практик и наилучших доступных технологий на всей территории БРД; в результате станет возможным полное или частичное предотвращение или компенсация изменений статуса водных ресурсов, а также исключение негативных трансграничных последствий. При подготовке новых инфраструктурных проектов особую важность имеет заблаговременная интеграция элементов экологической безопасности в план и процесс реализации проекта.

47.	Международная комиссия по защите реки Дунай в сотрудничестве с Навигационной Дунайской комиссией и Международной комиссией по охране бассейна реки Сава разработала "Совместную декларацию по ключевым принципам развития внутреннего судоходства и охраны окружающей среды в бассейне реки Дунай".

48.	Подземные воды: Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в области качества подземных вод считает обеспечение того, чтобы сбрасываемые загрязняющие вещества не оказывали негативного воздействия на подземные водные ресурсы бассейна Дуная. В тех областях, где подземные воды уже загрязнены, будут проводиться меры по возвращению им хорошего качества. Предотвращение ухудшения качества подземных вод и увеличения содержания в них нитратов должно, в первую очередь, достигаться посредством внедрения Директивы по нитратам ЕС и Директивы ЕС по очистке городских сточных вод.

49.	В целях предотвращения загрязнения подземных водных объектов опасными веществами, генерируемыми точечными источниками, необходимо принятие следующих мер: эффективная законодательная база, гарантирующая запрет прямых сбросов загрязняющих веществ в подземные воды; обеспечение всех необходимых мер для предотвращения серьезных утечек загрязняющих веществ с территории технических объектов; предотвращение и/или снижение воздействия аварийного загрязнения.

50.	Международная комиссия по защите реки Дунай своей основной задачей в данной области считает обеспечение сбалансированного водопотребления и непревышения доступных ресурсов подземных вод бассейна реки Дунай с учетом будущих последствий климатических изменений.

51.	Необходимо внедрение соответствующих структур, способных контролировать забор пресной поверхностной и подземной воды и сооружение запруд на пресных поверхностных водных объектах (включая реестр или реестры водозабора); также необходимо введение специальных требований, согласно которым для осуществления водозабора или сооружения запруды потребуется заблаговременное получение разрешения. Кроме того, в соответствии с Рамочной директивой по водным ресурсам, необходимо позаботиться о том, чтобы долгосрочные среднегодовые показатели водозабора не превышали доступные ресурсы подземных вод. Концепция реестров забора подземных вод хорошо развита на всей территории БРД.

IV.		Трансграничные водоносные горизонты

в бассейне реки Дунай

Таблица 4

Добрудя / Доброгеа неогеново-сарматский водоносный горизонт: Тип 1 или 4, неогеново-сарматские оолитовые и органогенные известняки в Румынии, известняки, известково-глинистые и песчаные породы в Болгарии, с незначительной примесью песка и глины, средняя толщина 80 м (Болгария) и 75 м (Румыния), максимальная – до 250 м и 150 м соответственно, связи с поверхностными водами – от слабых до умеренных, подземные воды в основном не ограничены, подземный водоток с запада-юго-запада (Болгария) на восток-северо-восток (Румыния). Уровень подземных вод на глубине в диапазоне от 5 до 100 м.

| № | Болгария | Румыния |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | 110 | 90 |
| Площадь, кв.км. | 3 308 | 2 178 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) | 174 078 720 м3/год (средние данные за 2007-2008 гг.) | 155 000 000 м3/год (средние данные за 1995-2007 гг.) |
| Толщина в м (средняя, максимальная) |  |  |
| Количество населения | 422 193 | Не доступно |
| Плотность населения | 41 | 101 |
| Использование и функции подземных вод |  |  |
| Дополнительная информация | Колебания высоты 1-200 м | Колебания высоты 75-20 |

a Болгария сообщает, что та часть водоносного горизонта, которая находится на ее территории, включает три различных подземных водных объекта. Они имеют следующие размеры: BG2G000000N015 – 1 079,3 км2; BG2G000000N016 – 1 364,8 км2; BG2G000000N017 – 2 406,7 км2

52.	Подземные воды составляют 37% от общего водопотребления на территории Болгарии; вдобавок к тем областям использования, которые включены в Таблицу 9, подземные водные ресурсы поддерживают баланс экосистем.

Таблица 5

Растительный покров/ землепользование в районе Добрудя/ Доброгеа неогеново-сарматского водоносного горизонта (% территории горизонта, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/ промыш-ленные зоны (%) | Районы с незначи-тельным или отсутст-вующим расти-тельным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы земле-пользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болгария | 0,07 | 5,9 | 87,5 | 2,3 | 3,0 |  |  | 1,23 |
| Румыния | 5,39 | 4,31 | 78,67 | 0,49 | 3,1 |  |  | 7,88 |

Примечание: Охраняемые зоны составляют 0,16% от румынской территории.

Таблица 6

Среднегодовой водозабор по секторам из Добрудя/ Доброгеа неогеново-сарматского водоносного горизонта

| Страна | Год | Общий водозабор6, м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промыш-ленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болгария | 2009 | 12 345 | 0.01 | 99.99 | 0 | 0 | 0 |
| Румыния | 2007 | 20 632 | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно |

53.	В Румынии водные ресурсы в основном используются для питьевого водоснабжения, а также для сельскохозяйственных и (небольшая часть) промышленных нужд.

54.	Основным фактором воздействия является сельское хозяйство; в Болгарии выявлено умеренное и местное содержание азота (10 - 100 мг/л).

55.	Согласно данным болгарских специалистов, два из трех подземных водных объектов (BG2G000000N016 и BG2G000000N017) имеют хороший статус.

56.	Две страны непрерывно сотрудничают в данной области посредством рабочих групп, сформированных в рамках договора 2005 года (см. Приложение II к документу ECE/MP.WAT/WG.1/2011/7−ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7). Сообщается о необходимости осуществления обмена информацией.

57.	Обе страны сообщают, что водные объекты данного водоносного горизонта, находящиеся на их территориях, не подвергаются рискам.

Таблица 7

Верхне-юрский/нижне-меловой водоносный горизонт: Тип 4,  верхне-юрские/нижне-меловые карстовые известняки, доломиты и доломитовые известняки, слабые связи с поверхностными водными системами, кровлей водоносного слоя служат известково-глинистые и глинистые породы, подземный водоток с северо-запада (Болгария) на юго-восток (Румыния).

| № | Болгария | Румыния |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | 280 | 290 |
| Площадь, кв.км. | 13 034 | 11 427 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) | 497,606,544 м3/год (2008 г.) | 1 677 000 000 м3/год (средние данные за 1995-2007 гг.) |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 500, 1 000 | 350, 800 |
| Количество населения | 400 056 | Не доступно |
| Плотность населения | 84 | Не доступно |
| Использование и функции подземных вод | Вдобавок к областям применения, указанным в таблице ниже (Таблица 9), подземные водные ресурсы также используются для поддержания баланса экосистем. | Подземные воды в основном используются для питьевого водоснабжения, а также (небольшая их часть) для ирригации и промышленности |
| Дополнительная информация | Подземные воды составляют 22% от общего водопотребления. Колебания высоты 18-150 м | Колебания высоты 17-250 |

a Болгария сообщает, что та часть водоносного горизонта, которая находится на ее территории, включает три различных подземных водных объекта, выделенных в соответствии с определениями Рамочной директивы ЕС по водным ресурсам. Они имеют следующие размеры: BG2G000J3K1040 – 3 422 км2; BG2G000J3K1041 – 6 327 км2; BG1G0000J3K048 – 8 971 км2.

Таблица 8

Растительный покров/землепользование в районе Добрудя/ Доброгеа верхне-юрского/нижне-мелового водоносного горизонта (% территории горизонта, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/ промыш-ленные зоны (%) | Районы с незначи-тельным или отсутст-вующим расти-тельным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы земле-пользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болгария | 0,3 | 0,8 | 78 | 7 | 9 |  |  | 4,9 |
| Румыния | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  |  | Н/Д |

Таблица 9

Среднегодовой водозабор по секторам из Добрудя/ Доброгеа верхне-юрского/нижне-мелового водоносного горизонта

| Страна | Год | Общий водозабор м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промыш-ленностьb % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болгарияa | 2008 | 27,495,285 | 1 | 88 | 10 | 0 | 1 ** |
| Румыния | 2007 | 95 121 720 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

a Представленные здесь цифры касаются подземных водных объектов BG2G000J3K1040 и BG1G000J3K1051.

b Минеральные воды

58.		Как болгарские, так и румынские специалисты сообщают об отсутствии факторов воздействия, негативным образом сказывающихся на качестве или количестве подземных водных ресурсов. В Болгарии меры по улучшению статуса водных ресурсов, включенные в План управления речным бассейном (в состав которого входят подземные водные объекты), предусматривают следующее: (i) внедрение и принудительное использование системы разрешений/лицензий на водопользование; (ii) организация охраняемых территорий; (iii) контроль незаконных сбросов на территории питания водоносного горизонта (соответствующие меры принимаются согласно национальному законодательству). Существует необходимость в усовершенствовании мониторинга (соответствующие меры принимаются на основании Рамочной директивы ЕС по водным ресурсам).

59.		Обе страны сообщают, что водные объекты данного водоносного горизонта, находящиеся на их территориях, не подвергаются рискам.

Таблица 10

Юго-западный водоносный горизонт Бака/ Дунав. Тип 3, эоплейстоценовый аллювиальный водоносный горизонт, состоящий в основном из средне- и грубозернистого песка и гравия, средняя толщина – от 20 до 45 м, водоносный слой частично ограничен, умеренные связи с поверхностными водными системами. Основное направление подземного водотока – из Сербии в Хорватию. В Сербии подземный водный объект покрывает 70% от общего водопользования региона.

| № | Сербия | Хорватия |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь, кв.км. | 441 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) | 400 885 632 м3/год (средние данные за 2007-2008 гг.) |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) |  |  |
| Количество населения | 32 543 |  |
| Плотность населения | 74 |  |
| Использование и функции подземных вод | 50-75% подземных водных ресурсов используется для питьевого водоснабжения (полностью покрывая потребность в питьевой воде), менее 25% - для ирригации, промышленных нужд и скотоводства. Подземные воды также поддерживают баланс в экосистемах. |  |
| Дополнительная информация | Входит в состав Паннонского бассейна в рамках Дунайского бассейна | Согласно существующим данным, трансграничные подземные воды отсутствуют |

60.		Основным фактором воздействия на территории Сербии является выкачивание подземных вод. В целях обеспечения питьевого водоснабжения в районе Западной Баки выкачивание воды осуществляется из колодцев глубиной от 30 до 230 метров; за исключением придунайской зоны, данные колодцы получают воду из глубоких водоносных пластов, чья естественная интенсивность восстановления запасов является недостаточной по сравнению со скоростью водопотребления. Истощение подземных вод было отмечено в некоторых глубоких колодцах (плейстоценовые отложения) наряду со снижением уровня подземных вод (< 5 м – с 1960-х до 2000 г.) в четвертичном водоносном горизонте; данное явление носит местный характер, и встречается в основном в непосредственной близости к колодезным полям.

Таблица 11

Растительный покров/ землепользование в районе Юго-западного водоносного горизонта Бака/ Дунав (% территории горизонта, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/ промыш-ленные зоны (%) | Районы с незначи-тельным или отсутст-вующим расти-тельным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы земле-пользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сербия | 10,49a | 29,51 | 52,07 | 4,69 | 3,23 |  |  |  |
| Хорватия | - |  |  |  |  |  |  |  |

a Включая водотоки и водные объекты

61.		В Сербии естественное фоновое качество воды представляет собой серьезную проблему на территории всего водоносного горизонта; специалистами выявлено высокое содержание естественных органических соединений, аммиака, железа и марганца. Отмечается широко распространенное естественное содержание мышьяка в концентрации от 10 до 100 мкг/л (рекомендуемое ВОЗ содержание мышьяка в питьевой воде не должно превышать 10 мкг/л). Загрязнение аммиаком и патогенными микроорганизмами является результатом неэффективных систем санитарной очистки.

Таблица 12

Диапазон концентраций характерных параметров качества питьевой воды в городах и селах на сербской территории

| Город/ деревня | Население | Fe, мг/л | Mn, мг/л | NH3, мг/л | Потребление КМnO4, мг/л | As, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апатин | 19,289 | 1.6-2.7* | 0.09-0.3* | 2.2* | 11* | 0.006-0.012** |
| Пригревица |  | 4,786 |  | Соединено с системой водоснабжения Апатина |
| Свилоево | 1,354 | Не выявлено | Не выявлено | Не выявлено | Не выявлено | Не выявлено |
| Сонта | 4,994 | 1-3* | 0.1-0.13* | 1.5* | 12-26* | 0.001-0.26* |
| Богоево | 2,120 | 0.1-0.5* |  | 0.08-0.23* | 9.6-45.6* | 0.134* |

62.		Строительство региональной системы водоснабжения Баната, которая будет использовать подземные водные ресурсы дунайских аллювиальных отложений, и обслуживать более 200 000 жителей регионов Западной и Средней Баки (проект находится на стадии планирования – осуществляются полевые и прочие исследования), включено в План управления бассейном реки Дунай и Программу мер (окончательный вариант проектного документа), подготовленную Международной Комиссией по охране реки Дунай. В число планируемых мер входит решение проблем, связанных с питьевым водоснабжением, и снижение или полная ликвидация риска истощения запасов водных ресурсов, с которым в настоящее время сталкивается водоносный горизонт. С точки зрения качества водных ресурсов подземному водному объекту ничего не грозит. Тем не менее, Сербия определяет его статус как неудовлетворительный.

63.		В настоящее время Сербия не рассматривает возможность трансграничного подхода к решению существующих проблем; предполагается, что в трансграничном сотрудничестве по данному водоносному горизонту нет необходимости.

Таблица 13

Водоносный горизонт Северо-восточной Баки/междуречья Дунай – Тиса или междуречья Бака/Дунай – Тиса. Согласно данным прибрежных стран, не относится ни к одному из перечисленных видов водоносных горизонтов. Входит в состав Северо-Паннонского бассейна, миоценовые и эоплейстоценовые аллювиальные отложения, водоносный слой частично ограничен, умеренные и прочные связи с поверхностными водными системами, основное направление подземного водотока – из Венгрии в Сербию. Подземные воды покрывают 80% общего водопотребления в сербской части и >80% общего водопотребления в венгерской части

| № | Сербия | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | - | 139 |
| Площадь, кв.км. | 5 648 | 4 065 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 50-100, 125-150 | 150-400, 250-650 ̶ |
| Количество населения | 530 000 | 189 093 |
| Плотность населения | 93 | 46.5 |
| Использование и функции подземных вод | 75% используется для питьевого водоснабжения (100% питьевого водоснабжения Воеводины осуществляется за счет ресурсов водоносного горизонта), менее 25% - для ирригации, промышленности и скотоводства, также для поддержания баланса экосистем. | >75% для питьевого водоснабжения, <25% для ирригации, промышленности и скотоводства, также для поддержания баланса экосистем. |
| Дополнительная информация |  |  |

Рисунок 7. Схематический рисунок водоносного горизонта Северо-восточной Баки/междуречья Дунай – Тиса (предоставлен Сербией).

64.		Основным фактором воздействия в сербской части является избыточное выкачивание подземных вод. Истощение запасов подземных вод наблюдается в большинстве колодцев плиоценового и четвертичного водоносного горизонта (недалеко от границы с Венгрией). Уровень подземных вод (за период с 1960-х до 2000 гг.) упал приблизительно на 5-10 м на региональном уровне и более чем на 15 метров на местном уровне. Кроме того, на местном уровне отмечается серьезное уменьшение дебита скважин и умеренная просадка грунта. Выкачивание подземных вод также оказывает негативный эффект и на венгерской территории; так, специалисты сообщают о местном и умеренном увеличении высоты подъема нагнетаемых при выкачивании вод, уменьшении дебита скважин и подземного стока, а также деградации экосистем в результате уменьшения количества подземных вод.

Таблица 14

Растительный покров/землепользование в районе водоносного горизонта Северо-восточной Баки/междуречья Дунай – Тиса (% территории горизонта, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/промышленные зоны (%) | Районы с незначительным или отсутствующим растительным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы землепользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 1.07 | 14.76 | 63.82 | 14.32 | 4.60 | 0 | 1.42 | 0 |
| Сербия | 1.79* | 3.45 | 86.60 | 3.04 | 5.12 |  |  |  |

a Включая водотоки и водные объекты

65.		Естественное фоновое качество воды представляет существенную проблему на территории всего водоносного горизонта; так, содержание химических соединений и элементов превышает предельные значения, установленные в Сербии для питьевой воды. Специалисты выявили высокое содержание естественных органических соединений, аммиака и мышьяка; концентрация мышьяка варьируется от 10 до 50 мкг/л. Так, в Суботице-Микичево – точке мониторинга качества подземных вод – – за период с 1998 по 2007 год (конец доступных данных) отмечен стойкий рост электропроводимости, обычно указывающий на увеличение концентрации растворенных твердых веществ (Таблица 70). Причинами данного процесса могут служить выкачивание вод, снижающийся уровень воды, а также включение в состав данного горизонта порции водных ресурсов с более высокой соленостью из расположенного ниже водоносного горизонта. Кроме того, отмечено широко распространенное, но умеренное загрязнение азотом и болезнетворными микроорганизмами, источником которого являются неэффективные системы санитарной очистки, и естественное содержание железа.

66.		Венгрия приводит следующую информацию: загрязнение естественным мышьяком - 10-200 мкг/л – широко распространено и серьезно, загрязнение нитратами – до 200 мг/л – широко распространено, но умеренно, загрязнение пестицидами в концентрации до 0,1 мкг/л.

Таблица 15

Избранные определяемые составляющие качества подземных вод по данным мониторинговых станций в Суботице-Микичево и Сомборе (Сербия).

| Дата | Электропроводимость (мсек / см-1) | Аммонийные ионы (мг/л) | Нитраты (мг/л) | Сульфаты (мг/л) | Хл-ристые соединения (мг/л) | Свинец (мкг/л | Железо (мг/л) | Марганец (мг/л) | Мышьяк (мкг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суботица-Микичево (M-1) |
| Дек 1992 | 710 | 0.46 | 0.20 | 27 | 22.0 | 18 | 0.23 | 0.06 |  |
| Июнь 1993 | 699 | 0.50 | 0.01 | 19 | 24.0 | 23 | 0.19 | 0.09 |  |
| Нояб. 1993 | 714 | 0.30 | 0.04 | 30 | 22.0 | 0 | 0.10 | 0.00 |  |
| Окт. 1996 | 822 | 0.16 | 0.73 | 35 | 24.7 | 0 | 0.09 | 0.04 |  |
| Окт. 1997 | 763 | 1.25 | 0.27 | 30 | 17.4 | 6 | 1.02 | 0.26 |  |
| Окт. 1998 | 607 | 1.93 | 0.03 | 14 | 8.5 |  |  |  |  |
| Нояб. 2002 | 798 | 0.00 | 0.60 | 37 | 30.0 |  | 0.05 | 0.04 |  |
| Сент. 2004 | 907 | 0.87 | 0.03 | 69 | 69.0 |  | 0.11 | 0.10 |  |
| Сент. 2005 | 900 | 1.16 | 0.40 | 77 | 84.0 | 1 |  |  | 7 |
| Окт. 2006 | 1,020 | 0.70 | 0.06 | 91 | 94.0 | 2 | 0.27 | 0.20 | 31 |
| Окт. 2007 | 1,413 | 0.83 | 0.07 | 185 |  |  |  |  |  |
| Сомбор-S-1/D |
| Дек. 1992 | 1,034 | 0.75 | 0.63 | 20 | 2.0 | 28 | 0.02 | 0.09 |  |
| Июнь 1993 | 1,072 | 0.70 | 0.01 | 35 | 2.0 | 0 | 0.35 | 0.09 |  |
| Окт. 1993 | 1,090 | 1.30 | 0.00 | 25 | 2.0 | 18 |  |  |  |
| Май 1996 | 778 | 0.21 | 0.29 | 17 | 7.0 | 15 | 0.12 | 0.03 |  |
| Апр. 1997 | 1,086 | 1.04 | 0.04 | 27 | 29.5 | 17 | 0.46 | 0.08 |  |
| Апр. 1998 | 793 | 0.00 | 1.00 | 30 | 25.5 | 0 | 0.11 | 0.00 |  |
| Нояб. 2002 | 909 | 0.02 | 0.20 | 18 | 23.0 |  | 0.07 | 0.06 |  |
| Сент. 2003 | 1075 | 1.63 | 0.00 | 41 | 22.0 |  | 0.23 | 0.05 |  |
| Сент. 2004 | 1,105 | 0.35 | 0.03 | 25 | 23.0 |  | 0.15 | 0.05 |  |
| Нояб. 2005 | 873 | 1.48 | 0.09 | 17 | 21.0 | 2 |  |  | 1 |
| Окт. 2006 | 968 | 1.50 | 0.05 | 34 | 25.0 | 6 | 0.10 | 0.09 | 2 |
| Окт. 2007 | 1,030 | 1.42 | 0.28 | 40 |  |  |  |  |  |

Источник: Ежегодные отчеты, Гидрометеорологический институт Республики Сербия.

67.		В Сербии предпринимаются действия по управлению выкачиванием водных ресурсов и повышению эффективности водопользования, организована система охраняемых территорий, и осуществляется внедрение наилучших сельскохозяйственных практик и мониторинга. Тем не менее, согласно мнению местных специалистов, диапазон принимаемых мер нуждается в расширении и повышении эффективности. В Венгрии успешно используется механизм регулирования выкачивания подземных вод; необходимо улучшение таких областей, как меры по обеспечению эффективности водопользования, мониторинг, общественная осведомленность в данной сфере, охраняемые территории, очистка сточных вод и обмен информацией. Кроме того, специалисты указывают на необходимость введения моделирования региональных стоков, создания карт уязвимых зон, внедрения хороших сельскохозяйственных практик, интеграции с управлением речным бассейном, и удаления мышьяка или поставку не содержащей мышьяк воды.

68.		Сербские специалисты оценивают состояние водного горизонта как неудовлетворительное; водный горизонт подвергается риску с точки зрения количества его ресурсов, а не их качества. Рассматривается возможность использования подземных вод дунайских аллювиальных отложений вместо более глубоких водоносных горизонтов.

69.		Венгрия указывает на необходимость определения пригодного к использованию источника.

70.		Двустороннее сотрудничество по вопросам подземных вод находится на начальной стадии. Сербия считает, что двустороннее сотрудничество, наряду с международным взаимодействием /организациями, способно оказать благотворное влияние на данный водоносный горизонт в двух направлениях: (i) создание/повышение эффективности двустороннего сотрудничества в области устойчивого управления трансграничным водоносным горизонтом; (ii) обмен данными с целью решения проблемы, связанной с содержанием в воде естественного мышьяка.

71.		Венгрия указывает на необходимость совместного мониторинга (в основном количественного) и моделирования.

V.		Водохранилища Железные Ворота I и II

Таблица 16.

Бассейны водохранилища Железные ворота I и II

| Страна |  | Площадь страны (км2) | Доля страны, % | Население | Плотность населения (человек/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | Всего (оба водохранилища) | 5,717.91 |  |  | 49 |
|  | Водохранилище Железные ворота I | 4,489.61 | 78.6 |  | 31 |
|  | Водохранилище Железные ворота II | 1,228.30 | 21.4 |  | 63 |
| Сербия | Всего (оба водохранилища) | Н/Д, см. объяснение ниже | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
|  | Водохранилище Железные ворота I | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
|  | Водохранилище Железные ворота II | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

72.		Площадь бассейна обоих водохранилищ покрывает 577,000 км2; в ее состав входят соответствующие участки территории Германии, Австрии, Словакии, Чешской Республики, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Румынии. Площадь сербской территории бассейна водохранилищ Железных Ворот составляет 77,516 км2, и включает территорию практически всей страны (82014 км2), за исключением бассейна реки Тимок (правый приток ниже по течению плотины Железные Ворота II, площадь на территории страны составляет 4 498 км2). В настоящее время данные по бассейнам водохранилищ Железные Ворота не доступны.

73.		Железные Ворота – ущелье между Карпатскими и Балканскими горами, расположенное в долине Дуная на границе между Румынией и Сербией. В прошлом оно представляло собой серьезное препятствие для судоходства. На территории Железных Ворот I (выше по течению от Дробеты-Турну Северин) находится одна из крупнейших в Европе гидроэлектрическая плотина, использующаяся для производства гидроэлектроэнергии. Система шлюзов была построена Румынией и бывшей Югославией между 1970 и 1972 гг. Комплекс Железные Ворота II был построен в 1985 году также Румынией и бывшей Югославией.

Гидрология и гидрогеология

74.		Общая площадь водохранилища Железные Ворота I составляет 330 км2, суммарный объем – 3,5 км3. Водохранилище сравнительно мелководно; средняя глубина составляет 25 м, максимальная глубина – 40 м.

75.		Железные Ворота II, расположенные ниже по течению от Дробета-Турну Северин, имеют меньшую площадь (79 км2), чем Железные Ворота I; общий объем водохранилища составляет 0,8 км3. Данное водохранилище еще более мелководно, чем Железные Ворота I, со средней глубиной 10 м и максимальной глубиной 25 м.

76.		На румынской территории наводнения представляют собой серьезную проблему; крупномасштабные наводнения, чаще всего, приходятся на период паводкового стока (март-май). Последние мощные наводнения произошли в 1999 и 2005 и 2008 гг. Строительство плотин значительно упростило как судоходство, так и процесс управления паводками.

77.		В 2006 году гидротехнический и судоходный комплекс шлюзов Железных Ворот успешно справился с крупнейшей паводковой волной в своей истории; при этом работа комплекса соответствовала положениям Конвенции 1998 года, определяющей границы ответственности Сербии и Румынии во всех релевантных областях, включая управление паводками.

Воздействие

78.		Строительство комплексов Железных Ворот вызвало изменения гидрологического режима Дуная. Снижение объемов транспортируемых наносов привело к отложению наносов в некоторых местах; другим серьезным последствием стало изменение характера водных и прибрежных ареалов обитания. Накопление осадочных отложений, в свою очередь, вызвало постепенное увеличение уровня высоких вод выше по течению, негативным образом повлияв на надежность существующей системы противопаводковой защиты. В то время как некоторые виды ихтиофауны оказались под угрозой, для других (ряда редких видов) возникшая ситуация создала благоприятные условия для размножения.

Таблица 17.

Среднегодовой водозабор в различных отраслях экономики a

|  |  | Общий забор ( в х 106 м3/г) | Сельское хозяйтсво | Бытовые нужды | Промышлен-ность | Энергетика | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 2007 | 150,239 | 0.016 | 0.008 | 0.036 | 99.93992* | 0.00008 |
|  | Прогноз на 2015 | 154,283 | 0.032 | 0.011 | 0.047 | 99.9099* | 0.0001 |
| Сербия |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

*Непотребительское водопользование. Данные по Сербии не могут быть указаны, так как бассейн Железных Ворот занимает площадь 77516 км2, или практически всю территорию Сербии.

Таблица 18.

Водные ресурсы (× 106 м3/год) и водные ресурсы на душу населения (м3/год)

| Страна | Поверхностные водные ресурсы | Подземные водные ресурсы | Суммарные водные ресурсы | Суммарные водные ресурсы на душу населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния * | 1,482,000 | 296,000 | 1,778,000 | 3,356,000 |
| Сербия | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

* Средние данные за период с 1950 по 2007 гг.

79.		Отсутствие эффективных коллекторных и очистительных установок в Дробета-Турну Северин упоминается румынскими специалистами в качестве основного фактора воздействия на румынской территории бассейна Железных Ворот I. Некоторые небольшие города, типа Оршовы, также не имеют собственных водоочистных сооружений. Среди факторов незначительного воздействия Румыния перечисляет вырубку лесов, горнодобывающую деятельность, открытые свалки мусора, хвостовые дамбы, сбросы сточных вод объектами, генерирующими тяжелую воду, что приводит к термальному загрязнению и загрязнению сероводородом (несмотря на то, что сточные воды проходят очистку), недостаточно эффективные системы сбора и очистки промышленных сточных вод, а также нелегальные мусорные свалки вдоль русел рек, особенно часто встречающиеся в сельской местности. В соответствии с положениями Директивы по очистке городских сточных вод (91/271/EEC) осуществляется строительство новых систем сбора и очистки сточных вод для населенных пунктов, а также модернизация существующих водоочистных сооружений для городских и промышленных сточных вод.

Положение дел и трансграничная нагрузка

80.		В водохранилищах Железные Ворота I и II.отсутствуют какие-либо серьезные проблемы качества воды. Тем не менее, качество воды в Железных Воротах сильно зависит от внесения загрязнителей странами, расположенными выше или в средине течения Дуная. Необходимо принимать во внимание загрязнители, скапливающиеся в донных отложениях водохранилища; тяжелые металлы, а также химические соединения были обнаружены в донных отложениях водохранилищ Железные Ворота. Водохранилище также выступает в роли накопителя фосфора. Концентрации загрязнителей в донных отложениях обоих водохранилищ за 2007 год приведены в таблице ниже.

Таблица 19.

Концентрация тяжелых металлов в осадочных отложениях водохранилищ Железных Ворот I и Железных Ворот II*.

|  | Железные Ворота I | Железные Ворота II |
| --- | --- | --- |
| Элемент | Концентрация (промилле) |
| Алюминий | 1,3871.54 | 51,440.61 |
| Мышьяк | 141.24 | 66.61 |
| Кадмий | 1.92 | 1.9 |
| Хром | 80.3 | 127.16 |
| Медь | 111.04 | 97.78 |
| Железо | 33,184.05 | Н/Д |
| Свинец | 1,382.63 | 885.82 |
| Марганец | 891.77 | Н/Д |
| Ртуть | 0.12 | 0.3 |
| Никель | 125 | 127.68 |
| Цинк | 310.35 | 385.23 |

*На основании информации, предоставленной Румынией; источник: Объединенное инспектирование реки Дунай, 2007 г.

81.		Сербские специалисты провели целенаправленное исследование наличия тяжелых металлов в образцах осадочных отложений, взятых в 2009 году со дна водохранилища приблизительно в 50 км вверх по течению от плотины Железных Ворот I (место, где был выявлен максимальный объем наносов). Результаты исследования приведены в таблице 20.

Таблица 20.

Концентрация тяжелых металлов в осадочных отложениях водохранилищ Железных Ворот I (Сербия).

| Элемент | Концентрация (мг/кг) | Критерии качества осадочных отложений, Международная комиссия по защите реки Дунай (мг/кг) |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон | Среднее значение | Целевой уровень качества | Базовый уровень |
| Железо | 17606.7 - 42350.4 | 29205.0 |  |  |
| Марганец | 523.4 - 1124.6 | 866.3 |  |  |
| Цинк | 129.4 - 823.8 | 291.2 | 200 | 130 |
| Медь | 15.7 - 118.6 | 51.8 | 60 | 35 |
| Хром | 27.7 - 120.9 | 82.1 | 100 | 10-50 |
| Свинец | 19.4 - 126.1 | 56.6 | 100 | 25 |
| Кадмий | 0.69 - 4.03 | 1.68 | 1,2 | 0,25 |
| Мышьяк | 0.0 - 15.5 | 7.1 | 20 | 10 |
| Никель | 34.3 - 140.8 | 74.7 | 50 | 10 |
| Ртуть | 0.0 - 1.0 | 0.25 | 0,80 | 0,2 |

82.		Графики, демонстрирующие тенденции за период 2004-2008 гг. по БПК, общему количеству взвешенных твердых частиц, концентрации аммиака и фосфатов в водных ресурсах обоих озер, приведены ниже (рисунки 8 а, b и с). Общее содержание взвешенных твердых частиц в озерах/водохранилищах в течение вышеуказанного периода оставалось приблизительно на одном и том же уровне - 27,5-32,5 мг/л.

Рисунки 8 а, b и с: Среднегодовое содержание (мг/л) биохимического потребления кислорода (БПК5), аммиака и фосфатов в водных ресурсах Железных Ворот I и II, основанное на информации, предоставленной Мониторинговой сетью Водной администрации Жиу в Румынии.

Ответные действия

83.		Румыния включила водохранилища Железных Ворот в состав Администрации бассейна реки Жиу; также было основано агентство по управлению водными ресурсами и комитет по бассейну реки (на уровне речного бассейна). На уровне Администрации бассейна реки Жиу подготовлены следующие планы: План управления ресурсами речного бассейна и План развития ресурсов речного бассейна (первый в основном сосредотачивает внимание на проблемах качества воды, второй – на проблемах количества); Региональный план действий в области охраны окружающей среды; План предотвращения и устранения последствий аварийных загрязнений; а также План действий в области использования водных ресурсов во время засушливых периодов. Правила эксплуатации Железных Ворот включают меры контроля водопотребления, а также действия, направленные на увеличение эффективности водопользования.

84.		Кроме того, существует специальный план управления заповедником «Железные Ворота». В соответствии с ВРД ЕС, к участию в управлении ресурсами Железных Ворот также по мере необходимости привлекаются заинтересованные лица и общественность.

85.		В Сербии Администрация Железных Ворот несет ответственность за управление ресурсами водохранилищ на основании специального разрешения, выданного в 2005 году. На ближайшие годы предусмотрена разработка планов управления водными ресурсами в соответствии с Рамочной Директивой ЕС по водным ресурсам и новым законодательством в области водных ресурсов (май 2010 г.).

86.		На базе Рамочной Директивы по водным ресурсам была спроектирована и успешно функционирует мониторинговая сеть. Так, мониторинг водных ресурсов Железных Ворот осуществляется Системой мониторинга качества воды Жиу: проводится как (i) обзорное наблюдение, так и (ii) оперативный мониторинг. Кроме того, осуществляется мониторинг сбрасываемых сточных вод и водозабора.

87.		В настоящее время мониторинг водных ресурсов сербской части обоих водохранилищ осуществляется Администрацией Железных Ворот, и включает 9 отдельных суб-программ, обеспечивающих мониторинг следующих факторов: (I) расход реки и подпорный уровень; (II) уровень подземных вод и функционирование дренажных систем; (III) режим и образование отложений; (IV) ледовый режим; (V) меры сохранения сельскохозяйственных угодий; (VI) леса и водно-болотные угодья; (VII) структуры паводкового контроля; (VIII) качество водных ресурсов и отложений; и (IX) устойчивость берегов и противооползневые мероприятия. Специалисты разрабатывают системы мониторинга, соответствующие положениям Рамочной Директивы по водным ресурсам.

88.		Румыния и Сербия участвуют в Транснациональной мониторинговой сети, основанной в целях обеспечения реализации Конвенции по защите реки Дунай в области мониторинга и оценки качества водных ресурсов. Сотрудничество между Сербией и Румынией в области мониторинга качества водных ресурсов Дуная регулируется "Методологией совместного исследования качества воды на трансграничных участках рек, формирующих или пересекающих румынско-сербскую государственную границу".

Трансграничное сотрудничество

89.		Сотрудничество между Сербией и Румынией регулируется соглашением 1955 года, оговаривающим гидротехнические вопросы использования и управления трансграничными водотоками (см. Приложение II к документу ECE/MP.WAT/WG.1/2011/6−ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6). В том же самом году была учреждена Объединенная комиссия по трансграничным водам, контролирующая реализацию данного соглашения. Заседания Комиссии происходят раз в год. Самый последний договор в отношении эксплуатации (правил) и технического обслуживания Национальной гидроэнергетической системы и Навигации в комплексе Железных Ворот был подписан обоими государствами 26 мая 1998 года (см. Приложение II к документу ECE/MP.WAT/WG.1/2011/7−ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7). Он охватывает настоящие диспетчерские графики водохранилищ.

90.		Усилия, направленные на заключение нового официального соглашения относительно трансграничных водных ресурсов, находящихся под совместной юрисдикцией Сербии и Румынии, были впервые предприняты еще в 1996 году, когда румынские представители выступили с предложением начать переговоры по разработке нового договора, который учитывал бы положения Конвенции по водным ресурсам Европейской Экономической комиссии ООН и Конвенции по охране реки Дунай. За инициативой последовали переговоры между странами в 2006-2007 гг. и обмен проектами договора. Последний из существующих проектов также включает положения, оговаривающие внедрение директив ЕС, и, в частности, ВРД. Текст данного проекта свидетельствует о том, что соглашение будет касаться целого ряда вопросов, связанных с управлением трансграничными водными ресурсами. Помимо всего прочего, этот документ также оговаривает разработку механизма взаимодействия и сотрудничества. Правительство Республики Сербия одобрило рамочную концепцию переговоров и окончательного утверждения нового соглашения с Румынией в области водных ресурсов 1 октября 2009 года. Первый тур переговоров по новому Соглашению прошел в ноябре 2010 года.

VI.	Суббассейн озера Нойзидль

91.		Озеро Нойзидль расположено на австрийской и венгерской границах. Оно принадлежит к району бассейна реки Дунай.

92.		Нойзидль - это природное озеро тектонического и эрозийного происхождения, которое является последним и самым западным членом так называемых содовых озер в Европе. Его возраст оценивается приблизительно в 10 000-15 000 лет. Это поверхностная вода, окруженная зарослями тростника в 180 км2 (> 50% поверхности озера, около 85% в венгерской части), которая является крупнейшей закрытой монокультурой тростников (Phragmites) в Центральной Европе.

Таблица 21.

Территория и население озера Нойзидль

| Страна | Площадь в стране (км2) | Часть страны % | Население | Плотность населения(чел/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 75 | 24 |  | 111 |
| Австрия | 240 | 76 | 90 000 | 95 |
| Суммарная величина | 315 |  |  |  |

Источник: http://www.ksh.hu/maps/teratlas/index_eng.html; Нойзидль является популярным местом посетителей и туристов, поэтому к общим цифрам также добавляется временное перемещение населения.

Гидрология и гидрогеология

93.		Озеро состоит из двух основных притоков: реки Вулка в Австрии и Ракос-Крик в Венгрии (средний водосброс ‒ 0,049 м3/с, в среднем за 1994-2006 годы). Кроме того, есть несколько небольших ручьев. Озеро не имеет естественный оттоков, кроме искусственного канала Хансаг; есть также выходной поток в Апетлоне, Австрия;  польдеровая дамба в Мекжикопужта, Венгрия)

94.		Поверхностные водные ресурсы составляют 215 млн. м3 в год (за счет атмосферных осадков и притока).  Переполнение через выходной шлюз ворот в Фэртожель составил 1,44 м3/с в 2009 году.

95.		Ворота плотины/шлюза расположены на территории Венгрии (Фэртожель) и используются для стабилизации уровня воды в озере Нойзидль. Расширение водосбросов в период наводнений снижает уровень воды (максимальный водосброс в совместно согласованных правилах эксплуатации составляет 15 м3), соответственно дамба более или менее закрыта во время засухи, чтобы поддерживать уровень воды.

Воздействие

96.		На австрийской стороне 47% бассейна покрыто пашней, 20% занимают леса, 14% приходится на водные объекты и 12% площади поверхности характеризуется незначительным растительным покровом или полным его отсутствием.

97.		Поскольку городские сточные воды собираются и поддаются очистке (удаление биогенных веществ), существует незначительное давление в бассейне. Основным видом деятельности, который по-прежнему оказывает некоторое давление, является сельское хозяйство, но он умеренный, поскольку значительная часть водосбору находиться либо на территории программы NATURА 2000, либо в национальном парке.

98.		Питьевая вода в австрийской части бассейна привозится из-за пределов региона, а в венгерской части полный водосброс варьирует – в 2008 году он оценивался в 150 000 м3/год, а в 2009 - 250 000 м3/год.

99.	В венгерской части озера есть три гавани и некоторые рекреационные места.

Положение дел и трансграничная нагрузка

100.		Вода в озере имеет естественно высокую концентрацию соли, уровень щелочной рН с высоким содержанием растворенных органических веществ природного происхождения. В целом данное мелководное озеро является мезо-/ эвтотрофным. Экологическое и химическое состояние озера Нойзидль по состоянию на 2009 год оценивалось как «хорошое», что соответствует требованиям ВРД. С 1990-х и с начала 2000-х, нагрузка по диффузным биогенным веществам (например, нитратный азот), заметно уменьшилась.

101.		Благодаря небольшой глубине, озеро является мутным и непрозрачным, с низкой степенью прохождения. Даже легкий бриз поднимает грязь и органические, а также неорганические вещества.

102.		Наиболее серьезными проблемами качества воды, влияющими на статус озера, являются:

- биогенное загрязнение, проблемы качества воды происходят особенно в тростниковых поясах (пониженное содержание кислорода в летний период);

- периодически низкий уровень воды;

- распространение тростникового пояса, который влечет снижение площади поверхности воды, а также зарастание каналов;

- местный и умеренный - накопление донных отложений характерно в южной части озера из-за доминирующего направления ветра

Ответная реакция

103.		Вопросы, связанные с Нойзидль, рассматриваются в рамках Австро-Венгерской водохозяйственной комиссии. Эта комиссия была создана на основе Венгерско-Австрийского соглашения 1956 года по Управлению вопросами водных ресурсов в пограничном районе. Комиссия, например, согласовала совместно оценивать данные мониторинга озера, создала классификацию, и совместно провела стабилизацию уровня воды озера Нойзидль, а также установила правила работы для плотины.

104.		Цели управления направлены на повышенную защиту и сохранение флоры, фауны, биотопов и ландшафта, а также на умеренное развитие туризма.

105.		Поддержание процессов естественного старения озера Нойзидль и сохранение хорошего состояния озера требуют австро-венгерского сотрудничества. Для этого, Австро-Венгерская водохозяйственная комиссия поручила двум сторонам разработку "Стратегии изучения озера Нойзидль", что привело к подготовке каталога принятия мер в 2008 году и к созданию совместной руководящей группы в 2009 году.

106.		Был разработан комплекс мер, направленных на сохранение хорошего экологического состояния озера Нойзидль и его настоящего объема и размера. Он охватывает широкий спектр вопросов, начиная со сбора и очистки всех сточных вод передовыми методами (удаление биогенных веществ), применяя Австрийский план работы по нитратам, а также в этой области, минимизацию биогенного загрязнения и загрязнения донных отложений, контроль над наносами, ограничение распространения тростникового пояса и реконструкцию системы каналов.

Перспективы

107.		В перспективе находится увеличение туризм, вызванное экономическим развитием Венгрии и Словакии. Открытие доступа к зонам ограниченного доступа в тростниковом поясе для развития новой инфраструктуры (например, для вторичного жилья) является постоянной задачей.

108.		Влажные и сухие периоды в истории озера чередовались. Согласно информации, предоставленной Австрией, прогнозируемое повышение температуры ожидается больше летом и осенью. Осадки, по прогнозам, увеличатся зимой и весной, и снизятся осенью. Испарение может увеличиться в связи с изменением климата, и вполне возможно, что озеро снова высохнет, что окажет воздействие на биоразнообразие и жизнедеятельность птиц в связи с исчезновением тростникового пояса.

VII.	Нижний Дунай – зеленый коридор и заболоченные участки в дельте реки (Болгария, Республика Молдова, Румыния, Украина)

Общее описание водно-болотных угодий

109.		Ниже системы плотин «Железные ворота», на участке, где Нижний Дунай образует естественную границу между Болгарией и Румынией, сохранились обширные водно-болотные территории (более 1 млн.га), а основном на румынской стороне. Еще ниже по течению, после впадения левосторонних притоков – Сирета и Прута – начинается участок более широкой дельты Дуная, где, на территории Республики Молдова, Румынии и Украины, находятся лиманные озера (бывшие устья) и черноморские лагуны (более 1 млн.га). Эта один из крупнейших в Европе участков естественной речной поймы и дельты, один из важнейших в мире по биологическому разнообразию эко-регионов, включенный в список Global 200 Всемирного фонда дикой природы.

Основные направления использования водно-болотных угодий

110.		Водно-болотные угодья и дельты рек относятся к важнейшим европейским экосистемам. Они служат, в частности, важным аккумулятором паводковых вод, обеспечивают очистку воды (благодаря способности абсорбировать и отфильтровывать биогенные и загрязняющие вещества), пополнение запасов подземных вод (для сельскохозяйственных и бытовых нужд), климатическое регулирование, защиту от береговой эрозии и бурь, удерживание донных осадков, почвообразование, аккумулирование органических веществ, питание водной фауны, используются для нужд лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, служат для кругооборота и накопления биогенных веществ.

111.		С давних времен и по сей день рыболовство остается в регионе Нижнего Дуная и в дельте реки важным видом экономической активности. В числе других экономических и хозяйственных направлений деятельности, связанных с водно-болотными угодьями - скотоводство, сельское хозяйство (выращивание овощей и фруктов и виноделие), разведение рыбы, охота на водоплавающую птицу и сбор тростника (в том числе на экспорт). Благодаря прекрасным ландшафтам, особому микроклимату (более прохладному и свежему летом) и богатому культурному наследию, регион Нижнего Дуная и дельты реки становится все более популярным местом отдыха, в частности, спортивной рыбалки, охоты, сельского и экологического туризма. Охранные зоны имеют важное образовательное и научное значение.

Культурные ценности на территории водно-болотных угодий

112.		Благодаря доступу к реке и к морю этот регион был и остается крупным торговым центром и перевалочным пунктом миграции населения. В частности, в дельте Дуная на протяжении многих веков селились представители разных этнических групп (в том числе православные староверы, мусульмане, евреи), накладывая специфический культурный отпечаток на различные аспекты жизнедеятельности, включая природопользование и эксплуатацию природных ресурсов. Историческая эволюция поселений человека и экономической активности повлияла на архитектурные особенности построек, в частности, рыбоводных прудов. В этом регионе проводятся важные археологические раскопки, он обладает богатейшим культурным наследием.

Биологическое разнообразие на территории водно-болотных угодий

113.		 Водно-болотные угодья на территории Нижнего Дуная и, в особенности, на участке дельты реки обладают исключительным био-разнообразием. В частности, здесь обитают виды, находящиеся на грани глобального исчезновения, и находятся ареалы обитания редких представителей европейской фауны. Эта территория имеет международную известность как важный ареал обитания птиц, и по количеству (например, в период миграции в дельте реки делают промежуточную остановку несколько миллионов водоплавающих птиц), и по степени важности для выращивания молодняка, линьки и зимовья водоплавающих птиц, и по наличию редких и исчезающих видов. Следует отметить имеющие всемирную важность колонии малых бакланов – Phalacrocorax pygmeus и пеликанов – Pelecanus onocratulus, а также P. crispus, находящихся на грани глобального исчезновения. В некоторые зимы в дельте Дуная останавливается на зимовку практически все мировое поголовье красношеего гуся, Branta ruficollis, находящегося на грани глобального вымирания. Кроме этого, дельта реки играет важную роль в нересте, выращивании молодняка и в миграции рыб, включая виды, играющие важную коммерческую роль и находящиеся под угрозой исчезновения. В частности, речь идет об осетровых Acipenser sturio, A. Ruthenis.

Факторы давления и трансграничные воздействия

114.		Угрозу для естественного гидрологического режима, ареалов обитания, биоразнообразия, качества воды и водно-болотной экосистемы представляют антропогенные изменения, в частности, строительство промышленных предприятий, судоходных каналов, осушение территорий, укрепление береговой линии рек, возведение шлюзов, дамб и водоводов, а также осушение болот по берегам Дуная и его притоков. Одновременно с этими изменениями отмечается колоссальное сокращение уловов ценных пород рыбы, ощутимый рост эвтрофикации и увеличение объемов донных осадков. В числе факторов давления можно упомянуть промышленные загрязнения, сельскохозяйственные и городские стоки, чрезмерно интенсивный лов рыбы и прямое сокращение территорий обитания водно-болотной фауны.

115.		Строительные работы на территории водно-болотных угодий увеличивают риск существенных изменений естественного паводкового режима, т.к. приводят к снижению водоудерживающей способности, вызывают более интенсивные и продолжительные паводки ниже по течению реки. По результатам исследований, которые были недавно проведены специалистами Всемирного фонда дикой природы на средства Глобального экологического фонда (ГЭФ), с начала 20-го века в бассейне Дуная были разрушены более 80% водно-болотных и пойменных угодий, и, соответственно, снизилось их экологическое значение. В последнее время речная экосистема все сильнее меняется под действием гидро-морфологических модификаций, в связи с расширением навигационных коридоров, строительство которых частично финансируется транспортной программой ЕС.

116.		Другие ощутимые негативные факторы - это браконьерство, выбивание пастбищ, незаконная вырубка деревьев, непрофессиональное ведение сельского и лесного хозяйства, в том числе превращение природных аллювиальных лесов в лесные плантации. Все более интенсивное влияние оказывает сфера туризма и отдыха. Также в числе факторов давления можно отметить рыболовство, отлов птиц и выдр, добычу и транспортировку нефти (что сопряжено с риском регулярного и аварийного разлива), свалки твердых отходов, инвазивное разведение растений и рыб, большое поголовье диких кабанов, выжигание тростника, экстенсивный сбор лекарственных растений, оползни, участившиеся засушливые периоды. Проблемой является и сокращение сельского населения, поскольку традиционная сельскохозяйственная деятельность стала частью функционирования экосистемы, и обжитые сельские районы имеют важный туристический потенциал.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями

117.		В регионе Нижнего Дуная находится целый ряд охраняемых зон, в том числе территории, охваченные Рамсарской конвенцией, биосферные заповедники, объекты мирового наследия, заказники Natura 2000, национальные/природные парки. Территории, охваченные Рамсарской конвенцией, начиная с верховий реки:  остров Ибиша (372 га), комплекс Острова Белене (6,898 га) и Сребряна (1,357 га; также являющийся объектом мирового наследия и биосферным заказником) на территории Болгарии, Малый Остров Браилы (17,586 га) на территории Румынии, Нижние Прутские озера (19,152 га) на территории Республики Молдова, озеро Картал (500 га), озеро Кугурлуй (6,500 га) и озеро Сасык (21,000 га, включая 3,850 га, относящиеся к биосферному заказнику дельты Дуная) на территории Украины и включенные в трансграничный биосферный заказник дельты Дуная (647,000 га; также являющийся объектом мирового наследия) на территории Румынии и Килийское Горло (32,800 га) на территории Украины.

118.		5-го июня 2000 г. министры экологии Болгарии, Румынии, Республики Молдова и Украины подписали Декларацию (зарегистрированную в Секретариате Рамсарской конвенции) о взаимодействии по созданию Зеленого коридора Нижнего Дуная, для реализации совместных действий по созданию новых охраняемых зон и восстановлению природных водно-пойменных угодий. Вдохновителем этой инициативы стал Всемирный фонд дикой природы. Были приняты обязательства включить в этот «Зеленый коридор» 773,166 га существующих охраняемых территорий, 160,626 га новых и 223,608 га подлежащих восстановлению охранных зон. В 2010 г. эти планы были реализованы с превышением; сейчас под охраной находится территория более 1,4 млн. га. Во всех четырех странах реализуются различные проекты по восстановлению водно-болотных угодий, однако их конечная цель пока не достигнута.

119.		Еще один договор был подписан в этот же день под эгидой Совета Европы. Это договор по созданию трансграничной охраняемой зоны между Республикой Молдова, Румынией и Украиной в дельте Дуная и природных заказников в низовьях Прута и по управлению этими объектами.

120.		В декабре 2007 г. Республика Молдова, Румыния и Украина подписали «Совместную декларацию о разработке программы природопользования в дельте Дуная для обеспечения устойчивого экологического развития региона», которая стала для этих трех стран фундаментом сотрудничества, нацеленного на обеспечение хорошего экологического статуса дельты Дуная и на реализацию задач, оговоренных в Водной рамочной директиве ЕС.

121.		Румыния и Украина поддерживают регулярное трансграничное взаимодействие в связи с Трансграничным биосферным заказником и территориями, охваченными Рамсарской конвенцией, в частности в сфере инвентаризации и мониторинга (например, публикуются перечни видов растений и водоплавающих птиц).

VIII.		Суббассейн реки Лех

122.		Бассейн реки Лех, 254-километрового притока Дуная, разделяет Австрия и Германия, он охватывает площадь около 4125 км. Сток в устье реки составляет 115 м3 / с (данные за 1982-2000гг), сток на границе составляет 44. м3 / с (данные за 1982-2000гг).

123.		Австрийская часть дренажного бассейна довольно гористая, и покрыта в основном лесом и лугом. Антропогенное воздействие оценивается как «низкое». Качество воды прекрасное и состояние хорошее, по крайней мере, в той части, которая находится на австрийской территории.

124.		Такие вопросы, как защита от наводнений, использование водной энергии, очистка и состояние сточных вод и экологический потенциал реки, между Австрией и Германией решаются в рамках совместной двусторонней трансграничной комиссии, в соответствии с РВД ЕС.

Суббассейн реки Инн

125.	Река Инн является притоком Дуная, общая протяженность ее составляет 515 км, водосборный бассейн находится на территории Австрии, Германии, Италии и Швейцарии. Главный приток Инна, река Зальцах, протекает в Австрии и Германии.

126.	Общая территория суббассейна – 26 130км2, Швейцарии принадлежит 2 093км2 территории суббассейна, Австрии -  15 842 км2 и Германии  8 195 км2.

127.	Австрийская и швейцарская части реки Инна довольно гористы, в то время как лишь небольшая часть немецкой (Баварской) территории бассейна характеризуется гористостью. Эти гористые участки характеризуются интенсивными осадками (2 000 мм и более), в то время как плодородные, слабохолмистые предгорья Альп получают значительно меньше осадков.

Гидрология и гидрогеология

128.	Инн является одним третьим по величине притоком Дуная по водосбросу (водосброс в устье составил 735 м3 с 1921 по 1998 гг.).

129.	Поверхностные водные ресурсы, формирующиеся в швейцарской части суббассейна реки Инн составляют 2,36 км3/год (количество осадков на основании наблюдений с 1901 по 2000 гг.), а сток составляет 1,84 км3/год. Сток с австрийской территории только на границе Австрии и Германии на гидрометеорологической станции Кирхбихль составляет 7,4 км3/год вдобавок к общему стоку в 9,2 км3/год. По грубым оценкам сток в устье реки Инн составляет 23,3 км3/год (включая притоки на территории Швейцарии, Германии и Австрии).

Воздействие

130.	Гористые части бассейна реки Инн характеризуются лесными массивами, лугами, а также территориями покрытыми незначительной растительностью, или с полным ее отсутствием. Рекреация и туризм (интенсивный, но хорошо организованный) широко распространены. Поселения, коммерческая деятельность и дорожная сеть сосредоточенны в низменных долинах и бассейнах в Альпах. Требуется защита данной инфраструктуры от природных катаклизмов, таких как наводнения, ливни и лавины, которые влекут за собой гидро-морфологические изменения рек и их берегов.

131.	Предгорья Альп характеризуются большей антропогенной деятельностью, значительно более высокой плотностью населения и относительно интенсивной сельскохозяйственной деятельность на данном участке водосбора.

132.	Несмотря на это, антропогенная нагрузка потенциально оказывающая воздействие на качество вод является сравнительно низкой, по большей части «локальной» и «умеренного значения», поскольку сточные воды обрабатываются в соответствии со строгими национальными нормами (в Австрии и германии в полном соответствии с чувствительными к биогенным веществам территориями Директивы по городским сточным водам ЕС); сбрасываемые обработанные сточные воды в дальнейшем разбавляются в  дальнейшем изобилием воды в бассейне.

133.	Изобилие воды и крутые склоны в водосборе реки Инн предоставляют прекрасные условия для получения гидроэнергии, но также являются причиной эрозии, накопления донных отложений, взвешенных частиц в воде реки и селевых потоков, которые периодически создают значительную локальную нагрузку (в зависимости от климатических или других условий, например экстремальных событий).

134.	Требуется защита инфраструктуры от природных катаклизмов, таких как наводнения, ливни и лавины; необходимость защиты вместе с нагрузками, связанными с получение гидроэнергии, привели к заметным гидро-морфологическим изменениям реки и ее берегов. Эти нагрузки имеют более локальную природу в швейцарской части бассейна и более распространены в австрийской и немецкой частях ( на реке Нижний Инн существует система ГЭС).

Ответная реакция

135.	Достаточно продолжительное время на основании двухстороннего соглашения на трансграничной реке действовала комиссия по вопросам правомочности управления водными ресурсами.

136.	Значительные попытки предпринимались для снижения воздействия на качество воды. В результате все городские сточные воды обрабатываются в соответствии со строгими национальными правилами и предписаниями ЕС. Вследствие этого, БПК и уровни аммония в реке Инн относительно низки и по-прежнему имеют небольшую тенденцию к снижению в соответствии с Транснациональной сетью мониторинга (ТНСМ) в бассейне реки Дунай. Тем не менее, Швейцария сообщает о участившихся случаях регистрации малых концентраций синтетических органических соединений (от сточных вод) в поверхностных водах.

137.	Задачей, за решение которой необходимо взяться, является восстановление целостности реки для обеспечения миграции видов рыб и улучшения гидроморфологии. По мере возможностей реке необходимо уделять большое внимание как в плане защиты от природных угроз, так и в плане улучшения природных условий, охраны природы и биоразнообразия. За информацией об ответных действиях, проводимых в Швейцарии, направленных на работу с гидроморфологическими изменениями, просьба обращаться к приложению по реке Рон.

138.	Охраняемое Рамсарское угодье, ледник Росег, и два парка местного значения, швейцарский национальный парк и биосферный заповедник долины Мюстаир, расположены на швейцарской стороне бассейна. Водохранилища вдоль австрийско-немецкой границы, используемые для получения гидроэнергии, на реке Нижний Инн и Зальцах охраняются Рамсарской конвенцией.

139.	Совместной комиссией Австрии и Германии по трансграничной реке на разделяемых участках реки Инн и ее притоках проводится хорошо скоординированная программа мероприятий в соответствии с ВРД ЕС.

Будущие тенденции

140.	Как описано более детально в оценке реки Рон, прогнозируемые изменчивость и снижение количества осадков вкупе с высокими температурами окажут значительное воздействие на снежное покрытие альпийского региона, выражающегося в изменениях гидрологического режима. Изменение климата вместе с развитие гидроэнергетики приведет к интенсификации использования воды. Эти факторы также могут изменить режим течения, гидроморфологию и биотопы. За более подробной информацией следует обращаться к оценке реки Рон.

Суббассейны рек Морава и Дие

141.	Река Морава, длина которой составляет 329 км, является притоком Дуная. Она берет начало в северной части горной цепи Кралицкий Снежник (высота 1 380 м над уровнем моря) в Чешской республике. В нижней части течения по ней проходит граница страны.

Таблица 22

Площадь и население суббассейна реки Морава

| Страна | Площадь в стране (км2) | Доля страны % | Население | Плотность населения (человек/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чешская республика | 21 688 | 78.5 | 2 860 000 | 132 |
| Словакия | 2 282 | 8.2 | 200 000 | 94 |
| Австрия | 3 642 | 13.2 |  |  |
| Всего | 27 612 |  |  |  |

Источники: Министерство экологии Чешской республики и Министерство экологии Словацкой республики, План развития бассейна реки на 2009 год.

Гидрология и гидрогеология

142.	В словацкой части бассейна запас поверхностных вод оценивается в 350 × 106 м3/год (средний показатель в период наблюдения за 1961-2000 годы), запас подземных вод – 92,18 × 106 м3/год (средний показатель в период наблюдения за 2000-2009 годы). Общий запас соответственно составляет 442,18×106 м3/год (средний показатель в период наблюдения за 1961-2000 годы), что составляет 2,211 м3/год/чел (средний показатель в период наблюдения за 1961-2000годы).

143.	В чешской части бассейна реки Морава запас поверхностных вод оценивается в 1 360 ×108 м3/год, в суббассейне реки Дие – 836×106 м3/год. Запас подземных вод чешской части бассейна реки Морава оценивается в 571×106 м3/год и в суббассейне реки Дие в 421 ×106 м3/год. Общий запас водных ресурсов чешской части бассейна реки составляет 2 200 ×106 м3/год, что соответствует 793 м3/год/чел.

144.	Средний расход воды составляет приблизительно 43 м3/с в городе Ланжгот в Чешской республике и 106 м3/с в городе Mopaвcки Ян в Словакии.

145.	Между Словакией и Чешской республикой находится трансграничный водоносный слой, питающий реку Мораву. Он расположенный в шаре отложений четвертичного периода, территория которого составляет 217км2 (3-ий тип водоносного слоя). На сегодняшний день, не идентифицировано ни одного трансграничного глубоководного водоема, хотя вопрос идентификации обсуждался соседствующими странами во время этапа планирования в рамках ВРД.

Воздействие, положение дел и трансграничная нагрузка

146.	Пахотные земли покрывают 47% бассейна реки в Словакии и 44% в Чешской республике. Лесистость составляет 36% и 31% соответственно. В Словакии есть три больших заповедных зоны: Загорье, на территории которого находятся ценные природные экосистемы, расположено в низовьях реки Морава, и два Рамсарских ареала, т.е. аллювиальные отложения реки Рудава и низовий реки Морава (см. отдельный отчет).

Таблица 23
Использование воды в разных секторах (в процентном отношении)

| Страна | Общий забор воды ×106 м3/год | Сельскохозяйственный % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Другое % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Словакия | 100.8 | 13 | 63 | 23 |  |  |
| Чешская республика | 328a | 5.4 | 46.4 | 6.3 | 40 | 1.2 |
| Австрия |  |  |  |  |  |  |

a По состоянию на 2009 год (Источник: отчет Чешской республики о водопользовании за 2009 год).

147.		Гидроморфологические изменения в бассейне оцениваются как широкомасштабные, с уровнем от удовлетворительного до серьезного.

148.	Существуют различные нагрузки, влияющие на качество воды и являющиеся результатом неправильного ведения сельского хозяйства, которые оцениваются как широкомасштабные и серьезные: внесение органических и минеральных удобрений происходит в несоответствующие сроки; недостаточный объем навозохранилищ; задернение сельскохозяйственных земель, особенно вдоль рек, не выполняет функции буферной зоны в достаточном объеме. При незначительном трансграничном, эрозия и паводки в основном имеют местный эффект.

149.	Источники загрязнения поверхностных вод из-за сброса недостаточно очищенных городских сточных вод и недостаточно развитой инфраструктурой сбора канализационных стоков и обработки сточных вод оцениваются как широкомасштабные и серьезные. Слив промышленных сточных вод (металлургическая, химическая и пищевая промышленности) имеет умеренное влияние, также как и загрязнение подземных вод на неочищенных участках.

150.	Из-за недостаточной очистки сточных вод и сельскохозяйственных работ, содержание биогенных веществ в водах трансграничного сектора реки достаточно велико, при этом его результатом являются эвтрофикация, загрязнение органическим веществами и бактериальное загрязнение.

151.	В 2007-2008 годах состоянию основного течения реки Морава на границе Чешской республики была присвоена классификация “загрязненная вода” (3 класс согласно чешской национальной системе классификации), что является значительным улучшением по сравнению с ситуацией 1991-1992 годов, когда тот же отрезок реки получил классификацию “сильно загрязненный” или “очень сильно загрязненный” (соответственно класс IV и класс V).

Ответные меры

152.	Чешская республика в основном принимает меры законодательного и технического характера. Конкретным примером является очищение старых загрязненных участков, с целью уменьшения уровня загрязнения подземных вод. Также была увеличена оплата за выкачивание подземных вод и планируется дальнейшее ее увеличение. Для улучшения качества сельскохозяйственных работ, чешское Министерство сельского хозяйства, начиная с 2009 года начало программу реконструкции существующих оросительных систем и строительства новых.

153.	Чешско-Австрийская двусторонняя комиссия по трансграничным водам (на основании договора 1970 года (см. Приложение II в документе ECE/MP.WAT/WG.2/2011/8–ECE/MP.WAT/WG1/2011/8), среди всего прочего рассматривает вопросы относительно реки Морава. Соглашение между Чешской республикой и Словакией по трансграничным водам (вступило в силу в 1999 году) обеспечивает рамки для взаимного сотрудничества (см. Приложение II вышеупомянутого документа). В состав Чешско-Словацкой комиссии по трансграничным водам входят три основные рабочие группы, занимающиеся количеством и качеством воды, а также вопросами ВРД.

154.	В рамках Международной комиссии по защите реки Дунай (МКЗРД) существует тесное многостороннее сотрудничество. Например, анализ состояния рек Моравы и Дии предусмотрено в транснациональной системе мониторинга бассейна реки Дунай.

155.	Недавно были согласованы трансграничные действия заинтересованных стран: принятие общих мер, упорядочение данных, обмен данными и опытом, а также общими проектами. Чешско-Словацкой и Чешско-Австрийской комиссиями одобрены специализированные программы мониторинга конкретных объектов. Основные задания двустороннего сотрудничества состоят в упорядочивании внедрения Водной Рамочной Директивы ЕС.

156.	Анализ состояния рек Моравы и Дии происходит в рамках Инициативы по оценке и управлению риском паводков в Центральной Европе (до 2013 года), начало которой дало отсутствие данных до паводка 2006 года. Двусторонние водные комиссии предпринимают первые совместные действия – повышения контроля паводков при участии организаций Австрии, Чешской республики, Венгрии и Словакии.

Тенденции

157.	До 2015 года в Словакии не ожидается значительных изменений в водозаборе по сравнению с существующим положением. Ожидается, что в чешской части бассейна реки Морава и суб-бассейна реки Дия до 2015 года, забор для нужд энергетики может несколько увеличиться (до 5%), для промышленных нужд потребление может несколько сократиться (до 5%), а потребление на бытовые и сельскохозяйственные нужды возрастет до 2%.

158.	Согласно законодательству Чешской республики, новыми отраслями, требующими интенсификации, являются: использование термальной и гидротермальной энергии, а также решение проблемы засухи. Следуя правовым нормам, будут лучше выполняться новые ограничения относительно производства сельскохозяйственной продукции.

Пойменные низменности в месте слияния рек Морава, Дие и Дунай

Общее описание водно-болотных угодий

159.		Рамсарское водно-болотное угодье, образуемое трехсторонними пойменными низменностями в месте слияния рек Морава, Дие и Дунай, расположено на реке Дунай между городами Вена и Братислава и простирается далее к северу от реки Дунай, начиная от места слияния рек Дунай и Морава в г. Девин и вдоль рек Морава и Дие. 80-километровый участок реки Морава походит по австрийско-словацкой границе, а от места слияния с рекой Дие - по словацко-чешской государственной границе, в то время как река Дие, приток реки Моравы, представляет собой государственную границу между Австрией и Чешской Республикой. В Чешской Республике угодье простирается к  северо-западу от города Бржеслава (Břeclav) по чешской территории вдоль реки Дие и охватывает также часть водохранилищ Новомлынской станции (Novomlýnské nádrže). Трансграничное рамсарское угодье состоит из трех национальных рамсарских угодьев: Дунай-Марх-Тайа-Ауэн (Donau-March-Thaya-Auen) (Австрия): 36090 га, Mokřady dolního Podyjí  (Чешская Республика): 11525 га и Moravské luhy (Словакия): 5380 га (общая площадь - 52995 га).

160.		Угодье состоит из речной равнины, образованной аллювиальными отложениями, речной эоловой холмистой равнины и дюнной холмистой равнины на отложениях речных террас и подвижных песков. Хотя большие площади бывших пойменных лугов были распаханы, чтобы увеличить площадь пахотных земель, в общей сложности 3450 га аллювиальных лугов были сохранены до настоящего времени, причем большинство из них расположены в Словакии. Около 45% (около 24000 га) от общей площади угодья покрыта лесами. Высота над уровнем моря колеблется в пределах от 130 до 180 метров. Климат - от теплого до умеренного с мягкой зимой; годовые объемы осадков существенно разнятся - от 550 мм в Словакии до 1200 мм в Чешской Республике.

Основные услуги водно-болотной экосистемы

161.		Угодье представляет собой крупнейший природный комплекс пойменных лугов в Центральной Европе, и в этом качестве обеспечивает питание, укрытие, места отдыха и размножения для многих биологических видов. Кроме того, его гидрологическое значение очень велико. Несмотря на интенсивное водохозяйственное строительство, естественная динамика наводнений и подземных вод все еще сохранилась на больших площадях. Угодье представляет собой важный источник подземных вод, используемый для снабжения питьевой водой и орошения во всех трех странах. Оно также выполняет важную функцию водоудержания и защиты от наводнений и регулярно затапливается весной и летом  в период таяния альпийских снегов. Река Дунай также используется для целей судоходства в то время, как на реках Морава и Дие разрешено только катание на прогулочных судах в период с 1 июня по 31 декабря. Наиболее важным видом хозяйственного использования территории является лесное хозяйство (производство древесины), сельское хозяйство и туризм.

Культурные ценности на территории водно-болотных угодий

162.		Пойменные низменности рек Морава и Дие впервые были заселены в Мезолитский период (8.000 - 6.000 до н.э.). Теплый климат и плодородные почвы стимулировали непрерывное создание поселений на данной территории. На эволюцию пойменных экосистем существенно повлияли люди гальшта́тской культу́ры (700 - 400 до н.э.). Кельты и римляне также населяли данную территорию, а затем их сменили славянские и германские племена. Таким образом, данная область чрезвычайно богата археологическими памятниками и артефактами.

163.		Главной достопримечательностью угодья, безусловно, является замок Хоф (Schloss Hof), который занимает территорию более чем 50 га и расположен прямо рядом с рекой Морава. В его состав входят дворец в стиле барокко, поместье и огромный зимний сад.

164.		В наши дни каждый июнь в городе Маршегг проводится Фестиваль аистов. В этом городе находится одна из крупнейших в Европе колоний Белого аиста (Ciconia Ciconia).

Ценность биоразнообразия на территории водно-болотного угодья

165.		Пойменные низменности места слияния рек Морава, Дие и Дуная представляют собой разнообразный комплекс водно-болотных угодий, включающий русла рек, пойменные озера, сезонные бассейны, аллювиальные луга, осоковые болота и тростниковые заросли, пойменные леса и т.д., а также 16 типов местобитаний Европейского значения. Как таковой, он включает в себя наиболее крупный комплекс богатых видами аллювиальных лугов Cnidion dubiin, а также крупнейшие пойменные лесные экосистемы в Центральной Европе. Угодье является средой обитания для почти 800 видов сосудистых растений, 275 видов птиц, 55 видов рыб, 300 видов жуков и многочисленных групп других беспозвоночных. На территории угодья обитают 42 вида Европейского значения, включая: жуков, таких как плоскотелка красная (Cucujus cinnaberinus), стрекоз, таких как змеедедка рогатая (Ophiogomphus cecilia), моллюсков, таких как брюхоногие улитки (Anisus vorticulus), и рыб, к числу которых относятся широко распространенные европейские горчаки (Rhodeus sericeus amarus), редкие дунайские малые чопы  (Zingel streber), чрезвычайно редкие рыбы-чахонь и большие карпы-прудовики (Pelecus cultratus). Кроме того, на территории угодья обитают земноводные -  жерлянки (Bombina Bombina), дунайские тритоны (Triturus dobrogicus), рептилии - болотные черепахи (Emys orbicularis)  и млекопитающие, включая обильную популяцию бобров (Castor fiber). Здесь водятся также летучие мыши, обитающие в водно-болотных угодьях и на заболоченных территориях (Myotis brandtii, Nyctalus leisleri и Pipistrellus pygmaeus). Хищники, такие как орлы Aquila heliaca и Haliaeetus albicilla, черный коршун (Milvus migrans) или балобаны (Falco cherrug) постоянно используют угодье для размножения. Зимой угодье также является местом для ночевок многих птиц и, в частности, диких гусей.

Факторы давления и трансграничные воздействия

166.		Регулирование речного стока и инженерные работы оказали наиболее существенное влияние на угодье с момента строительства первых водорегуляционных сооружений в период с 1882 г. по 1900 г., результатом которого стало выпрямление и сокращение русел рек, а также сокращение площадей их пойм. Строительство Новомлынского водохранилища на реке Дие (1976-1989 гг.) изменило характер течения реки вниз от водохранилищ, а другие изменения устранили весенние паводки на прилегающей пойме. Самым негативным последствием работ по регулированию стока реки на сегодняшний день является углубление русла реки, которое вызывает разрыв связей в экосистеме «река-пойма», снижение уровня подземных вод и потенциально угрожает подземным водным источникам. Кроме того, угодье в некоторых из его частей страдает от активного сельскохозяйственного производства в то время, как в других частях угодья использование бывших сельскохозяйственных земель было прекращено. Развития транспорта также представляет угрозу для угодья. Такая угроза возникает в результате планируемого улучшения условий для судоходства и строительства гидротехнических сооружений на реке Дунай и так называемого канала «Дунай-Одер-Эльба». Имеются также несколько проектов по строительству дорог, которые будут в различных местах пересекать угодье, что может привести к фрагментации среды обитания. Наконец, препятствием для проведения работ по регулированию стоков вдоль течения реки Морава является то, что австрийско-словацкая государственная граница определяется как линия, проходящая точно посередине русла реки Морава. Таким образом, перенаправление основного течения реки через связывание между собой ее излучин будет означать изменение положения границы

Трансграничное управление водно-болотными угодьями

167.		С 1994 года экологические неправительственные организации  НПО DAPHNE (Словакия), Distelverein (Австрия), Veronica (Чешская Республика) and Всемирный фонд дикой природы (WWF) начали совместную работу с целью сохранения трехстороннего региона вдоль рек Морава и Дие путем повышения осведомленности о существовании угодья, формулирования природоохранной политики и политики рационального использования природных ресурсов в отношении угодья. Они осуществили ряд совместных проектов, призванных способствовать развитию трансграничных сетей и, в конечном итоге, внесли существенный вклад в разработку Меморандума о взаимопонимании (МОВ) о пойменных низменностях рек Морава и Дие, который был подписан национальными рамсарскими органами Австрии, Чешской Республики и Словакии в августе 2001 года. На основании меморандума была учреждена Трехсторонняя рамсарская платформа, состоящая из представителей министерств охраны окружающей среды, природоохранных органов, управляющих рамсарского угодья, речного бассейна и неправительственных организаций. В качестве первого шага, в 2003 - 2004 гг. были согласованы общие цели и принципы управления трансграничным угодьем и трехстороннее рамсарское угодье  Пойменные низменности места стока рек Морава, Дие и Дунай  было учреждено в 2007 году. Совместные усилия в настоящее время преимущественно концентрируются на подготовке общей стратегии по управлению Трехсторонним рамсарским угодьем и развитию объединенной системы информации, призванной сделать процесс принятия решений более эффективным. Кроме того, после того, как было образовано Трехстороннее рамсарское угодье, его обширные области были отнесены к Особо охраняемым областям, предусмотренным директивой ЕС 79/409/EEC «О птицах», а также их было предложено отнести к Угодьям общих интерсов Сообщества согласно Директиве 92/43/EC «О местообитаниях».

Суббассейн реки Рааб/Раба

168.		Длина реки Рааб/Раба составляет 311 км, суббассейн находится на территории Австрии и Венгрии. Река берет начало в предгорьях Фишбахских Альп в Австрии и впадает в Мошони-Дунай возле города Гьёр. Ландшафт бассейна Рабы/Рааб имеет характер холмистой возвышенности с узкими долинами. Средняя высота над уровнем моря – приблизительно 210 м в Венгрии, а в Австрии перепад высот составляет от 228 м до 1750 м над уровнем моря.

169.		Основные трансграничные притоки включают такие реки как: Лапинц/ Лафнич, Пинка, Гёнгьёш/ Гюнш, Штрим/ Штримбах, Репк/ Рабниц, берущие свое начало в Австрии.

Таблица 24

Площадь и население суббассейна реки Раба

| Страна | Площадь в стране (км2) | Доля страны % | Население | Плотность населения (человек/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 6 847 |  | 219 057 | 63 |
| Австрия | 4 480a | 44 | 380 000 | 73 |
| Всего | 10 113 |  |  |  |

а Площади поверхностей суббассейнов в Австрии: Рааб 1 009 км2; Лафнич 1 990 км2; Пинка 742 км2; Штрим 428 км2; Гюнш 260 км2; другие 51 км2

Источники: Федеральное министерство сельского хозяйства, леса, окружающей среды и водных ресурсов, 2011

Примечание: Ожидается, что тенденция к уменьшению количества населения, проживающего в бассейне реки, будет продолжаться.

Гидрология и гидрогеология

170.	На гидрометрической станции в городе Шарвар (Венгрия) запасы поверхностных вод оцениваются в 1,12 км3/год (многолетний средний расход 35,6 м3/с, основано на наблюдениях с 1956 по 1992 гг.), из которых 0,84 км3/год приходятся на верховья, расположенные в Австрии и 0,13 км3/год образовываются в Венгрии. На гидрометрической станции в городе Ноймаркт (Австрия) запасы поверхностных вод, образованных в Австрии составили 0,22 км3/год (средний показатель за 1976-2008 годы, многолетний средний сток составляет 6,61 м3/с на основании данных наблюдений с 1991 по 2008 гг.).

171.	Объём запаса подземных вод в Венгрии составляет 128 км3/год. Приток подземных вод из-за границы Венгрии незначительный и оценивается в 1,3 – 1,9 км3/год (1-1,5 %).

172.	Всего водные ресурсы венгерской части суб-бассейна оцениваются в 1,25 км3/год, что составляет 5 710 м3/год/чел.

173.	Средний многолетний сток притоков реки Рааб следующий: Пинка 3.4 м3/с (Фельсёксатар, Венгрия); Штрим 1.46 м3/с (Хайлигенбрун, Австрия); Гюнш 1.57 м3/с (Кёсег, Венгрия); Лафнич 13.8 m3/s (Эльтендорф, Австрия — вблизи границы с Венгрией) и Рабниц 0.89 м3/с (Рабниц, Австрия),

174.	Паннонийский осадочный чехол, мощностью до 2,000 м залегает над фундаментом, сложенным в основном палеозойскими кристаллическими породами, нижняя часть которого имеет низкий коэффициент проницаемости воды, верхняя часть (0-1500 м) имеет хороший коэффициент проницаемости, содержит термальную и питьевую воду. Над Верхне-Паннонийским чехлом осадочных пород залегает  песчано-гравийный водоносный слой плиоценского периода (толщиной до 10 м), который имеет непосредственную гидравлическую связь с поверхностными водами (см. детальную информацию в таблицах водоносных горизонтов/ подземных вод).

175.	Существует 10 трансграничных приповерхностных водоносных горизонтов/ объектов подземных вод. Шесть из них связаны с притоками: Рааб, Лафнич, Пинка, Штрем, Гюнш и Рабниц. Также существуют четыре глубоководных водоема, имеющие общие водоносные слои.

Таблица 25

Подземный водоносный горизонт: Тип 5; состав: алеврит, глинозем, песок, гравий; основной подземный сток плейстоценского периода; направление: с Запада на Восток, непосредственная гидравлическая связь с поверхностными водами

|  | Венгрия | Австрияа |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) | 1,650 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  |  |
| Мощность в м (мин, макс) | 10,20 |  |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение). |  |
| Дополнительна информация | Сельское хозяйство создает нагрузку на качество воды; этот плейстоценовый водоносный горизонт залегает над осадочным чехлом Верхне-Паннонианским и поддерживает водоток в засушливые периоды |  |

a В условиях отсутствия более детальной информации о водоносном горизонте (особенно без наличия имени) провести параллель с соответствующим водоносным горизонтом в Австрии не представляется возможным.

Таблица 26

Подземный водоносный горизонт: Тип 5; состав: алеврит, глинозем, песок; основной подземный сток Верхне-Паннонийского осадочного чехла; направление: с Запада на Восток; слабая гидравлическая связь с поверхностными водами

|  | Венгрия | Австрияa |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) | 1 650 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  |  |
| Мощность в м (мин, макс) | 800, 1500 |  |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение). |  |
| Проблемы |  |  |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация | Горизонт Верхне-Паннонийского осадочного чехла имеет характерный хороший коэффициент проницаемости воды (глубиной до 1500 м). Нижняя часть горизонта Верхне-Паннонийского осадочного чехла содержит термальную воду; питьевая вода находится на глубине до 250 м. |  |

a В условиях отсутствия более детальной информации о водоносном горизонте (особенно без наличия имени) провести параллель с соответствующим водоносным горизонтом в Австрии не представляется возможным.

Таблица 27

Подземный водоносный горизонт: Тип 5; состав: филит (содержит карбонат), период: юрский-меловой; неуплотненный, направление основного подземного стока: с северо-запада на юго-восток; слабая гидравлическая связь с поверхностными водами

|  | Венгрия | Австрияa |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) | 52 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  |  |
| Мощность в м (мин, макс) | >100, Н/Д |  |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение). |  |
| Проблемы |  |  |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  |  |

a В условиях отсутствия более детальной информации о водоносном горизонте (особенно без наличия имени) провести параллель с соответствующим водоносным горизонтом в Австрии не представляется возможным.

Таблица 28

Подземный водоносный горизонт долины реки Рааб: ячеистый объект подземных вод (94% территории), ячеистый, щелистый или карстовый объект подземных вод с местными и ограниченными водными ресурсами 6%. Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 114 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Н/Д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 3 - 6/13,5макс. |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от промышленности, имеющиеся свалки отходов, сельское хозяйство и лесоводство |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Уровень моря (м) – Количество осадков (мм): Мин. 221 м н.у.м. - 714 мм, Средн. 239 м н.у.м. - 744 мм, Макс. 283 м н.у.м. - 760 мм Количество жителей: 8.340 Использование земель, в % от площади: Городская территория 4,2 Сельское хозяйство 93,6 Леса и окололесные территории 2,2 Водно-болотные угодья 0 Средняя жесткость воды: средняя жесткость (13,6 °dH) Национальные идентификационные номера PG13310 , GWK 100131 |

Таблица 29

Подземный водоносный горизонт долины реки Лафниц: ячеистый объект подземных вод (89% территории), ячеистый, щелистый или карстовый объект подземных вод с местными и ограниченными водными ресурсами (11%). Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 96 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 233 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 6 |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от искусственного обогащения подземных вод, свалок и сельского хозяйства |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Длина 57 км, Ширина: 3 км макс. Уровень моря (м) – Количество осадков (мм): Мин. 216 м н.у.м. - 696мм, Средний 268 м н.у.м. – 727мм, Макс. 412 м н.у.м. – 772мм Количество жителей: 15.951 Использование земли в % от площади территории: Городская территория 0,2 Сельское хозяйство 92,1 Леса и окололесные пространства 7,7 Водно-болотные угодья 0 Средняя жесткость воды: мягкая (7,6 °dH) Национальные идентификационные номера PG 13350, GWK 100129 |

Таблица 30

Подземный водоносный горизонт долины реки Пинка: ячеистый объект подземных вод (74% территории), ячеистый, щелистый или карстовый объект подземных вод с местными и ограниченными водными ресурсами (26%). Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 44 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 156 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 5,5 |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от свалок и сельского хозяйства |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Длина: 36 км, Ширина: 2 км макс. Уровень моря (м) – Количество осадков (мм): Мин. 234 м н.у.м. – 638мм, Средн. 307 м н.у.м. - 689мм, Макс. 426 м н.у.м. - 772мм Количество жителей: 22.415 Использование земли в % от площади территории: Городские территории 5,6 Сельское хозяйство 90,1 Леса и окололесные территории 4,3 Водно-болотные угодья 0 Средняя жесткость воды: мягкая (10,6 °dH) Национальные идентификационные номера PG13321, GWK 100130 |

Таблица 31

Подземный водоносный горизонт долины реки Пинка 2: ячеистый объект подземных вод (96% территории), ячеистый, щелистый или карстовый объект подземных вод с местными и ограниченными водными ресурсами (4%). Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 40 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 156 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 5,5 |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от свалок и сельского хозяйства |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Длина 17 км, Ширина: 2 км макс. Уровень моря (м) – Количество осадков (мм): Мин. 198 м н.у.м - 623мм, Average 217 м н.у.м – 638мм Max. 252 м н.у.м – 656мм Количество жителей: 3.106 Количество пунктов измерений 1997-2004: 7 Использование земли в% от территории: Городская территория 5,6 Сельское хозяйство 90,1 Леса и окололесные пространства 4,3 Водно-болотные угодья 0 Средняя жесткость воды: сред. жесткость (12,7 °dH) Идентификационные номера PG13322, GWK 100130 |

Таблица 32

Подземный водоносный горизонт долины реки Штрим: ячеистый объект подземных вод (96% территории), ячеистый, щелистый или карстовый объект подземных вод с местными и ограниченными водными ресурсами (4%). Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 50 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 25,9 m/d |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 6 |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от старых свалок и сельского хозяйства |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Уровень моря (м) – Количество осадков (мм): Мин. 195 м н.у.м – 629мм, Средн. 223 м н.у.м - 679мм. Макс. 322 м н.у.м - 726мм Количество жителей: 21.059 Использование земли в % от территории: Городские территории 0,9 Сельское хозяйство 89,7 Леса и окололесные территории 8,3 Водно-болотные угодья 0 Средняя жесткость воды: сердн. жесткость (12,7 °dH) Идентификационные номера PG13340, GWK 100136) |

Таблица 33

Подземный водоносный горизонт долины реки Рабниц: ячеистый объект подземных вод (96% территории), ячеистый, щелистый или карстовый объект подземных вод с местными и ограниченными водными ресурсами (4%). Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 40 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока от 86,4 до 0,09 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | < 10 |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | - |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Уровень моря (м) – Количество осадков (мм): Мин. 193 м н.у.м – 610мм, Сред. 250 м н.у.м - 662мм, Макс. 438 м н.у.м – 709мм Количество жителей: 11.741 Использование земель в % от площади территории: Городские территории 4,2 Сельское хозяйство 93,6 Леса и окололесные пространства 2,2 Водно-болотные угодья 0 Средняя жесткость воды: сред.жесткость (15,7 °dH) Идентификационные номера PG13260, GWK 100132 |

На настоящий момент австрийская сторона предоставила информацию по всем индивидуальным объектам подземных вод. Тем не менее, малые объекты подземных вод были сформированы Австрией в «группы объектов подземных вод».

Таблица 34

Объект подземных вод холмогорья Рааб Западный: преимущественно ячеистый объект подземных вод. Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 1352 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 8,64 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 4 |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от сельского хозяйства и существующих свалок отходов |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Использование земли в % от площади территории: Городские территории 0,2 Сельское хозяйство 56,1 Леса и окололесные пространства 43,6 Водно-болотные угодья 0 Идентификационные номера GWK-Группа 100187 |

Таблица 35

Объект подземных вод холмогорья Рааб Восточный: преимущественно ячеистый объект подземных вод. Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 1079 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 8,64 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 11 |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от сельского и лесного хозяйства, а также существующих свалок отходов |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Использование земли в % от территории: Городские территории 0,5 Сельское хозяйство 52,8 Леса и окололесные территории 46,7 Водно-болотные угодья 0 Идентификационные номера GWK-Группа 100181 |

Таблица 36

Подземный водоносный горизонт Гюнштал: ячеистый объект подземных вод.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 14 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 86,4 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 0,5 - 30 |
| Предназначение и функции подземных вод |  | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | - |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Использование земли в % от территории: Городские территории 12,6 Сельское хозяйство 65,8 Леса и окололесные пространства 21,6 Водно-болотные угодья 0 Идентификационный номер GWK 100127 |

Таблица 37

Группа объектов водоносных горизонтов горной местности Гюшнер: преимущественно щелистый объект подземных вод. Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 165 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 8,64 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 30 |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | Воздействие от сельского и лесного хозяйства и существующих свалок бытовых отходов |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Использование земли в % от территории: Городские территории 0,9 Сельское хозяйство 19 Леса и окололесные пространства 80,1 Водно-болотные угодья 0 Идентификационный номер GWK-Группа 100139 |

Таблица 38

Группа объектов водоносных горизонтов холмогорья Рабниц: преимущественно ячеистый объект подземных вод. Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия.

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 498 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 8,64 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 2 |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  | - |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Использование земли в % от территории: Городские территории 3,7 Сельское хозяйство 49,1 Леса и окололесные пространства 33,3 Водно-болотные угодья 13,8 Ницаональные идентификационные номера GWK-Группа 100146 |

Таблица 39

Глубокий объект подземных вод водосбора реки Рабниц: Направление основного стока подземных вод Австрия-Венгрия. Х связи с поверхностными водами

|  | Венгрия | Австрия |
| --- | --- | --- |
| Территория (км2) |  | 1742 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (м3/д) |  | Норма стока 4,32 м3/д |
| Мощность в м (мин, макс) |  | 165 |
| Предназначение и функции подземных вод | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) | Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение) |
| Проблемы |  |  |
| Критерии использования подземных вод |  |  |
| Дополнительна информация |  | Использование земель в %от территории: Городские территории 5,1 Сельское хозяйство 74,7 Леса и окололесные пространства 13,2 Водно-болотные угодья 6,5 Национальный идентификационный номер TGWK-Группа 100168 |

Рисунок 9. Схема подземного водоносного горизонта (предоставлено Венгрией).

Давление

176.	Бассейн характеризуется интенсивным режимом стока воды из-за сильных паводков, берущих начало в Австрии. Изменение поверхностных водных объектов по причине защиты от паводков, а также производство гидроэнергетики является проблемой для двух стран.

177.	В венгерской части бассейна значительные проблемы водного хозяйства возникают из-за регуляции русла рек, загрязнения биогенными веществами и органическими соединениями, засоленности, температурной нагрузки и вредоносных веществ.

178.	Долина реки от границы до города Шарвар страдает от частых паводков, поэтому необходимо создать защитные сооружения для ограждения поселений.

179.	Русло притока Сорок-Перинт является одним из наиболее загрязненных в бассейне реки из-за высокой концентрации фосфора в сточных водах, которые сбрасывает завод по очистке воды в городе Сомбатхей. Перемешивание сбрасываемых сточных вод является недостаточным из-за слабого водотока реки Сорок-Перинт.

180.	Венгрия также обращает внимание на закинутые и нелегальные свалки отходов, как на потенциальные источники загрязнения. Также существует риск загрязнения нефтепродуктами во время перевозки.

181.	В Венгрии нет оградительных участков и буферных зон между большими сельхозугодиями и руслами рек, что усугубляет проблему распространения загрязнения. Проблема загрязнения подземных вод в Венгрии состоит в повышенном содержании нитратов, аммония и других загрязняющих веществ.

182.	Основные нагрузки на территорию всего бассейна создают бытовые и промышленные стоки. Недостаточно очищенные сточные воды с австрийских фабрик по обработке кожи загрязняют воды, а также создают нежелательную пену в реке Рабе/Рааб на дамбе в городе Сентготтхард. Причиной высокого содержания натрия являются вышеупомянутые источники загрязнения. Это создает негативный эффект, влияющий на качество воды, используемой для орошения в нижнем течении реки Раба/Рааб.

Таблица 40
Землепользование/растительный покров в суббассейне реки Раба

| Страна | Водоемы (%) | Лесистость (%) | Сельхозугодья (%) | Пастбища (%) | Заселенные/промышленные территории (%) | Местность с отсутствующим, незначительным растительным покровом (%) | Заболоченные земли/Торфяники (%) | Другие формы использования земли (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 1 | 28 | 51 | 10 | 6 | 0 | 0.2 | 20.35* |
| Австрия | 1 | 52 | 25 | 20 | 3 | 0 | 1 | - |

* В венгерской части, графа “Другие формы использования земли” включает процентное содержание охраняемых территорий. Охраняемые территории (согласно Рамсарской конвенции, экологической программе NATURA 2000 и т.д.) составляют примерно 20% бассейна реки Рабы/Рааб на территории Венгрии.

В австрийской части бассейна существует один заповедник согласно Рамсарской конвенции (Лафницзаль) и 9 заповедников согласно экологической программе NATURA 2000 (Лафницзаль AT2208000, Пинка AT2229001, Йогланд AT2229000, Файстритц AT2218000, Раба AT2233000, Хартберг-Гмос AT2211000, Бернштайн-Локенхаус-Рехниц AT1108813, Хюгель Бургерланд AT1114813, Аувизен-Цикенбахталь AT1119622). Также существуют природоохранные территории местного значения.

Таблица 41
Использование воды в разных секторах (в процентном отношении)

| Страна | Общий забор воды ×106 м3/год | Сельскохозяйственный % | Бытовые нужды % | Промышленность % | Энергетика % | Другое % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды, Венгрия | 0.38 | 99.86 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.08 |
| Поверхностные воды, Венгрия | 11.66 | 0.78 | 90.92 | 8.22 | 0 | 0.08 |

Состояние и трансграничное влияние

183.	Состояние реки Раба/Рааб на территории двух стран и на границе оценивается как удовлетворительное. Оно постоянно находится под контролем.

184.	Особо пристальное внимание должно уделяться проблеме пены в реке Раба/Рааб, вызванной природным и антропогенным воздействием. Проблема воздействия пены на реку связанна с деятельностью предприятий по обработке кожи. Кожевенными предприятиями проводятся экстенсивные меры по трехуровневой очистке сточных вод в рамках Австро-венгерского плана действий.

185.	воздействие на поверхностные воды было снижено в значительной мере в связи с мероприятиями, проводимыми в недавнем прошлом Австрией; в течение многих лет в Австрии все городские сточные воды подвергаются обработке в соответствии с ВДР ООН (по меньшей мере, двухуровневая, но в большинстве случаев трехуровневая обработка).

Ответные меры

186.	Межправительственная инициативная группа по реке Раба/Рааб рассматривает проблему качества воды в реке на территории города Сентготтхард на основании договора между министрами Австрии и Венгрии. В октябре 2007 года было подписано принципиальное соглашение о программе действий, охватывающей широкий спектр мероприятий, направленных на обработку сточных вод предприятий по обработке кожи, создание новых норм отведения сбросов, использование термальных вод, улучшение гидроморфологии и комплексной программы мониторинга. Пакет этих, а также приоритетных мер, был передан специальной рабочей группе Венгро - Австрийской водной комиссии с целью последующего внедрения.

187.	Основная часть пакета мер направлена в отношении  трех предприятий по обработке кожи в данном регионе. Два и них имеют современное оборудование по обработке сточных вод с 2010 года; завод по очистке сточных вод для третьего предприятия находится в процессе строительства и будет введен в эксплуатацию в концу 2011 года.

188.	Обе страны совместно должны проводить мероприятия по дальнейшему улучшению гидроморфологического и экологического статуса реки Рааб/ Раба на участке от ущелья реки до города Кёрменд (133 км) посредством восстановительных работ (проводятся в 2011 г.) в соответствии с ВРД, а также улучшить функционирование реки Рааб/Раба как естественной и рекреационной территории.

Тенденции

189.	В структуре промышленности и сельского хозяйства не ожидается никаких существенных изменений. Необходимо принять меры по удержанию осадков на территории для снижения пагубных эффектов климатических изменений.

190.	Действия, предопределенные национальным планом по использованию бассейна реки, должны еще больше улучшить качество воды для достижения хорошего количественного и качественного эффекта.

191.	Текущие проекты, направленные на принятия мер по снижению риска паводков (подготовленные в соответствии с постановлением Директивы ЕС по управлению риском паводков) внесут свой вклад в подготовку и защиту этой территории. Сегодняшние усилия по обеспечению большего пространства для рек будут продолжаться также и в будущем, превентивные технические меры будут применяться только в случае отсутствия более «мягкого» решения проблемы защиты от паводков.

192.	Согласно прогнозам, климатические изменения будут влиять на количество осадков и температурный режим, то есть количество осадков зимой будет увеличиваться, а летом – уменьшаться. Скорее всего, эти факторы будут влиять на водоток реки, на увеличение частоты, протяженности и последствий паводков и возможно на постоянно низкий уровень воды в озерах. Также, будет оказываться влияние на качество и количество подземных вод. Увеличение территорий орошаемых сельхозугодий принесет дополнительную нагрузку на использование воды. Ожидается, что в сельскохозяйственном секторе возникнут проблемы связанные с деградацией почвы.

# XIII.	Суббассейн реки Вах

193.		398-километровая река Вах является правосторонним притоком Дуная. В основном ее суббассейн находится на территории Словакии, небольшие участки - на территории Польши и Чешской Республики..

Таблица 42

Площадь и население в суббассейне реки Вах

| Страна | Площадь в стране (кв.км) | Доля страны, % | Население | Плотность населения (люди/кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Словакия | 19 148 | 97.4 |  | 128 |
| Чешская Республика | 300.0 | 1.5 |  |  |
| Польша | 212.1 | 1.1 |  |  |
| Итого | 19 661 |  |  |  |

Источники: Министерство экологии и водных ресурсов Венгрии и Министерство экологии Словацкой Республики, Программа управления водным бассейном 2009 г.,  Анализ бассейна Дуная (ВРД, Отчет 2004 г.).

Гидрология и гидрогеология

194.		В словацкой части бассейна суммарные ресурсы подземных вод оцениваются в 572,9 х 106 куб.м/год (средний показатель за 2004–2006 гг.), ресурсы подземных вод, по оценкам, составляют 4,995 х 106 куб.м/год (средний показатель за 2004–2006 гг.).

195.	Среднемесячный водосброс реки Вах составляет 194 куб.м/с (1961– 2000 гг.).

Таблица 43
Суммарный водозабор и водозабор по секторам (в процентном отношении, в сумме для подземных и поверхностных вод): по состоянию на 2008 г.

| Страна | Суммарный отбор, х 106 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Словакия | 113.4 | 1.5 | 20.7 | 75.5 | 0 | 2.3 |

Примечания: В Словакии вплоть до 2015 г. не ожидается существенного изменения показателей отбора по сравнению с текущей ситуацией (энергетика включена в категорию «Промышленность»).

a  Питьевая вода.

Негативные факторы, состояние и трансграничное воздействие

194.		Важнейший фактор давления - это ненадлежащая обработка сточных вод. Большинство муниципальных водоочистных сооружений осуществляют сброс органических загрязнений, биогенных веществ и тяжелых металлов в воды реки и ее притоков.

195.		Диффузные загрязнения в основном создаются сельскохозяйственными предприятиями, включая возможное загрязнение пестицидами.

196.		На реке Вах выстроено 40 ГРЭС, имеющих установленную мощность 3.166 МВт. Емкость водохранилищ на территории Словакии: 899 х 106 куб.м. Гидроморфологические изменения рек привели к нарушению связанности ареалов обитания и гидрологического режима.

199.		Естественный уровень стока в реке подвержен существенным сезонным колебаниям.

200.		Разрешенные промышленные стоки являются источником химических загрязнений. В бассейне реки функционируют предприятия химической, целлюлозно-бумажной и металлообрабатывающей промышленности. Степень воздействия незаконного сброса сточных вод неизвестна.

201.		Неконтролируемые свалки отходов приводят к существенному загрязнению подземных и поверхностных вод.

202.		Важнейшие проблемы в аспекте качества воды, влияющие на экологическое состояние - это загрязнение водорослями и опасными отходами, органические и бактериологические загрязнения.

203.		Большинство водоемов в бассейне реки Вах на территории Словакии по оценкам имеют удовлетворительный экологический статус ; два водоема (SKV0005 и SKV0007) имеют хороший экологический статус. Химический статус водоемов в основном хороший, однако у двух водоемов (SKV0006 и SKV0007) химический статус оказался хуже.

Предпринимаемые меры

204.		Планируемые меры сконцентрированы на защите, консервации и восстановлении водно-болотных и пойменных угодий для гарантии био-разнообразия.

205.		Трансграничное сотрудничество в сфере водопользования в бассейне реки Вах осуществляется в рамках словацко-польской комиссии и подчиненных ей рабочих групп, на базе договора 1997 года между правительствами двух стран (см. Приложение II к документу ECE/MP.WAT/WG.1/2011/6−ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6). В числе трансграничных мер, согласованных к реализации в последнее время - проведение совместных замеров, гармонизация данных, обмен информацией и опытом, совместные проекты.

Будущие тенденции

206.		Ожидается, что экологическое и химическое состояние трансграничного участка реки Вах улучшится благодаря реализации базовых и вспомогательных мер в бассейне реки.

207.		Однако достижение хорошего экологического статуса реки Вах к 2015 году маловероятно, поскольку требуемые мероприятия, в основном гидро-морфологические и сопутствующие, в небольших населенных пунктах (свыше 50% населения в суббассейне реки проживает в населенных пунктах, имеющих Э.Н. менее 2000) с учетом высоких финансовых затрат будут проводиться поэтапно, вплоть до 2025 г.

208.		Возможная степень влияния климатических изменений на состояние поверхностных вод не оценивалась, однако продолжаются работы по реализации Словацкой национальной климатической программы и по изучению влияния климатических изменений на экологическое и химическое состояние поверхностных вод.

# XIV.	Суббассейн реки Ипель/ Иполи

209.		Суббассейн 212-километровой реки Ипель/ Иполи, исток которой находится в Словацких Рудных горах, в центральной Словакии, располагается на территории Словакии и Венгрии. Река протекает вдоль границы и впадает в Дунай. Крупнейшие города: Шаги (Словакия) и Балашшадьярмат (Венгрия).   На реке расположено 14 водохранилищ. Крупнейший трансграничный приток - Кеменче.

210.		Аллювиальному водоносному горизонту реки Ипель не присвоен статус трансграничного, но двухсторонний договор находится в стадии разработки.

Таблица 44

Площадь и население в суббассейне реки Ипель/ Иполи

| Страна | Площадь в стране (кв.км) | Доля страны, % | Население | Плотность населения (люди/кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Словакия | 3 649 | 70.8 | 201 326 | 55 |
| Венгрия | 1 502 | 29.2 | 101 833 | 52 |
| Итого | 5 151 |  |  |  |

Источник: Министерство экологии и водных ресурсов Венгрии и Министерство экологии Словацкой Республики, Программа управления водным бассейном 2009 г.,  Анализ бассейна Дуная (ВРД, Отчет 2004 г.).

Гидрология и гидрогеология

211.		Ресурсы поверхностных вод, формирующиеся в словацкой части суббассейна реки Ипель/ Иполи, по оценкам составляют 474 х 106 куб. м/год (средний показатель за 1961-2000 гг.).

Таблица 45
Аллювиальный водоносный горизонт реки Иполи/ Ипель: Тип 3, глинистые и гравийно-песчаные смеси, Четвертичная (Голоценовая) эпоха. Подземные воды протекают в обоих трансграничных направлениях. Умеренные связи с поверхностными водами.

|  | Словакия | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Площадь (кв.км) | 198 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м/день) | 4,66 х 106 куб.м/годa |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 5-10, 15 |  |
| Количество жителей |  |  |
| Плотность населения |  |  |
| Использование и функции подземных вод | Изъятие подземных вод приблительно 0.118 × 106 м3/год: сельское хозяйство - 50.4%, бытовое использование - 38.9%, промышленность - 8.3% и другое - 2.4%. |  |
| Дополнительная информация | Национальный код подземного водоносного горизонта SK1000800P |  |

a  Данные относятся только к пласту подземных вод SK1000800P; среднее значение за 2004-2006 гг.

Факторы воздействия

Таблица 46. 
Общий водозабор и водопользование по различным отраслям экономики (в %)

| Страна | Суммарный отбор, х 106 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Словакия | 361.495 | 3 | 75 | 11 | 0 | 11 |
| Венгрия |  | 16 | 81 | 2 | 0 | 1 |

Примечание: Прогнозы отбора на словацкой стороне к 2015 году: существенных изменений по сравнению с текущей ситуацией нет.

212.		Отмечается рост содержания биогенных веществ в поверхностных и в подземных водах, обусловленный неправильным применением органических и неорганических удобрений в сельском хозяйстве; возможны загрязнения поверхностных и подземных вод пестицидами.

213.		Сточные воды населенных пунктов, не оборудованных системами сбора и очистки, формируют существенный источник биогенного, органического и химического загрязнения подземных и поверхностных вод. Основной источник химических загрязнений – разрешенные стоки. Степень воздействия незаконного сброса сточных вод неизвестна.

214.		Влияние гидроморфологических изменений рек, которые нарушают естественную связь речных объектов и ареалов обитания, по оценкам носит широко распространенный, однако умеренный характер.

215.		Имеются значительные сезонные колебания естественного уровня стока.

216.		Влияние горнодобывающих и промышленных/производственных предприятий по оценкам носит локализованный характер, причем промышленные объекты оказывают более существенное воздействие. В последние годы влияние горнодобывающих и промышленных объектов незначительное, но все же оно сохраняется.

217.		Бесконтрольные свалки приводят к значительному загрязнению подземных и поверхностных вод, однако их воздействие остается локализованным.

218.		Отбор воды для бытового водоснабжения и промышленных нужд в рассматриваемом суббассейне оказывает незначительное влияние.

Состояние и трансграничное воздействие

219.		Важнейшие проблемы в аспекте качества воды - это эвтрофикация, органические и бактериологические загрязнения и загрязнение опасными веществами. Из-за некачественной очистки сточных вод и неграмотного ведения сельского хозяйства содержание биогенных веществ на трансграничном отрезке реки довольно высокое, что приводит к интенсивному росту водорослей. На территории Венгрии важнейшие проблемы в аспекте качества воды - это загрязнение водорослями и органическими отходами сельского хозяйства.

220.		По результатам оценки химического состава подземных вод, в 2007 г. превышение предельных концентраций было отмечено на 64% площади пласта подземных вод SK1000800P по нитратам и на 36% площади по ионам аммиака. Превышение концентрации атразина в восточной части пласта подземных вод носит локализованный характер.

Предпринимаемые меры

221.		Трансграничное водное сотрудничество в суб-бассейне реки Ипель/Иполи осуществляется в рамках Венгерско-чехословацкого (настоящее время словацкого) Комитета по трансграничным водным объектам, который работает на базе двухстороннего договора (с 1976 г.; новый состав был сформирован в 1999 г.). Многостороннее сотрудничество происходит под эгидой Международной комиссии по защите Дуная (ICPDR).

222.		Работы по защите, сохранению и восстановлению водно-болотных и пойменных угодий проводятся для поддержания биоразнообразия и достижения хорошего экологического статуса связанных водных объектов к 2015 г., а также для защиты от половодий и снижения уровня загрязненности.

223.		В числе трансграничных мер, согласованных к реализации в последнее время - проведение совместных замеров, гармонизация данных, обмен информацией и опытом, совместные проекты.

Будущие тенденции

224.		Экологический и химический статус трансграничного участка реки Ипель/ Иполи будет улучшен благодаря реализации базовых и дополнительных мер в бассейне реки.

225.		Однако достижение хорошего экологического статуса реки Ипель/ Иполи к 2015 году маловероятно, поскольку требуемые мероприятия, в основном гидроморфологические и сопутствующие, в небольших населенных пунктах (свыше 50% населения проживает в населенных пунктах, имеющих Э.Н. менее 2000), с учетом высоких финансовых затрат будут проводиться поэтапно, вплоть до 2025 г.

226.		Климатические изменения могут повлиять на состояние поверхностных вод, однако конкретных прогнозов интенсивности такого влияния пока нет. Поэтому продолжаются работы по реализации национальных климатических программ и по изучению влияния климатических изменений на экологическое и химическое состояние поверхностных вод.

227.		В соответствии с Директивой Совета ЕС от 21-го мая 1991 г. по очистке городских сточных вод (91/271/EEC) к 2010 г. в Словакии и Венгрии требовалось построить и модернизировать водоочистные сооружения. В Венгрии на протяжении последних 5 лет количество индивидуальных подключений к канализационным сетям возросло примерно на 20%.

228.		В этой связи ожидается существенное снижение уровня органических загрязнений и содержания опасных веществ. Динамика биогенных загрязнений со стороны сельского хозяйства остается неопределенной.

# XV.	Суббассейн рек Драва и Мура

Оценка суббассейна рек Драва и Мура будет переведена ко времени публикации. За информацией следует обращаться к документу ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 на английском языке.

XVI.	Расмарское угодье – место слияния рек Драва и Дунай (Хорватия, Венгрия, Сербия)

Оценка Рамсарского угодья – места слияния рек Драва и Дунай (Хорватия, Венгрия, Сербия) будет переведена ко времени публикации. За информацией следует обращаться к документу ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 на английском языке.

# XVII.	Суббассейн реки Тиса

274.		Суббассейн реки Тиса располагается на территории Венгрии, Румынии, Словакии, Сербии и Украины.. Суббассейн реки Тиса – крупнейший на территории бассейна Дуная. Суббассейн Тисы имеет выраженный горный и низменный характер, он простирается на территории Карпат и Большой Венгерской низменности. В числе основных трансграничных притоков: Муреш/ Марош, Кёрёш/ Криш, Сомеш/ Самош, Шайо/ Слана, Богрод (на территории Венгрии, Словакии, Украины).

275.		Суббассейн Тисы можно разделить на две основные части: водосборные бассейны в горной местности и притоки на территории Украины, Румынии и Восточной Словакии; и низменные участки, в основном на территории Венгрии и Сербии. Реку Тиса можно разделить на три части: Верхняя Тиса, до места слияния с рекой Сомеш/Самош, Средняя Тиса, между устьями рек Сомеш/Самош и Муреш/Марош, и Нижняя Тиса - ниже места впадения реки Муреш/Марош.

Таблица 60

Площадь и население в суббассейне реки Тиса

| Страна | Площадь в стране (кв.км ) | Доля страны, % | Население | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 12 732 | 8.1 | 1244 800 | 98 |
| Румыния | 72 620 | 42.6 | 5 208 000 | 72 |
| Словакия | 15 247 | 9.7 | 1 670 000 | 110 |
| Венгрия | 46 213 | 29.4 | 4 048 562 | 87 |
| Сербия | 10 374 | 6.6 | 964 574 | 93 |
| Итого | 157 186 |  | 13 139 136 |  |

Источник: Министерство экологии и водных ресурсов Венгрии и Центральное статистическое бюро (Венгрия, Будапешт), 2009 г., Анализ бассейна Дуная (ВРД, Отчет 2004 г.)

276.	Единственная территория бассейна реки Тиса в Румынии, охваченная Рамсарской конвенцией, - это Лунча Мурешулуи (пойма реки Муреш, участок № 1606; 17,166 га), включающая участок реки Муреш, ниже Арада, вплоть до венгерской границы, с богатым разнообразием экосистем. Пойма реки Муреш, охваченная Рамсарской конвенцией, полностью находится на территории Природного заповедника "Пойма реки Муреш" и участков ROSCI0108 Lunca Muresului Inferior и ROSPA0069 Lunca Muresului Inferior заказника Natura 2000.

277.	В регионе Средней Тисы, в Венгрии, находятся пять национальных парков - Хортобадь, Корош-Марош, Бёкк, Кискунсаги и Аггтелек, а также несколько охранных зон. В числе важнейших водных охранных зон обитания животных и растительных видов в регионе Верхней Тисы две охранные зоны находятся на территории Словакии. Это карстовые ландшафты в зоне реки Шайо/Слана (<50,000 га), частично расположенные на территории Венгрии, и охраняемые низменные участки в зоне реки Латориця (Верхний Бодрог), вблизи украинской границы (<10,000 га).

278.	В Румынии биосферные и природные заказники и национальные парки в верховьях суббассейна занимают общую территорию 152 481 га. Кроме этого, планируется создание новой охранной зоны, Национального парка «Горы Марамуреш», в суббассейне Верхней Тисы. На Украине охранные зоны занимают площадь 1,600 кв.км., и планируется расширить сеть природоохранных территорий. Важнейшим является Карпатский биосферный заповедник (58035 га).

279.	Важные зоны охраны ареалов обитания птиц и природных ландшафтов и биосферные заказники, охваченные Рамсарской конвенцией, располагаются на водно-болотных участках на территории Средней и Нижней Тисы. Комплекс Ущелье Екшеди (Украина, Словакия, Румыния и Венгрия) формирует 400-километровый речной эко-коридор (140,000 га). Кроме этого, Рамсарская конвенция охватывает ряд участков на территории национальных парков Хортобадь (32,037 га) и Кискунсаги (21,039 га). На территории Нижней Тисы наиболее значимые водно-болотные угодья, охваченные Рамсарской конвенцией, - это Пустасер (Венгрия) и Стары Бегей (в точке слияния рек Бегей и Тиса на территории Сербии).

280.	Охранные зоны (уже существующие или планируемые) на территории Сербии - это комплекс Селевены-ПаликЛудаш (включающий степной регион Селевены, озеро Палик, озеро Лудаш – территория, охваченная Рамсарской конвенцией), лесной массив Зобнатика, озеро Русанда, возвышенность Тителски-Брег, болотистые угодья Егрика, пастбища Большой Бустард близ Мокрина, а также охваченные Рамсарской конвенцией болота Слано Копово и Стары Бегей  - Карска Бара.

Гидрология и гидрогеология

Таблица 61

Возобновляемые водные ресурсы в суббассейне Тисы

| Страна | Ресурсы поверхностных вод (х 106 кв.м./год) | Ресурсы подземных вод (х 106 кв.м./год) | Суммарные водные ресурсы (х 106 кв.м./год) | Водные ресурсы на душу населения (кв.м./год/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 7 040 | 333.5 |  |  |
| Румыния | 2 770 | 1 495 | 4 264a | 819 |
| Словакия |  | 430b |  |  |
| Венгрия | 27 215c | 901 | 28 116 | 6 945 |
| Сербия | 25 291d | 500 | 25 791 | 26 738 |
| Итого | 7 040 | 333.5 |  |  |

a  Средний показатель за 1995-2007 гг.. Источник:  Программы природопользования в гидрографических бассейнах рек Муреш, Сомеш-Тиса, Крисури, Банат.

b По данным на 2008 год.

c  Ресурсы ливневых поверхностных вод: 27.215.568*1000 куб.м./год (средний показатель за 1960-2000 гг.). Водные массы, поступающие с территорий соседних стран: 25.343.276*1000 куб.м./год (средний показатель за 1960-2000 гг.). Источник: Районная инспекция экологических и водных ресурсов Средней Тисы (г. Сольнок, Венгрия).

d  По данным гидрографической станции Сента; средний показатель за 1946-2006 гг.

e  Средний годовой сток

281.	Паводки на территории суббассейна могут возникать в любое время года в связи с ливневыми и дождевыми осадками и таянием снегов, быстро распространяясь в горной местности. Длительные наблюдения уровня воды и максимального водостока указывают на то, что распределение экстремально сильных и обильных паводков по территории Верхней, Средней и Нижней Тисы и ее притоков неодинаково. Обильные паводки в верховьях не всегда приводят к сильным паводкам в регионах Средней и Нижней Тисы. С другой стороны, паводки с многократными пиками, вызываемые многочисленными ливнями в верховьях и обусловленные исключительно малым уклоном русла реки в регионах Средней и Нижней Тисы могут, вследствие синергетического эффекта, приводить к обильным и длительным паводкам в апреле и мае.

Рисунок 11. Продольный профиль реки Тиса и доли водных ресурсов стран (в %) от среднего Расхода Тисы (в куб.м./с) (Источник: Анализ состояния бассейна реки Тиса, 2007 г., Международная комиссия по защите Дуная (ICPDRICPDR)).Таблица 62
Трансграничный водоносный горизонт Кёрёш-Крисури голоценовой, четвертичной эпохи (Хортобадь-Надькуншаг Бихар – Северная часть):  Голоценовая – конец Четвертичной эпохи, песок, лёсс, лёссовая песчаная галька, галечник, мелкозернистый песок. Умеренные связи с поверхностными водами.

| №№ | Румыния | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Площадь (кв.км) | 6700 | 9 003 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 25/30 |  |
| Количество жителей |  |  |
| Плотность населения |  |  |
| Использование и функции подземных вод | Используется в качестве питьевой воды, для нужд ирригации и скотоводства |  |
| Дополнительная информация | Связанный пласт подземных вод ROCR (Орадя) имеет хороший количественный химический состав | Связанный пласт подземных вод HU_p.2.6.1 (Ньиршег – Южная часть, Хайдушаг) имеет плохой количественный состав HU _p.2.6.1 находится в хорошем химическом состоянии |

Таблица 63
Водоносный горизонт Хортобадь, Надькуншаг, Бихар– Северная часть. (№ 105): Голоценовая – конец Четвертичной эпохи, лёсс, лёссовый песок, песок, глиняная масса. Умеренные связи с поверхностными водами

| №№ | Румыния | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Площадь (кв.км) | 3148 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 30 |  |
| Количество жителей |  |  |
| Плотность населения |  |  |
| Использование и функции подземных вод | Используется в качестве питьевой воды, для нужд промышленности и скотоводства |  |
| Дополнительная информация |  | Связанный пласт подземных вод HU _p.2.6.2 имеет плохой количественный состав HU _p.2.6.2 находится в хорошем химическом состоянии |

Таблица 64
Водоносный горизонт долины реки Кёрёш, Саррет, обмелевших участков/Крисури: Голоценовая – конец Четвертичной эпохи, ветровые осадки, галечник, мелкозернистый песок. Умеренные связи с поверхностными водами.

| №№ | Румыния | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Площадь (кв.км) | 4288 | 4162 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 27,15/120-150 | 30-40 |
| Количество жителей |  |  |
| Плотность населения |  |  |
| Использование и функции подземных вод | Используется в качестве питьевой воды, для нужд промышленности и скотоводства |  |
| Дополнительная информация | Связанный пласт подземных вод ROCR06 имеет хороший количественный химический состав | HU _p.2.12.2 имеет хороший количественный состав HU _p.2.12.2 находится в хорошем химическом состоянии |

Таблица 65
Водоносный горизонт реки Бодро: Тип 2,  Голоценовая – Четвертичная эпоха, глинистые и гравийно-песчаные смеси. Умеренные связи с поверхностными водами.

| №№ | Словакия | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Площадь (кв.км) | 1471 |  |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) | 256 × 103 (для объекта подземных вод SK1001500P) |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 20-23,30 |  |
| Количество жителей |  |  |
| Плотность населения |  |  |
| Использование и функции подземных вод | Используется в первую очередь в качестве питьевой воды, для нужд сельского хозяйства, промышленности и скотоводства (в пласте подземных вод SK1001500P) |  |
| Дополнительная информация |  |  |

Таблица 66.
Подземный водоносный горизонт Словенский крас/ Аггтелек:  наиболее важная часть подземного водоносного горизонта сложена карстовыми Средне- и Верхнее-Триасовыми известняками и доломитами

|  | Hungary | Slovakia |
| --- | --- | --- |
| Площадь (кв.км) | 4493a | 598 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) | 43 832 (16 x 106 м3/год) | 40.4 × 106 m3/year |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 600, 1000 |  |
| Количество жителей | 14839b |  |
| Плотность населения | 30 |  |
| Использование и функции подземных вод | 100% воды используется в питьевых целях (региональное значение) выкачивается преимущественно из родников, небольшая честь из скважин. Общее изъятие 465 × 106 in 2007. | Mainly for drinking water (significant resource) |
| Дополнительная информация | Важные гидрогеологические комплексы (Венгрия) - Альшухег, Нагульдал, Хошогиштья and Гольёшаг, включающие систему пещер Аггтелек-Доминицаc. Национальные парки покрывают большую часть территории. Лесное хозяйство является осноным направлением деятельности, а также неинтенсивное земледелие и поселения. общая территория подземного водоносного горизонта считается чувствительной к нитратам. код в стране HU_K.2.2. | National parks cover the majority of the area. Forestry predominant activity, there is also non-intensive agriculture and settlements. Country code: SK200480KF |

Территория неохваченного части карстового водоносного горизонта HU: 181 км2

b  Количество жителей на неохваченной/ нефильтрируемой территории: 7 433

c  См. связанное описание Рамсарского угодья

Таблица 67										              Растительный покров/землепользование в районе водоносного горизонта Словенский крас/ Аггтелек (%территории горизонта, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/ промыш-ленные зоны (%) | Районы с незначи-тельным или отсутст-вующим расти-тельным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы земле-пользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Словакия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Венгрия | 0,21 | 55,27 | 18,37 | 23,93 | 2,21 | 0 | 0 |  |
| Венгрия (неохваченная территория) | 0,02 | 79,96 | 5,12 | 14,14 | 0,76 | 0 | 0 |  |

Таблица 68
Водоносный горизонт Северного и Южного Баната или Северного и Среднего Баната: Тип 4, водоносный горизонт толщиной до 2000 м, состоящий из песков и гравия третичного и плейстоценового периода в глубокой тектонической впадине, над которыми располагаются и служат для них кровлей четвертичные озерно-аллювиальные отложения.  Входит в состав Паннонского бассейна. Слабые связи с поверхностными водами. Основное направление подземного водотока – из Румынии в Сербию. Глубина уровня подземных вод – 10-30 м.

| № | Сербия | Румыния |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | 255 | 267 |
| Площадь, кв.км. | 2 560a | 11 393 |
| Возобновляемые ресурсы подземных вод (куб.м./день) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) |  |  |
| Количество населения | 135 000 | 857 580 |
| Плотность населения | 53 | 75 |
| Использование и функции подземных вод |  |  |
| Дополнительная информация | Независимые подземные водные объекты в Сербии – Северный и Средний Банат (оба входят в водосборную площадь Тисы). Это – чрезвычайно важный водоносный горизонт, обеспечивающий 100% питьевого водоснабжения Воеводины. Национальные коды соответствующих подземных водных объектов: RS_TIS_GW_SI_4, RS_TIS_GW_SI_7,RS_TIS_GW_I_4,RS_TIS_GW_I_7 | Колебания высоты : 70-250 м |

a Только подземные водные объекты – региональный водоносный горизонт занимает площадь приблизительно в 20 000 км2

Рисунок 12. Схематическое изображение водоносного горизонта Северного и Южного Баната или Северного и Среднего Баната. (предоставлено Сербией).

Таблица  59
Растительный покров/землепользование в районе водоносного горизонта Северного и Южного Баната или Северного и Среднего Баната  (% территории горизонта, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/ промыш-ленные зоны (%) | Районы с незначи-тельным или отсутст-вующим расти-тельным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы земле-пользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 0.27a | 19.03 | 72.04 | 3.01 | 5.57 |  |  |  |
| Сербия | 2.00* | 1.93 | 81.72 | 9.74 | 4.61 |  |  |  |

Примечание: Охраняемые зоны составляют 6,44% от румынской территории.

a  Включая водотоки и водные объекты

282.	Согласно румынским данным, верхним слоем водоносного горизонта служат минеральные почвы (толщина ненасыщенной зоны варьируется от 0 до 50 м). Запасы подземных вод пополняются за счет осадков и рек, протекающих в зоне выхождения пласта на поверхность в непосредственной близости к горам, а также через более молодые верхние пористые и водопроницаемые слои; выход подземных вод частично осуществляется через колодцы. Приблизительный объем пополнения подземных вод - 112 × 106 м3/год (средние	 данные за 1995-2007 гг).

Таблица 70
Среднегодовой водозабор по секторам в районе водоносного горизонта Северного и Южного Баната или Северного и Среднего Баната

| Страна | Год | Общий водозабор м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ностьa % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 2008 | 36 131 | 5,1 | 74,32 | 19,94 |  |  |
| Сербия | Прогноз на 2015 г. | 78 146 | 3,25 | 73,54 | 22,42 |  |  |

283.	В Сербии выкачиваемые подземные воды покрывают 90% общего водопользования; 75% выкачиваемых подземных вод используется для питьевого водоснабжения (полностью удовлетворяя потребность в питьевой воде в данном регионе), менее 10% - для ирригации, промышленности, скотоводства и курортного лечения; подземные воды также поддерживают баланс экосистем.

284.	Избыточный забор подземных вод является фактором воздействия на сербской территории. Значительное увеличение высоты подъема нагнетаемых при выкачивании вод в местном масштабе привело к уменьшению дебита скважин и снижению уровня подземных вод на 0,5 м/год (в Кикинде). Истощение запасов подземных вод отмечено в большинстве колодцев северной части Баната, рядом с румынской границей. Уровень подземных вод в среднем по региону снизился на 5-10 м (за период с 1960-х до 2000 гг.); в некоторых местах отмечено снижение на более чем 15 м. Румыния сообщает о том, что с ее стороны не выявлено никаких трансграничных последствий; в приграничной зоне не отмечается увеличение высоты подъема нагнетаемых при выкачивании вод, дебит скважин на румынской территории региона снизился за последнее десятилетие. Местное увеличение высоты подъема нагнетаемых при выкачивании вод представляет собой определенную проблему, и его последствия подлежат изучению в сотрудничестве с Сербией.

285.	В Сербии естественное/фоновое качество подземных вод не соответствует национальным требованиям из-за высокого содержания органических соединений, аммиака, бора и мышьяка (так, в некоторых районах Баната концентрация мышьяка составляет более 100 мкг/л). Сербские специалисты считают данную проблему насущной для всего водоносного горизонта. Румыния сообщает о том, что содержание в подземных водах мышьяка представляет проблему в приграничной сельской местности, и изучение данного вопроса пока что находится на начальной стадии.

Таблица 71
Качество подземных вод в Кикинде, Сербия (K-1/D) 0111/D (Y=7456747,00; X=5078282,00)

| Дата | Электропроводимость, мсек/см-1 | Аммонийный азот, мг/л | Нитраты, мг/л | Сульфаты, мг/л | Хлориды, мг/л | Свинец, мкг/л | Железо, мг/л | Марганец, мг/л | Мышьяк, мкг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дек 1992 | 920 | 0.36 | 2.51 | 32 | 10.0 | 26 | 0.08 | 0.07 |  |
| Июнь 1993 | 921 | 0.00 | 0.00 | 22 | 11.0 | 38 | 0.070 | 0.09 |  |
| Ноя 1993 | 907 | 0.50 | 0.02 | 56 | 11.0 | 26 | 0.8 | 0.03 |  |
| Июнь 1996 | 964 | 0.23 | 0.12 | 56 | 13.0 | 10 | 0.143 | 0.112 |  |
| Июнь 1997 | 986 | 0.09 | 0.62 | 17 | 13.5 | 3 | 0.286 | 0.074 |  |
| Март 1998 | 993 | 0.14 | 0.97 | 19 | 12.9 |  | 0.264 | 0.021 |  |
| Окт 2002 | 930 | 0.18 | 1.30 | 15 | 10.0 |  | 0.053 | 0.033 |  |
| Сент 2003 | 1113 | 2.25 | 0.00 | 17 | 10.0 |  | 0.101 | 0.176 |  |
| Сент 2004 | 965 | 1.11 | 0.05 | 17 | 12.0 |  | 0.11 | 0.20 |  |
| Сент 2005 | 887 | 0.57 | 0.04 | 21 | 10.0 | 1,00 |  |  |  |
| Окт 2006 | 949 | 1.72 | 0.06 | 30 | 11.0 | 5,00 | 0.43 | 0.43 | 130 |

286.	Основными факторами воздействия на сербской территории являются системы санитарной очистки, ирригационные установки, использующиеся в сельском хозяйстве, ликвидация отходов, промышленность и нефтяной промысел.

287.	Румыния организовала систему качественного и количественного мониторинга в соответствии с требованиями ВРД ЕС; в рамках данной Директивы перечислены меры, необходимые для устойчивого управления водными ресурсами. В Сербии мониторинг качества и количества водных ресурсов нуждается в усовершенствовании; требуется и планируется введение широкого спектра дополнительных мер, включая строительство региональной системы водоснабжения Баната. Данная система будет использовать подземные водные ресурсы дунайских аллювиальных отложений (зона между Ковином и Дубоваком). Сроки строительства данной системы пока что не известны в силу создавшегося в Сербии инвестиционного климата; ожидается, что подготовительная стадия проекта (полевые исследовании и т.д.) будет завершена к 2015 г. Согласно Рамочной Директиве, это – одна из дополнительных мер, включенных в План управления бассейном реки Дунай и Программу мер (окончательный вариант проекта документа), а также в План управления бассейном реки Тиса (находящемся на этапе подготовки). В настоящее время подземные воды, использующиеся местными населенными пунктами и промышленными предприятиями, выкачиваются из колодцев, глубина которых составляет от 60 до 250 м.

288.	Сербия указывает, что строительство региональной системы водоснабжения позволит решить проблему снабжения питьевой водой приемлемого качества; кроме того, эта система позволит снизить или даже ликвидировать тот количественный риск, которому в данный момент подвергается водоносный горизонт. Что касается качественных рисков, то водоносный горизонт им практически не подвергается благодаря эффективной естественной защите глубоко залегающих подземных вод от поверхностного загрязнения.

289.	Оценка, предоставленная румынскими специалистами, несколько отличается от сербской: водоносный горизонт находится в хорошем состоянии, и не подвергается ни качественным, ни количественным рискам.

290.	В том, что касается укрепления сотрудничества между двумя странами, Сербия указывает на необходимость помощи в создании/усилении двустороннего сотрудничества между Сербией и Румынией в области устойчивого управления трансграничным водоносным горизонтом; Румыния считает, что это можно сделать, пересмотрев существующее Соглашение от 1955 года о двустороннем сотрудничестве между Сербией и Румынией. С точки зрения Сербии, необходима также помощь в налаживании обмена опытом с целью решения проблемы естественного содержания мышьяка.

Таблица 72
Водопользование в различных отраслях экономики (процентное соотношение) в бассейне реки Тиса, включая суб-бассейны рек Сомеш/Самош и Муреш/Марош

| Страна | Суммарный отбор, х 106 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ностьa % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 1120.3 | 17.67 | 21.29 | 9.68 | 48.73 | 2.99 |
| Украина | 36,83 | 23 | 54 | 23 |  |  |
| Румыния | 19.7 | 0.76 | 14.41 | 51.16 | 33.67 | 0 |
| Словакия | 5.71 | 2.7 | 79.1 | 6.8 |  | 11.4 |
| Сербия | 1120.3 | 17.67 | 21.29 | 9.68 | 48.73 | 2.99 |

Примечания: Увеличение объемов ирригации и сопутствующего отбора поверхностных вод.

a  В промышленном секторе отбор воды в основном производится для нужд технологического охлаждения.

b  15.13-рыбоводные бассейны, 0.17 – промывочные резервуары, 0.94-экологические нужды

c Только из пласта подземных вод SK 1001500P

Воздействие

291.	Имеются «природные факторы воздействия», обусловленные геохимическими процессами на участках с естественно повышенными фоновыми концентрациями тяжелых металлов.

292.	Земельные угодья на территории суббассейна в основном используются для нужд сельского хозяйства, лесоводства, под пастбища (луговые угодья), также здесь расположены природные заказники и имеются урбанизированные территории (здания и сооружения, автомобильные и железные дороги). Вследствие интенсивного сельскохозяйственного освоения в последние десятилетия многие природные экосистемы и, в частности, поймы реки Тиса, были преобразованы в пахотные и пастбищные угодья. В верхней части суббассейна, в частности, на территории Украины и Словакии, вырубка лесов в горной местности привела к изменению водных режимов и типовых ареалов фауны. Кроме этого, экстенсивное использование удобрений и агрохимикатов привело к загрязнению почвы и воды тяжелыми металлами и стойкими органическими загрязнителями, а также к загрязнению рек и озер органическими материалами и биогенными веществами.

293.	На территории Румынии загрязнение поверхностных вод биогенными веществами, от низкой до умеренной интенсивности, происходит в связи с функционированием сельскохозяйственных и скотоводческих предприятий. Интенсивность разведения скота ниже, чем в среднем по бассейну Дуная.

294.	Гидроморфологические изменения речных систем привели к нарушению связности рек и ареалов обитания и гидрологического режима. На р. Тиса существует 228 барьеров с площадью больше 1,000 км2 (UA-1; RO- 100; SK-60; HU-55; RS-12). Из 228 барьеров, 67 – это дамбы / гребли и 134 – мосты / опорные брусы. Касательно прерывности реки и биотопа, в румынской части бассейна Тисы размещено 110 барьеров в руслах рек с площадью поверхности более 1,000 км2 Из 223 речных водных объектов во всем бассейне Тисы (р. Тиса и ее притоки), 75 являются сильно измененными (по 75 – окончательная оценка, по 4 – предварительная оценка и по 2 – нет данных), что составляет 34% от общего количества речных водных объектов. Более того, 18 речных водных объектов описаны как искусственные водные объекты, что составляет 8% от общего количества речных водных объектов. Общая длина р. Тиса составляет 966 км. Из них, около 410 км определены как сильно измененные водные объекты или предварительные сильно измененные водные объекты, что составляет 42,4% р. Тиса. Поверхностные водные объекты становятся сильно измененными из-за гидротехнических сооружений (например, береговых укреплений, переброса воды и т.д.)

295.	Проблемы, связанные с расходом воды включают в себя различные типы паводков, проблемы, связанные с обеспечением экологического стока  на меньших притоках Тисы и обезвоживание реки Кёрёшёк.

296.	Зарастание лесами в пойменной зоне, распространение инвазивных древесных пород являются проблемными вопросами в этом бассейне. Обезвоживание, обусловленное добычей бурого угля, а также понижение уровня воды влияет на подземные водные объекты

297.	Промышленная деятельность, в частности, металлургия и горные разработки, а также захоронения твердых отходов могут приводить к ухудшению качества водных ресурсов в суббассейне Тисы. Еще один потенциальный точечный источник риска на этой территории - это крупные резервуарные хранилища химикалий и топлива. Часть органических и биогенных загрязнений приходится на долю производственных отраслей промышленности (в частности, это химическая, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность).

298.	Основное воздействие оказывают неочищенные или недостаточно очищенные городские сточные воды, которые приводят к увеличению концентрации органических и биогенных веществ в реках. Директива по переработке городских сточных вод на территории Венгрии, Румынии и Словакии реализована еще не полном объеме. В 2007 г. лишь 50% населения на румынской территории бассейна реки Тиса были обеспечены канализационными системами, и лишь 43% были подключены к водоочистным сооружениям. Сброс в Тису очищенных сточных вод может привести к снижению концентрации загрязнений, однако сброс отходов в малые притоки создает весомую нагрузку по органическим и биогенным загрязнениям. В украинской части существенная доля водоочистных (и водопроводных) сооружений находится в изношенном техническом состоянии.

299.	Несмотря на нормативы, действующие в странах, сохраняется проблема утилизации твердых отходов, в основном на незаконных свалках. Добыча полезных ископаемых в Румынии приводит к загрязнению кадмием и медью.

300.	В случае паводка сохраняется риск масштабного сброса загрязняющих веществ с территорий, на которых ранее велась промышленная деятельность или производилось захоронение отходов. Поэтому особенно важно определить конкретный набор загрязняющих веществ, которые могут попасть в водоемы в случае паводка. На территории Украины большая часть свалок, полигонов  твердых бытовых отходов  исчерпала свой потенциал.

301.	Возможное загрязнение при возникновении аварийных ситуаций на промышленных объектах в основном носит локализованный характер, однако при наиболее пессимистическом развитии событий может иметь трансграничный эффект в суббассейне Тисы и, как это произошло в 2000 году при выбросе цианида, недостаточные меры предосторожности, предпринимаемые на территории промышленных свалок / захоронений отходов добывающей промышленности, могут привести к масштабным негативным последствиям для человека и для экологии и иметь весомые экономические последствия для всего региона. В 2008-2009 гг. в районе г. Бая-Борша, Румыния  произошло 2 трансграничных загрязнения поверхностных вод  притока Вишеу в результате  аварийной ситуации на станции очистки шахтных вод  горнодобывающего предприятии и прорыва хвостовой дамбы. Паводки августа 2002 г. продемонстрировали, что существует высокий риск затопления открытых свалок, мест утилизации и могильников, в которых захоронены вредные отходы. Перенос патогенных и токсичных веществ в водоемы может создавать дополнительную экологическую угрозу.

302.	В числе прочих факторов давления и влияния, которые играют значимую роль на территории двух или более стран в бассейне Тисы также можно упомянуть потерю водно-болотных угодий и истощение подземных вод вследствие чрезмерно интенсивного отбора.

Таблица 73
Относительная важность влияния различных факторов давления в суббассейне реки Тиса, с разбивкой по странам (1 - локализованное умеренное влияние,  2 - локализованное интенсивное влияние, 3 - широко распространенное умеренное влияние, 4 - широко распространенное интенсивное влияние)

| Факторы воздействия | Украина | Румыния | Словакия | Венгрия | Сербия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геохимические процессы или иные природные факторы воздействия |  | 3 (тяжелые металлы) | x | 4 (донный осадок) |  |
| Естественный водосток в бассейне реки (экстремальные события, сезонные факторы) | 4 (паводки) |  |  | 4 (паводки), 2 (экологическое водопотребление / обезвоживание) | 3 (засухи, паводки) |
| Гидроморфологические изменения | 2 (береговая эрозия) | 2 |  | 4 (донный осадок), 2a |  |
| Сельское хозяйство и животноводство | 2 | 2 |  | 3 | 3 |
| Лесное хозяйство |  |  |  | 4b |  |
| Шахтные и карьерные разработки |  | 3 |  | 2 (обезвоживание вследствие добычи бурого угля) |  |
| Промышленность и производство |  | 2 |  |  |  |
| Выработка и транспортировка энергии (гидро-, термо-, атомные электростанции) |  | 1 |  | 2 |  |
| Сточные воды (в частности, неочищенные/недостаточно очищенные городские канализационные стоки) | 3 (разрушен-ная инфра-структура) | 3 |  |  | 2 |
| Утилизация отходов (например, контролируемые и неконтролируемые свалки) | 4 | 2 |  | 3 |  |
| Транспортные объекты (дороги, трубопроводы) | 4 (нефте-, газопроводы и т.д.) | 1 |  |  |  |
| Объекты хранения (включая хвостовые отвалы горнодобывающих и промышленных предприятий) | 1 | 4 (добыча Cd, Cu) |  | 3 (пром. отходы) |  |
| Навигация |  |  |  |  |  |
| Промышленные аварии | 2 b | 1 |  |  |  |
| Сброс (разрешенный и незаконный) отходов промышленных предприятий |  | 2 | x | - | 2 |
| Отбор подземных вод | 1 |  |  | 4/2 | 3 (пониже-ние уровня воды) |
| Отбор поверхностных вод | 1 |  |  |  |  |
| Туризм и отдых |  |  |  | 1 (промывочные резервуары) |  |

Продольная целостность биотопов (преимущественно для рыб) вдоль реки Тиса не обеспечна, т.к. существуют гидроморфологические изменения (например, плотины) на венгерской части реки.

a Зарастание лесами поймы, распространение инвазивных древесных пород

c a  Имеются в виду аварии на добывающих предприятиях/в хвостовых отвалах в Румынии.

Состояние и трансграничная нагрузка

303.	Оценка состояния поверхностных вод (хороший экологический потенциал, экологическое состояние и химическое состояние) и состояния подземных вод (количественного и качественного) выполнена в каждой стране в соответствии с требованиями Водной рамочной директивы (2000/60/EC).

304.	Результаты для окончательной классификации водоемов всего бассейна реки Тиса, существенно измененных человеком.

Примерно 415 км от общей длины реки Тиса (966 км были отнесены к категории водоемов, существенно измененных человеком (HMWB), или условно существенно измененных человеком (pHMWB), что составляет 43% от общей протяженности реки Тиса). Распределение этих участков по длине реки показано на рис. 10. В категории HMWB (среди стран-членов ЕС) 34 водоема, по оценкам, имеют хороший или высокий экологический потенциал, 38 - удовлетворительный или плохой экологический потенциал.

305.	В общей сложности, был проведен анализ качества воды в 223 речных объектах (в рамках анализа состояния бассейна реки Тиса в 2007 г. . 53 речных объекта из этого количества (24%) имеют высокий экологический статус, 52 (23%) - удовлетворительный или низкий экологический статус. 36 (16%) речных объектов имеют высокий экологический потенциал, 43 (19%) - удовлетворительный или низкий статус. Состояние 39 речных объектов (17%) в странах, не входящих в ЕС, остается неизвестным. В соответствии с приведенными выше данными, примерно 40% речных объектов в бассейне реки Тиса имеют хороший или отличный экологический статус или экологический потенциал, и примерно 43% имеют удовлетворительный или низкий экологический статус или экологический потенциал. 107 (49%) из 223 речных объектов продемонстрировали хорошее химическое состояние; 43 (19%) не прошли проверку соответствия. Неизвестно химическое состояние 73 (33%) речных объектов.

Рисунок 13. Водоемы бассейна реки Тиса, подвергшиеся существенному воздействию человека

Рисунок 14. Классификация состояния бассейна реки Тиса

Предпринимаемые меры

306.	Страны бассейна реки Тиса имеют длительный опыт сотрудничества; в частности, в 1986 г. был заключен договор о защите реки Тиса и ее притоков, в 2000 г. для решения проблемы паводков на Тисе создан специальный Форум, в 2002 г. на уровне премьер-министров стран была принята Будапештская инициатива, нацеленная на укрепление международного взаимодействия по решению проблемы паводков. В этой работе участвуют все страны бассейна Тисы. Ими подписана Конвенция о защите Дуная (1994 г.) - наиболее всеобъемлющее соглашение, охватывающее все страны бассейна Дуная; также все страны бассейна Тисы участвуют в Карпатской конвенции (2003 г.).

307.	В 2004 г. пять стран бассейна реки Тиса приняли на себя обязательства по разработке Комплексного плана природопользования в бассейне реки Тиса (План ITRBM, на уровне суббассейнов), подписав меморандум о взаимопонимании. Под эгидой ICPDR была создана Группа по Тисе, задача которой - усилить координационную работу и обмен информацией в рамках международной, региональной и государственной деятельности в бассейне реки Тиса, обеспечить гармонизацию и эффективность этих усилий. Этот план охватывает аспекты качества и количества водных ресурсов, землепользования и водопользования, борьбы с паводками и засухами. В 2010 г. этот план был доработан в рамках подготовки к общественным слушаньям; окончательный вариант плана будет представлен под эгидой ICPDR главам стран бассейна реки Тиса в декабре 2010 г. Этот прогресс (в 2008-2011 гг.) реализуется при поддержке Программы ПРООН ГЕФ по бассейну Тисы, (и партнеров проекта МКЗРД, ПРООН, ЕС и UNEP), он разработан на базе Анализа состояния бассейна реки Тиса (2007 г) .

308.	В бассейне реки создана крупнейшая в Европе система защиты от паводков. Эта система предусматривает регулирование водного режима рек, строительство противопаводковых дамб и ограждений, создание систем дренажных каналов, насосных станций и специальных водоотводных резервуаров.

309.	Двухсторонние договоры по управлению трансграничными водными ресурсами подписаны, в частности, между Венгрией и Румынией, Украиной, Югославией (в настоящий момент Сербия) и Чехословакией (в настоящий момент Словацкая Республика) (подробный перечень договоров приведен в Приложении II of документа WGMA ECE/MP.WAT/WG.1/2011/6−ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6). Разрабатывается новый договор между Венгрией и Словакией (он заменит соглашение от 1976 г.).

310.	Совместные органы: Венгерско-румынская комиссия по совместному водопользованию, Венгерско-сербская комиссия по водопользованию, Венгерско-чехословацкий (в настоящее время словацкий) комитет по трансграничным водным ресурсам и Сербско-румынская гидротехническая комиссия. В составе всех этих органов работают полномочные представители стран и обслуживающие их эксперты. Подкомитеты и экспертные группы сформированы, в частности, для решения проблем, связанных с паводками и с качеством водных ресурсов, а также проблем гидрологии и водопользования.

311.	Кроме этого, проводятся регулярные встречи полномочных представителей Венгрии и Украины, Украины и Словацкой Республики, Румынии и Украины и рабочих групп. Двустороннее украинско-венгерское и украинско-словацкое сотрудничество ведется в двух направлениях: охрана окружающей среды (заповедное дело) и охрана поверхностных вод, украинско-румынское сотрудничество – охрана поверхностных вод.

312.	Программа совместных мер (JPM) включает разделы, соответствующие значимым аспектам водопользования (загрязнение органическими, биогенными и опасными веществами и гидроморфологические изменения) и состояния подземных вод. Кроме перечисленных выше, охвачены и другие аспекты качества водных ресурсов и интеграции, значимые для бассейна реки Тиса. Меры, значимые на территории всего бассейна, реализуются в рамках программ, действующих в соответствующей стране. Механизм непрерывной обратной связи, налаженной на международном уровне и на уровне стран, будет играть исключительно важную роль в реализации масштабных целей по улучшению экологического и химического состояния водных объектов.

313.	Три важные проблемы водопользования - органические, биогенные и опасные загрязнения - решаются с учетом специфической взаимосвязи, на базе подходов и методологий, разработанных Экспертной группой ICPDR по факторам воздействия и ответным мерам.

314.	Широкий спектр мер в отношении источников загрязнения твердыми бытовыми отходами, такими как пластиковые бутылки, проходит тестирование в рамках проектов Тиса UNDP/GEF и ICPDR/Coca Cola имеют поддержку с украинской стороны, в частности у местных органов власти. Эти меры охватывают круг задач от образования и повышения осведомленности о правильном хранении пластиковых бутылок до мероприятий по сбору и переработке, которые помимо прочего приведут к получению финансовой выгоды на равнее с задачами устойчивости. Полученный опыт будет применен на территории всего бассейна реки Тиса.

315.	Основные проблемы, существующие в бассейне реки Тиса - это обезвоживание, засухи, паводки и наводнения. Эти же проблемы являются ключевыми факторами, от которых зависит объем водных ресурсов, наряду с климатическими изменениями, которые будут оказывать влияние и в будущем (включая ухудшение ситуации), в частности, приводить к уменьшению интенсивности водотока.

В числе реализованных мер - строительство противопаводковых резервуаров в Циганд, Тизарофф, Ханью-Тицашуи и Надькуншаг в Венгрии, в рамках “Дополнений к Плану Вазарели”.

316.	В Румынии ведутся работы по уменьшению последствий стихийных бедствий в бассейне реки Баркау (водохранилище Супалаку де Баркау) и экологическому восстановлению реки Кришул-Репеде. Проводится реконструкция или строительство водоочистных сооружений в Напока, Тыргу-Муреше, Сату-Маре, Орадее и Тимишоаре.

Будущие тенденции

317.	Реализация Директивы по очистке городских сточных вод и Директивы по нитратным загрязнениям играет решающую роль в качественном улучшении состояния реки Тиса на территории Венгрии, а также ее притоков на территории Словакии и Румынии.

318.	По данным Анализа состояния бассейна реки Тиса (ICPDR, 2007 г.), качество воды требуется улучшать с помощью следующих мер:

  - Унификация подходов стран к оценке факторов риска, предоставление информации (в частности, результатов мониторинга качества воды) для оценки оказываемого воздействия и подтверждения значимости факторов риска.

  - Уточнение оценки факторов риска при несоответствии параметрам хорошего экологического состояния.

  - Повышение качества мониторинга всех параметров, контролируемых по требованию ВРД.

319.	Оценку количества водных ресурсов требуется усовершенствовать следующими путями:

  - Повысить качество данных о водопотреблении.

  - Разработать карты распространения паводков с обозначением уровня паводковой опасности и карты факторов риска.

320.	Требуется более эффективная интеграция усилий по управлению количеством и качеством водных ресурсов, с помощью следующих мер:

  - Доработка карт паводковой опасности.

  - Доработка реестров опасных объектов с высоким риском выбросов.

  - Сбор и систематизация информации о планируемых инфраструктурных проектах.

  - Дополнительная экспертиза проектов возведения крупных инженерных речных сооружений.

  - Уточнение минимальных параметров водотока в разрезе экологического качества и критериев воздействия.

321.	Учитывая наличие взаимно пересекающихся направлений работы, выделены следующие горизонтальные меры по решению трех обозначенных ключевых проблем количества водных ресурсов: 1) международная координация, 2) коммуникация и консультации (включая образовательную и просветительскую работу), и 3) меры поощрения (например, связанные с землепользованием).

322.	В настоящее время проводятся исследования по прогнозированию возможных последствий климатических изменений в бассейне реки; исключительно важно, чтобы результаты этих исследований были применены на практике, и были выработаны соответствующие коррективные меры. Проект EU FP6 CLAVIER (Климатические изменения и вариативность: последствия для Центральной и Восточной Европы) нацелен на решение сопутствующих проблем (подробно изучена ситуация в Венгрии, Румынии и Болгарии). Уже сделан вывод о том, что в длительной перспективе экстремальные природные явления, в частности, паводки и засухи, будут происходить чаще и более интенсивно. По прогнозам украинской стороны вероятность паводков, вызванных обильными осадками, и количество водных ресурсов снизилось на 2-5 процентов в связи с уменьшением расходов в холодное время года. Также известно, что, безусловно, позитивную роль играет формирование здоровой водной экосистемы и повышение устойчивости экосистем к климатическим изменениям. Кроме этого уже очевидно, что для дорогостоящих и долговременных инфраструктурных проектов следует разрабатывать различные климатические сценарии.

XVIII.	Долина Верхней Тисы (Венгрия, Румыния, Словакия, Украина)

Общее описание водно-болотных угодий

323.	Тиса - низменная река с медленным течением, пойменными озерами и быстрыми притоками; вся территория разлива реки периодически затопляется во время паводков. Пойменные участки Тисы - репрезентативный пример естественных и близких к естественным ландшафтов в среднем течении реки, в Паннонском биогеографическом регионе (и в Карпатском регионе). Здесь произрастает черный тополь, ивняк; заливные луга и пастбища соседствуют с тростниковыми болотами и участками водной растительности.

Основные направления использования водно-болотных угодий

324.	Водно-болотные угодья важны для пополнения водоносных горизонтов в бассейне реки Тиса, для сохранения и удержания воды, регулирования паводков, формирования почв, удержания донного осадка и накопления ограниченной массы, а также для прохождения циклов биогенных веществ. Тиса формирует ландшафт, имеющий важное экономическое, природоохранное и эстетическое значение, используемый для рыболовства, туризма и отдыха, охоты, сельского хозяйства, биологических исследований и экологического просвещения. Кроме того, река служит источником водоснабжения для ирригации и сельскохозяйственного производства.

Культурные ценности на территории водно-болотных угодий

325.	Археологические находки эпохи Палеолита подтверждают, что долина Верхней Тисы была населена, и на протяжении тысяч лет в ней проживали представители разных культур.

Биологическое разнообразие на территории водно-болотных угодий

326.	Долина Верхней Тисы - это единый крупный природный массив, населенный различными представителями флоры и фауны, в частности, исчезающими в мире и в Европе и имеющими локальные ареалы обитания. Водно-болотные угодья обеспечивают питание, возможность нереста и выращивания молодняка рыб, а также по ним проходят маршруты миграции, от которых зависит поголовье рыбы. В числе значимых видов рыбной фауны: карпатская обыкновенная минога (Eudontomyzon danfordi), которая водится только в бассейне реки Тиса; стерлядь (Acipenser ruthenus), русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii), дунайский лосось (Hucho hucho), европейская евдошка (Umbra krameri) (последние два вида водятся только в речной системе Дуная). Водно-болотные угодья служат важнейшим ареалом обитания выдры обыкновенной (Lutra lutra) и целого ряда водоплавающих птиц.

Факторы давления и трансграничные воздействия

327.	Важнейшие факторы негативного воздействия на экосистему водно-болотных угодий - это непоследовательная политика в сфере лесного хозяйства, бесконтрольная рыбная ловля, выращивание рыбы неместных пород, распространение чужеродных инвазивных растений, выемка гравия, образование незаконных свалок, нерегулируемое рекреационное и туристическое использование. В прошлом существенный ущерб экосистеме Тисы был причинен экологическими катастрофами на водосборной территории Румынии; речь идет о выбросах цианида и тяжелых металлов промышленными и добывающими предприятиями. Также возрастает загрязнение водорослями, обильный рост которых происходит из-за поступления сельскохозяйственных стоков и переработанных сточных вод. Факторы воздействия, затрагивающие всю территорию суббассейна, описаны в общей оценке состояния Тисы.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями

328.	В 1998-1999 гг. были реализованы международные проекты скоординированной защиты и природопользования в этой трансграничной области, и разработано предложение по многосторонней классификации в рамках Рамсарской конвенции участков в долине Верхней Тисы, на территории Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. На базе этих исследований в 2004 г. были приписаны к Рамсарской конвенции и объявлены трансграничными участок Фелсё-Тиса (Верхней Тисы) (площадью 22,311 га) в Венгрии и участок Тисы (площадью 735 га) на территории Словакии. На территории Венгрии в Рамсарскую конвенцию входят охранная ландшафтная зона Сатмар-Береги, находящаяся под контролем руководства национального парка Хортобадь; она входит в список Natura 2000. Туристический центр охранной ландшафтной зоны Сатмар-Береги - Фехергармат. В Словакии территория, охваченная Рамсарской конвенцией, и более протяженная охранная ландшафтная зона Тисы и Латорицы находятся под управлением Государственной природоохранной службы Словацкой Республики. На Украине, для защиты пойменных участков рек Тиса, Боржава и Латориця в 2009 г. был создан Ландшафтный парк Прутусянский. (Для реки Латориця соответствующая охранная ландшафтная зона и участок, охваченный Рамсарской конвенцией, созданы на территории Словакии).

329.	Группа МКЗРД по Тисе, которая координирует работу и обмен информацией в рамках интегрированного природопользования в бассейне реки, также играет важную роль в управлении трансграничными водно-болотными угодьями (см. оценку суб-бассейна реки Тиса).

Дополнительная информация

330.	Очевидно, что в бассейне реки Тиса будет расти спрос на воду для нужд ирригации, и водные экосистемы, уязвимые уже сейчас, будут повергаться особо высокому риску в летний период. Объемы прочего водопотребления (для муниципальных и промышленных нужд, прочих направлений сельского хозяйства - животноводства, рыбоводства, гидроэнергетики и навигации) к 2015 году возрастут незначительно. После относительно засушливой декады несколько аномально сильных паводков установили в нескольких пунктах наблюдений новый годичный рекорд уровня воды за последние несколько лет.

XIX.	Система пещер Домица - Барадла (Венгрия, Словакия)

Общее описание водно-болотных угодий

331.	Система пещер Домица-Барадла протяженностью в 25 км – самая крупная по размерам (2.697 га) подпочвенная гидрологическая система карстового трансграничного плато, расположенная на территории Словакии и Венгрии. На этой территории находятся постоянные и эпизодически возникающие подземные водотоки, малые озера, богатые залежи пористого камня; здесь широко представлена приповерхностная фауна и обнаруживается много археологических находок. Она находится в низменной карстовой зоне, в водосборном бассейне реки Шайо, которая впадает в Тису.

Основные направления использования водно-болотных угодий

332.	Подземные воды в основном располагаются в карстовых гидрогеологических структурах триасовых известняков и доломитов. Интенсивность водотока в карстовых ручьях составляет от нескольких л/мин до нескольких тысяч л/мин.

333.	Эта система пещер также участвует в очистке воды и в противопаводковой защите. Пещеры с (сезонно) активным током подземных вод играют фундаментальную роль в обеспечении ряда деревень высококачественной питьевой водой. В частности, это Кесово (Словакия), куда питьевая вода поступает из Брежовско-Кесовского водоносного горизонта (Kecovska Resurgence). Кроме того, эти водные ресурсы используются в лесоводстве, сельском хозяйстве, обслуживают сферу туризма и отдыха.

334.	Важная роль карстовых ручьев признавалась здесь еще в средневековые времена. Энергия воды использовалась для отбойки руды и  генерирования электроэнергии и приводила в действие мукомольные мельницы. С 1957 г. в пещере Беке проводятся терапевтические процедуры по лечению респираторных заболеваний. Система пещер Домица-Барадла – популярный туристический центр, принимающий ежегодно около 200,000 посетителей. Туристов принимают Домица и Вёрёшто, для них открыт фольклорный музей и «Дом летучих мышей» в Йосвафо. Туристам регулярно предлагаются экскурсии в пещеры, пешие прогулки и охота.

Культурные ценности на территории водно-болотных угодий

335.	Система пещер имеет важное археологическое значение, здесь обнаружены поселения эпохи Неолита, относящиеся к Буковогорской культуре, и уникальные для Центральной Европы угольные рисунки. Археологические находки, обнаруженные в 53 пещерах (38 в Словакии и 15 в Венгрии) указывают на существование разных культур, на протяжении последних 40,000 лет.

336.	Причудливая, завораживающая красота пещер нашла свое отражение в старинных мифах и легендах, литературных, художественных и музыкальных произведениях. Биологическое разнообразие на территории водно-болотных угодий

337.	В системе пещер Домица-Барадла обитает более 500 видов пещерных и приспособленных к пещерной жизни животных. Фауна представлена, в частности, редкими, исчезающими и локальными видами, а также видами, которые впервые были обнаружены в этом регионе и адаптировались к жизни в темноте, со скудным питанием. Также следует отметить разнообразие видов летучих мышей.

338.	В этом карстовом регионе, на границе между Карпатами и Паннонией, сформировалась независимая структура растительного покрова. Карстовая поверхность, со специфическим геологическими и микроклиматическими условиями, создала удивительное многообразие флоры и фауны. Здесь произрастает около тысячи видов растений и обитает почти восемь тысяч различных животных.

Факторы давления и трансграничные воздействия

339.	Основную угрозу для пещер представляет, скорее, небрежность, чем умышленный ущерб, причиняемый людьми. Косвенную угрозу создает деятельность человека, происходящая на поверхности, но влияющая на состояние пещер, в частности, сельское хозяйство, лесное хозяйство, промышленность, развитие инфраструктуры, утилизация отходов и сточных вод (дополнительная информация о факторах воздействия на уровне суб-бассейнов дана в оценке реки Тиса). Прямой ущерб может быть причинен работами, проводимыми внутри пещер, выбросами загрязняющих веществ и раскопками (биологическими, археологическими или палеонтологическими).  На сегодняшний день для проведения любых работ, которые могут изменить состояние пещер, требуется специальное разрешение.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями

340.	Участки пещерной системы Барадла и связанные с ними водно-болотные угодья (2,075 га, Венгрия) и регион Домица (622 га, Словакия), включенные в Рамсарскую конвенцию, были формально классифицированы в рамках Рамсарской конвенции в 2001 г. Они являются частью трансграничного биосферного заповедника и Национальных парков Аггтелек (Венгрия) и Словацкий Крас (Словакия). Оба включены в Список всемирного наследия и являются частью сети Natura 2000.

341.	Трансграничные природоохранные мероприятия координируются на регулярных встречах экспертов. Налажено хорошее взаимодействие в рамках культурных программ, туристических, спортивных и общественных мероприятий, выпускаются совместные публикации. В 2001 г. было заключено соглашение о взаимодействии между Государственной природоохранной службой Словацкой Республики и дирекцией венгерского Национального парка Аггтелек, в рамках которого подписываются ежегодные протоколы о реализации. Долгосрочное сотрудничество поддерживается в рамках Словацко-венгерской рабочей группы по защите природных и ландшафтных ресурсов. Вопросы водопользования регулируются Венгерско-словацким комитетом по трансграничным водным ресурсам.

342.	В обозримом будущем, вероятно, будет происходить позитивное развитие, расти интерес к эко-туризму, будут учитываться аспекты защиты природного и культурного наследия. Однако климатические изменения могут провести к серьезным последствиям, подтверждением чего послужили два недавних (в мае/июне 2010 г.) паводка, сопровождавшиеся беспрецедентным подъемом воды и повреждением построек. В последние годы также имели место сильные засухи, которые стали суровым испытанием для адаптивных способностей дикой природы и человека.

# XX.	Суббассейн реки Сомеш/ Самош

343.	Бассейн реки Сомеш/Самош находится под совместной юрисдикцией Румынии и Венгрии. Исток реки находится в горах Родна в Румынии; река впадает в Тису. Средняя высота над уровнем моря – около 534 м.

344.	На румынской территории находятся следующие водохранилища: Фынтынеле, Цырницы, Сомеш Калд, Джилэу, Колибица и Стрэмторь-Фириза. В бассейне также есть два природных озера – Стиучилор и Боди-Могоша, и многочисленные рыбоводные пруды.

345.	С число основных трансграничных притоков входят Главный Северный канал и Восточный канал, которые, однако, являются лишь частично естественными. На территории бассейна находятся трансграничные и внутренние водоносные горизонты Восточная Окраина Ниирсег и аллювиальный водоносный горизонт Самош-Сомеш.

Tаблица 74
Площадь и население бассейна реки Сомеш/ Самош

| Страна | Территория страны, кв.км. | Территория страны, % | Количество населения | Плотность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 306 | 2 |  | 81 |
| Румыния | 15 740 | 98 |  | 86 |
| Всего | 16 046 |  |  |  |

Источники: Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Венгрия; Национальное управление “Апеле Романе”, Румыния.

Гидрология и гидрогеология

346.	Общий теоретический объем возобновляемых поверхностных водных ресурсов румынской части суббассейна составляет 4012 × 106 м3/год, подземных водных ресурсов – около 349 × 106 м3/год (по данным 2007 года). В венгерской части объем поверхностных водных ресурсов составляет 652 × 106 м3/год, подземных водных ресурсов – около 41 × 106 м3/год. Общий объем ресурсов венгерской части суббассейна соответствует 3171 м3/год на душу населения.

347.	Семнадцать поверхностных водных объектов (включая 6 водохранилищ) на румынской территории бассейна являются значительно измененными в результате работ по регулированию реки, сооружения дамб и донных порогов.  Гидроморфология венгерской территории также подверглась изменениям. После регулирования реки в 1890 году на территории Венгрии было сооружено 22 канала, соединяющих и спрямляющих извилины реки.

Таблица 75

Аллювиальный водоносный горизонт Сомеш/Самош: Тип 2/ 4, голоценовые/ нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения, состоящие из песков, глинистых песков, гравия и даже крупных валунов. В Румынии отдельные подземные водные объекты находятся, соответственно, в мелком (15-30 м) неограниченном верхнеплейстоценовом/ нижнеголоценовом пласте (ROSO01), и ограниченном нижнееплейстоценовом пласте (ROSO13), толщина которого варьируется от 40 м (на востоке) до 130 м (на западе). Кровлей водоносного пласта служит почва (ненасыщенные зоны глубиной 1-20 м). Глубина уровня подземных вод составляет 5-20 м. Приблизительный объем пополнения подземных вод - 141 × 106 м3/год (средние данные за 1995-2007 гг). Средняя толщина - 180 м, максимальная – 470 м в венгерской части. Основной подземный водоток – с востока (Румыния) на запад (Венгрия). Умеренные связи с поверхностными водными системами. Верхний подземный водный объект (ROSO01) связан с Сомешем, Хомородом и Туртом, а также с Калинештским водохранилищем.

|  | Румыния | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | 35 | 35 |
| Площадь, кв.км. | 1 390 | 1 035 |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 40, 130 | 370, 450 |
| Колебания высоты | 100–150 | Н/Д |
| Количество населения | 134,830 | 68 063 |
| Плотность населения (чел./кв.км) | 97 | 66 |
| Применение и функции подземных вод | Верхний водоносный горизонт: 50% подземных водных ресурсов используется промышленностью, 42% - для питьевого водоснабжения, 8% - для ирригации в сельском хозяйстве. Нижний водоносный горизонт: 68% используется для питьевого водоснабжения, 32% для промышленных нужд, небольшой процент – для сельского хозяйства. Осуществляется выкачивание части минеральных вод. Подземные воды также поддерживают баланс в экосистемах. | >75% используется для питьевого водоснабжения, менее 10% для ирригации, промышленности и скотоводства, соответственно, плюс поддержка подземных стоков и экосистем. Более 98% общего водопотребления осуществляется за счет подземных вод венгерской части. |
| Примечания | Включает два отдельных подземных водных объекта в Румынии. | Подземные водные объекты в Венгрии: HU_sp.2.1.2, HU_p.2.1.2, HU_sp.2.3.2, HU_p.2.3.2 |

Таблица 76
Растительный покров/ землепользование в районе аллювиального водоносного горизонта Сомеша/Самоша  (% территории бассейна, находящейся во владении каждого государства)

| Страна | Водные объекты (%) | Леса (%) | Пахотные угодья (%) | Луга (%) | Городские/промышленные зоны (%) | Районы с незначительным или отсутствующим растительным покровом (%) | Болота/ торфяники (%) | Прочие формы землепользования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 0.74 | 33.76 | 54.61 | 8.09 | 2.15 | Н/Д | Н/Д | 0.63 |
| Венгрия | 1.84 | 6.04 | 73.42 | 14.15 | 4.36 | 0 | 0.18 | 0 |

Примечание: Охраняемые зоны составляют 0,02% от румынской территории.

348.	В районе двух крупнейших колодезных полей около Сату-Маре в Румынии было отмечено местное и умеренное увеличение высоты подъема нагнетаемых при выкачивании вод и небольшое понижение уровня воды в колодцах; тем не менее, сообщается об эффективном управлении процессами выкачивания подземных вод. В Венгрии отмечается местное и умеренное увеличение высоты подъема нагнетаемых при выкачивании вод, снижение дебита скважин и родников, а также деградация экосистем.

Таблица 77
Общий среднегодовой водозабор и средний водозабор по отраслям (в %) на территории аллювиального водоносного горизонта Сомеш/Самош

|  | Год | Общий водозабор (× 106 м3/год) | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 2005 | 17.624 | 2 | 72 | 26 | 0 | 0 |
|  | 2006 | 17.603 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 |
|  | 2007 | 18.421 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 |
| Венгрия | 2005 | 4.917 | 5.1 | 87.2 | 7.1 | 0 | 0.2 |

349.	45% населения румынской территории не подключено к канализационной системе. Сельское хозяйство (осуществляемое в соответствии с нормами ЕС – кроме того, в некоторых местах без применения удобрений) является одним из факторов воздействия. В двух колодцах района Сату Маре в 2007 году была отмечена максимальная концентрация NH4 и PO4, превышающая национальные нормы в отношении питьевой воды. Озабоченность также вызывает промышленность и сточные воды: в ряде местных колодцев выявлена высокая концентрация NH4, органических соединений и Pb, превышающая максимальные допустимые пределы для питьевой воды. Тем не менее, все вышеперечисленные явления имеют низкий приоритет. В некоторых уязвимых зонах отмечается загрязнение биогенными веществами.

350.	На венгерской территории воздействие на качество подземных вод оказывают сельское хозяйство, канализация и септические емкости. Специалисты отмечают широко распространенное, но умеренное содержание естественного мышьяка (до 50 мкг/л), широко распространенное, но умеренное содержание нитратов (до 200 мг/л) и местное и умеренное загрязнение пестицидами (до 0,1 мкг/л).

351.	Мониторинг качества и количества ресурсов водных объектов осуществляется в Румынии с начала 2007 года в соответствии с требованиями Рамочной Директивы ЕС по водным ресурсам.

352.	Как румынские, так и венгерские специалисты сообщают о необходимости составления карт уязвимых зон с целью усовершенствования процессов планирования землепользования. Венгрия сообщает о наличии норм и правил, регулирующих выкачивание подземных вод, а также эффективной системы контроля данных процессов. Тем не менее, в дальнейшем совершенствовании нуждаются процедуры применения финансовых механизмов, эффективность водопотребления, мониторинг, общественная осведомленность, охраняемые зоны, очистка сточных вод, обмен данными и удаление мышьяка. Венгрия также сообщает о необходимости усовершенствования сельскохозяйственных практик, интеграции в управление речным бассейном, а также оценки годных к использованию ресурсов подземных вод и статуса их качества. Кроме того, Венгрия считает важным осуществление совместного мониторинга (в основном количественного), и обновление существующих совместных систем моделирования.

353.	Водоносный горизонт находится в хорошем состоянии, и не подвергается ни качественным, ни количественным рискам.

Воздействие

354.	Неочищенные или недостаточно очищенные городские сточные воды вызывают загрязнение биогенными веществами. Около 55% от общей численности населения подключено к канализационным системам (и сточные воды проходят очистку). Воздействие оценивается как широко распространенное, но умеренное. Сбросы промышленных сточных вод считаются незначительными в результате снижения объемов промышленного производства в 1990-х годах, в особенности тех секторов промышленности, которые традиционно потребляют большие объемы воды; промышленное производство продолжает оставаться на сравнительно низком уровне. Более того, новые виды деятельности, занявшие место старых, в особенности мелкое производство, использует технологии, соответствующие стандартам экологической чистоты. Неконтролируемые места захоронения отходов представляют определенную проблему, однако стоит отметить, что превышение пороговых значений по содержанию аммиака, органических веществ и свинца также было отмечено в районе контролируемой свалки у Сату Маре. В частности, во время наводнений разнообразный мусор типа плавника и пластиковых бутылок смывается в реку и переносится через границу.

355.	В центральной части бассейна, на румынской территории, отмечено широко распространенное, но умеренное загрязнение тяжелыми металлами (медью, цинком, свинцом, кадмием и ртутью), источниками которого служат горнодобывающая промышленность и хвостовые дамбы. Фоновое содержание некоторых тяжелых металлов также естественным образом повышено – например, мышьяка в Венгрии, свинца, кадмия, марганца и железа – в Румынии.

Таблица 78
Общий забор и забор воды по различным отраслям (в процентах)

| Страна | Общий водозабор × 10 6 м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрияa | 7.3 | 8 | 85 | 6 | 0 | 1 |
| Румынияb | 17.624 | 2 | 72 | 26 | 0 | 0 |

a  Данные за 2006 год

b  Данные за период 2005 – 2007 гг.

356.	Подземные воды, выкачиваемые в Мэрцинешть–Микула и Доба–Ветиш, используются для питьевого водоснабжения городов Сату Маре и Кэрей в румынской части, глубоко залегающие подземные воды (на глубине > 600 м) используются для минерального водолечения в Сату Маре.

357.	Румынские специалисты сообщают о периодическом загрязнении отходами сельскохозяйственной деятельности, выражающемся в повышении уровня содержания фосфата и аммиака, однако его последствия остаются местными и умеренными.

358.	Воздействие гидроморфологических изменений оценивается как широко распространенное и либо умеренное (Румыния), либо серьезное (Венгрия).

Статус и трансграничная нагрузка

359.	Румынские специалисты сообщают о том, что ни один из подземных водных объектов аллювиального водоносного горизонта Сомеша/ Самоша — ROSO01 и ROSO13 — не подвергается количественным рискам (количественный статус: хороший), так как объем выкачиваемых вод ниже общего доступного объема водных ресурсов горизонта.

360.	Венгрия оценивает объемы прямого и непрямого водопотребления как не превышающие доступные водные ресурсы.

Ответные действия

361.	В обеих странах проводится регулярный количественный и качественный мониторинг поверхностных и подземных вод. В Венгрии мониторинг поверхностных вод включает контроль основных химических и биологических параметров, опасных веществ, состояния гидроморфологии, а также частые замеры.

362.	В Румынии проводится восстановление, модернизация и строительство канализационных систем и/или водоочистных сооружений. В Венгрии строительство канализационных систем и водоочистных сооружений завершено в 2009 году в таких населенных пунктах, как Ченгер, Ченгерсима, Самошсег, Туньогматольч, Кочорд, Тьюкод, Фехердьярмат, Экёритофюльпёс, либо запланированео – Ченгер – на 2012 год, Надьечед-Фабианхаза и Янкмайтиш-Чеголд в 2013 году, а также увеличение рабочей мощности в Самошсеге в ближайшем будущем.

363.	Также осуществляется модернизация водоочистных сооружений горнодобывающих предприятий, и закрываются некоторых шахты. Окружной совет Сату Маре разрабатывает Генеральный план сбора и удаления отходов для всего округа; аналогичные планы находятся на этапе разработке в остальных районах бассейна Сомеша. В целях восстановления и очистки периметров закрытых шахт предусмотрен ряд местных инвестиций, как в обработку шахтных вод, так и в очистку прудов-отстойников.

364.	В зонах, считающихся уязвимыми для загрязнения нитратами, разработаны специальные Программы действий, направленные на устранение угрозы диффузного загрязнения со стороны сельского хозяйства; в число действий, предусмотренных данными Программами, входит стимулирование соблюдения кодекса наилучших сельскохозяйственных практик, включающих, например, усовершенствование технологии применения органических удобрений, а также создание буферных зон вокруг рек.

365.	Кроме того, предпринят ряд противопаводковых мер, включая профинансированное ЕС строительство водохранилища Самош/Красна, способствующего снижению уровня воды в Сомеше/Самоше в периоды паводкового стока.

Трансграничное сотрудничество

366.	Двустороннее Соглашение, заключенное в 2003 году между Румынией и Венгрией, включает отдельную статью, посвященную гармонизации трансграничных поверхностных и подземных водных объектов. В рамках данного Соглашения учреждена Совместная румынско-венгерская гидротехническая комиссия, включающая три подкомиссии, специализирующиеся в следующих областях: гидрометеорология и управление водными ресурсами, качество воды и противопаводковая защита. Первая и последняя подкомиссии занимаются трансграничным сотрудничеством в области мониторинга. В 2007 году в рамках подкомиссии по гидрометеорологии и управлению водными ресурсами была учреждена рабочая группа по Рамочной Директиве ЕС, основная задача которой состоит в гармонизации выделенных трансграничных поверхностных и подземных водных объектов.

367.	В будущем ожидается модернизация румынскими, венгерскими и украинскими специалистами существующих совместных моделей водоносных горизонтов.

Тенденции

368.	За последние полвека на территории Венгрии выявлен рост среднегодовой температуры и снижение общего годового количества осадков. Венгерские специалисты прогнозируют на ближайшие десятилетия дальнейшее увеличение средних температур, снижение среднегодового количества осадков, а также изменение их распределения (большее количество зимой, меньшее – летом), наряду с увеличением частоты возникновения экстремальных погодных условий. Более мощные и ранние паводки приведут к увеличению зимнего стока. Ожидается, что запасы мелкозалегающих подземных вод Большой равнины, в основном использующиеся для ирригации, сократятся, что, в свою очередь, повлияет на качество подземных вод и зависящие от них экосистемы. Урожаи сельскохозяйственных культур также пострадают от более засушливых и жарких летних сезонов, которые не будут компенсироваться более прохладными и дождливыми летними сезонами и более длительными периодами вегетации.

369.	В румынской части бассейна до 2020 года ожидается рост водопотребления во всех областях, за исключением ирригации; в основном данный процесс затронет поверхностные водные ресурсы южных районов.

370.	Ожидается, что, благодаря внедрению программы мер, разработанной в рамках Плана управления речным бассейном, к 2015 году уровень загрязнения снизится практически по всем загрязняющим веществам.

371.	За последнее десятилетие было отмечено некоторое улучшение качества воды, основной причиной которого является снижение уровня загрязнения в результате внедрения принципа “платит загрязнитель” и европейского законодательства; согласно прогнозам, до 2021 года дальнейшее улучшение ситуации позволит выполнить требования Водной Рамочной Директивы.

# Суббассейн реки Муреш/Марош

372.	Бассейн реки Муреш/Марош делят между собой Румыния и Венгрия. Исток реки расположен на территории Румынии; река впадает в Тису.

373.	У бассейна выраженный холмистый и горный рельеф, средняя высота над уровнем моря – 600 м.

374.	Основным трансграничным притоком реки Муреш/Марош является канал Саразер/основной канал Ер, берущий свое начало в Румынии.

375.	Аллювиальный конус выноса трансграничного водоносного горизонта Муреш/Марош является важным источником воды, в частности, питьевой воды для обеих стран.

Таблица 79
Площадь и население бассейна реки Муреш/ Марош

| Страна | Территория страны, кв.км. | Территория страны, % | Количество населения | Плотность населения (чел./кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 1 885 | 6.2 | 83 011a | 44 |
| Румыния | 28 310 | 93.8 | 2 026 811 | 72 |
| Всего | 30 195 |  |  |  |

Источник: Национальное управление “Апеле Ромыне”, Румыния.

a  Согласно переписи 2001 года

Гидрология и гидрогеология

376.	В румынской части суббассейна суммарные возобновляемые ресурсы поверхностных вод оцениваются в 5876 × 106 м3/год, а ресурсы подземных вод - в 140 × 106 м3/год (последняя цифра представляет собой средний показатель за период с 1995 по 2007 годы). В венгерской части ресурсы поверхностных вод оцениваются в  5793× 106 м3/год (средний показатель за период с 1950 по 2006 год), а ресурсы подземных вод - около 214 × 106 м3/год. В сумме в венгерской части это равняется 72360 м3/год на душу населения.

Таблица 80

Водоносный горизонт плейстоцен-голоценового аллювиального конуса выноса реки Муреш/ Марош: Тип 4. Плейстоцен-голоценовые аллювиальные отложения, в основном галька, песок и илистые наносы. Слабые и умеренные связи с поверхностными водными системами. Подземный водоток направлен из Румынии в Венгрию. В Румынии неглубокая (15-30 м) верхняя часть считается отдельным водоносным горизонтом (ROMU 20) по сравнению с более глубокой изолированной частью комплекса (ROMU22 развивается с глубины от 30 м до 150 м).

|  | Румыния | Венгрия |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | 90 | 90 |
| Площадь, кв.км. | 2 222 (ROMU20); 1 683 (ROMU22) | 1245 (HU sp.2.13.1, HU p.2.13.1); 3 744 (HU sp.2.13.2, HU P.2.13.2) |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 18, 33 (ROMU20); 65, 75 (ROMU22) | 30 (HU sp.2.13.1, HU sp.2.13.1) 417 (HU p.2.13.1, HU p.2.13.2); |
| Количество населения | Н/Д | 344 566 |
| Плотность населения (чел./кв.км) | Н/Д | 69 |
| Применение и функции подземных вод | 75% для снабжения питьевой водой, 15% для промышленного использования и 10% для ирригации (поверхностной), и 45%, 35% и 20%, соответствен, для изолированного водоносного пласта | >75% для питьевого водоснабжения, <25% для ирригации, промышленности и скотоводства, также для поддержания сельского хозяйства и баланса экосистем. Подземные воды составляют 80% от общего водопотребления в Венгрии. |
| Примечания |  | Национальные коды для подземных водных объектов в Венгрии: HU_sp.2.13.1, HU_p.2.13.1, HU_sp.2.13.2, HU_p2.13.2. Боковой поток через границы из Румынии в Венгрию оценивается в 15–20 × 106 м3/день (неопределенно, основывается на имеющейся информации) |

377.	Выкачивание подземных вод оказывает воздействие на водоносный горизонт в Румынии; местное и умеренное увеличение высоты напора выкачивания привело к небольшому локальному снижению уровня подземных вод.

378.	Выкачивание подземных вод – присутствует умеренное локальное увеличение высоты напора выкачивания – является фактором воздействия также и в Венгрии; такими же факторами выступают сельское хозяйство и септик-тенки. Было отмечено сокращение запасов скважин и подземного стока. Местное, но серьезное ухудшение экосистем происходит вследствие проблем, связанных с количеством подземных вод. Отмечено обширное, но умеренное загрязнение нитратами (до 200 мг/л), умеренное местное загрязнение пестицидами (до 0,1 мкг/л), а также обширное и естественное появление мышьяка в высоких концентрациях (до 300 мкг/л).

379.	Трансграничные влияния отсутствуют.

380.	Управленческие меры в Венгрии, относящиеся к регламентированию выкачивания подземных вод, считаются эффективными, в то время как эффективность потребления воды, мониторинг, разграничение охраняемых зон, удаление мышьяка, очистка сточных вод и осведомленность общественности нуждаются в улучшении; необходимо применять надлежащие агротехнические приемы, а также объединить управление использованием подземных вод с управлением речным бассейном. Обе страны подчеркивают необходимость в картографировании уязвимых районов.

381.	Румыния считает, что один подземный водный объект (ROMU22) находится в хорошем химическом состоянии, а другой подземный водный объект (ROMU20) -  в плохом. С точки зрения количества воды опасности для обоих водных объектов нет. Согласно же венгерской стороне для водоносного горизонта существует риск, как с точки зрения качества, так и количества. Венгрия считает необходимой оценку состояния качества и годных к использованию ресурсов, совместный мониторинг (в основном количественный) и совместное моделирование, включая оценку величины трансграничного подземного водотока. Существует потенциальная потребность в импорте воды для удовлетворения местных нужд из-за присутствия мышьяка в воде.

Факторы давления и состояние

382.	Факторы воздействия, оцениваемые по влиянию одной из соседних прибрежных стран как «обширные и серьезные», включают гидроморфологические изменения, из-за которых река характеризуется как находящаяся «под риском» (река классифицируется как «сильно измененная» из-за береговых насыпей), сельскохозяйственное использование воды для ирригации (Венгрия, включая выкачивание подземных вод) и гидрологические крайности (Венгрия).

383.	Наиболее значимыми источниками точечного загрязнения в Румынии – с местным, но серьезным воздействием — являются добывающие единицы с связанные с ними хвостовые отвалы, вызывающие сильное загрязнение металлами, в частности, медью и цинком, вниз по течению.

384.	Дополнительные менее значимые факторы локального и умеренного воздействия включают низкие/умеренные сбросы биогенных веществ в поверхностные воды от сельского хозяйства и животноводческих ферм в Румынии, сбросы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, сбросы производственных предприятий, термальное загрязнение от генерирования электроэнергии, неконтролируемые свалки и случаи аварийного загрязнения воды.

Таблица 81
Общий водозабор и потребление воды по различным отраслям (в %)

| Страна | Общий водозабор × 10 6 м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промыш-ленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгрия | 37.942 | 37 | 56 | 4 | 0 | 3 |
| Румыния | 904.948 | 5 | 9 | 13 | 73 |  |

Примечание: Для обеих стран ситуация приведена по состоянию на 2007 год.

385.	За исключением некоторых локальных особенностей, состояние реки Муреш/ Марош оценивается как «хорошее», а ее тенденция – как «стабильная».

Ответные действия

386.	Чтобы справиться с загрязнением от муниципальных сточных вод, осуществляется восстановление, строительство и/или расширение инфраструктуры сбора и очистки сточных вод.

387.	В Румынии загрязнение тяжелыми металлами сокращается путем восстановления  установок по очистке сточных вод шахт; воздействие будет также ослаблено за счет закрытия шахт. Согласно румынской стороне трансграничное влияние отсутствует из-за высокого уровня разбавления благодаря скорости потока реки Муреш/Марош и большому расстоянию между шахтами и границей.

388.	С диффузным загрязнением от сельского хозяйства борются с помощью программ охранных действий в зонах, уязвимых для нитратов, включая добровольное соблюдение правил надлежащих агротехнических приемов. Для сокращения загрязнения нитратами центральное место отводится реализации основных мероприятий согласно Директивам ЕС по нитратам и городским сточным водам, а в случае уязвимости подземных вод – картографии для планирования землепользования.

Трансграничное сотрудничество

389.	Посредством румынско-венгерской гидротехнической комиссии проводятся совместные программы мониторинга, включая сбор и управление данными (описанные в оценке реки Сомеш/ Самош).

390.	Трансграничный проект “Развитие защиты от наводнений в венгерско-румынской зоне общего внимания на реке Муреш, HURO/0802/110”, разработанный управлением по реке Муреш в сотрудничестве с управлением по реке Сегед, находится в финальной фазе оценки. Румынско-венгерская программа трансграничного сотрудничества на период 2007-2013гг. является продолжением программ трансграничного сотрудничества, реализуемым в регионе. Предлагаемый двухлетний проект должен финансироваться из Европейского фонда регионального развития, бюджетов стран и обоих управлений речных бассейнов.

Тенденции

391.	Предполагается, что в румынской части бассейна потребление всех видов вод к 2020 году увеличится.

392.	За последнее десятилетие качество воды было улучшено благодаря реализации законодательства ЕС, а за счет реализации мер, предусмотренных в плане управления речным бассейном, предполагается, что эта тенденция будет усиливаться за счет соблюдения требований Рамочной директивы ЕС по водной среде.

393.	Для бассейна реки Тиса прогнозируемые воздействия изменения климата были оценены в целом.

# XXII.	Суббассейн реки Сава

Оценка суббассейна реки Сава будет переведена ко времени публикации. За информацией следует обращаться к документу ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 на английском языке.

# XXIII.	Суббассейн реки Велика Морава

Оценка суббассейна реки Велика Морава будет переведена ко времени публикации. За информацией следует обращаться к документу ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 на английском языке.

# XXIV.	Суббассейн реки Нисава

Оценка суббассейна реки Нисава будет переведена ко времени публикации. За информацией следует обращаться к документу ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 на английском языке.

# XXV.	Суббассейн реки Тимок

Оценка суббассейна реки Тимок будет переведена ко времени публикации. За информацией следует обращаться к документу ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13 на английском языке.

# XXVI.	Суббассейн реки Сирет

453.	Бассейн 559-километровой реки Сирет находится на территории Украины и Румынии. Исток реки расположен на территории Республики Молдова; река впадает в Дунай. На водосборной территории реки расположено более 30 искусственных водоемов. В числе природных водоемов на территории Румынии – озера Рошу, Лала, Балатау, Куеждель, Винтилеаска, Карпаноайа.  Бассейн реки носит выраженный гористый характер в верховьях и низменный характер в низовьях. Средняя высота над уровнем моря: около 515 м. Трансграничные притоки: Михидра, Билка, Малый Сирет и Котовец.

454.	Трансграничный водоносный горизонт средне-сарматско – понтического периода, располагающийся на территории Румынии и Республики Молдова, слабо связан с поверхностными водами Сирета.

455.	На реке находятся 25 гидроэнергетических объектов.

Таблица 115
Площадь и население бассейна реки Сирет

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 42 890 | 90.1 | 3 174 320 | 74 |
| Украина | 4 720 | 9.9 | 246 000a | 119 |

a  По данным переписи 2001 г.

Гидрология и гидрогеология

456.	В румынской части бассейна, в соответствии со средними показателями за 1995-2007 гг., ресурсы поверхностных вод составляют около 6 х 106 куб.м/год Ресурсы подземных вод оцениваются в 1,278 х 106 куб.м/год в румынской части бассейна. Суммарный показатель, 7,278 х 106 куб.м/год, соответствует 2,292 куб.м/год на душу населения. В украинской части ресурсы подземных вод, по оценкам, составляют 17,63 х 106 куб.м/год.

Факторы воздействия

457.	Паводки и гидроморфологические изменения по оценкам румынской стороны являются значимыми факторами воздействия, они оказывают широко распространенное влияние умеренной интенсивности. Последний фактор обусловлен тем, что восемь поверхностных водоемов из-за наличия речных дамб относятся к категории водоемов, существенно измененных человеком. На Украине гидроморфологические изменения не оценивались. По данным украинской стороны, загрязнения во время сезонных паводков оказывают мощное, но умеренное воздействие. Речная эрозия по оценкам украинской стороны носит широко распространенный, но умеренный характер.

458.	В числе интенсивных локализованных факторов воздействия, присутствующих как в румынской, так и в украинской части бассейна – сброс недостаточно очищенных сточных вод, в основном производимый средними и малыми муниципальными и промышленными очистными сооружениями. Отмечается потребность в модернизации водоочистных сооружений. Локализованное, но, возможно, интенсивное воздействие оказывают бесконтрольные захоронения отходов и просачивающихся из них сточные воды.

459.	На румынской территории одним из источников загрязнений служит сельскохозяйственное производство и скотоводство, однако влияние этих факторов носит локализованный умеренный характер. Таким же уровнем влияния на территории Украины обладает вымывание водами реки осадка, скапливающегося на сельскохозяйственных землях. Другие факторы влияния на румынской территории, носящие умеренный локализованный характер, - это эксплуатация шахт (добыча меди, цинка, свинца, угля и урана) и образование сопутствующих хвостовых отвалов, промышленное производство (предприятия легкой, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленности) и энергетика (ТЕС Борзешти). На Украине незначительное антропогенное воздействие оказывает дикий туризм в рекреационных зонах.

460.	Управление водными ресурсами в украинской части осуществляется на базе административных территорий, а не с учетом границ бассейна реки; управление ресурсами поверхностных и подземных вод не интегрировано. Для организации управления на уровне бассейна реки потребуется финансирование.

Таблица 116
Водопользование в различных отраслях экономики (процентное соотношение) в суббассейне реки Сирет

| Страна | Суммарный отбор х106 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния | 441.9 | 11.0 | 29.3 | 32.4 | 27.3 | - |
| Украина | 5.07 | 63 | 13 | 24 |  |  |

Источник: Ключевые показатели водопользования на Украине в 2009 г., Государственный комитет водопользования.

Примечание: Объем использования подземных вод на украинской территории бассейна составляет, по оценкам, 13,900 куб.м (5.07 × 106 м3/год, в том числе 76% приходится на бытовые нужды и 24% на промышленные нужды (Геоинформ, Украина).

Состояние и трансграничное воздействие

461.	Поверхностные воды в верховьях бассейна реки, по оценкам Украины, находятся в хорошем состоянии, и ситуация стабильна.

462.	На участке наблюдательных станций Теребилчи и Черепкивцы, которые находятся вблизи румынской границы, качество воды в 2008 и 2009 гг. было отнесено к категории II, “чистая вода”; наиболее распространенный дефект качества – это наличие твердой взвеси и непрозрачность.

Таблица 117
Классификация качества воды  в реке Сирет и ее притоках на территории Румынии

| Класс/год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс 1 | 1245 (45%) | 1332 км (48.2%) | 920 км (31.8%) | 2186 км (75.17%) | 2 333 (80.22%) | 2 330 (80.12%) | 2 269 (78%) |
| Класс 2 | 628 км (22.7%) | 921 км (33.3%) | 1 168 км (40.3%) | 720 км (24.75%) | 567 (19.5%) | 512 (17.6%) | 568 (19.53%) |
| Класс 3 | 641 (23.2%) | 297 км (10.7%) | 555 км (19.2%) | 0 | 2 (0.07%) | 64 (2.2%) | 50 (1.7%) |
| Класс 4 | 111 км (4%) | 15 км (0.5%) | 109 км (3.8%) | 2 (0.07%) | 6 (0.2%) | 2 (0.07%) | 2 (0.07%) |
| Класс 5 | 139 км (5%) | 199 км (7.2%) | 145 км (5.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность (в км) классифицированной территории | 2,764 км | 2,764 км | 2,897 км | 2 908 км | 2 908 км | 2908 км | 2 889 км |

Источник: Государственное управление “Apele Romane”, Румыния.

Предпринимаемые меры

463.	Для содействия трансграничному взаимодействию страны назначили специальных комиссаров и заместителей, которые координируют действия рабочих групп. Была создана рабочая группа по решению вопросов, связанных с бассейнами рек Прут и Сирет.

464.	Проблема сброса сточных вод в основном решается в Румынии, в рамках программы мер, включенную в План управления бассейном реки Сирет.

465.	Основная часть мероприятий и самые важные их них касаются выполнения обязательств по выполнению положений Директивы 91/271/EEC по коммунальным сточным водам и Соглашения об ассоциации. На протяжении предоставленного переходного времени, это означает, что нужно выполнить Директиву по вопросам сбора коммунальных сточных вод в 263 больших населенных пунктах (>10,000 эквивалент жителей) до конца 2013 г. и в 2346 малых населенных пунктах (<10,000 эквивалент жителей) до конца 2018 г. Для такого количества ( и размера) населенных пунктов, выполнить Директиву по коммунальным сточным водам нужно до конца 2015 г. и 2018 г. соответственно.

466.	Обеими странами предпринимаются усилия по созданию и модернизации водоочистных сооружений. За несколько последних лет в Румынии канализационная сеть была расширена и реконструирована, и были модернизованы городские водоканалы для населенных пунктов Фалтицени, Радаути, Фосцани и Роман, стоимость инвестиций – около 48 млн. евро.

467.	Для ограничения загрязнений от биогенных веществ, в Румынии требуется в обязательном порядке внедрять современные сельскохозяйственные технологии на уязвимых территориях.

468.	В Румынии для реки Сирет и двух его притоков (Тротус и Бузаю) разработан генеральный план борьбы с паводками и соответствующий план инвестиций. После проведения технико-экономических обоснований и оценки влияния на окружающую среду, будет оказана поддержка этим мероприятиям из фонда объединения в форме проектов смягчения рисков наводнений, включая как структурные, так и неструктурные мероприятия. На румынской стороне было усовершенствованы системы гидрологического предупреждения и прогнозирования. Это было реализовано в рамках проектов в течение последних нескольких лет: SIMIN (национальная метеорологическая интегрированная система, выпущенная в 2003 г., объединившая данные, получаемые от существующих систем), DESWAT (Деструктивная вода, модернизация гидрологической информационной системы — включая получение данных от автоматических станций и поддержка в их передаче – и гидрологический прогноз) и WATMAN (Управление водными ресурсами, национальная стратегия управления водными ресурсами в случае катастроф, объединившая результаты выше указанных проектов). План протипаводковой защиты на средний срок (2009-2012 гг.) в Румынии включает в себя также строительство новых гидравлических сооружений на территориях, уязвимых к паводкам, повышение уровня безопастности существующих строений и завершение строительства текущих. В Плане действий предусматривается зарегулировать 1850 км реки, 976 км дамб, 810 км берегоукреплений и определение новых территорий как водно-болотных угодий. В январе 2010 г. в Румынии вступил в силу закон, требующий обязательную страховку домов от природных катастроф, включая паводки.

469.	Трансграничное сотрудничество Румынии с Украиной по вопросам наводнений включает в себя оперативный обмен в режиме реального времени о противопаводковых мероприятиях и в ближайшем будущем, в общей позиции по картографированию рисков паводков, согласно требованиям Международной Комиссии по защите р. Дунай (МКЗРД). Бассейн реки Сирет включен в украинскую правительственную программу комплексной защиты от паводков, реализация которой была начата в 2008 г. На Украине на территориях, наиболее подверженных риску эрозии, проводятся строительные работы и защитные мероприятия. Когда будут запланированы технические работы, указанные в Генеральном Плане протипаводковой защиты трансграничной реки Сирет, будут проводиться согласно двухстороннему соглашению 1997 г. консультации и совместные действия.

470.	Разработка Плана управления бассейном реки Дунай при поддержке МКЗРД стала основой для координации и согласования общих критериев для проведения соответствующего анализа, отправной точкой для решения вопросов, связанных с трансграничными водными ресурсами в процессе гармонизации институциональных договоренностей.

471.	Ведется постоянный обмен гидрологическими и метеорологическими данными между Румынией и Украиной. Ведется постоянный обмен данными и прогнозами между румынскими органами власти и Государственной гидрометеорологической службой Украины через глобальную телекоммуникационную систему Мировой метеорологической организации и через местные телекоммуникации. Объемы, термины и порядок обмена информацией и прогнозами регулируется совместными договорами.

Будущие тенденции

472.	На румынской территории в период до 2020 г. ожидается рост спроса на водные ресурсы, в основном поверхностные, по всем направлениям водопользования.

473.	Ожидается, что в 2021 г. качество воды улучшится, благодаря реализации программы мер и требований ВРД по обеспечению хорошего состояния водоемов.

474.	Оптимизация сетей мониторинга состояния поверхностных вод на Украине намечена на 2011 г. В 2010 г. на Украине будет создан Центр мониторинга трансграничных водоемов.

475.	В рамках процесса адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, вводится принцип управления водоемами на уровне бассейнов (в соответствии с требованиями Водной рамочной директивы ЕС, которая запланирована к реализации) и вносятся соответствующие изменения в регулятивные положения. Отдельные элементы уже реализованы.

476.	На украинской территории отмечается тенденция к восстановлению естественного биологического разнообразия ранее осушенных земель, занятых под лесные угодья (в категории охраняемых территорий).

478.	Изучение и прогнозирование факторов климатической уязвимости и изменений на этой территории до сегодняшнего дня носило ограниченный характер. Украина планирует провести оценку уязвимости с разбивкой по отраслям и использовать полученные результаты в качестве фундамента для разработки мер по повышению устойчивости. На региональном уровне, по оценкам, отсутствуют методики адаптации к климатическим изменениям.

# XXVII.	Суббассейн реки Прут

479.	Суббассейн реки Прут находится под совместной юрисдикцией Республики Молдова, Румынии и Украины. Исток 967-километрового Прута расположен в украинских Карпатах; ниже по течению Прут играет роль границы между Румынией и Республикой Молдова, и впадает в Дунай. Бассейн отличается выраженным гористым рельефом в районе истока; ниже по течению преобладают низменности. Средняя высота над уровнем моря на румынской части бассейна составляет около 200 м., а на украинской территории – около 450 м.

480.	Основными трансграничными притоками Прута, протекающими по территории Украины и Республики Молдова, являются Лопатник (57 км), Драгиште и Раковэц (67 км). Другие крупные притоки включают Пистынку, Чорняву, Рыбницу, Совицу, Ставчанску, Кицманску, Рокитно, Рынгач и Черлену. Большинство притоков регулируются водохранилищами. Румыния и Республика Молдова совместно владеют водохранилищем Стынка-Костештской ГЭС - строительство длилось с 1973 по 1978 год  -  являющимся крупнейшим на Пруте с объемом 735 миллионов кубометров).

481.	Ежеквартально в одно и то же время проводится совместный отбор проб воды. Эти информация обменивается между прибрежными странами и влечет за собой межлабораторный контроль. Информация по молдавской части также предоставляется ТСМ для бассейна Дуная.

Таблица 118
Площадь и население бассейна Прута

| Страна | Территория страны, кв.км. | Территория страны, % | Количество населения | Плотность населения (чел./кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 8 840 | 31,8 | 420 000 | 244 |
| Румыния | 10 990 | 39,5 | 1 215 487 | 90 |
| Республика Молдова | 7 990 | 28,7 |  |  |
| Итого | 27 820 |  |  |  |

Источники: Министерство окружающей среды и природных ресурсов, Молдова, Национальное управление “Апеле Ромыне”, Румыния, Справочник административно-территориального деления и Статистический ежегодник по Черновицкой области, Украина.

482.	На основании среднестатистических данных по румынской территории суббассейна Прута за период до 2009 года поверхностные водные ресурсы составляют до 395 × 106 м3/год, ресурсы подземных вод – около 40 × 106 м3/год. Общий объем водных ресурсов —  435 × 106 м3/год — равняется 198 м3/год на душу населения. На основании среднестатистических данных по украинской территории суббассейна Прута, ресурсы подземных вод составляют около 190 000 × 106 м3/год. . Согласно данным украинских специалистов, характер более чем 40% украинской территории суббассейна таков, что подземные воды, которые можно было бы использоваться для питьевого водоснабжения, практически отсутствуют.

Таблица 119

Средне-сарматский и понтический водоносный горизонт (№ 49): Тип 4, средне-сарматские и понтические отложения Центрального Молдавского плато, в основном пески, песчаники и известняки, кровлей водоносного слоя служат глинистые породы толщиной до 50 м.; связи с поверхностными водными системами слабые. Пористый водоносный горизонт. Преобладающее направление подземного стока – с севера-северо-запада на юг-юго-восток.

|  | Румыния | Молдова |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) | 140 | 140 |
| Площадь, кв.км. | 12 532 | 9 662 |
| Колебания высоты (м) | 220–525 |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) |  |  |
| Количество населения |  |  |
| Плотность населения (чел./кв.км) | 54.5 |  |
| Использование и функции подземных вод | Водные ресурсы в основном используются для бытовых и промышленных нужд. |  |
| Дополнительная информация | Расположен на территории суббассейнов Прута и Сирета. В румынской части зарегистрирована естественная засоленность (от умеренной до сильной) местного масштаба. Хорошее состояние, потенциальные угрозы, вызываемые запланированной деятельностью или экономическим развитием района, отсутствуют. Экономическое значение оценивается как низкое. |  |

483.	Покровный слой представлен почвой (ненасыщенные зоны толщиной 40-60 м.). Пополнение незначительно, и происходит либо через вышележащие пласты пойм рек Сирет и Бырлад, либо через выходящие на поверхность пласты в северной части водного объекта. В северной части наблюдается естественный сток через ряд родников. Пополнение подземных вод составляет до 148 x 106 м3/год (средний показатель за период 1995-2007 гг.).

Факторы воздействия

266.	В районе средне-сарматского и понтического водоносного горизонта земля в основном используется для растениеводства, населенные пункты и промышленные предприятия занимают более 8% общей площади.

Таблица 120
Потребление водных ресурсов суббассейна Прута различными секторами (в процентах)

| Страна | Общий водозабор × 106 6 м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Румыния, 2006 | 130.5 | 29 | 40 | 30.6 | Н/Д | 0.4 |
| Румыния, 2007 | 243.4 | 8.2 | 46.7 | 28.7 | Н/Д | 16.4 |
| Румыния, 2009 | 126 | 75.3 | 10.3 | 12.3 | 0 | 2.1 |
| Республика Молдова | 28.2 | 30 | 13 | 5 | 0 | 52 |
| Украинаa | 46.48 | 40 | 52 | 8 |  |  |

Примечание: Около 3% общего водопотребления на румынской территории бассейна обеспечивается подземными водами; объем подземных вод, выкачиваемых на украинской территории, составляет 45900 м3; из них 92% используется на бытовые нужды, и 8% - на промышленные (Геоинформ, Украина).

a  Ключевые показатели водопользования на территории Украины, Государственный комитет по управлению водными ресурсами, 2009 год.

485.	Основным антропогенным фактором воздействия на водные ресурсы бассейна является сброс недостаточно очищенных городских и промышленных сточных вод, оцениваемый как широко распространенный и умеренный в Румынии, и местный и серьезный в Украине. На украинской территории воздействие горнодобывающей промышленности ограничено одним рудником, из которого высокоминерализованная вода сбрасывается в реку. Многие неконтролируемые свалки не соответствуют санитарным требованиям, в некоторых превышается предусмотренный объем хранимого мусора, в результате чего свалочные сточные воды, просачивающиеся в грунт, могут вызывать загрязнение подземных вод.

486.	Паводки считаются широко распространенным и умеренным фактором воздействия; наводнение, произошедшее в июле 2008 года, все еще свежо в памяти. Сезонные разлития Прута способствуют распространению загрязнения.

487.	Гидроморфологические изменения, вызванные Стынка-Костештским водохранилищем, а также сооруженными на Пруте дамбами, протяженность которых составляет более 350 км, оцениваются как местные, но серьезные.

488.	В румынской части бассейна сельское хозяйство считается крупным источником загрязнения, ответственным за 65% общих диффузных выбросов загрязняющих веществ. Тем не менее, учитывая развитое сельское хозяйство Молдовы с повсеместно использующимися ирригационными системами, прибрежные государства оценивают воздействие сельского хозяйства как местное и умеренное. Высокий уровень эрозии почв, использующихся для сельскохозяйственных нужд, усиливает загрязнение поверхностных вод. Неспособность поддерживать водоотводную инфраструктуру в исправном состоянии приводит к переувлажнению сельскохозяйственных угодий.

489.	Воздействие прочих факторов, включая выкачивание подземных вод, забор поверхностных вод и загрязнение подземных вод через поверхностные, считается местным и умеренным. Неформальный туризм – курорты и кемпинг – оказывает местное воздействие на водные ресурсы.

490.	Регулирование речного стока и отбор воды влекут за собой снижение уровня воды ниже по течению в южных районах Молдовы, что, в частности, приводит к тому, что в засушливые годы связи между рекой и естественными озерами в ее пойме прерываются.

Статус

491.	Немаловажное значение имеет сезонный дефицит растворенного кислорода, периодически повышающийся уровень БПХ5, а также микробиологическое загрязнение. В период с 2008 по 2009 год на украинской территории бассейна Прута основными недостатками были БПХ (биохимическая потребность в кислороде, определяемая при 5- и 20-суточной пробе), нитриты и взвешенные твердые частицы.

492.	Согласно данным Прутского-Барладского бассейнового управления, полученным в 2009 году, в десяти водохранилищах, расположенных в бассейне Прута, зафиксирован определенный уровень эвтрофикации, что проявилось в концентрациях общего фосфора, азота, хлорофилла a и биомассе фитопланктона.

493.	Центральный отрезок течения Прута несколько более загрязнен, чем верховье, из-за наличия притоков и населенных пунктов, отрицательно влияющих на качество воды, однако в целом за последние годы на молдавской территории не было зарегистрировано серьезных изменений. Для периода 2005-2007 гг. характерно умеренное загрязнение, однако между 2008 и 2009 гг. наблюдается улучшение ситуации. В целом, как Украина, так и Молдова относят водные ресурсы Прута к категории “чистая вода” (II класс в национальных классификациях). По сравнению с 2005 годом в молдавской части Прута наметилось незначительное улучшение качества воды. В 2005 году из семи станций мониторинга четыре регистрировали воду III класса, три – воду II класса. В 2008 году все семь станций определили воду как относящуюся ко II классу. Тем не менее, данная классификация базируется всего на шести определяемых составляющих качества воды, и используется молдавский индекс загрязнения воды. За исключением 2008 года, водные ресурсы Стынка-Костештское водохранилища определялись как соответствующие II классу данной классификации с 2005 по 2009 гг.

494.	В Румынии была создана система мониторинга, функционирующая в соответствии с ВРД ЕС. На территории реки Прут, принадлежащей Румынии, находятся 11 станций мониторинга. Согласна румынским результатам мониторинга в 2009 года реке Прут был присвоен класс качества I (высокий) на 12% длины (115 км между водохранилищем Стынка-Котештытанцим между станциями наоринга щей Румынии, ейнеа реки Тиса., арстовыми  и слиянием с притоком Башеу) и класс качества II (хороший) на 88% длины реки.

Ответные действия

495.	Румыния разработала План действий, направленный на решение проблемы отсутствия водоочистных сооружений на территории населенных пунктов и восстановления соответствующей инфраструктуры. Он включает в себя строительство систем очистки сточных вод для всех населенных пунктов, у которых их нет, согласно требованиям Директивы 91/271/CEE. В настоящее время осуществляется восстановление существующих водоочистных сооружений и модернизация соответствующих технологий.

496.	В связи с тем, что ключевыми причинами эрозии являются вырубка лесов и сельскохозяйственная деятельность, основным способом борьбы с этими проблемами является внедрение кодексов добросовестной сельскохозяйственной практики в рамках реализации Директивы ЕС о нитратах (91/676/EEC). Вдоль берегов украинской части бассейна учреждены охраняемые зоны и полосы, основной задачей которых является снижение уровня загрязнение водных ресурсов. План управления водными ресурсами бассейна реки Прут содержит комплекс мер, направленных на борьбу с загрязнением, источником которого являются недостаточно очищенные сточные воды. Украинские специалисты опубликовали, например, рекомендации по снижению отрицательных последствий изменения речных берегов и заиления водохранилищ.

497.	В рамках внедрения Директивы ЕС по оценке и управлению рисками, связанными с паводками, румынские специалисты разрабатывают генеральный план противопаводковых мероприятий для бассейна реки Прут с целью обеспечения всесторонней готовности к наводнениям. После проведения технико-экономических обоснований и оценки влияния на окружающую среду, будет послана заявки в фонд объединения на проект по смягчению риска паводков, который бы включал как структурные, так и неструктурные мероприятия. В Украине осуществляются работы по укреплению береговых валов реки, ремонту насосных станций, мостов, а также очистке русла.  Украинские специалисты также проводят работы по укреплению берегов Прута. Украина разработала и заложила в бюджет измерительно-информационную систему, покрывающую прикарпатский регион. Управление расходами воды в Румынии также играет роль в протипаводковой защите.

498.	Когда будут запланированы технические работы Генерального плана протипаводковой защиты р. Прут, будут проводиться консультации и определяться совместные мероприятия между Румынией, Молдовой и Украиной. Согласно новому двустороннему соглашения между Румынией и Республикой Молдовой, страны обязаны консультироваться друг с другом по вопросам применения Водной Рамочной Директивы и Директивы по паводкам.

Трансграничное сотрудничество

499.	Новое соглашение между правительствами Румынии и Молдовы о сотрудничестве в области управления водными ресурсами Прута и Дуная было подписано в июне 2010 г. В него вошли техническое обеспечение и эксплуатацию гидротехнического узла Стынка-Костешть на Пруте. В настоящее время объединенная комиссия по гидротехническому узлу “Стынка-Костешть” и объединенная комиссия по эксплуатации гидротехнического узла “Стынка-Костешть” действуют на основании регламента, принятого еще в 1985 году, и двухстороннего соглашения по трансграничных водам 2010 года (см. Приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6).

500.	В результате договора о сотрудничестве в области рыбного промысла, подписанного Румынией и Молдовой в 2003 году (см. список договоров), была создана и действует в настоящее время объединенная рабочая группа по рыбным хозяйствам Прута и Стынка-Костештского водохранилища, состоящая из молдавских и румынских представителей.

501.	В апреле 2010 года между Министерством окружающей среды и лесного хозяйства Румынии и Министерством окружающей среды Молдовы был подписан Меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. В начале 2000-х гг. молдавские и румынские власти подписали ряд протоколов, касающихся сотрудничества в области гидрологии и метеорологии (см. список договоров).

502.	Несмотря на существующие соглашения и договоренности, продолжает ощущаться потребность в создании последовательной законодательной и нормативно-правовой базы для трансграничного сотрудничества.

Тенденции

503.	За последние несколько лет в Республике Молдова зарегистрирована тенденция к снижению уровня загрязнения водных ресурсов . Благодаря внедрению плана действий в рамках управления водными ресурсами бассейна, Румыния прогнозирует снижение уровня загрязнения практически по всем загрязняющим веществам вплоть до 2015 года. Основной причиной улучшения качества воды за последнее десятилетие Румыния считает уменьшение выбросов загрязняющих веществ из источников не только из-за снижения экономической активности, но и благодаря применению принципа «загрязнитель платит», внедрение законов ЕС также сыграло определенную роль.  Ожидается дальнейшее уменьшение уровня загрязнения.

504.	Предполагается, что до 2020 г. на румынской территории бассейна увеличится водопотребление во всех секторах, кроме ирригационных систем, потребность которых в воде незначительно снизится.

505.	В области землепользования на украинской территории бассейна проводится восстановление природных систем, входящих в состав охраняемых территорий.

506.	В настоящий момент изучение и прогнозирование последствий изменений климата для данного бассейна ограничено. Украина планирует проведение оценки по каждому отдельному сектору.

# XXVIII.	Водохранилище Стынка-Костешты

507.	Водохранилище Стнка-Костешты было построено в период с 1973 по 1978 года. Оно располагается приблизительно в 580 км выше по течения от слияния с рекой Дунай и является крупнейшим водохранилищем на реке Прут: площадь поверхности 59 кв. км, полезный объем 450 мил. куб. м из общего объема в 1,400 мил. куб. м. Водохранилище имеет относительно низкую глубину (средняя 24 м, самая глубокая точка – 41,5 м). Экологические потоки: минимальный сброс ниже по течению от водохранилища составляет 25 куб.м/с, как зафиксировано в соглашении между Румынией и Республикой Молдова. Румыния и Молдова осуществляют совместное управление водохранилищем. Получение гидроэнергии: мощность ГЭС 32 МВ (по 16 МВ на Румынию и Республику Молдова (2*65 м3/с=130 м3/с)).

508.	Строительство водохранилища Стынка-Костешты вызвало изменения гидрологического режима реки Прут. Основное гидроморфологическое воздействие оказывают прерывистость течения и зарегулированность. Строительство водохранилища Стынка-Костешты привело к изменениям среды обитания. С другой стороны, количество видов рыб, предпочитающих глубокие, чистые и насыщенные кислороды воды,увеличилось. Ниже по течению от водохранилища температура воды низкая (4-6oC), что препятствует размножению рыб на определнном участке ниже по течению; в зимнее время вода в Стефанеститхе не замерзает, что создает биотопы для птиц (лысухи, лебеди и т.д.)

509.	Вокруг водохранилища Стынка-Костешты располагаются пахотные угодья (70%), участки возделывания многолетних культур (17%), леса и населенные пункты.

510.	В Румынии система мониторинга была создана и функционирует в соответствии с ВРД ЕС. Водохранилище охвачено Системой мониторинга качества воды реки прут: проводятся надзорный и эксплуатационный виды мониторинга. Сброс сточных вод и изъятие воды также учитываются.

511.	Диффузные загрязнения, создаваемые биогенными веществами, и осадок тяжелых металлов – наиболее весомый фактор давления, воздействующий на водохранилище Стынка-Костешты.

Рисунок 18. Классы качества по группам индикаторов за 2004-2009 гг.

512.	По стандартам, принятым в Румынии, вода в водохранилище Стынка-Костешты по состоянию на 2009 год имела класс качества I по физико-химическим показателям  (ПК 7,75 мг/л, ППК  11,99 мг/л, БПК5 4,2 мг/л, ТСД  342,4 mg/l,  N-NH4  0,02 mg/, Cu  5,48 µg /l). Содержание органических микрозагрязнителей не превышало установленные лимиты: (µg/l) (Бензен = 8,32 ; Гексохлорбензен = 0,00062; α – эндосульфан = 0,0025;  α+β- эндосульфан = 0,0058; хлорпирифос = 0,0083; мевинфос = 0,0133).

513.	Принимая во внимание показатели эвтрофицированности, водохранилище Стынка-Костешты следует отнести в мезотрофным.

514.	В период 2005-2009 гг., за исключением 2008 г., водохранилище Стынка-Костешты относилось, по молдавской классификации уровня загрязнений, ко II-му классу.

# XXIX.	Бассейн реки Кагул

515.	Бассейн 39-километровой реки Кагул находится на территории Украины и Молдовы. Исток реки расположен на территории Молдовы; река впадает в озеро Кагул.

516.	Бассейн реки имеет выраженный низменный характер.

Таблица 121
Площадь и население в бассейне реки Кагул

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молдова | 605 |  | 42 500 | 71 |
| Украина |  |  |  |  |

517.	Ресурсы подземных вод составляют 0,032 км3/год и приурочены к неогеновым отложениям.

518.	Территория бассейна  р. Кагул – территория, где практически отсутствует постоянная речная сеть.

Воздействие и статус

519.	Общий забор в молдавской части бассейна составил 1.62 × 106 м3 в 2009, большая часть которого (71%) была использована для целей ирригации и водного хозяйства, 20% для других сельскохозяйственных целей, 7% в бытовых целях и 2% в целях промышленности. Общий забор подземных вод составляет 0.69 ×106 м3/год и полностью используется для бытовых нужд.

520.	В период с 2005 по 2009 г. качество воды в озере Кагул снизилось до класса III, “умеренно загрязненная вода”, по молдавской национальной классификации загрязнения водных ресурсов. Например, по данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в период с 2006 по 2008 г. средние концентрации BOD5 колебались от 5,1 до 6,9 мгO2/л; CODCr – от 33,0 до 46,8 мгO/л.

# XXX.	Бассейн реки Ялпуг

521.	Бассейн 114-километровой реки Ялпуг находится на территории Украины и Республики Молдова. Исток реки расположен на территории Республики Молдова; река впадает в озеро Ялпуг.

522.	Бассейн реки имеет выраженный низменный характер.

Таблица 122
Площадь и население в бассейне реки Ялпуг

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Молдова | 3 180 |  | 245 000 | 77 |
| Украина | 3 280 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

523.	Ресурсы подземных вод составляют 0,02 км3/год. Большая часть ресурсов (98%) приурочена к четвертичным отложениям, остальная часть – к неогеновым

524.	Территория бассейна р. Ялпуг – территория, где практически отсутствует постоянная речная сеть.

Факторы давления и состояние

525.	Общий забор воды в молдавской части бассейна реки Ялпуг составил 4.98 × 106 м3/год в 2009. Около 47% воды используется на нужды сельского хозяйства, еще 33% на ирригацию и рыбоводство, 18% для удовлетворения бытовых нужд и 2% расходуется на промышленность. Общий объем выкачки подземных вод в украинской части бассейна составляет (используется лишь в бытовых целях) 2.41 × 106  м3/год.

526.	На базе мониторинговых данных государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова, собранных на водохранилищах Комрат и Тараклия, качество воды  в соответствии с классификацией загрязнения водных ресурсов относится к классу III, “умеренно загрязненная”. Например, в 2005-2008 гг. в водохранилище Комрат средние концентрации BOD5 составляли от 5,6 до 7,2 мгO2/л; CODCr: от 40,0 до 60,1 мгO/л. В этот же период в водохранилище Тараклия концентрация BOD5 составляла 5,2-7,9 мгO2/л; концентрация CODCr: от 54,0 до 70,0.

# XXXI.	Бассейн реки Когильник

527.	Бассейн реки Когильник располагается на территории Украины и Молдовы. Река берет свое начало на территории Молдовы и впадает в озеро Сасык, бассейн Чорного моря. Основной трансграничный приток – 116-километровая река Чага.

528.	Бассейн реки имеет выраженный холмистый рельеф, средняя высота над уровнем моря составляет около 100 м. В бассейне расположена особо охраняемая природная территория - Ботанический заказник общегосударственного значения "Староманзенский", 128 га.

Таблица 123
Площадь и население в бассейне реки Когильник

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Молдова | 1 900 |  | 157 669 | 83 |
| Украина | 2 350 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Гидрология и гидрогеология

529.	В молдавской части бассейна реки Когильник ресурсы поверхностных вод, по оценкам, составляют около 8,83 х 106/год (средний показатель за 1959−2008 гг.); ресурсы подземных вод оцениваются в ? х 106/год (средний показатель за 1954−2008 гг.). Ресурсы подземных вод в украинской части бассейна приходятся на неогеновые породы

530.	Территория украинской части бассейна р. Когильник – территория, где практически отсутствует речная сеть.

531.	Трансграничные подземные воды бассейна реки относятся к 1-му типу. Работа проведена, однако требуется дополнительное исследование взаимосвязи поверхностных и подземных вод.

Факторы давления и состояние

Таблица 124
Водопользование в различных отраслях экономики (процентное соотношение)

| Страна | Суммарный отбор, х 106 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Молдова | 2.74 | 64.2 | 32.5 | 1.9 |  | 1.4 |
| Украина | 5,6 |  | 74 | 26 |  |  |

Источник: Государственный водный кадастр Республики Молдова, 2008 г.

Река Когильник используется в целях ирригации.

532.	В числе факторов давления – загрязнения, создаваемые городскими сточными водами и сельскохозяйственными предприятиями (оба фактора, по оценкам Республики Молдова, имеют локальное, однако интенсивное влияние). Роль промышленных стоков и загрязнения водорослями оценивается как локальная и умеренная по интенсивности.

Таблица 125
Гидрохимическая характеристика реки Когильник на участке гидрометрической станции в Хынчешты, Республика Молдова.

| Показатели | MAC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5, мгO2/л | 3.0 | 5.51 | 2.29 | 12.99 | 8.47 |
| CODCr, мгO/л | 30 | 27.55 | 14.01 | 39.94 | 28.56 |
| N-NH4, мг/л | 0.39 | 2.36 | 1.15 | 1.34 | 3.13 |
| N-NO2, мг/л | 0.02 | 0.190 | 0.210 | 0.040 | 0.07 |
| N-NO3, мг/л | 9.0 | 1.75 | 2.48 | 2.19 | 2.11 |
| P-PO4, мг/л | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.20 | 0.69 |
| Нефтяные углеводороды, мг/л | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.34 | 0.09 |
| Cu, мг/л | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | - |
| Zn, мг/л | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | - |

Источник: Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова

533.	Как и ранее, отмечается высокий уровень органических загрязнений (выражаемый показателями БПК и ХПК) и превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по среднегодовым показателям азотных соединений. Имеется тенденция роста содержания фосфора. В Республике Молдова река оценивается как очень загрязненная органическими веществами. Содержание кислорода в воде реки является низким ниже по течению от Котовска.

Предпринимаемые меры

534.	В рамках двухстороннего договора лаборатории обмениваются информацией о качестве воды в реке Когильник с Украиной. Республика Молдова выражает сожаление в связи с тем, что правительственное финансирование недостаточно для обновления инструментов и оборудования, оплаты технического обслуживания, закупки материалов и запасных частей. Для этих целей частично используется финансирование проекта. Прилагаются усилия по повышению эффективности мониторинга (внедрению принципов ВРД) и поиску проектных и финансовых возможностей для обучения специалистов.

535.	В числе недочетов организационной структуры можно упомянуть недостаток конкретных мероприятий по привлечению заинтересованных неправительственных организаций и по созданию комиссий, работающих над проблемами реки. Закон не требует, чтобы в этой работе принимали участие правительственные органы.

# XXXII.	Бассейн реки Днестр

536.	Считается, что бассейн 1362-километровой реки Днестр находится под совместной юрисдикцией Украины и Молдовы; часть, принадлежащая Польше, занимает слишком малую площадь, чтобы принимать ее во внимание. Река берет свое начало в украинских Карпатах и впадает в Черное море. В число трансграничных притоков входят Кучурган и Ягорлык. Рельеф в верховьях реки имеет горный характер, в низовьях же преобладают равнины. В районе Днестровского лимана расположен целый ряд водно-болотных угодий, в систему которых входит около 100 озер (10-15 озер являются крупными). Они играют ключевую роль в поддержании водного баланса и сохранении биологического разнообразия бассейна.

Таблица 126

Площадь и население бассейна реки Днестр

| Страна | Площадь на территории страны (кв.км.) | Территория страны, % | Население | Плотность населения (чел./кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 52 700 | 72.1 | 5 000 000 | 76 |
| Молдова | 19 400 | 26.8 | 2 700 000 | 14 |
| Польша | 226 | 0.4 |  |  |
| Итого | 72 326 |  |  |  |

Источники: Статистический ежегодник по состоянию окружающей среды Украины, Киев 2008 г.; Министерство окружающей среды, Республика Молдова, Программа действий по усовершенствованию трансграничного сотрудничества и устойчивого управления бассейном реки Днестр (Днестр – III).

Гидрология и гидрогеология

537.		Ресурсы поверхностных вод в украинской части бассейна составляют приблизительно 10,7 км3/год в обычный год (и 6 км3/год в засушливый год), ресурсы подземных вод – 1,87 км3/год. Более 90% суммарного объема речного стока Днестра образуется на территории Украины. Около 40% подземных водных ресурсов приходится на меловые породы, менее 20% - на четвертичные, или около 12-13% по отдельности на неогеновые, девонские и силурийские формации. Большинство водоносных горизонтов имеют исключительно слабые связи с поверхностными водными объектами.

538.		Ресурсы поверхностных вод в молдавской части бассейна составляют приблизительно 9,87 км3/год (средние данные за период с 1954 по 2008 гг).

539.		Днестр отличается специфическим водным режимом; паводки на нем происходят до пяти раз в год, причем во время паводка уровень воды поднимается на 3-4 метра и выше. Столь значительные колебания уровня воды, в особенности в верховьях реки в Карпатском регионе, объясняются ограниченной русловой емкостью Днестра.

540.		Регулирование стока Днестра чрезвычайно мало в верховьях реки; здесь имеется одно-единственное небольшое водохранилище, созданное на одном из карпатских притоков (Чечвинское водохранилище общим объемом 12,1 миллионов кубометров). Крупнейшими плотинами являются Дубоссарская (1954 г.) и Днестровская (1983 г.).

541.	Средний годовой расход в устье Днестра составляет 10,7 км3 с вероятностью 50%, 8,6 км3 с вероятностью 75% и 6,6 км3 с вероятностью 95%.

Факторы воздействия

Таблица 127
Потребление водных ресурсов различными секторами (в процентах)

| Страна | Общий водозабор× 10 6 м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 610.6a | 29.9 | 58.6 | 4.7 | 5.7 | 1.1 |
| Республика Молдова | 765.16 |  |  |  |  |  |

Примечание: Забор подземных вод на молдавской территории составляет около 106 × 106 м3/год. Подземные воды выполняют ряд важных функций, включая подпитку поверхностных вод и источников, и поддержку экосистем. В Украине подземные водные ресурсы используются в основном для бытового водоснабжения. Поверхностные воды используются в сельском хозяйстве, промышленности и бытовом водоснабжении.

a  Данные по украинской территории относятся к 2009 году (Государственный комитет по управлению водными ресурсами). Забор подземных вод в бытовых целях варьируется в диапазоне от 73% до 100% (чаще всего составляя около 90%) в зависимости от формации, в промышленных целях – от 7% до 27%.

542.	Активное использование земли в сельскохозяйственных целях привело к значительному увеличению нагрузки по диффузному загрязнению; ситуация усугубляется вспашкой почв. Украинские специалисты оценивают воздействие стоков с полей и сточных вод, сбрасываемых животноводческими хозяйствами, как широко распространенное, но умеренное. Повсеместный отвод воды в ирригационных целях уменьшает речной сток, что приводит к увеличению солености водных ресурсов Днестровского лимана (устья Днестра).

543.	Загрязнение поверхностных вод, в свою очередь, приводит к ухудшению качества мелкозалегающих подземных вод; так, повышенная концентрация нитратов была обнаружена на территории Новых Анен, повышенная концентрация хлора – в Штефан Водэ; также была зарегистрирована повышенная концентрация аммония.

544.	Основным источником негативного воздействия на качество водных ресурсов региона является сброс городских сточных вод, так как здесь расположено множество густонаселенных районов (воздействие оценивается Украиной как широко распространенное и серьезное); помимо этого, во многих населенных пунктах отсутствуют системы сбора сточных вод. Большинство украинских водоочистных сооружений функционируют неэффективно, и нуждаются в капитальном ремонте и модернизации. Кроме того, наблюдается уменьшающаяся тенденция к сбросу сточных вод, очищенных в соответствии с принятыми в Украине официальными нормами. Несмотря на вышеизложенное, молдавские специалисты оценивают воздействие вирусов и бактерий, чье присутствие в воде объясняется недостаточной очисткой сточных вод, как местное и умеренное. В Украине 15% проб поверхностных вод не соответствуют требованиям по бактериальной безопасности.

545.	Уровень загрязнения увеличивается за счет как легальных, так и нелегальных сбросов сточных вод различных промышленных предприятий. Основными видами промышленной деятельности в данном регионе являются горно- и нефтедобывающая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность и химическая промышленность (например, переработка нефти). Промышленные предприятия в основном сосредоточены вокруг крупнейших городов: На украинской территории это Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь и Каменец-Подольский; в Республике Молдова – Бельцы, Кишинев, Сорока, Оргеев, Рыбница, Дубоссары, Тирасполь и Бендеры. Промышленные аварии, имевшие место за последние несколько лет, в основном были связаны со случайными прорывами канализационного коллектора в окрестностях Могилева-Подольского.  Специалисты также указывают на наличие определенного экологического риска, связанного с возможностью прорыва плотины хранилища промышленных рассолов недалеко от Стебника.

546.	В молдавской части бассейна изменение термального режима в результате строительства дамб для гидроэнергетики оценивается как широко распространенное и серьезное. В результате строительства плотин для получения гидроэлектроэнергии температурный режим реки – вдобавок к скорости ее течения – изменился, что особенно заметно на центральном отрезке Днестра; данные изменения, в свою очередь, оказывают влияние на экологическое состояние региона.

547.	Сбор и утилизация твердых отходов на молдавской территории бассейна являются неэффективными, а легальные и контролируемые свалки находятся исключительно в пределах Кишинева. В украинской части бассейна места захоронения городских твердых отходов не соответствуют экологическим и санитарно-гигиеническим нормам (их воздействие оценивается как широко распространенное, но умеренное). Украинские специалисты сообщают о том, что сброс мусора вдоль берегов реки имеет широко распространенный характер.

548.	Вода из песчаных и глиняных карьеров попадает в поверхностные водные объекты и влияет на режим подземных вод, оказывая местное воздействие. Высоко минерализованные воды, содержащиеся в хвостохранилище Домбровского карьера (Ивано-Франковская область, включая территорию города Калуша), представляют опасность в случае возможного прорыва плотины.

549.	Происходящие на Днестре паводки, воздействие которых оценивается украинскими специалистами как широко распространенное и серьезное, представляют собой острую проблему для местного населения; так, в июле 2008 года в результате обильных осадков в районе Карпат Днестр вышел из берегов и затопил обширные территории на западе Украины.

550.	Гидроморфологические изменения вызывают определенные опасения у специалистов; помимо этого, регулирование русла в целях получения гидроэлектроэнергии влияет на экологический статус реки (например, ниже по течению от Днестровской ГЭС). Плотины удерживают взвешенные наносы, и загрязняющие вещества типа органических соединений и тяжелых металлов также имеют тенденцию к скапливанию в глубинных осадочных отложениях водохранилищ. Площадь поверхности днестровских водно-болотных угодий постепенно уменьшается из-за интенсивного отложения наносов и активного роста водных и прибрежных растений.  На украинской территории бассейна зарегистрирован высокий уровень эрозии почв; процесс вымывания почв в той или иной степени затрагивает около 70% бассейна.  Ситуация усугубляется как легальными, так и нелегальными вырубками лесов и чрезмерным выпасом скота. Молдавские специалисты оценивают утрату биологического разнообразия в поверхностных водных объектах и связанных с водой экосистемах как широко распространенную, но умеренную.

Статус

551.	Сбрасываемые сточные воды и стоки с сельскохозяйственных угодий / возвратные воды орошения оказывают негативное воздействие на качество воды. Воздействие городских сточных вод ощутимее всего в нижнем течении Днестра (Одесская область), где наблюдается увеличение  органического и биогенного загрязнения и уменьшение качества воды до 4 категории (III класс качества). Согласно данным большей части украинских гидрометрических станций, качество воды на большинстве участков Днестра, подвергаемых постоянному мониторингу, соответствовало категории 3 (или II классу качества).

552.	Согласно данным молдавских специалистов, вода в верхней и средней части Днестра соответствует II классу ("чистая вода"), в то время как притоки Днестра значительно загрязнены. На молдавском отрезке наблюдается рост концентрации в воде фосфорных соединений (см. Таблица 7).

553.	В промежутке с 2007 по 2009 гг. на украинской территории не было зарегистрировано значительных изменений качества поверхностных вод. В 2008-2009 гг. на Могилев-Подольских и Ямпольских коммунальных предприятиях было зарегистрировано превышение концентрации органических веществ (типа ХПК) и аммонийного азота. В число основных загрязняющих веществ входят различные формы азота, органические соединения (БПК), фосфаты, взвешенные твердые частицы и синтетические поверхностно-активные вещества. В некоторых точках мониторинга также зарегистрировано повышенное содержание меди, негативно влияющей на качество воды. На карпатском участке Днестра концентрация металлов (таких, как железо и марганец) регулярно превышала ПДК.

Таблица 128
Гидрохимические характеристики Днестра согласно данным молдавской гидрологической станции Оланешты. [85 км от устья реки, широта 46o30’, долгота 29o56’.] Заметен незначительный рост содержания фосфатного фосфора.

| Определяемые составляющие | ПДК | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5, мг O2/л | 3,0 | 2,69 | 2,35 | 2,13 | 2,33 |
| ХПКCr, мг O/л | 30 | 15,19 | 17,43 | 16,38 | 14,79 |
| N-NH4, мг/л | 0,39 | 0,38 | 0,26 | 0,30 | 0,33 |
| N-NO2, мг/л | 0,02 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,030 |
| N-NO3, мг/л | 9,0 | 1,59 | 2,14 | 1,50 | 1,38 |
| P-PO4, мг/л | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| Нефть, углеводороды, мг/л | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Cu, мг/л | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,003 |  |
| Zn, мг/л | 0,01 | 0,003 | 0,002 | 0,007 |  |

Ответные действия и трансграничное сотрудничество

554.	На Украине реализуется ряд программ, направленных на модернизацию способов очистки сточных вод в бытовом секторе, а также отслеживается соответствие постановлениям в области усовершенствования водоочистительных технологий. Молдавские власти планируют строительство водоочистных сооружений в Сороке, Криулянах, Шолданештах и Калараше, а также в ряде других населенных пунктов.

555.	После принятия Постановления Президента Украины от 10 февраля 2010 г., объявившего территорию города Калуша и деревень Кропивник и Сева Калушского района Ивано-Франковской области зоной экологического бедствия, был разработан специальный план действий для улучшения сложившейся ситуации.

556.	Украинские специалисты разрабатывают карты зон, затапливаемых при половодье, целью которых является повышение эффективности прогнозов при подготовке к паводкам. В Республике Молдова осуществляется восстановление плотин для защиты от наводнений.

557.	В 2008 году в Украине был создан Бассейновый Совет по управлению бассейном реки Днестр, играющий консультативную роль; основной задачей Совета является гармонизация интересов различных потребителей водных ресурсов реки, а также разработка стратегии и подготовка плана управления ресурсами речного бассейна.

558.	Водными ресурсами Днестра занимается одна из четырех рабочих групп, учрежденных полномочными представителями Республики Молдова и Украины в рамках соглашения, заключенного странами в 1994 году по вопросам, касающимся трансграничных вод Днестра (см. Приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6). В 2005 году было проведено трансграничное диагностическое исследование бассейна реки Днестр.

559.	Государственные гидрометеорологические службы прибрежных стран также участвуют в совместной программе экологического мониторинга. В рамках третьей фазы проекта "Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в бассейне реки Днестр" (Днестр–III), для бассейна разрабатывается трансграничная Географическая информационная система (ГИС), включающая данные по параметрам качества воды. При финансовой поддержке Франции был запущен пилотный проект обмена данными по мониторингу качества воды между Республикой Молдова и Украиной. Сообщается о необходимости гармонизации методов и подходов к определению качества воды. К подписанию готов Регламент сотрудничества по санитарно-эпидемиологическому мониторингу качества вод, изначально разработанный в рамках проекта ENVSEC (Инициатива "Окружающая среда и безопасность").

560.	Днестровские водно-болотные угодья зарекомендовали себя в качестве потенциального объекта развития и усиления международного сотрудничества между Украиной и Республикой Молдовой в таких областях, как планирование и реализация совместных мер по охране окружающей среды, осуществление исследовательских программ и т.д.

Тенденции

570.	Несмотря на улучшение качества воды в результате уменьшения интенсивности экономической деятельности, бассейн реки Днестр продолжает сталкиваться с серьезными проблемами в области качества воды. Специалисты отмечают тенденции к повышению солености воды и эвтрофикации Днестровского лимана.

571.	Бассейны рек не подпадают под действие существующих трансграничных соглашений, и поэтому налицо необходимость заключения нового двухстороннего договора между Республикой Молдова и Украиной по охране и устойчивому развитию бассейна Днестра. Ныне действующие соглашения не учитывают ряд ключевых принципов международного права; кроме того, процесс уведомления и консультирования по программам, имеющим потенциальные трансграничные последствия, не продуман; то же самое можно сказать и о процедуре разрешения споров и разногласий в данной области. По состоянию на конец 2009 года, проект двустороннего соглашения по управлению речным бассейном Днестра прошел первый раунд рассмотрения соответствующими молдавскими и украинскими органами; сейчас готовится к подписанию исправленный и дополненный вариант. Данное соглашение учитывает основные принципы управления водными ресурсами, и предусматривает создание комиссии по бассейну Днестра.

572.	Полноценное внедрение и исполнение законов и регламентов в области охраны окружающей среды является непростой задачей как для Украины, так и для Республики Молдова. В настоящее время Молдова занимается совершенствованием своей национальной политики в области водных ресурсов, и готовит новый закон о водных ресурсах. Несмотря на недавние поправки и дополнения молдавского законодательства – большинство которых были приняты в начале 1990-х гг. – существующее законодательство не всегда справляется с задачей обеспечения выполнения новейших реформ и социально-экономических изменений.

573.	В регионе отсутствует модель интегрированного управления поверхностными и подземными водными ресурсами бассейна Днестра. Также ощущается отсутствие подхода, общего для всех участков бассейна. Специалисты рекомендуют разработку международного стратегического плана управления экологическим состоянием Днестра.

574.	Согласно молдавским данным, сезонная структура распределения стока реки за последнее десятилетие претерпела изменения, в результате которых весенний паводковый сток снизился, а сток, зарегистрированный во время межени, увеличился. В целях адаптации к изменениям климата украинские власти ведут переговоры с различными национальными объектами.

# XXXIII.	Суббассейн реки Кучурган

575.		Бассейн реки Кучурган находится под совместной юрисдикцией Украины и Республики Молдова. Исток реки расположен на территории Украины; река впадает в Кучурганский лиман.

576.		Бассейн реки Кучурган отличается выраженным низменным рельефом. Характер территории обуславливает практическое отсутствие постоянной речной системы.

Таблица 129

Площадь и население суббассейна реки Кучурган

| Страна | Площадь на территории страны (кв.км.) | Территория страны, % | Население | Плотность населения (чел./кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 2 090 |  | 90.3 |  |
| Молдова | 225 | 9.7 | 38 717 | 172 |
| Итого | 2 315 |  |  |  |

578.	Ресурсы подземных вод на украинской территории суббассейна составляют 46,97 × 106 м3/год; половина приходится на четвертичные, половина – на неогеновые отложения.

Факторы воздействия

Таблица 130
Общее потребление воды и потребление воды различными секторами (в процентах)

| Страна | Общий водозабор× 10 6 м3/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 2.064a | 51.0 | 19.1 | 29.0 | - | 0.9 |
| Республика Молдова |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Подземные воды выкачиваются на украинской территории бассейна в объеме 14700 м3/день, что составляет 5,37 × 106 м3/год. Из них 75% используются для бытового водоснабжения, 24% - для промышленных нужд, и 1% - для ирригации.

a  Данные относятся к 2009 г.

569.	На основании информации, предоставленной Украиной, основные проблемы и факторы воздействия, связанные с объемом водных ресурсов суббассейна Кучургана, включают пересыхание  реки  в летний период, зарегулированность в результате строительства гидротехнических сооружений и повышение уровня подземных вод на территории населенных пунктов, расположенных вблизи Кучурганского водохранилища. Качество воды в основном страдает из-за сброса неочищенных сточных вод, экономической деятельности в водоохранных зонах, а также вырубки деревьев на берегах реки.

Статус и ответные действия

570.	На украинской территории в 2008 г. наблюдалось незначительное увеличение  солевого состава,  БПК5,  железа. Согласно украинским данным, содержание растворенных веществ в водах водохранилища является стабильным, и концентрация кислорода остается удовлетворительной. Санитарное состояние водохранилища оценивается как удовлетворительное.

# XXXIV.	Бассейн Днепра

571.	Бассейн реки Днепр, длина которой составляет 2200 км, находится на территории Украины, Российской Федерации и Беларуси. Река берет начало  в южной части Валдайской возвышенности на территории России и впадает в Днепровский лиман  Черного моря.  К трансграничным притокам относятся: Припять,  Десна,    Сож,  Псел, Ворскла.

572.	Самый нижний по течению отрезок реки длиной 800 км представляет собой цепочку водохранилищ. Посредством канала Днепр соединяется с рекой Буг. Бассейн реки имеет выраженный низменный характер.

Таблица 131
Площадь и население в бассейне реки Днепр

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 90 700 | 18 |  |  |
| Украина | 292 700 | 58 | 22 300 000 |  |
| Беларусь | 121 000 | 24 |  |  |
| Итого | 504 400 |  |  |  |

Источник: Программа оздоровления бассейна Днепра ГЭФ-Программы развития ООН

Гидрология и гидрогеология

573.	Поверхностные водные ресурсы в белорусской части бассейна (без учета Припяти) оцениваются в 19,9 куб.км./год. Ресурсы подземных вод в белорусской части оцениваются в 9,71 куб.км/год.

Таблица 132
Палеоген-неогеновый терригенный водоносный горизонт: песок, песчаник палеоген-неогеновой эры. Направление подземного водотока: из Беларуси в Украину. Умеренные связи с поверхностными водами.

|  | Беларусь | Украина |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь (кв.км) |  |  |
| Толщина – средняя, макс. (в м) | 25–75, 150 |  |
| Использование и функции подземных вод | Подземные воды в первую очередь используются для бытовых нужд, для питья |  |
| Дополнительная информация |  |  |

Таблица 133
Сеноманский карбонатно-терригенный водоносный горизонт: песок, песчаник, мел, мергель сеноманской эры (меловой период). Направление подземного водотока: из Беларуси в Украину. Слабые связи с поверхностными водами.

|  | Беларусь | Украина |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь (кв.км) |  |  |
| Толщина – средняя, макс. (в м) | 50-100, 290 |  |
| Использование и функции подземных вод | Подземные воды в первую очередь используются для бытовых нужд, для питья |  |
| Дополнительная информация |  |  |

Таблица 134
Верхний девонский терригенно-карбонатный водоносный горизонт: Тип 2/4; известняк, песчаник и мергель верхней девонской эры. Направление подземного водотока: из Российской Федерации в Беларусь. Слабые связи с поверхностными водами.

|  | Беларусь | Российская Федерация |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь (кв.км) |  |  |
| Толщина – средняя, макс. (в м) | 100-150, 180 |  |
| Использование и функции подземных вод | Подземные воды в первую очередь используются для бытовых нужд, для питья |  |
| Дополнительная информация |  |  |

Факторы воздействия

574.	В условиях недостаточной мощности и слабого технического состояния очистных сооружений сточные воды, сбрасываемые промышленными предприятиями и населенными пунктами, оказывают существенное негативное воздействие на водные ресурсы. В Беларуси основные источники промышленных сточных вод – это, в частности, Орша, Могилев, Речица, Львов, Борисов, Минск (особенно регион Свислочи), Гомель и Бобруйск. В белорусской части бассейна наиболее существенная нагрузка, связанная с загрязнениями из городских/муниципальных стоков, возникает в Свислочи, где находятся водоочистные сооружения Минска; нагрузку также создает Могилев. Самый существенный загрязняющий элемент - это биогенные вещества. По оценкам Беларуси, влияние муниципальных сточных вод носит широко распространенный, но умеренный характер. Днепр является один из крупнейших приемников загрязнения в Украине; до настоящего времени (2004) металлургия была крупнейшим источником загрязнения  воды, а также угольная промышленность, химическая и нефтехимическая. Запорожская область имеет обширную промышленную зону, включающую металлургическую промышленность. Необработанные или недостаточно обработанные сточные воды от этих видов промышленности характеризуются наличием тяжелых металлов, фенолов, нефтепродуктов и других опасных соединений.

575.	Сточные воды на сельскохозяйственных землях оказывают локализованное, но интенсивное влияние на водные ресурсы (в белорусской части). Крупномасштабное освоение лесных ресурсов и осушение заболоченных земель для сельскохозяйственных нужд, а также Вынос загрязняющих веществ поверхностным стоком с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, повлияли на экологическую обстановку в бассейне реки. В последние годы наблюдается увеличение  загрязнения  бытовыми отходами берегов реки и притоков Днепра,  в том числе отдыхающими.

576.	По оценкам Беларуси, воздействие, связанное с генерированием атомной энергии, носит широко распространенный и мощный характер. Однако трансграничный перенос цезия-137 из Брянской области Беларуси, где имеются радиационные загрязнения, который происходит через поверхностные воды реки Сож и ее притоков, в связи с естественным распадом снизился до незначительного уровня. Активность низко активного стронция-90 заметно усиливается во время половодья. Мониторинг уровня радиоактивных элементов осуществляется после Чернобыльской катастрофы. В пределах каскада Днепровских водохранилищ наблюдается уменьшение  среднегодовых показателей содержания  137Cs и 90Sr.

Состояние и трансграничное воздействие

577.	Химическое состояние реки в белорусской части в период с 2006 г. по начало 2010 г. оставалось устойчивым, общее состояние водоемов даже улучшилось. Основные загрязнения – это биогенные вещества, органические соединения и тяжелые металлы. В соответствии с классификацией водных ресурсов, которая применяется в республике Беларусь, 76,1% водных ресурсов в данном бассейне характеризуются как "относительно чистые", 19,7% - как "умеренно загрязненные", 1,4% - как "загрязненные" и 2,8% - как "грязные". В целом водные ресурсы Днепра  можно отнести к категории “чистая вода” (II класс качества в национальной классификации). Основные загрязняющие вещества  в водных объектах бассейна -   соединения тяжелых металлов, азота, и фенолы.

Высокая степень зарегулированности речного стока  способствует эвтрофикации водоемов, а также аккумулированию загрязненных донных отложений.

Предпринимаемые меры и трансграничное сотрудничество

578.	В белорусской части бассейна, в приграничной зоне, мониторинг подземных вод осуществляется на 8 станциях; три раза в месяц регистрируется уровень и температура, один раз в год – физико-химические параметры. По оценкам Беларуси, существующая сейчас сеть объектов мониторинга подземных вод недостаточна, и отсутствует совместный мониторинг. Поэтапное развитие сети мониторинговых скважин для контроля над состоянием трансграничных подземных вод запланировано на период с 2011 г. по 2015 г.. Совместный проект Беларуси и Украины имеет своей целью трансграничное управление. Совместный мониторинг Российской Федерации и Украины затруднителен.

579.	По отчетам белорусской стороны, построены водоочистные сооружения, и ведется работа по реконструкции объектов. Для гарантии эффективного функционирования большинства очистных сооружений промышленных предприятий/отраслей они были включены в систему локального мониторинга Также по отчетам белорусской стороны вокруг водоемов были сформированы охранные зоны, в которых ограничена деятельность, которая влияет на состояние водных ресурсов.

580.	Проводятся мероприятия по  охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и ликвидации источников их загрязнения  в рамках Государственной программы экологического оздоровления бассейна Днепра и улучшения качества питьевой воды. Ведутся работы по реконструкции и увеличению канализационных очистительных сооружений.

581.	Новое межправительственное соглашение между Беларусью, Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в сфере управления и защиты водных ресурсов бассейна реки Днепр было разработано в рамках Программы оздоровления бассейна Днепра Программы развития ООН ГЕФ. Проект документа, который предусматривает создание совместной комиссии, проходит процедуры одобрения в этих странах.

582.	Российско-белорусская комиссия разработала эффективную программу совместного мониторинга трансграничного участка реки Днепр.

# XXXV.	Бассейн реки Припять

583.		Суббассейн 710-километровой реки Припять находится на территории Украины и Беларуси. Исток реки Припять находится на территории Украины, в районе Шацких озер, затем река протекает по территории Беларуси и возвращается на территорию Украины, где впадает в реку Днепр.

584.		В суббассейне реки Припять располагается большое количество более мелких трансграничных рек, в том числе Стырь, Горынь, Льва, Ствига, Уборть и Словечна.

Таблица 135

Площадь и население в суббассейне реки Припять

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беларусь | 52 700 | 43 |  |  |
| Украина | 69 140 | 57 |  |  |
| Итого | 121 840 |  |  |  |

Источники: Отчет совместной Программы управления водными ресурсами в бассейне реки Припять TACIS, 2003. Голубые богатства Беларуси: Энциклопедия. Минск, BelEn, 2007 г.

Гидрология и гидрогеология

585.		Водные ресурсы в украинской части бассейна реки, по оценкам, составляют 121,0 х 10x куб.м. Ресурсы подземных вод, по оценкам, составляют 484,6 х 106 куб.м. Примерно 86% этих ресурсов подземных вод располагаются в горизонтах Мелового периода. Примерно половина остальных ресурсов располагается в горизонтах Палеогенового периода, значительная часть - в горизонтах Юрского периода, и некоторая часть - в горизонтах Четвертичного периода.

586.		На белорусской территории ресурсы поверхностных вод оцениваются в объеме 5,6 куб.км/год, ресурсы подземных вод - в объеме 2,56 куб.км/год.

Таблица 136
Палеоген-Неогеновый терригенный водоносный горизонт: Тип 2/4 Песок и песчаник. Течение подземных вод направлено со стороны Беларуси в сторону Украины. Связь с поверхностными водами средней силы.

|  | Беларусь | Украина |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь (кв.км) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 25-75, 150 |  |
| Использование и функции подземных вод |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |

Таблица 137
Сеноманский терригенный водоносный горизонт: Тип 2/4 Песок и песчаник, глинистый песчаник? Течение подземных вод направлено со стороны Беларуси в сторону Украины. Слабые связи с поверхностными водами.

|  | Беларусь | Украина |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь (кв.км) |  |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 50-100, 290 |  |
| Использование и функции подземных вод |  |  |
| Дополнительная информация | Стратиграфическая единица K2s |  |

Таблица 138
Верхне-протерозойский терригенный водоносный горизонт: Тип 2/4 Песок и песчаник. Течение подземных вод направлено со стороны Украины в сторону Беларуси. Слабые связи с поверхностными водами.

|  | Беларусь | Украина |
| --- | --- | --- |
| Длина по границе (км) |  |  |
| Площадь (кв.км) | - |  |
| Толщина в м (средняя, максимальная) | 200, - |  |
| Использование и функции подземных вод |  |  |
| Дополнительная информация | Стратиграфическая единица PR2 |  |

Факторы воздействия

Таблица 139
Суммарный водозабор и водозабор с разбивкой по секторам

| Страна | Год | Суммарный отбор × 10 6 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышлен-ность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беларусь | 2000-2009a | 371 200 | 64.4 | 23.0 | 11.0 | 1.3 | 0.3 |
| Украина | 2009 | 525.6 | 37.1 | 17.3 | 7.0 | 37.4 | 2.0 |
| Украина |  | 158.1b | 13.7 | 66.6 | 10.0 | - | 9c |

Примечания:  Подземные воды используются для бытовых нужд и в качестве питьевой воды и в Беларуси, и на Украине. На Украине подземные воды также частично используются в промышленности. хозяйства.

a  Средний показатель водозабора за 2000-2009 гг.

b  Только подземные воды

cУдаление воды из горных выработок (не существующее суммарное потребление)

587.	Подпитку подземных вод обеспечивают болота; из-за большого количества лесов и торфяников в бассейне реки вода в Припяти и в большинстве ее притоков слабосоленая и содержит большое количество органических соединений. Распространены повышенные концентрации железа и марганца. Эти природные факторы оказывают широко распространенное, умеренно интенсивное воздействие на качество воды. Содержание органических и биогенных веществ возрастает вследствие сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой в украинской части водосборного бассейна. Это оказывает локальное (однако потенциально интенсивное) влияние, в том числе и на качество воды, поступающей на территорию Беларуси.

588.	В бассейне реки по-прежнему присутствуют радиоактивные осадки, возникшие вследствие аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС (по оценкам Беларуси, они оказывают широко распространенное интенсивное влияние). При этом Украина сообщает, что в большинстве контрольных точек отмечается снижение содержания радиоактивного цезия и стронция. Повышенный уровень радионуклидов в основном присутствует в поверхностных водах в бассейнах рек, которые расположены, полностью или частично, в пределах 30-километровой зоны Чернобыля.  Интенсивность трансграничного переноса стронция-90 неодинакова и зависит от уровня максимального годового паводка на реке Припять.  Перенос радиоактивных загрязнений в речных системах происходит как в растворенной форме, так и попутно с донными отложениями. В нормальном режиме работы тепловое загрязнение реки Стырь на территории Украины, создаваемое Ровненской АЭС (она относится к тому же типу, что и Чернобыльская АЭС), по оценкам является пренебрежимо малым. Содержание радионуклидов  137Cs та 90Sr  в поверхностной воде пунктов наблюдений около Ровенской АЕС, а также в промышленных сточных и ливневых водах  атомной электростанции, незначительно и не превышает допустимые уровни (меньше допустимых уровней в 12-15 раз).

589.	Водоочистные сооружения работают неэффективно; большинство этих объектов нуждается в реконструкции и капитальном ремонте. По оценкам украинской стороны, недостаточно качественная очистка сточных вод оказывает широко распространенное и интенсивное воздействие. В следующих городах и поселках, по оценкам, нагрузка превышает доступную мощность водоочистных сооружений: Слуцк, Любань и Старые Дороги в Беларуси; Коростень на Украине. Источники промышленных сточных вод в Беларуси - это, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, в низовьях водосборного бассейна, а также предприятия города Пинск. По оценкам белорусской стороны, сточные воды Мозырьского завода имеют устойчивые качественные показатели, и концентрация основных загрязняющих веществ не превышает допустимые нормы (0,2 - 0,6 ПДК). Стоки дренажных и ливневых вод с территории фосфорно-гипсовых отвалов компании "Ровноазот" с большим содержанием фосфатов и тяжелых металлов (железа, марганца, цинка) сбрасываются в Горынь. Основные загрязнения, содержащиеся в городских сточных водах, - это органические вещества (оцениваемые по показателю BOD5), аммонийный азот, взвешенные твердые вещества и фосфатный фосфор. Основной объем сточных вод (более 10 х 106 куб.м/год поступающих в Припять на территории Беларуси, сбрасывается предприятиями ЖКХ Мозыря и Пинска; в реку Морочь  сбрасываются стоки города Солигорск. По информации украинской стороны, аварии на промышленных объектах также могут оказывать широко распространенное, однако умеренное воздействие.

Предпринимаемые меры

590.	В числе мер, предпринимаемых для снижения экологической нагрузки, Беларусь строит ряд водоочистных сооружений. Для гарантии эффективной обработки промышленных стоков на предприятиях проводится локальный мониторинг. На Украине для регулировки промышленных стоков применяются специальные разрешения, выдаваемые на платной основе, и устанавливаются максимально допустимые концентрации. Также на Украине реализуются программы модернизации процессов очистки сточных вод. В Беларуси вокруг водоемов сформированы охранные зоны, в которых действуют ограничения на экономическую и иные виды активности. На Украине проводится герметизация заброшенных артезианских колодцев, которые могут послужить источником распространения загрязнений.

591.	В число поверхностных водоемов на территории Беларуси, охваченных программой мониторинга, входят девять трансграничных водоемов, которые относятся к бассейнам следующих рек: Припять, Простырь, Стырь, Горынь, Льва, Ствига, Уборть, Словечна. Беларусь проводит мониторинг радиоактивности в реках Припять (в Мозыре) и Нижняя Брагинка (в Гдене); Украина проводит мониторинг концентраций 137Cs и 90Sr в трансграничных пунктах наблюдений, за результатами которого содержание радионуклидов незначительно и не превышает допустимые уровни. Мониторинг подземных вод на территории Беларуси проводится в четырех точках на трансграничных территориях (контролируется уровень, температура, физические характеристики и химический состав); совместный мониторинг отсутствует. Как упоминалось в оценке бассейна реки Даугава, в Беларуси планируется провести анализ и доработку сети мониторинга подземных вод. В Украине и Беларуси в конце 2009 г. начата реализация проекта НАТО, цель которого – улучшить гидрометеорологический мониторинг и прогнозирование паводков в бассейне реки Припять.

592.	В 2008 г. всеми украинскими регионами, входящими в бассейн реки, был подписан договор о совместном использовании и защите водных ресурсов Припяти. Этот договор создает фундамент для прямого обмена информацией о качестве и объемах водных ресурсов . На Украине планируется создать координационный орган, который будет работать на уровне бассейна реки. Предварительный вариант программы водопользования в бассейне реки Припять разработан в рамках Проекта технической помощи Содружеству Независимых Государств (TACIS) “Управление водными ресурсами трансграничных рек: Этап 2 для бассейна реки Припять”.

Состояние и трансграничное воздействие

593.	По результатам наблюдений за последние годы отмечается улучшение санитарного состояния Припяти по основным загрязнениям. В течение последних пяти лет химический режим рек данного бассейна оставался "стабильным". В соответствии с белорусской классификацией, примерно 76% водоемов характеризуются как "относительно чистые", примерно 21% - как "умеренно загрязненные". На украинской территории воды Припяти в 2009 г. по показателям качества были отнесены к классам (II) "чистые" и (III) “умеренно загрязненные”; отмечались следующие наиболее распространенные дефекты качества: содержание органических веществ (по показателю ХПК) и аммонийного азота.

594.	Трансграничный перенос радионуклидов в поверхностных водах Припяти, по оценкам, существенно влияет на уровень загрязнения поверхностных вод на территории Беларуси, а также в Чернобыльской зоне на территории Украины.

Тенденции

595.	Проблемы качества воды в реке Припять сохранятся и в будущем, поскольку оно понижено в силу естественных причин: высокое содержание органических соединений, высокая кислотность и цветность.

596.	На территории Украины происходит восстановление естественных экосистем на ранее осушенных землях и создаются новые охранные зоны (например, в 2009 г. был создан заповедник Древлянский площадью 30.873 га).

597.	Подготовлено предложение о создании совместной комиссии по проблемам бассейна реки Припять, однако на момент проведения этой оценки реальные результаты не достигнуты. По оценкам сторон, программа взаимодействия Украины и Беларуси нуждается в доработке.

598.	Украина проводит на общенациональном уровне обсуждение адаптации водного сектора с учетом климатических изменений. Сопутствующая деятельность также описана в оценке реки Сирет. На сегодняшний день не разработаны рекомендуемые меры адаптации, которые необходимы с учетом различных сценариев возможного изменения гидрологического режима.

XXXVI.	Реки Стоход-Припять-Простырь (Беларусь, Украина)

Общее описание водно-болотного угодья

599.	Специфический ландшафт в верховьях реки Припять сформирован многочисленными руслами и рукавами рек, пойменными озерами и заводями и большим количеством песчаных островков; река окружена лесами, болотами и озерами. На территории Беларуси и Украины они формируют один из крупнейших болотно-пойменных природных комплексов, сохранившихся в Европе. На территории Украины три участка природных пойменных угодий, протянувшиеся вдоль реки Припять и ее притоков Стоход, Ствига и Льва, охвачены Рамсарской конвенцией. Также Рамсарской конвенцией охвачен торфяно-болотный массив „Переброды” (12718 га), расположенный на территории Ровенского природного заповедника. Прилегающий участок, охваченный Рамсарской конвенцией, на территории Беларуси включает болота и заливные луга, расположенные между реками Припять, Простырь, Гнилая Припять и Стырь.

Основные направления использования водно-болотных угодий

600.	Водно-болотные угодья содержат значительные резервы подземных вод, которые поддерживают гидрологический режим региона. Учитывая их крупный размер и водоудерживающую способность, эти водно-болотные угодья играют важную роль в снижении риска разрушительных паводков в пойме Припяти.

601.	Природные объекты используются для заготовки сена, выпаса скота, заготовки древесины (на Украине), мелкого коммерческого и спортивного рыболовства, охоты и различных рекреационных видов деятельности. В целом, белорусская территория менее доступна для человека. На Украине, благодаря усилиям администрации национального парка, развивается туризм.  В Беларуси также существует хороший потенциал для дальнейшего развития природопользования, в частности водопользования, и туризма.

Культурные ценности на территории водно-болотных угодий

602.	Повседневная жизнь местного населения тесно связана с природной средой и природными ресурсами, которые эксплуатируются экологически-безопасными методами. На Украине сохранилось несколько старинных деревень с типичной для Полесья архитектурой и прекрасными образцами традиционного использования местных строительных материалов (древесина, тростник и рогоз). На этой территории также находится большое количество культовых сооружений, архитектурных памятников и мемориалов.

Биологическое разнообразие на территории водно-болотных угодий

603.	Крупный природный комплекс, подвергшийся относительно незначительному воздействию человека, характеризуется богатым биологическим разнообразием. В частности, здесь обитают виды, которые находятся на грани глобального вымирания или сокращаются по поголовью и ареалам обитания в Европе. Это один из крупнейших трансграничных экологических коридоров Европы. Он играет важную роль в разрабатываемой сейчас европейской природоохранной системе.

604.	В сезон миграции водно-болотные угодья становятся перевалочным пунктом для гусей, уток, лысух, погонышей, крачек, чаек, цапель, ласточек и других птиц (в общей сложности более 100.000 мигрирующих особей). Водно-болотные угодья также играют важную международную роль, обеспечивая питание для более чем 10.000 особей водоплавающей птицы, включая виды, включенные в Красную книгу исчезающих видов МСОП. Это большой подорлик (Aquila clanga) и вертлявая камышовка (Acrocephalus paludicola)..

605.	Длительные паводки и хорошее экологическое состояние заливных лугов создают благоприятные условия для нереста рыб. Водно-болотные угодья также играют важную роль в питании, выращивании молодняка и зимовке рыб.

Факторы давления и трансграничные воздействия

606.	Полесский регион охватывает юг Беларуси, север Украины и прилегающие территории Польши и Российской Федерации. Вследствие осушения основная часть естественных водно-болотных угодий в этом регионе была утрачена, что сопровождалось невосполнимыми потерями биологического разнообразия. На сегодняшний день сохранившиеся естественные и условно-естественные территории очень уязвимы для внешних воздействий.

607.	Изменения гидрологического баланса и уровня воды в реке начались в 1960-70-е гг., когда были созданы ирригационные системы и возведены дамбы; Припять сузилась. Эти процессы привели к ухудшению качества ценных природных ареалов (включая территории нереста рыб), к исчезновению или сокращению популяций болотной флоры и фауны. Прочие факторы давления - это сельскохозяйственные загрязнения, сокращение ареалов обитания из-за интенсивного роста кустарников и (на территории Беларуси) хвойных деревьев на заброшенных лугах. На Украине отмечены случаи незаконного рыболовства и охоты и, на некоторых территориях, выбивания пастбищных угодий.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями

608.	В Беларуси на территории водно-болотных угодий Простырь, охваченных Рамсарской конвенцией (9.500 га), располагается одноименный национальный ландшафтный заказник. На Украине, на территории охваченных Рамсарской конвенцией пойменных угодий рек Стоход (10.000 га) и Припять (12.000 га), Ствиги и Льва (12718 га), располагаются ландшафтные и гидрологические заказники и, частично, национальный парк "Припять-Стоход" и региональный ландшафтный парк "Припять-Стоход", а также Ровенский природный заповедник. Все упомянутые территории, охваченные Рамсарской конвенцией, являются важными ареалами обитания птиц. В 2008 г. правительства Беларуси и Украины создали под эгидой Рамсарской конвенции трансграничную территорию "Стоход-Припять-Простырь", чтобы развивать взаимодействие и совместное управление этими водно-пойменными угодьями. Эти усилия получают существенную поддержку в рамках следующих проектов Программы развития ООН/ГЭФ: "Стимулирование экологически-безопасного природопользования в охраняемой системе водно-пойменных угодий белорусского Полесья за счет повышения эффективности управления и унификации условий землепользования" и "Усиление надзора и финансовой устойчивости национальной системы охраняемых территорий на Украине".

# XXXVII.	Суббассейн реки Еланчик

609.	Бассейн реки Еланчик находится на территории Украины и Российской Федерации. Река берет свое начало на территории Российской Федерации и впадает в Черное (Азовское) море. 77-километровый Сухой Еланчик является трансграничным притоком.  Расход воды в Еланчике и в Сухом Еланчике подвергается существенной регулировке. На российской территории находятся шесть водохранилищ.

610.	Бассейн реки имеет выраженный низменный рельеф, средняя высота над уровнем моря составляет 110 м.

Таблица 140

Площадь и население в суббассейне реки Еланчик

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 310 | 60.2 |  |  |
| Украина | 197 | 38.3 |  |  |
| Подитог, приток Сухой Еланчик | 507 |  |  |  |
| Российская Федерация | 978 | 70.4 |  |  |
| Украина | 316 | 22.7 |  |  |
| Итого, Еланчик | 1294 |  |  |  |

611.	В российской части бассейна ресурсы поверхностных вод, по оценкам, составляют 0,0151 куб.км/год (на основании наблюдений с 1950 г. по 1962 г.), ресурсы подземных вод: 0,209 куб.км/год, что в общей сложности составляет 0,224 куб.км/год.

612.	Бассейн реки Еланчик лежит в границах Азово-Кубанского артезианского бассейна, где располагаются шесть крупных систем водоносных горизонтов, в отложениях верхнемелового, полеоцено-эоценового, курганского сарматского, понтического и четвертичного периодов. Подземные воды этого бассейна использовались для сельскохозяйственных нужд.

613.	В общей сложности на Еланчике и его притоках расположено около 20 рыбоводных водоемов. Регулирование водного режима реки приводит к уменьшению объема воды из-за скопления отложений, что, по оценкам Российской Федерации, имеет локальный, но ощутимый эффект. Летом Еланчик пересыхает, и потеря биологического разнообразия в маловодный период вызывает озабоченность.

614.	В условиях централизованного водоснабжения и недостатка сбросных коллекторов сточные воды сбрасываются в земляные ямы. На российской территории на качество воды влияет несоблюдение ограничений на разрешенные виды деятельности в водоохранных зонах, бесконтрольные свалки мусора и выпас скота. Все эти факторы, по оценкам российской стороны, имеют весомое, хотя и локализованное влияние. Рекреационное использование водоемов оказывает незначительное влияние.

615.	В украинской части бассейна практически нет экономической деятельности; в 2009 году воду потребляло всего одно сельскохозяйственное предприятие. Около 67% водопотребления приходится на подземные воды. Объемы отбора воды для сельскохозяйственных нужд в украинской части бассейна реки уменьшаются, начиная с 2001 г. Коммунальные стоки на Украине в 2009 г. сбрасывало всего одно жилищно-коммунальное предприятие.

Таблица 141
Общее водопользование и водопользование по различным отраслям экономики (процентное соотношение) в 2009 г.

| Страна | Суммарный отбор х106 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 0.34a | 76 | 24 |  |  |  |
| Украина | 0.024b | 100 |  |  |  |  |

a  По прогнозам, примерно такие же объемы водопользования сохранятся вплоть до 2013

b Основные показатели использования воды в Украине за 2009 год. Госводхоз.

Состояние и предпринимаемые меры

616.	Естественная концентрация сульфатов и ряда других элементов повышена.  Признаки антропогенного влияния на российской территории менее выражены и ограничиваются рядом соединений, по которым превышены предельно допустимые концентрации; это, в частности, нитриты и BOD5, а также пестициды. В целом, в Марфинке, в 75 км от устья реки, по российской системе оценки вода "грязная" (класс 4b). Эти результаты соответствуют данным за предыдущие годы.

617.	В 2009 г., в рамках программы восстановления и обеспечения стока и чистоты воды малых рек, которую финансировал местный природоохранный фонд, был проведен анализ текущего состояния водных ресурсов в суббассейнах Донецкой области, включая Еланчик.

618.	Российская Федерация провела очистные работы на 9 км русла реки, на участке от украинской границы до деревни Анастасьевка в Ростовской области, благодаря чему снизилось влияние паводков и были расчищены накопившиеся отложения грязи. В Российской Федерации реализация мер по консервации водных ресурсов ограничивается финансовыми возможностями водопользователей, что не позволяет проводить работы в полном желаемом масштабе.

619.	Программа эффективного пользования ресурсами бассейна реки и программа мер запланированы к реализации в 2010 г. в Украине, с учетом требований договора 1992 г., заключенного между Украиной и Российской Федерацией (см. Приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6). Обмен информацией о качестве воды в приграничном сегменте с Россией происходит ежеквартально, по системе межправительственного обмена данными, в рамках согласованного протокола, который утверждается на пятилетний срок полномочными представителями Украины и России. В нем, в частности, оговаривается местоположение, обозначаются профили трансграничных водоемов, приводится перечень индикаторов, методов и периодичности отбора проб.  Система обмена данными о состоянии трансграничных вод в бассейнах реки Северский Донец и в Азовском регионе между водохозяйственными организациями бассейна Северского Донца в Украине и Дона в России существует с 2006 года. Еланчик не включен в программу совместного мониторинга межу Украиной и Российской Федерацией. Украина подчеркивает, что необходима гармонизация методов и подходов к определению качества водных ресурсов на трансграничном уровне, а также обращает внимание на отсутствие прогнозных моделей изменения экологического статуса водных ресурсов.

Тенденции

620.	В разрезе климатических изменений, в Украине разработан сценарий до 2030 г. и запланирована оценка факторов уязвимости с разбивкой по секторам на уровне бассейнов рек.  Разработка мер по повышению устойчивости к климатическим изменениям планируется только после проведения оценки факторов уязвимости, однако введение ИУВР и рационализации водопользования уже выбраны в качестве практических действий в этом направлении.

# XXXVIII.	Бассейн реки Миус

621.	Бассейн реки Миус находится на территории Украины и Российской Федерации. Река берет свое начало на территории Украины и впадает в Черное (Азовское) море. Основной трансграничный приток – это Крынка, берущая свое начало в Донецкой области и впадающая в Миус в Ростовской области на территории России.

622.	Бассейн реки в основном низменный, он располагается в зоне Донецкого хребта и Приазовской возвышенности.

Таблица 142
Площадь и население суббассейна реки Миус

| Страна | Доля страны, кв.км | Доля страны, %} | Количество жителей | Плотность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 2 530 | 96.2 |  |  |
| Российская Федерация | 100 | 3.8 |  |  |
| Подитог, Крынка | 2 630 |  |  |  |
| Украина | 1 384 | 20.7 |  |  |
| Российская Федерация | 5 296 | 79.3 |  |  |
| Итого | 6 680 |  |  |  |

623.	Годичный сток в основном формируется в период таяния снегов, однако в низководный период сток подземных вод играет весомую роль в поддержании водотока; также присутствуют шахтные воды и стоки, сбрасываемые промышленными предприятиями. В украинской части для регулирования водотока используются Грабовское и Штеровское водохранилища. На российской территории для регулирования и перераспределения водотока используются 59 прудов и водохранилищ.  Подземные воды присутствуют в верхнеплиоценовом и четвертичном слоях, их связь с поверхностными водами в основном среднеинтенсивная.

624.	В украинской части ресурсы подземных вод, по оценкам, составляют 0,177 куб.км/год (97% находятся в каменноугольных формациях, другие – в меловых). Их связи с поверхностными водами в основном мощные. В российской части бассейна ресурсы поверхностных вод, по оценкам, составляют 0,397 куб.км/год (в среднем за 1948-1981 гг.), в том числе, согласно оценкам, 0,182 куб.км/год поступает с украинской территории, остальная часть – с российской территории. Ресурсы подземных вод оцениваются в 0,49 х 106 106 куб.м/год.

Таблица 143
Суммарный годовой водозабор и среднегодовой водозабор из реки Миус в 2009 г., по секторам (в процентном отношении)

|  | Суммарный забор х 106 х куб.м/год} | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 14.94a | 28 | 51 | 3 |  | 19 |
| Украина | 187.3b | 0.4 | 17.4 | 82 | - | 0.2 |

аa  По прогнозам, до 2013 г. сохранятся те же объемы водопользования, что и в 2010 г. Около 30% потребностей удовлетворяется за счет подземных вод.  Подземные воды используются для сельскохозяйственных нужд.

bb Суммарный отчетный показатель забора подземных вод на украинской территории составляет примерно 154,7 х 106 куб.м/год, но при этом объем отчетного (безвозвратного) (включая суббассейн Кринки), потребления составляет всего 9,64 х 106 куб.м/год. Оставшаяся часть – более 93.8% — это подземные воды, откачиваемые из шахт. В отчетном (безвозвратном) потреблении 22.7% приходится на бытовые нужды, 76.8% - на промышленные нужды.

625.	Нагрузка, создаваемая тяжелыми металлами и растворенными минеральными солями, которые присутствуют в стоках действующих и заброшенных угольных шахт Донбасского региона Украины, весьма существенна, ее влияние оценивается как широко распространенное и интенсивное. Не менее важную роль играет неправильно организованная утилизация промышленных и бытовых отходов: большинство свалок эксплуатируется с нарушением норм, на некоторых площадках уже превышена плановая емкость. Другие факторы воздействия, которые, по оценкам украинской стороны, имеют широко распространенное, но умеренное влияние – это, в частности, сброс промышленных отходов, отвод поверхностных и выкачивание подземных вод. На российской территории влияние городских стоков, которые не отвечают регулятивным требованиям, носит широко распространенный и весомый характер. Отсутствие канализационной сети в сельской местности и несоблюдение стандартов местными предприятиями на российской стороне имеют более локальный характер. Большинство водоочистных сооружений нуждается в модернизации. В числе объектов воздействия, присутствующих в украинской части бассейна, также можно отметить шлакоотвалы электростанций, пруды-отстойники, хранилища жидких отходов металлургических производств и породные отвалы угледобывающих предприятий.

626.	В последние годы закрытие животноводческих колхозов и других сельскохозяйственных предприятий существенно снизило воздействие сельского хозяйства на состояние водных ресурсов. Суммарные объемы возвратных вод, сбрасываемых в поверхностные воды бассейна реки Миус, постоянно снижались, с примерно 280 х 106 куб.м/год в 2000 г. до примерно 160 х 106 куб.м./год в 2009 г._ что обусловлено снижением объемов производства в угледобывающей промышленности (включая закрытие ряда шахт), в секторе черной металлургии, а также снижением водопотребления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.  Эта же динамика наблюдается в объемах сбросов твердых веществ, растворенных в воде. По оценкам Российской Федерации, сброс шахтных вод и водозабор для нужд сельского хозяйства (ирригации) имеют локальное, но интенсивное влияние. Влияние отложений ила в русле реки, которые возникают при регулировании водотока, считается незначительным.

Состояние и предпринимаемые меры

627.	Текущее состояние водных ресурсов малых рек Донецкой области, включая Миус и его приток - реку Крынка, анализировалось в 2009 г. в рамках программы восстановления этих рек.

628.	Вода в Миусе и в Крынке с 2006 по 2009 г. ежегодно оценивалась по критериям украинской системы как “загрязненная” (класс IV). Эта низкий класс качества присваивался с учетом уровня сульфатов, металлов и БПК5. По российской классификации качество воды в Миусе, на участке куйбышевской станции, которая находится на границе Ростовской и Донецкой областей, относится к классу 4, “грязная”, и такой же уровень регистрировался в предыдущие годы. Антропогенные воздействия проявляются, например, в превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) следующих элементов: фосфатный фосфор, нитриты, аммонийный азот и БПК5. Повышенные концентрации сульфатов и ряда металлов, по данным российской стороны, связаны с единственным высоким солесодержанием воды.

629.	На основании распоряжения Министерства природных ресурсов от 8-го июля 2009 г., о мерах контроля водопотребления и повышения эффективности водопользования, в Российской Федерации водопользователи должны ежеквартально отчитываться перед областными ведомствами контроля водных ресурсов (в данном случае это Ростовская область) о произведенных отборах и о соблюдении требований, которые прописаны в договорах о водопользовании.<0} В конце 2006 г. Правительство Российской Федерации ввело платежи за водозабор, использование водоемов и использование воды для генерирования электроэнергии.

630.	Работы по выявлению зон, подверженных угрозе затопления, проводились на украинской территории в 1995–2006 гг., но из-за проблем финансирования карты зон затопления составлены не были. В 2012 г. Российская Федерация планирует провести удаление донных отложений или расчистку ложа реки на двух участках реки Миус: от украинской границы до Куйбышевской области (12 км) и вблизи деревни Большая Кирсановка Матвеево в Курганской области (7,5 км), в первую очередь для уменьшения негативных последствий паводков.

631.	Прогнозирование последствий климатических изменений и переменных факторов находится на той же стадии, что и для реки Еланчик.

632.	На сегодняшний день обмен данными о качестве воды на приграничных территориях проводится ежеквартально, в соответствии с двухсторонним договором (см. Приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6). По данным Российской Федерации, конвергенция результатов испытания параллельно и синхронно отбираемых образцов удовлетворительная. Невзирая на это, по данным украинской стороны техническая и методическая база лабораторий должна быть улучшена, особенно в направлении контроля качества.

633.	Подготовлен запрос в Государственный природоохранный фонд Украины о предоставлении финансирования для усовершенствования мониторинга трансграничных рек в азовском регионе и изучения возможностей реализации совместного российско-украинского проекта улучшения состояния трансграничных вод в бассейнах рек Миус (включая Крынку) и Еланчик.

# XXXIX.	Суббассейн реки Северский Донец

634.	Бассейн реки Северский Донец находится на территории Украины и Российской Федерации. Река берет свое начало на территории Российской Федерации и впадает в Дон. Дон впадает в Черное море. Крупнейший трансграничный приток - Оскол. Основными трансграничными притоками являются: Уды, Лопань, Оскол, Волец, Айдар, Деркуль, Большая Каменка и Кундрючья.

635.	Бассейн реки находится как на возвышенных, так и на низменных территориях. Высота над уровнем моря в российской части бассейна колеблется от 140 до 200 м над уровнем моря.

Таблица 144

Площадь и население в суббассейне реки Северский Донец

| Страна | Площадь в стране (кв.км ) | Доля страны, % | Население | Плотность населения (люди/кв.км ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 3 910 | 26 |  |  |
| Российская Федерация | 10 890 | 74 |  |  |
| Подитог, Оскол | 14 800 |  |  |  |
| Украина | 54 400 | 55 | 8 000 000 | 200 |
| Российская Федерация | 44 500 | 45 |  |  |
| Итого | 98 900 |  |  |  |

Источник: Отчет совместной программы по управлению водными ресурсами реки Донец. Статистический ежегодник по окружающей среде Украины, 2007.

Гидрология и гидрогеология

636.	Ресурсы поверхностных вод в российской части бассейна оцениваются примерно в 4,600 х 106 куб.м/год (на базе показателей водотока, измеренных в Белой Калитве, в 119 км от устья реки, т.е. в месте впадения Северского Донца в Дон).

637.	В украинской части бассейна, поверхностные водные ресурсы составляют до 4.67 км3/yгод обычно. Ресурсы подземных вод оцениваются в 3.17 км3/год, большинство (65%) которых находится к меловых формациях, около 20 % в каменноугольных формациях и меньшее количество в триасовых и палеогенных формациях.

638.	Pасход в Северском Донце значительно колеблется в зависимости от сезона. В украинской части бассейна расход в системе Северского Донца в основном регулируется через Печенижское (на Донце) и Краснооскольское (на Осколе) водохранилища. Были построены каналы, которые перебрасывают воду в бассейн. Белгородское, Староскольское и Соколовское водохранилища – больше по размеру – более 10 млн. м3 среди 105 водохранилищ на российской части бассейна.

639.	В гидрогеологическом разрезе, бассейн реки Северский Донец в основном является артезианским бассейном Донецкого пояса складок, меньшая часть относится к Азово-Кубанскому артезианскому бассейну. Около 70% ресурсов подземных вод располагаются в меловых и мергелевых породах мелового периода. Было отмечено падение уровня подземных вод, обусловленное несколькими засушливыми годами.

Таблица 145
Суммарный водозабор и водозабор с разбивкой по секторам (%)

| Страна | Год | Суммарный отбор х 10 6 куб.м/год | Сельское хозяйство % | Бытовые нужды % | Промышленность % | Энергетика % | Прочее % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Украина | 2009 | 1 431a | 4.7 | 69 | 25.7 | 9 | 0.6 |
| Российская Федерация |  | 373.78b | 19.5 | 46 | 47c | 1.3 | 3.5 |

a Около 27% потребления воды приходится на подземные воды. Подземные воды применяются  для бытовых и промышленных нужд

b  Около 86% потребления воды приходится на подземные воды. Подземные воды применяются в сельском хозяйстве, а также для бытовых и промышленных нужд. Подземные воды являются источником водоснабжения на территориях, на которых отсутствует централизованное водоснабжение.

с По данным российской стороны, возможно 30%-ное уменьшение объемов отбора воды для промышленных нужд в период с 2010 по 2013 г., в связи с переходом производственных предприятий к другим собственникам и изменением ассортимента выпускаемой продукции.

Факторы воздействия

640.	Угледобывающая промышленность, железорудная и не железорудная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленности оказывает самое большое влияние на водные ресурсы бассейна (73% всех сбросов сточных вод, 88% от всех загрязненных вод и 44% от всех потерь воды от общих объемов, которые они используют в бассейне. Украина оценила это влияние как широко распространенное и значительное. Сбросы сильно минерализированных вод как с работающих, так и брошенных угольных шахт является фактором воздействия на водные ресурсы, который ограничивает водопользование в низкозалегающих территориях в обоих прибрежных странах. Согласно украинским данным, большинство сооружений по очистке сточных вод нуждаются в реконструкции и замене оборудования. Влияние загрязнения, поступающего с коммунальными сточными водами, оценивается Украиной как местное, но значительное. Ряд населенных пунктов не имеют централизованной канализационной системы. Ограничения деятельности в водоохранных зонах в некоторых территориях нарушаются. Российская федерация оценивает все эти факторы, как широко распространенные, но средней значимости.

641.	Шлюзы, расположенные на последних 227 км в низовьях реки, заполняются во время навигационного периода, и при этом возникают разливы нефти. Естественная концентрация некоторых металлов и сульфатов повышена.

642.	Сток с сельскохозяйственных угодий загрязняет водные объекты на украинской части.

643.	Большинство свалок эксплуатируются с нарушением требований санитарных правил. Некоторые из них уже исчерпали проектные объемы.

644.	На водохранилища влияет аккумуляция донных отложений, например, полезный объем Краснооскольского водохранилища сократился на 50.4 млн. м3 по сравнению с первоначальными условиями.

645.	В российской части бассейна озабоченность вызывает нехватка финансирования для плановой реконструкции водоочистных сооружений. Поскольку меры по защите водных ресурсов реализуются на базе остаточного финансирования, остающегося после оплаты пользователями остальных статей затрат, эти меры часто реализуются не в полном объеме.

Состояние и трансграничное воздействие

646.	На российской стороне за последние несколько лет качество речной воды существенно не менялось. И на Украине, и в России интенсивное воздействие оказывает деятельность человека; в основном это угледобывающая промышленность, сброс шахтных вод, сельскохозяйственная ирригация, а также сфера коммунально-бытового обслуживания.

647.	Речная вода, поступающая из Луганской области на Украине в Ростовскую область в России, согласно отчетным данным относится к классу 4, “грязная”. Сообщается о периодических выбросах дистиллятных жидких отходов на предприятии в г. Луганск, производящем кальцинированную соду. Российские ведомства, ответственные за водопользование, в 2001 г. планируют усилить работу по мониторингу качества воды. Происходит регулярный обмен мониторинговыми данными между Украиной и Российской Федерацией.

648.	Сбросы сточных вод, соли (или растворенные соли) и органические вещества (такие как БПК, см. Рис. 16) сократились по сравнению с 2000 г. в результате сокращения производства железорудной металлургии и угольной промышленности и водопотребления в коммунально-жилищных услугах.

649.	Украина уведомила, что качество воды в Северской Донце возле с. Огурцово на границе между Белгородской и Харьковской областями относится  к  3 классу качества -«умеренно-загрязненная (3 класс по украинской классификации) с 2006 по 2009 гг. За тот же период вода на станции Поповка на границе Луганской и Ростовской областей в Украине была классифицирована как «загрязненная» (4 класс качества) и параметры, по которым наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций  (ПДК) включали в медь, марганец, сульфаты, хром6+, железо, БПК5.

650.	Так как сбросы шахтных вод уменьшились в результате сокращения продукции и закрытия нескольких шахт, соответствующая нагрузка уменьшилась и не наблюдается тенденции значительного ухудшения качества поверхностных вод в бассейне Северского Донца, но его общее экологическое состояние все еще вызывает встревоженность.

651.	Тенденция снижения загрязнения пестицидами наблюдалась в последние 15 лет по данным статистки МИНСТАТа, но в течение последних нескольких лет наметился небольшой рост. Несмотря на то, что новое поколение пестицидов применяется в меньших количествах, активность их составляющих

Предпринимаемые меры и трансграничное сотрудничество

652.	В Украине выполняются программы модернизации процессов очистки коммунальных вод. Проводится мониторинг поверхностных вод по загрязняющим веществам и подземных вод с целью определения влияния мусоросвалок. Периодически проводится мониторинг радиоактивных элементов.

653.	Сообщается, что российский проект программы по созданию охранных водных зон и охранных буферных зон вокруг водоемов нуждается в пересмотре.

654.	В российской части велась работа по защите от паводков, в частности, было расчищено около 11 км русла реки, удален осадок ила и водной растительности, и на узких участках увеличена площадь поперечного сечения русла.

655.	Совместное пользование рекой Северской Донец было формализовано на базе договора 1992 г. между Украиной и Российской Федерацией (см. Приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.1/2011/6−ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6). На реке имеются два приграничных пункта мониторинга, в которых регулярно осуществляется параллельный отбор проб. Существует необходимость адаптировать законодательную структуру Украины и России к международным законам и стандартам. Также был подписан Меморандум о совместных действия по охране и использованию водных объектов Северского Донца (2001 г.), охватывающий Белгородскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую и Ростовскую области. Луганская область (Украина) и Ростовская (Российская Федерация) заключили в 1999 г. соглашение по р. Кундрючья (трансграничной притоке).

656.	В 2010 г., главы государств Украины и Российской Федерации приняли решение обновить Межрегиональную экологическую программу охраны и использования вод в бассейне Северского Донца, разработанную в 2004 г. и утвердить  ее  на межправительственном уровне

657.	В рамках двусторонних соглашений (1995, 1996; см. Приложение II документа ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6–ECE/MP.WAT/WG1/2011/6)  осуществляется обмен  гидрометеорологической информацией , включая информацию об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях  и о состоянии окружающей среды.

658.	На национальном уровне в Украине, Харьковский, Донецкий и Луганский областной совет и областные государственные администрации подписали в 2009 г. соглашение о совместном использовании, сохранении и восстановлении водных ресурсов Северского Донца. в 2007 г. был создан Бассейновый совет речного бассейна для украинской части бассейна и было инициировано проведение украино-российских «круглых столов» в рамах этого Бассейнового совета, который объединил представителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

659.	Ряд проект оказали поддержку введению планирования и управления на уровне бассейна, принятие которого все еще задерживается. Среди них – проект «Управление трансграничными речными бассейнами: фаза 2 – бассейн Северского Донца», в рамках которого был разработан проект Планк управления, проект Тасис (2006-2007 гг.), когда был разработан расширенный План управления речным бассейном и подготовлены рекомендации для экспертов в сфере водных ресурсов, а также украинско-датский проект «Интегрированное управление водными ресурсами в Восточной Украине – бассейн Северского Донца» (2006 г). В 2010 г была подготовлена инициатива касательно третьей фазы проекта ТАСИС с целью разработки более детального плана управления речным бассейном и программы мер по его реализации.

660.	С 2006 г. функционирует система обмена данными о состоянии трансграничных вод в бассейнах р. Северский Донец и и рек Приазовья между водохозяйственными организациями Украины и России, которая создана в рамках  вышеуказанного проекта ТАСИС. Недостатком является  нехватка унифицированной трансграничной программы мониторинга и систем ГИС для этого бассейна.

XL.		Бассейн реки Псоу

661.		Бассейн реки Псоу поделен между Российской Федерацией и Грузией. Река берет свое начала на горе Айгба на высоте 2517 м и впадает в Черное море.

662.		В своей верхней части бассейн носит гористый характер со своими притоками, образующими изрезанные долины с крутыми склонами. Нижняя часть бассейна вдоль последних 15 км представляет собой холмистую местность. Среднее возвышение составляет около 1110 м над уровнем моря.

Таблица 146
Площадь и население в бассейне реки Псоу

| Страна | Площадь в стране (км2) | Доля страны, % | Население | Плотность населения (люди/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузия | 232 | 55.1 |  |  |
| Российская Федерация | 189 | 44.9 | 11 050 | 58 |
| Итого | 421 |  |  |  |

Гидрология

663.		Река получает воду от снега, дождей и подземных вод. Река характеризуется весенними паводками с пиком с мае месяце. Маловодный период наблюдается летом (август-октябрь) и зимой (ноябрь-март).

664.		В части бассейна реки Псоу, находящейся на территории Грузии, ресурсы поверхностных вод оцениваются в размере 0,545 км3/год (на основе данных с 1913 по 1955гг.). Ресурсы поверхностных вод на территории Российской Федерации оцениваются приблизительно в  0,593 км3/год, а ресурсы подземных вод - в 0,0219 км3/год, что в итоге дает 0,6149 км3/год в Российской Федерации или 53700 м3/год на душу населения.

Таблица 147
Трансграничный водоносный горизонт. Аллювиальный водоносный горизонт типа 3, 1) состоящий из галечно-валунного материала из наносов речной долины, который на 100 процентов гидравлически соединен с поверхностной водой. Возраст: палеогеновый и  четвертичный (голоценовый) периоды. Направление потока подземных вод: из Грузии и Российской Федерации в реку Псоу. 2) Водоносный горизонт из песчаника. Возраст: меловой период. Направление потока подземных вод: из Грузии в Российскую Федерацию. Водоносные горизонты частично изливаются в Черное море. Оба водоносных горизонта сильно связаны с поверхностными водами.

|  | Грузия | Российская Федерация |
| --- | --- | --- |
| Площадь (км2) |  |  |
| Длина по границе (км) |  | 1) 57; 2) 47 (длины водоносных горизонтов) |
| Толщина в м (средняя, максимальная) |  | 1) 22, 60 2) 35, 50 |
| Ресурсы подземных вод (м3/день) |  | 60000 |
| Меры по управлению подземными водами |  |  |
| Использование и функции подземных вод |  | Текущий объем выкачивания: 3800 м3/день |

Факторы воздействия

665.		Согласно Российской Федерации основными проблемами в бассейне реки Псоу являются обрушение/эрозия речных берегов после паводков и загрязнение подземных вод из-за повышенной антропогенной нагрузки вследствие расширения поселений в Адлере, районе Сочи. Сообщается, что река во время паводков разливается широко, но это оказывает умеренное воздействие. Эрозия и взвешенные наносы оцениваются как серьезные, но их воздействие пространственно ограничено.

666.		Российская Федерация сообщает, что вследствие геохимических аномалий в бассейне возникают некоторые элементы в повышенных концентрациях, такие как железо, медь, цинк и магний. Их влияние – локально, но может быть серьезным. До ограниченной степени на водные ресурсы в бассейне влияют также гидротехнические сооружения и туризм.

Таблица 148
Использование воды по секторам в бассейне реки Псоу

| Страна | Общий водозабор ×106 м3/год | Сельское хозяйство | Бытовые нужды | Промыш-ленность | Энерге-тика | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузия |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 1,544a | 13 | 87 | – | – | – |

a Данные за 2008 год.

Статус и трансграничное воздействие

667.	Согласно применяемой в Российской Федерации классификации река является чистой (класс 2).

Таблица 149

Средние концентрации контролируемых и определяемых составляющих в реке Псоу за период 2006–2009гг.

|  | Всего растворенных твердых частиц мг/л | Взвешенные твердые частицы мг/л | Биохимическая потребность в кислороде мг/л | NO3- мг/л | NH4+ мг/л | Cl- мг/л | SO42- мг/л | Fe мг/л | Cu мг/л | Zn2+ мг/л | Mn2+ мг/л | Pb мг/л | Общий P мг/л | фосфаты мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКa | 1 000 | 20 | 2 | 40 | 0.5 | 300 | 100 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.5 | 0.2 |
| River mouth | 226 | 30 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | 1.21 | 9.81 | 0.22 | 0.007 | 0.01 | 0.09 | 0.004 | 0.09 | 0.05 |
| Upstream | 173 | 30 | 1.16 | 0.67 | 0.10 | 1.66 | 7.20 | 0.25 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.03 | 0.05 |
| Middle part | 200 | 30 | 0.99 | 0.81 | 0.39 | 1.43 | 8.51 | 0.23 | 0.007 | 0.01 | 0.06 | 0.003 | 0.06 | 0.05 |

Источник: Российская Федерация.
a Предельно допустимая концентрация.

Управленческие ответные меры

668.		Российская Федерация сообщает, что проектные схемы интегрированного использования и охраны водных объектов в бассейне Черного моря, включая бассейн реки Псоу, находятся в стадии разработки и их внедрение ожидается в 2010 году 2010.

Будущие тенденции

669.		Российская Федерация не прогнозирует сколь-нибудь серьезного воздействия изменения климата на дождевые осадки и речной сток в этом бассейне. Прогнозируемые воздействия включают снижение пикового потока за счет уменьшения снежного покрова в гористой части бассейна и увеличение частоты ливневых паводков в осенне-летний период.

670.		Из-за низкого уровня экономического развития в российской части бассейна не ожидаются никакие изменения в водопользовании, связанные с изменением климата. Тем не менее, ожидается, что к 2020 году общее потребление воды увеличится до 30,08 × 10 м3/год.

XLI.		Бассейн реки Чорохи/ Корух

671.		Бассейн реки Чорохи/ Корух поделен между Турцией и Грузией. Исток этой реки, имеющей в длину более 430 км, находится в Турции на высоте приблизительно 2700 м над уровнем моря, и она впадает в Черное море. Река Мачахелискали/Макахале является ее трансграничным притоком.

672.		Бассейн имеет выраженный высотный, холмисто-гористый характер со средним возвышением около 1132 м над уровнем моря. Река Корух уходит из гористой топографии и попадает в извилистую пойму в Грузии перед впадением в Черное море.

Таблица 150
Бассейн реки Чорохи/ Корух

| Страна | Доля страны, км2 | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Турция | 19 872 | 91.3 | 322 904a | 16 |
| Грузия | 1 900b | 8.7 | 135 100 | 71 |
| Итого | 21 772 |  |  |  |

a Источник: Турецкий статистический институт, 2008г.

b  Источник: Ресурсы поверхностных вод. Национальное агентство по окружающей среде, Департамент гидрологии, 1974г.

Гидрология и гидрогеология

673.		В турецкой части режимы потока являются неравномерными с большими колебаниями в параметрах стока. Эта часть речного бассейна также подвержена паводкам. Сезонные потоки реки характеризуются высокими колебаниями.

674.		На территории Турции ресурсы поверхностных вод оцениваются приблизительно в 6,3 км3/год, а подземных вод -  0,045 км3/год, составляя в итоге 6,345 км3/год или 19650 м3/год на душу населения. Согласно наблюдениям проводившимся в период с 1951 по 1992 годы, в части бассейна, находящей на территории Грузии, ресурсы поверхностных вод оцениваются приблизительно в 8,711 км3/год или 64475 м3/год на душу населения.

Факторы воздействия

Таблица 151
Среднегодовой водозабор по секторам в бассейне реки Чорохи/ Корух

| Страна | Общий водозабор ×106 м3/год | Сельское хозяйство | Бытовые нужды | Промышлен-ность | Энергетика | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузия | 724 |  | 0.4 | 0.1 | 99 | 0.5 |
| Турция | 81a | 56 | 44 | Н/Д | 0 | Н/Д |

a Эта цифра включает только оценочное сельскохозяйственное (45 × 106 м3/год) и бытовое (36 × 106 м3/год) использование, которое является основным регистрируемым водопотреблением. О водопотреблении в целях энергетики не сообщается.

675.		Для бытового водоснабжения в поселениях как в турецкой, так и грузинской частях бассейна реки используются подземные и родниковые воды.

676.		В настоящее время в турецкой части бассейна функционируют две гидроэлектростанции: плотина Муратли, расположенная в 100 м вверх по течению от границы (с 2005 года) и плотина Борчка (с 2007 года) с установленными мощностями, составляющими 115 МВт и 300 МВт, соответственно. В Плане развития реки Корух (DSI, 1982г.) предусмотрен каскад из 10 объектов гидроэнергетики вдоль основного русла в верхнем, среднем и нижнем течении в турецкой части реки Корух. Объекты в нижнем течении реки Корух находятся либо в процессе эксплуатации (Муратли и Борчка), либо в процессе сооружения (Деринер). Объекты в среднем течении реки Корух (Юсуфели и Артвин) находятся на стадии заключительного проектирования или получения предусмотренных для них инвестиций, а объекты в верхнем течении реки Корух (Лалели, Испир, Гуллубаг, Аксу и Арпун) – на стадии либо раннего проектирования, либо планирования. Вместе взятые они имеют установленную мощность в 2536 МВт и будут использоваться для выработки 8320 ГВт-ч/год, когда все предполагаемые объекты будут пущены в эксплуатацию. В этом плане развития для регулирования течения реки предусмотрено сооружение трех крупных водохранилищ в местах Лалели, Юсуфели и Деринер, расположенных в самой верхней, средней и нижней частях реки Корух, соответственно. Это регулирование ослабит последствия паводков в нижнем течении реки. Существующие и планируемые гидроэлектростанции приведут к некоторым изменениям в естественном режиме течения, динамики и морфологии реки.

677.		В прибрежной зоне рядом с устьем реки имеет место проблема «вымывания» из-за пониженного содержания наносов. Поддержание переноса наносов для сохранения песчаных пляжей на берегу Черного моря – жизненно важно для туризма, играющего основную роль в доходах Грузии. Проблема эрозии, проявляющаяся в виде высокого содержания наносов в речной воде (оцениваемого в 5,8 миллионов м³ ежегодно) оценивается Турцией как широко распространенная, но с умеренным воздействием.

678.		Сельское хозяйство является фактором давления, как Грузии, так и в Турции. Сообщается, что по воздействию он является локальным в обеих странах с сильным воздействием в грузинской части и умеренным воздействием в турецкой части бассейна. Нагрузка по биогенным веществам в турецкой части бассейна оценивалась в 2005 году равной 1528 тонн/год азота и 153 тонн/год фосфора.

679.		Из-за нехватки водоочистных установок в городских поселениях, сбросы сточных вод оказывают давление на качество воды, которое рассматривается как локальное и умеренное по воздействию. В 2005 году нагрузки от муниципальных сточных вод в турецкой части бассейна оценивались следующим образом: биологическое потребление кислорода - 1135 тонн/год; химическое потребление кислорода -  2579 тонн/год; азот -  213 тонн/год; и общий фосфор -  43 тонн/год. Органические нагрузки от промышленных сточных вод оценивались в размере 858 тонн/год как биологическое потребление кислорода и/или 1850 тонн/год как химическое потребление кислорода. В муниципалитетах на турецкой стороне санитарные свалки пока отсутствуют и сообщается, что контролируемые свалки оказывают влияние на качество воды, здоровье людей и ландшафт.

680.		Регион бассейна реки Корух располагает значительным потенциалом для природного и экологического туризма, который в настоящее время развит относительно слабо.

Ответные меры

681.		Проекты развития водных ресурсов в турецкой части бассейна реки Корух были осуществлены в соответствии с разработанными генеральными планами, которые включают в основном экономическое развитие водных ресурсов бассейна для гидроэнергетики, орошения и бытового использования. Эти генеральные планы включают также некоторые другие вопросы, такие как защита от паводков и аспекты качества воды речного бассейна. В настоящее время интегрированное управление речными бассейнами (ИУРБ) не практикуется и не существует всестороннего плана для бассейна реки Чорохи/Корух в целом. Однако, Турция планирует подготовить План управления бассейнов реки Корух в течение  3–10 лет, как часть предусмотренной национальной стратегии адаптации к изменению климата. Согласно проекту стратегических целей деятельности Министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии (2009г.) разработка плана управления бассейном реки Чорохи, находящегося на территории Грузии, запланирована на период 2011–2013гг.

682.		Были проведены предварительные работы для сооружения станции по сбору и очистке сточных вод для городов Артвин и Байбурт, находящимся в турецкой части бассейна реки Корух. В Турции требуется очистка сточных вор в городах и городских районах. Турция сообщает, что водоочистные сооружения будут построены в ближайшем будущем. Кроме того, требуется строительство водоочистных станций для промышленных сточных вод новых и существующих промышленных предприятий в Турции. Сточные воды в сельской местности обычно сбрасываются в сточные ямы.

683.		Для решения проблемы эрозии общий контроль эрозии в пределах бассейна реки Корух осуществляется с 2001 года Турецким Главным управлением по контролю за лесонасаждением и эрозией и Главным управлением по государственным гидротехническим сооружениям (DSI). В настоящее время в некоторых Aрайонах турецкой части бассейна проводятся работы и кампании по лесонасаждению. Вклад в защиту качества почв вносит Положение о контроле над загрязнением почв, действующее в Турции с 2005 года.

684.		Проблемы, связанные с паводками, которые в турецкой части бассейна оцениваются как сильные и широко распространенные, решаются посредством строительства многоцелевых дамб и водохранилищ в основном течении реки, а также строительством противопаводковых сооружений на притоках и реках, находящихся под угрозой затопления.

Статус

685.		Согласно измерениям качество воды в реке Корух подпадает в целом под Класс I и Класс II (Незагрязненные и слабо загрязненные водные объекты) в соответствии с турецкими нормами качества внутренних вод (взятыми из Положения по контролю за загрязнением воды).

686.		Согласно Министерству окружающей среды и природных ресурсов Грузии и на основе данных от 2007 по 2009 годы химический и экологический статус речной системы является хорошим.

Трансграничное сотрудничество

687.		В настоящее время в бассейне реки Чорохи/Корух отсутствуют совместные органы по трансграничным водам. Существует лишь несколько двухсторонних соглашений между Грузией и Турцией по связанным с водой вопросам, на основе которых с 1994 года проводятся совещания по техническому сотрудничеству и техническим вопросам и с 1998 года действует рабочая группа по совместному мониторингу. Это сотрудничество является регулярным. На основе соглашения, заключенного между правительствами Турции и Грузии, турецким правительством были основаны три гидрометрические станции в трех местах в Грузии: на притоке Акара, притоке Мачахелискали/Макахале и в русле главной реки в Ерге. С 1999 года были проведены 20 серий совместных измерений, а их результаты были доведены до сведения Грузии по дипломатическим каналам.

688.		С целью выявления, контроля и оценки изменений, которые могут произойти после реализации запланированных проектов плотин, включая ситуацию с захватом наносов в водохранилищах, Турция и Грузия пришли к соглашению об исследовательских и мониторинговых работах и с 1996 года осуществляют их на реке Чорохи/Корух, включая участок грузинского берега, устье реки и береговую линию Черного моря до Батуми. В 2006 году была подготовлена оценка воздействия на окружающую среду для плотины Юсуфели.

689.		Сообщается об общении и встречах грузинской и турецкой делегаций по вопросу основания систем раннего оповещения на реке Чорохи/Корух.

Тенденции

690.		В части бассейна, находящегося на территории Турции, основываясь на глобальных и долгосрочных национальных сценариях и прогнозах моделирования изменения климата до 2100 года, предсказывается повышение на 10-20 процентов осадков в северных широтах и усиленная сезонная переменчивость осадков. Ожидается увеличение стока с колебаниями в осадках и стоке и повышение риска паводков. В результате усиления осадков также прогнозируется повышение уровня подземных вод и в целом предполагается положительное воздействие изменения климата на качество подземных вод. Ожидается увеличение возвратного потребления воды для генерирования гидроэлектроэнергии. В результате строительства водоочистных сооружений предполагается снижение давления муниципальных и промышленных сточных вод на качество воды. Также будет лучше контролироваться риск затопления благодаря регулированию потока реки по завершении строительства плотин в основном течении реки.

XLII.	Бассейн притока Мачахелискали/ Макахале

691.		Река Мачахелискали/Макахале длиной 37 км берет свое начало в Турции на высоте 2285 метров, протекает по южной стороне горы Мерети и впадает в реку Чорохи/Корух в Грузии.

Таблица 152
Суббассейн притока Мачахелискали/Макахале

| Страна | Доля страны, км2 | Доля страны, % | Количество жителей | Плотность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузия | 188 | 50.9 | 3269 | 173 |
| Турция | 181 | 49.1 | 1 112a | 6 |
| Итого | 369 |  |  |  |

a Источник: Турецкий статистический институт, 2008г..

693.	Ресурсы поверхностных вод в грузинской части бассейна оцениваются приблизительно в 0,027 км3/год (на основе наблюдений с 1951 по 1992 годы), что составляет около 8280 м3/год на душу населения.

694.	Приблизительно 8 процентов земель в грузинской части бассейна являются пахотными. Грузия сообщает о распределенном источнике загрязнения от использования удобрений в сельском хозяйстве, но его воздействие оценивается как только локальное и умеренное.

695.	Как сообщается, единственным видом использования воды в грузинской части бассейна в 2008 году была энергия: 177283000 м3/год для (возвратного) генерирования гидроэлектроэнергии на притоке Аджарисцкали. Предполагается, что использование воды в грузинской части останется неизменным до 2015 года.

# Footnotes

Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций.

Настоящий документ был опубликован без формального редактирования.

*Настоящий документ был предоставлен на сегодняшнюю дату в связи с задержкой получения комментариев от стран и ограниченностью ресурсов секретариата.

Река также известна как Резовска и Мултудере.

Оценка подготовлена секретариатом Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД) на основании Плана управления бассейном реки Дунай.

В соответствии с Директивой совета ЕС 2000/60/EC (Водная рамочная директива): «Объект поверхностных вод» означает отдельный и значительный элемент поверхностных вод, такой как озеро, водохранилище, ручей, река или канал, переходные воды или участок прибрежных вод.»

«Серьезные проблемы в области управления водными ресурсами БРД» были определены в Анализе бассейна Дуная (2004 г.) в соответствии со Статьей 5 ВРД.

Для некоторых стран уровень сбора сточных вод менее 100% не означает, что оставшийся объем не подвергается никакой обработке. Несоответствия выявленной степени воздействия на национальном уровне и уровне БРД объясняются различиями степени обобщения на национальном уровне и уровне всего бассейна, различными периодами наблюдений (План управления бассейном реки Дунай составлялся на 2005/ 2006 гг.), и/ или различной методологией, использующейся странами (например, разграничение сбросов в водные объекты и в почвы).

BG, CZ: Данные не содержатся в Европейском реестре сбросов загрязняющих веществ (ЕРСЗВ), поэтому они не включены в рисунок 7.

Региональный проект по Дунаю, подготовленный международным экологическим фондом UNDP/GEF: Перечень сельскохозяйственных пестицидов, использующихся странами бассейна реки Дунай.

Игорь Лиска, Франц Вагнер, Ярослав Слободник (редакторы), Второе объединенное исследование Дуная, Итоговый научный отчет. Международная комиссия по защите реки Дунай, Вена 2008 г. www.icpdr.org/jds

Классы, использующиеся во Втором Объединенном инспектировании Дуная, расшифровываются следующим образом: Класс 1 — русло имеет практически естественный характер, класс 2: —русло слегка изменено, класс 3 — русло умеренно изменено, класс 4 — русло значительно изменено, класс 5 — русло целиком изменено.

Эти трансграничные водоносные горизонты были определены в рамках прежних инвентаризаций трансграничных водоносных горизонтов, которая проводилась под руководством Рабочей группы ООН / ЭЕК по мониторингу и оценке и «Оценка состояния подземных вод: характеристика и методология» (Приложение 9 Плана управления бассейном р. Дунай МКЗРД, относящиеся к бассейну Дуная. Следует отметить, что ряд трансграничных водоносных горизонтов были определены, как связанные со специфическими суббассейнами, и поэтому представлены как часть этих оценок. Некоторые водоносные горизонты были также определены как трансграничные в ходе инвентаризации трансграничных водоносных горизонтов 1999 г. Рабочей группой по мониторингу и оценке ЕЭК ООН, но не все они включены в данные перечень в связи низкой степенью изученности или отсутствием формального признания в качестве «трансграничных».

На основании информации, предоставленной Болгарией и Румынией, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод в рамках Конвенции Европейской Экономической комиссии ООН по водным ресурсам – для которой релевантная информация была предоставлена болгарским Управлением по Черному морю и Управлением по бассейну реки Дунай, а также Национальным институтом гидрологии и управления водными ресурсами, Румыния; дополнительные данные были взяты из Анализа бассейна Дуная (Сводный отчет, Рамочная Директива по водным ресурсам, 2004 г). Оценка была представлена на пятом совещании Сторон в документе ECE/MP.WAT/2009/9.

На основании информации, предоставленной Болгарией и Румынией, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод в рамках Конвенции Европейской Экономической комиссии ООН по водным ресурсам – для которой релевантная информация была предоставлена болгарским Управлением по Черному морю и Управлением по бассейну реки Дунай, а также Национальным институтом гидрологии и управления водными ресурсами, Румыния; дополнительные данные были взяты из Анализа бассейна Дуная (Сводный отчет, Рамочная Директива по водным ресурсам, 2004 г). Оценка была представлена на пятом совещании Сторон в документе ECE/MP.WAT/2009/9.

Основывается на информации, полученной от Сербии и Хорватии. Оценка была представлена на 5 совещании сторон в документе ECE/MP.WAT/2009/9.

Рекомендации по качеству питьевой воды, третье издание, включающее первое и второе приложение, Том 1 Рекомендаций. Всемирная организация здравоохранения, Женева. 2008.

Источник: Итоговый отчет по Проекту 353: Устойчивые способы улучшения качества питьевой воды с высокой концентрацией мышьяка в трех региона Воеводины (автономный край Воеводина, Местный секретариат по охране  окружающей среды и устойчивому  развитию, 2006 г.) – предоставлено Министерством сельского и лесного хозяйства и управления водными ресурсами, Сербия

На основании информации, предоставленной Сербией; информация по Венгрии основана на данных Первой оценки трансграничных рек, озер и подземных вод – информация для которой предоставлена Водным управлением и Институтом Ярослава Церни, Сербия, а также Национальным Сербским комитетом Международной Ассоциации гидрогеологов и Геологическим Институтом Венгрии. Северо-восточная Бака/междуречье Дунай/Тиса – название, использовавшееся в Первой оценке; Междуречье Бака/Дунай-Тиса – название водоносного горизонта, использованное для данной оценки Сербией. Оценка была представлена на пятом совещании Сторон в документе ECE/MP.WAT/2009/9.

Поверхностные водные ресурсы: определяются как внутренние стоки, генерируемые осадками, выпадающими в той части бассейна, которая находится под юрисдикцией соответствующей страны, плюс поступающий на данную площадь сток воды с территории бассейна соседних стран. Подземные воды определяются как приблизительное ежегодное пополнение запасов подземных вод, генерируемое осадками, выпадающими на территории страны, входящей в состав соответствующего бассейна, плюс поступающий внешний подземный сток. Необходимо отметить, что внешний подземный сток может генерироваться за пределами территории бассейна.

Румынии, недавно вошедшей в состав ЕС, предоставлен переходный период для полноценного внедрения данной Директивы; крайний срок приведения очистных сооружений агломераций численностью менее 10000 ЭН  в соответствие с требованиями Директивы - 31 декабря 2018 г.

Транснациональная мониторинговая сеть основана на национальных сетях мониторинга поверхностных вод, и включает 79 пунктов мониторинга, имеющих до трех мест забора проб на Дунае и его главных притоках. Минимальная частота забора проб составляет 12 раз в год для химических определяемых составляющих, и два раза в год для биологических параметров.

Принята Совместной румынско-сербской гидротехнической комиссией (Нови Сад, 1998 г.), основанной в рамках Соглашения о трансграничных водных ресурсах, подписанного 7 апреля 1955 г.

Основано на информации, предоставленной Австрией и Венгрией.

Озеро также известно как море Нойзидлер и Ферте то

Нойзидль / Озеро Ферте то является частью сети программы NATURА 2000 (с 1996 года). Охраняемая территория ландшафта занимает около 417 км2. Часть водосбора и окружающие области, называемые "Зеевинкель", были разработаны Австрией и Венгрией в 1993 году в качестве национального парка, и занимают площадь около 300 км2. Территория была разработана как биосферный заповедник ЮНЕСКО (1979), как Европейский биогенетический заповедник (1988), как зона, охраняемая Рамсарской конвенцией (1989), как национальный парк МСОП, категория II (1991) и, как культурное всемирное наследие ЮНЕСКО (2001).

Меры, запланированные согласно Плану управления бассейном реки, согласованы со Стратегией изучения озера Нойзидль

На основании информации, предоставленной Швейцарией, Австрией и Оценки трансграничных рек, озер и подземных вод

На основании информации, предоставленной Чешской Республикой и Словакией и Оценки трансграничных рек, озер и подземных вод

На основании данных за 2000 год проекта картографирования почвенно-растительного покрова (Словакия) и 2006 (Чешская республика).

На основании информации, предоставленной Австрией и Венгрией.

Источник: Австрийское федеральное агентство по окружающей среде http://eweb.umweltbundesamt.at/eGWBericht2006/grundwasser.html; и Отчет инвентаризации по Статьям 3 и 5 ВРД по созданию карт, таблиц и текста; Область планирования Лейта, Рааб и Рабниц бассейна реки Дунай (включая реку Эльба), комплекс работ по расположению и границам подземных вод (2005)

Источник: Гидрографический ежегодник за 2008 Федерального министерства сельского хозяйства, леса, окружающей среды и водных ресурсов, Глава VII 3, том. 116, 2010

Источник : Гидрографический ежегодник за 2008 Федерального министерства сельского хозяйства, леса, окружающей среды и водных ресурсов, Глава VII 3, том. 116, 2010

На основании информации, предоставленной Словакией, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод.

По поводу этой информации будут проведены консультации с Чешской Республикой.

А именно водоемы SKV0006, SKV0008, SKV0019 и SKV0027

Водоемы: SKV0005, SKV0008 и SKV0019

Эквивалент численности населения.

Национальный код, присвоенный пласту подземных вод: SK1000800P; водоносный горизонт № 52 в Перечне трансграничных подземных вод Специальной группы ЕЭС ООН по мониторингу и оценке (1999).

Эквивалент численности населения.

На базе информации, полученной от Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии и Украины, а также Проекта Комплексного плана природопользования в бассейне реки Тиса, подготовленного для общественных слушаний.

Варианты написания названия реки: Tysa и Tisza.

В соответсвии с Перечнем охраняемых зон бассейнов рек Сомеш-Тиса

Информация представлена по базе данных Совместного исследовательского центра Института европейских исследований (за 1991-2002 гг.) по показателям модуля расчетов маршрута паводков VITUKI NFHS.

На основании информации, предоставленной Сербией; Источник: Ежегодные отчеты, Гидрометеорологический Институт Республики Сербия.

Источник: Проект Комплексного плана природопользования в бассейне реки Тиса

Источник: Проект Комплексного плана природопользования в бассейне реки Тиса

Источник: Проект Комплексного плана природопользования в бассейне реки Тиса

ПРООН/ ГЭФ Тиса МСП - внедряя многочисленные преимущества болот и пойм рек в усовершенствованное трансграничное управление для бассейна реки Тиса

Разработано Рабочей группой по Тисе МКЗРД и финансировано ЕС через грант ЕС  – TISAR 2007 (Содействие сотрудничеству по управлению бассейном р. Тисы), а также Дунайским региональным проектом ПРООН ГЕФ

Источник: Проект Комплексного плана управления бассейном реки Тиса, подготовленный для общественных слушаний.

Источники информации:

•Последние информационные бюллетени по рамсарским водно-болотным угодьям (RIS), опубликованные на официальном сайте Рамсарской конвенции: http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/language/en-US/Default.aspx:

•HAMAR, J. & SÁRKÁNYI-KISS, A. (ред.), 1999: Долина Верхней Тисы. Проект предложения по обозначению территорий, охваченных Рамсарской конвенцией, и экологических параметров. Взаимодействие Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Серия монографий TISCIA. Tisza Klub & Liga pro Europa. Г. Сегед. 502 стр.

•SEIZOVA, S., 2009: В направлении интегрированного водопользования в бассейне реки Тиса. ICPDR, Вена.

•SHEPHERD, K. & CSAGOLY, P. (ред.), 2007: Анализ состояния бассейна реки Тиса в 2007 г. ICPDR, Вена.

•Проект Программы освоения бассейна Дуная/ГЭФ “Интеграция ресурсов водно-болотных и пойменных угодий в целях усовершенствования трансграничного водопользования в бассейне реки Тиса”, вэб-сайт ICPDR: www.icpdr.org/icpdr-pages/tisza_undp_gef.htm

Эта территория имеет связи с бассейном реки Тиса и с водоносным горизонтом Словацкий Крас - Аггтелек

Источники информации:

Последние информационные бюллетени по рамсарским водно-болотным угодьям (RIS), опубликованные на официальном сайте Рамсарской конвенции: http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/language/en-US/Default.aspx:

Tardy J. (ред.): A magyarorszagi vadvizek vilaga (hazank ramsari teruletei). 2007. (Водно-болотные угодья Венгрии – Территории, включенные в Рамсарскую конвенцию. Публикация на венгерском языке).

На основании информации, предоставленной Венгрией и Румынией, а также включенной в Первую Оценку.

Румыния рассматривает суббассейн Сомеша отдельно от бассейна Красны, однако Венгрия считает, что оба являются частью одного суббассейна – суббассейна Самоша

На основании информации, предоставленной Румынией, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод Европейской Экономической комиссии ООН по водным ресурсам, для которой релевантная информация была предоставлена Национальным институтом гидрологии и управления водными ресурсами, Румыния, и Геологическим Институтом Венгрии; дополнительные данные были взяты из Анализа бассейна Дуная (Сводный отчет, Рамочная Директива по водным ресурсам, 2004 г). Плейстоценовый аллювиальный вынос Сомеша/Самоса – название водоносного горизонта, использованное в Первой Оценке; аллювиальный водоносный горизонт Сомеша/Самоса – название, использующееся в данной оценке.

Румынские ученые отнесли неограниченный верхний пласт водоносного горизонта к типу 2, ограниченный нижний пласт – к типу 4.

Проводится мониторинг следующих параметров: pH, электропроводность, хлориды, SO4, кальций, Mg, Na, K, HCO3, CO3, CBO5 (биохимическое потребление кислорода), CCOMn, NO2, NO3, NH4, диссоциирующий кислород, Fe, Mn, Cu, Zn, PO4, As, Cd, Cr, Ni, Pb, CN.

На основании информации, предоставленной Венгрией и Румынией, а также включенной в первую Оценку   трансграничных рек, озер и подземных вод.

На основании информации, предоставленной Румынией и Венгрией, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод

Основано на информации, предоставленной Республикой Молдовой и Румынией, и первой Oценке трансграничных рек, озер и подземных вод

Поскольку водоносный горизонт средне-сарматско – понтического периода также связан с поверхностными водами реки Прут, оценка выполняется совместно с оценкой для реки Прут.

Источник: Геоинформ, Украина.

Предельные концентрации, используемые в румынской системе классификации качества воды указаны в указе Министра №. 1146/2002, а классификация качества поверхностных вод для установления экологического статуса водных объектов указана в указе Министра №  . 161/2006.

Основывается на информации, предоставленной Республикой Молдовой, Румынией и Украиной.

В основном четвертичные породы, с незначительной примесью неогеновых, палеогеновых и меловых пород. Геоинформ, Украина

На основании информации, предоставленной Румынией, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод. Не было подтверждено, что данный трансграничный водоносный горизонт находится также и на украинской территории. Украина сообщает о том, что трансграничные подземные воды не были изучены.

Источник:  Ежегодные справочники мониторинга качества воды, 2005-2008 гг. Государственная гидрометеорологическая служба, Кишинев, Молдова, 2009 г.

Национальная 7-балльная классификация качества поверхностных вод, принятая в Молдове, основывается на пост-советской классификации, предложенной Ростовским гидрохимическим институтом Украины. Загрязнение определяется при помощи относительного безразмерного показателя, показателя загрязненности воды, рассчитываемого в Молдове на основании шести наиболее широко распространенных веществ, загрязняющих поверхностные воды, включая БПХ5, растворенный кислород, N-NO2, N-NH4, нефтепродукты и фенолы.  В настоящее время усовершенствованная система, использующая около 80 определяемых составляющих, проходит согласование на государственном уровне, и, скорее всего, будет принята к применению в 2011 г. Она будет использоваться при классифицировании водных ресурсов Прута и Днестра в 2012-2013 гг.

Согласно Директиве о нитратах, государства-члены ЕС обязаны создать кодексы добросовестной сельскохозяйственной практики, представляющие собой добровольные планы действий для фермеров, в которых, как минимум, описываются правила использования удобрений и хранения навоза.

ЕЭК ООН, 2009 г. Комиссии по водным ресурсам речных бассейнов, а также прочие органы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов ECE/MP.WAT/32

На основании информации, предоставленной Молдовой, а также включенной в первую Оценку рек, озер и подземных вод.

Молдавское написание названия реки - Cahul. Ранее Кагул был отнесен к категории рек первого порядка, затем был включен в территорию бассейна реки Дунай.

На основании информации, предоставленной Молдовой, а также включенной в первую Оценку рек, озер и подземных вод.

Ранее Ялпух был отнесен к категории рек первого порядка, затем был включен в территорию бассейна реки Дунай.

На основании информации, предоставленной Молдовой, а также включенной в первую Оценку рек, озер и подземных вод.

На основании информации, предоставленной Молдовой и Украиной, а также содержащейся в первой Оценке трансграничных рек, озер и подземных вод.

Общая территория Днестровских водно-болотных угодий, получивших международный статус рамсарского объекта, включает как молдавскую, так и украинскую части Днестровского лимана (суммарная поверхность - 150000 га). В 2005 году участок "Унгурь-Холошница" вдоль Днестра и его долины на молдавской территории бассейна был включен в список рамсарских водно-болотных угодий. В 2005 году было рекомендовано принятие аналогичного решения по статусу того же участка вдоль Днестра на украинской территории на основании трансграничного диагностического исследования бассейна реки Днестр (осуществленного в рамках проекта ОБСЕ/Европейской экономической комиссии ООН); целью является поддержка совместного управления водными ресурсами данного участка и создание общего трансграничного водно-болотного угодья международного значения.

Источник: Геоинформ, Украина

Государственная гидрометеорологическая служба, Республика Молдова

"Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в бассейне реки Днестр: Фаза III – Внедрение программы действий" (Днестр - III) является проектом, финансирование которого осуществляется Швецией и Финляндией под эгидой ENVSEC (Инициатива "Окружающая среда и безопасность"), и который реализуется ОБСЕ и Европейской экономической комиссией ООН в тесном сотрудничестве с правительственными и неправительственными организациями Республики Молдова и Украины.

Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM, Французский глобальный экологический фонд)

Украина и Молдова используют разные методики оценки качества наземных водных ресурсов. Так, молдавский подход основывается на концепции предельно допустимой концентрации (ПДК), определяемой по целому ряду параметров (превышение ПДК используется для получения показателя загрязненности воды), в то время как украинские специалисты используют "Методику экологической оценки качества поверхностных вод по соответствующим категориям", включающую ряд физических химических, микробиологических и биологических параметров качества воды.

Основано на информации, предоставленной Украиной.

На базе информации, предоставленной Беларусью, и следующих источников:

- Первая Оценка трансграничных рек, озер и подземных вод

- ЕЭК ООН 2009. Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ECE/MP.WAT/32

- Обзор экологических показателей Украины. ЕЭК ООН, 2007.

Отчет по экологическим результатам деятельности по Украине. ЕЭК ООН, 2007

Эта работа должна быть выполнена в рамках Национальной программы развития Системы национального экологического мониторинга в Республике Беларусь в 2011-2015 гг.

ЕЭК ООН 2009. Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ECE/MP.WAT/32

На основании информации, предоставленной Белоруссией и Украиной, а также включенной в первую Оценку трансграничных рек, озер и подземных вод.

На базе информации, предоставленной Беларусью.

На базе информации, предоставленной Беларусью.

На базе информации, предоставленной Беларусью.

ЕЭК ООН 2009. Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ECE/MP.WAT/32

ИсточникПоследние информационные бюллетени по рамсарским водно-болотным угодьям (RIS), опубликованные на официальном сайте Рамсарской конвенции: http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/language/en-US/Default.aspx

На базе информации, полученной от Российской Федерации и Украины.

Основывается на информации, предоставленной Украиной и Российской Федерацией.

Включая суббассейн притока Крынка. Источник: Геоинформ, Украина.

В 2008 г. Крынка один раз была отнесена к категории "грязных".

На базе информации, полученной от Российской Федерации, а также включенной в первую Оценку.

В этом случае для жизни рыб, которые являются самыми серьезными.

Этот раздел основан на информации из Грузии, а также из первой оценки трансграничных рек, озер и подземных вод

Описание типов водоносных горизонтов приведено в  Приложении V к документу ECE/MP.WAT/2009/8.

Раздел основан на информации из Грузии, Турции и первой оценки трансграничных рек, озер и подземных вод

Эта река в Грузии известна под названием Чорохи, а в Турции – под названием Корух.

Согласно Турции длина реки составляет около 410 км (DHI), а согласно Грузии - около 438 км (Источник: Ресурсы поверхностной воды. Национальное агентство по окружающей среде, Департамент гидрологии, 1974г.). Грузия сообщает, что около 26 км длины реки приходится на Грузию.

TUBITAK-MAM-MRC, 2005, “Национальный план действия в отношении наземных источников загрязнения для Турции”, Совет по научно-технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK), Исследовательский центр Марима (MRC), Институт химии и окружающей среды (CEI), Кочаели, Турция.

TUBITAK-MAM-MRC, 2005, “Национальный план действия в отношении наземных источников загрязнения для Турции”, Совет по научно-технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK), Исследовательский центр Марима (MRC), Институт химии и окружающей среды (CEI), Кочаели, Турция.

Река известна под названием Мачахелискали в Грузии и Маджахел и Маджахели в Турции.