## Slide 1
5 Marzo
2007
Картографирование для целей переписи населения и ГИС
Фабио Крескензи
ИСТАТ, Центральное управление по вопросам проведения всеобщей переписи населения
Обучающий семинар, проводимый ЕЭК ООН, по технологии проведения переписи населения для стран-участниц СПЕКА
(г. Астана, 7-8 июня 2007г.)
Учебная программа на тему
Notes: <number>

## Slide 2
Справочный учебный материал
2/31
Руководство по географическим информационным системам и цифровому картографированию
Глава II
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (2000г.) – Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел по статистике
Изучение методов Серия F № 79
______________________
ST/ESA/STAT/SER.F/79
ПУБЛИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ТИРАЖ № 00.XVII.12
Notes: <number>

## Slide 3
Картографирование для целей переписи населения
3/31
Разделение территории страны на единицы (переписные участки – ПУ) для обеспечения последовательности и облегчения проведения переписи.
Основные мероприятия
1. Определение иерархии картографирования для целей переписи населения (провинции, округа,…, переписные участки)
2. Определение границ территориальных единиц на картах
3. Составление списка административных и переписных участков
4. Разработка системы географического кодирования
5. Определение кода (названия) каждого участка по списку
Notes: <number>

## Slide 4
Роль картографирования в проведении переписи населения
4/31
Картографирование содействует сбору данных и помогает вести мониторинг мероприятий по переписи населения.
Картографирование в проведении переписи населения обеспечивает быстрое определение счетчиками отведенных им домохозяйств. Карты также выдаются и контролирующим органам по переписи населения для обеспечения выполнения задач по планированию и контролю. Таким образом, карты могут выполнять роль мониторинга, способствовать определению проблемных участков и быстрому решению возникших проблем.
Картографирование облегчает процесс предоставления, анализа и распространения результатов переписи (обработка материалов переписи).
Картографическое представление результатов переписи представляет собой мощный инструмент по наблюдению за результатами переписи, что помогает определению локальной модели основных демографических и социальных показателей.
Notes: <number>

## Slide 5
Иерархия картографирования для целей переписи населения
5/31
Провинции
Округа
Переписные участки
Населенные пункты
Notes: <number>

## Slide 6
Определение границ
6/31
Границы населенных пунктов или городских зон. Морфологический подход к определению населенных пунктов и городских зон возможен при наличии недавно сделанных аэрофотоснимков или спутниковых снимков наиболее густонаселенных территорий страны.
Границы переписных участков. Границы должны быть четко обозримыми на местности. Естественными признаками для этой цели могут послужить автодороги, железные дороги, малые и большие реки, озера, ограждения либо любой другой признак, четко определяющий границу.
Notes: <number>

## Slide 7
Населенный пункт (по определению ЕЭК ОНН-ЕВРОСТАТ)
7/31
Для целей переписи понятие «населенный пункт» определяется как пространственно ограниченное поселение, где население проживает в близлежащих строениях, которые могут:
(a) образовывать район сплошной застройки с четко выраженной разбивкой на улицы; или
(b) не будучи частью подобного района, образовывать группу строений, носящих уникальное название, присвоенное им местным населением; или
(c) не отвечая ни одному из вышеупомянутых требований, образовывать группу строений, из которых ни одно не отстоит от ближайшего соседнего строения более чем на 200 метров.
Население, не проживающее в поселениях, определенных выше, может рассматриваться как население, проживающее в обособленно расположенных строениях.
Подробное определение населенного пункта, используемого для целей переписи населения, должно приводиться в отчете о результатах переписи.
Notes: <number>

## Slide 8
Конечные материалы
8/31
- Набор цифровых карт переписных участков, разработанных специально для подготовки всех конечных материалов, которые затем будут передаваться государственным учреждениям и населению;
- Данные по географическим границам для всех единиц статистического учета, по которым табулируются показатели по переписи населения;
- Перечень всех статистических и административных учетных единиц, в т.ч. города и села;
- Данные географического соответствия, показывающие отношение существующей учетной единицы к единице, используемой в предыдущей переписи населения, или отношение одного блока учетных единиц к другому;
- Перечень уличной индексации по всем крупным городским районам;
- Центроидные данные, показывающие исходную отметку репрезентативного географического пункта по каждой единице статистического учета;
- Географические справочники, содержащие географические координаты всех населенных пунктов, а также другие важные географические характеристики страны.
Notes: <number>

## Slide 9
Пример карты переписных участков в городской местности
9/31
Notes: <number>

## Slide 10
Notes: <number>

## Slide 11
Корректировка карт с учетом предыдущей переписи населения
11/31
Очень важно насколько возможно сохранить границы участков предыдущей переписи.
При необходимости, лучше разбить существующие переписные участки, чем менять границы.
Сбор данных по Совместимости или Соответствию может ускорить процесс анализа изменений.
Такие данные включают кодировку всех переписных участков текущей переписи населения и соответствующий код предыдущей переписи. Если участки были разбиты или объединены, это отражается в этих данных.
Notes: <number>

## Slide 12
Централизация/Децентрализация мероприятий по картографированию
12/31
В относительно небольшом государстве, картографирование для целей переписи населения может проводиться централизованным отделом по картографии при национальной организации по статистике.
Децентрализация мероприятий по картографии имеет несколько преимуществ. Местный персонал более знаком с географией, административной структурой и последними изменениями, произошедшими в их регионе. Работа на местах обойдется гораздо дешевле, так как путь перемещения будет меньше.
Notes: <number>

## Slide 13
Обсуждение 1
13/31
Как Вы считаете, какой метод картографирования для целей переписи населения будет наиболее эффективным для Вашей страны?
1. Централизованный подход.
Один отдел национальной организации по статистике занимается подготовкой карт
2. Децентрализованный подход.
Несколько местных/региональных отделов занимаются подготовкой локальных карт
Notes: <number>

## Slide 14
Источники картографических данных для подготовки карт по переписным участкам (вторичный сбор данных)
14/31
Почти во всех случаях, программа картографирования должна учитывать данные существующих печатных карт, включая:
Общие карты государства, обычно масштабом от 1:250,000 до 1:5,000,000, в зависимости от размеров страны. Эти карты должны отражать основные административные единицы, местонахождение городских районов, а также основные физические характеристики, как дороги, реки, озера, высоту над уровнем моря и специальные координаты. Такие карты используются в целях планирования;
Топографические карты крупного и среднего масштаба. Наличие карт такого масштаба зависит от страны. В некоторых странах имеются карты полного охвата в масштабе 1:25,000 или 1:50,000, тогда как в других наибольший масштаб карт составляет всего 1:100,000 или 1:250,000;
Карты крупных и малых городов большого масштаба, с указанием дорог, городских кварталов, парковых зон и т.д.;
Notes: <number>

## Slide 15
Источники картографических данных для подготовки карт по переписным участкам (первичный сбор данных)
15/31
Аэрофотосъемка / дистанционные изображения
Аэрофотоснимки и дистанционные изображения используются для создания и корректировки основных топографических карт, для проведения агрономической и геологической съемки, а также для многих аспектов городского и территориального планирования. Аэрофотосъемка, сделанная незадолго до начала переписи населения, обеспечивает полную картину разграничения переписных участков в относительно короткие сроки.
Глобальная навигационная система
Технология ГНС применяется для проведения любых работ в картографировании, в т.ч. при составлении карт для счетчиков для проведения переписи населения. Координаты загружаются или заносятся вручную в систему цифрового картографирования или ГИС, и могут объединяться с существующими данными с привязкой к географическим координатам.
Notes: <number>

## Slide 16: г. Скиакка (о.Сицилия, Италия), аэрофотоснимок и картографирование в целях переписи населения
Notes: <number>

## Slide 17
Программа картографирования для полной переписи населения (полная база данных по переписным участкам)
17/31
Амбициозная стратегия картографирования для целей переписи населения заключается в создании полной цифровой базы данных по переписных участкам с привязкой к географическим координатам. Такая база данных обеспечит группирование, объединение данных со слоями других цифровых карт, а также предоставление пользователям более подробной информации о населении в пространственном отношении.
Существует несколько вариантов создания базы данных цифровых границ:
- на основе существующих печатных схематических карт, подготовленных для предыдущей переписи населения.
- на основе топографических карт,
- в ходе проведения полевых работ с использованием глобальной навигационной системы.
Notes: <number>

## Slide 18
Географическая информационная система (ГИС)
18/31
Географические информационные системы (ГИС) эффективно применяются в картографировании для целей переписи населения. ГИС – это система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и управления данными и соответствующими признаками, имеющими пространственное отношение к земле. ГИС является инструментом, позволяющим пользователю создавать интерактивный запрос (поиск, созданный пользователем), анализировать пространственные данные, редактировать данные, карты и показывать результат всех этих операций.
Интеграция в ГИС представляет собой процесс компилирования последовательного блока пространственных данных различных источников. Вертикальная интеграция представляет собой возможность ГИС комбинировать различные уровни данных, привязанных к одной системе координат.
Notes: <number>

## Slide 19
Веб-картографирование
19/31
В последние годы возросло количество картографических веб-приложений, таких как Google Maps, MapQuest, Yahoo! Maps, Rand McNally. Такие веб-сайты обеспечивают доступ к большому объему географических данных с акцентом на аэрофотоснимках.
В будущем ожидается повышение роли веб-приложений в процессе картографирования для целей переписи населения.
Notes: <number>

## Slide 20
Снимок земли в поисковой системе Google
Notes: <number>

## Slide 21
Приложение Google Maps API
Notes: <number>

## Slide 22
Обсуждение 2: Источники картографических данных для подготовки карт с целью переписи населения
22/31
Каковы по Вашему мнению аргументы «за» и «против» в отношении использования следующих источников данных в картографировании?
Аэрофотоснимки
Изображения дистанционного зондирования
Местные топографические карты
Карты уличных сетей
Notes: <number>

## Slide 23
Перепись населения и адреса
23/31
Эффективность основных этапов подготовки переписи населения и проведения полевых работ обеспечивается наличием качественных списков адресов с географической кодировкой.
- в целях контроля количества строений в каждом ПУ;
- в целях предварительной печати списков адресных номеров для счетчиков;
- в целях обеспечения возможности для счетчиков найти, переписать и опросить статистическую единицу;
- в целях обеспечения проведения полевых работ и централизованной проверки зоны переписи
Notes: <number>

## Slide 24
Национальная система регистра адресов
24/31
Адрес каждого строения представлен координатой соответствующей географической системы.
Создание национальной системы регистра адресов требует значительного количества финансовых и людских ресурсов.
Обычно такая система создается в странах, где другие органы, н-р, почтовая служба, также заинтересованы в формировании такой базы данных.
Notes: <number>

## Slide 25
Список адресов с географической кодировкой
25/31
«Второй наилучший» подход возможен при наличии общенациональной базы уличной сети. Зачастую, созданием базы уличной сети занимается частный сектор для коммерческих и маркетинговых целей. Общенациональная база уличной сети состоит из участков улиц и дорог.
При наличии качественного внешнего списка адресов, общенациональная база уличной сети может использоваться для приблизительного определения местонахождения адресов этого списка и распределения их по переписным участкам.
Notes: <number>

## Slide 26
Обсуждение 3: Адресные системы
26/31
Существует ли в Вашей стране Национальная система регистра адресов? Или же как ведется организация базы данных адресов и улиц?
Вы используете адресные данные при проведении переписи населения? Как?
Notes: <number>

## Slide 27
Метаданные и качество данных
27/31
Детальная документация всех этапов создания цифровой пространственной базы данных для целей переписи населения, информация о качестве данных, формат, обработка и иная информация, относящаяся к набору данных, имеет несколько задач:
- Поддержка и усовершенствование цифровых наборов данных организации;
- Поддержка распространения данных путем предоставления информации о соответствии набора данных внешним пользователям;
- Поддержка интеграции внешних наборов данных с данными организации.
Notes: <number>

## Slide 28
Вопросы качества данных
28/31
Логическая точность
Точность координат
Семантическая точность
Временная информация
- Полнота базы данных
Notes: <number>

## Slide 29
Логическая точность и точность координат
29/31
Логическая точность подразумевает достоверность связи географических признаков. Город, обозначенный пунктом в одной базе данных ГИС, должен находиться в соответствующей административной единице в другом уровне ГИС.
Точность координат, наоборот, обеспечивает верность координат географических признаков в базе данных ГИС по отношению к действительным координатам этих признаков на поверхности земли.
Notes: <number>

## Slide 30
Проблемы, возникающие в результате неточности координат
30/31
На рисунке слева показан пример исследуемых участков, определенных с использованием самой точной глобальной навигационной системы.
Карта на рисунке справа, наоборот, хоть и будучи логически точной, показывает низкую степень точности координат. Поэтому, некоторые из точно определенных пунктов ГНС подпадают под другие, несоответствующие им, административные единицы.
Notes: <number>

## Slide 31
Обсуждение 4: Метаданные и качество данных
31/31
Имеется ли у Вас полная цифровая база данных для картографирования в целях проведения переписи населения?
Какую основную информацию включают данные (информация об источнике, периоде времени, контактные данные и т.д...)?
Проверяете ли Вы точность? Как?
Notes: <number>