ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.55

Commission économique pour l’Europe

Comité du commerce

Groupe de travail des normes de qualité
des produits agricoles

Section spécialisée de la normalisation

Des fruits frais et des légumes

Cinquante-huitième session

# Genève 1-3 novembre 2010

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Alignement des normes sur la norme-cadre de 2009

Norme CEE-ONU FFV-04 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des asperges

I.	Définition du produit

La présente norme vise les turions des asperges des variétés (cultivars) issues de l'Asparagus officinalis L.L, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des asperges destinées à la transformation industrielle.

Les asperges sont classées en quatre groupes selon leur coloration :

asperges blanches;

asperges violettes, le bourgeon devant revêtir une coloration rose à violette ou pourpre et une partie du turion devant revêtir une coloration blanche;

asperges violettes/vertes, dont une partie revêt une coloration violette et verte;

asperges vertes, le bourgeon et la plus grande partie du turion devant revêtir une coloration verte.

Cette norme ne s'applique pas aux asperges vertes et aux asperges violettes/vertes d'un diamètre inférieur à 3 mm, ni aux asperges blanches et aux asperges violettes d'un diamètre inférieur à 8 mm, présentées en bottes uniformes ou en emballages unitaires.

II.	Dispositions concernant la qualité

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les asperges au stade du contrôle à l'exportation, après conditionnement et emballage.

Toutefois, aux stades suivant celui de l’exportation, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

- Une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence;

- Pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Le détenteur/vendeur des produits ne peut exposer en vue de la vente, mettre en vente, livrer ou commercialiser les produits qui ne seraient pas conformes à cette norme. Il est responsable du respect de cette conformité.

A.	Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les asperges doivent être:

Entières;

Saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation;

Exemptes de dommages causés par un lavage inapproprié (les turions peuvent avoir été lavés main non « trempés »);

Propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible;

D’aspect et d’odeur frais;

Pratiquement exemptes de parasites;

Pratiquement exemptes d’attaques de parasites;

Pratiquement exemptes de meurtrissures ;

Exemptes d’humidité extérieure anormale, c’est-à-dire suffisamment « ressuyés » s’ils ont été lavés ou refroidis à l’eau froide;

Exemptes d’odeur et/ou de saveur étrangères.

La section pratiquée à la base doit être, autant que possible, nette.

En outre, les asperges ne doivent être ni creuses, ni fendues, ni épluchées, ni brisées. De petites fentes, survenues après la récolte, sont cependant tolérées à condition de ne pas dépasser les limites prévues au chapitre IV. A. "Tolérances de qualité".

Le développement et l’état des asperges doivent être tels qu’ils leur permettent:

De supporter un transport et une manutention,

D’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B.	Classification

Les asperges font l’objet d’une classification en trois catégories définies ci-après:

i)	Catégorie «Extra»

Les asperges classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure, très bien formés et pratiquement droits. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Compte tenu des caractéristiques normales du groupe auquel ils appartiennent, leur bourgeon terminal doit être très serré.

Seules quelques très légères traces de rouille sur les turions sont admises, sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur.

Dans le groupe des asperges blanches, les bourgeons et les turions doivent être blancs; seule une légère teinte rose est tolérée sur les turions.

Les asperges vertes doivent être totalement vertes.

Aucune trace de lignification n'est admise dans cette catégorie.

La section pratiquée à la base doit être, autant que possible, perpendiculaire à l'axe longitudinal. Toutefois, pour parfaire la présentation, lorsque les asperges sont présentées en bottes, celles de la périphérie peuvent être coupées légèrement en biseau dont la hauteur ne dépasse pas 1 cm.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.

ii)	Catégorie I

Les asperges classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Compte tenu des caractéristiques normales du groupe auquel ils appartiennent, leur bourgeon terminal doit être serré.

Les asperges vertes doivent présenter une coloration verte sur au moins 80 % de leur longueur.

La section pratiquée à la base doit être, autant que possible, perpendiculaire à l'axe longitudinal.

Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:

Un léger défaut de forme; c’est-à-dire les turions peuvent être légèrement courbés

Une légère teinte rose sur les bourgeons et les turions des asperges blanchesDe légères traces de rouille, sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur

Des traces de lignification dans la partie inférieure des turions des asperges violettes, violettes-vertes et vertes sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur.

.

.

iii)	Catégorie II

Cette catégorie comprend les asperges qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

- Les asperges vertes doivent présenter une coloration verte sur au moins 60 % de leur longueur.

La section pratiquée à la base peut être légèrement oblique.

Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:

Des défauts de forme; c’est-à-dire les turions peuvent être plus courbés que dans la catégorie I et compte tenu des caractéristiques du groupe auquel ils appartiennent, avoir le bourgeon terminal légèrement ouvert

une coloration y compris une teinte verte de la pointe des asperges blanches et d’une légère teinte verte de la pointe des asperges violettes

Des traces de rouille, sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur

Une légère lignification.

III.	Dispositions concernant le calibrage

Le calibre est déterminé par la longueur et le diamètre du turion.

A.	Calibrage d’après la longueur

La longueur des turions doit être :

Supérieure à 17 cm s’il s’agit d’asperges longues;

Comprise entre 12 et 17 cm s’il s’agit d’asperges courtes;

Pour les asperges de catégorie II présentées rangées, non bottelées dans le colis:

a) asperges blanches et asperges violettes: 12 cm à 22 cm;

b) asperges violettes/vertes et asperges vertes: 12 cm à 27 cm;

Inférieure à 12 cm pour les pointes d’asperge.

La longueur maximale admise est de 22 cm pour les asperges blanches et les asperges violettes et de 27 cm pour les asperges violettes/vertes et les asperges vertes.

L'écart maximal de longueur des asperges présentées en bottes solidement maintenues ne doit pas dépasser 5 cm.

B.	Calibrage d’après la longueur

- Le diamètre des turions est celui de la section prise au milieu de la longueur.

- Le diamètre minimal et le calibrage sont fixés comme suit :

- Asperges blanches et violettes

| Catégorie | Diamètre minimal | Calibrage |
| --- | --- | --- |
| Extra | 12 mm | Écart maximal de 8 mm entre le turion le plus épais et le turion le moins épais dans un même colis ou une même botte. |
| I | 10 mm | Écart maximal de 10 mm entre le turion le plus épais et le turion le moins épais dans un même colis ou une même botte. |
| II | 8 mm | Pas d’homogénéité prescrite |

- Asperges violettes/vertes et vertes

| Catégorie | Diamètre minimal | Calibrage |
| --- | --- | --- |
| Extra et I | 3 mm | Écart maximal de 8 mm entre le turion le plus épais et le turion le moins épais dans un même colis ou une même botte. |
| II | 3 mm | Pas d’homogénéité prescrite |

IV.	Dispositions concernant les tolérances

A tous les stades de commercialisation, des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux caractéristiques  de la catégorie indiquée.

A.	Tolérances de qualité

i)	Catégorie «Extra»

Tolérance de 5 % au total,  en nombre ou en poids d’asperges  ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie Iou présentant de légères fentes non cicatrisées survenues après la récolte est admis. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 0,5 % des produits peuvent suivre les caractéristiques de qualité de la catégorie II.

ii)	Catégorie I

Tolérance de 10 % au total, en nombre ou en poids d’asperges ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II  ou présentant de très légères fentes non cicatrisées survenues après la récolte est admis.  Dans le cadre de cette tolérance, au plus 1 % des produits peuvent ne correspondre ni aux caractéristiques de qualité de la catégorie II ni aux caractéristiques minimales, ou peuvent être atteints de dégradation.

iii)	Catégorie II

Tolérance de 10 % au total,  en nombre ou en poids d’aspergesne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 2 % des produits peuvent être atteints de dégradation.

En plus de cette tolérance, il est admis, dans une limite maximale de 10 % en nombre ou en poids, des asperges creuses ou des asperges présentant de très légères fissures dues au lavage. En aucun cas les asperges creuses ne peuvent excéder 15 % en nombre ou en poids, dans le même colis ou la même botte.

B.	Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories : une tolérance de 10 % en nombre ou en poids d’asperges ne répondant pas aux calibres identifiés et s'écartant des limites fixées avec un écart maximal de 1 cm pour la longueur et de 2 mm pour le diamètre.

V.	Dispositions concernant la présentation

A.	Homogénéité

Le contenu de chaque colis ou de chaque botte dans un même colis doit être homogène et ne comporter que des asperges de même origine, qualité, groupe de coloration et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).

Néanmoins, en ce qui concerne la couleur, des asperges d'un groupe de coloration différent peuvent être admis dans les limites suivantes :

- asperges blanches : 10 % en nombre ou en poids d'asperges violettes pour les catégories "Extra" et 1 et 15 % pour la catégorie II

b)	asperges violettes, violettes/vertes et vertes : 10 % en nombre ou en poids d'asperges d'un groupe de coloration différent.

En catégorie II, les asperges blanches peuvent être présentées en mélange avec les asperges

violettes, sous réserve d'un marquage approprié.

La partie apparente du contenu du colis ou dela botte doit être représentative de l'ensemble.

B.	Conditionnement

Les asperges doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et de nature à ne pas causer aux   produits d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxique.

Les colis (ou lots dans le cas de présentation en vrac)doivent être exempts de tout corps étranger.

VI.	Dispositions concernant le marquage

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après:

A.	Identification

Emballeur et/ou expéditeur:

Nom et adresse (par exemple, rue/ville/région/code postal, et pays s’il est différent du pays d’origine) ou identification symbolique reconnue officiellement par l’autorité nationale.

B.	Nature du produit

Asperges" suivi de l'indication "blanches", "violettes", "violettes/vertes" ou  "vertes", si le contenu du colis n'est pas visible de l'extérieur et, le cas échéant, les qualificatifs "courtes", "pointes" ou "mélange blanches et violettes".

C.	Origine du produit

Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D.	Caractéristiques commerciales

Catégorie;

Calibre exprimé:

a)	pour les asperges soumises aux règles d'homogénéité par les diamètres minimal et maximal;

b)	pour les asperges non soumises aux règles d'homogénéité par le diamètre minimal, suivi par le diamètre maximal ou l'expression "et plus";

Nombre de bottes ou d'emballages unitaires pour le conditionnement sous cette forme.

E.	Marque officielle de contrôle (facultative)

- Adoptée en 1963

- Dernière révision en   2010

Le régime de l'OCDE pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes a publié une brochure interprétative illustrée sur l'application de cette norme.

# Footnotes

Conformément au Protocole de Genève, note de bas de page 2: «Les emballages unitaires de produits préemballés destinés à la vente directe au consommateur ne sont pas soumis à ces règles de marquage mais doivent répondre aux dispositions nationales prises en la matière. En revanche, ces indications doivent, en tout état de cause, être apposées sur l’emballage de transport contenant ces unités.».

Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l’adresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois, lorsqu’un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique), et celui-ci doit être précédé par le code ISO 3166 (alpha) de pays/zone correspondant au pays de l’autorité nationale, si celui-ci n’est pas le pays d’origine.