| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.43/Rev.2/Corr.3 |
| --- | --- | --- |

28 April 2010

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ
НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 43:  Правила № 44

Пересмотр 2 – Исправление 3

Исправление 3 к Пересмотру 2 Правил в соответствии с уведомлением депозитария 
C.N. 122.2010.TREATIES-2 от 3 марта 2010 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ удерживающих УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
("ДЕТСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА")

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

____________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.10-22161 (R)   190510   200510

Пункт 7.1.2.1 изменить следующим образом:

"7.1.2.1	В случае всех устройств, оснащенных спинками, зоны, определенные в приложении 18 к настоящим Правилам, при испытаниях, проводящихся в соответствии с приложением 17, должны обеспечивать пиковое ускорение менее 60 g.  Это требование применяют также к зонам противоударных экранов, расположенным в районе удара головы".

Пункт 7.1.2.2 изменить следующим образом:

"7.1.2.2	В случае детских удерживающих систем, оснащенных постоянными устройствами регулирования подголовников с механическим креплением, в которых высота установки либо ремня безопасности, предназначенного для использования взрослым человеком, либо привязного ремня контролируется непосредственно регулируемым подголовником, нет необходимости требовать энергопоглощения в указанных в приложении 18 зонах, которые не соприкасаются с головой манекена, т.е. за подголовником".

Приложение 15, пояснительное примечание, касающееся пункта 7.1.2.1 и приложений 17 и 18, исключить.

Приложение 17

Пункт 3.1 исключить.

Пункт 3.2 (прежний), изменить нумерацию на 3.1, а текст следующим образом:

"3.1		Детское удерживающее устройство в сборе устанавливают в зоне удара на жесткой плоской поверхности с минимальными размерами 500 x 500 мм, с тем чтобы направление удара было перпендикулярно внутренней поверхности детской удерживающей системы в зоне удара".

Пункт 3.3 (прежний), изменить нумерацию на 3.2.

Приложение 18

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Устройство устанавливают на испытательном сиденье, описанном в приложении 6.  Устройство с изменяющимся наклоном устанавливают как можно ближе к вертикальному положению.  В устройство помещают самый маленький манекен в соответствии с инструкциями изготовителя.  На спинке на том же уровне, на котором находится плечо самого маленького манекена, отмечают точку "А" на расстоянии 2 см в сторону центра от внешнего края руки.  Все внутренние поверхности, расположенные над горизонтальной плоскостью, проходящей через точку "А", подвергают испытанию в соответствии с приложением 17.  Эта зона должна включать спинки и боковые выступы, в том числе внутренние края (закругленные зоны) боковых выступов.  В случае детских люлек, когда симметрично установить манекен с учетом конструкции и инструкций изготовителя невозможно, зона, соответствующая приложению 17, должна включать все внутренние поверхности над точкой "А", как отмечалось выше, в направлении головы;  при этом данные величины измеряют, когда манекен находится в детской люльке в наименее благоприятном положении согласно инструкциям изготовителя и люлька установлена на испытательном стенде.

Если можно симметрично установить манекен в детской люльке, то вся внутренняя зона должна соответствовать приложению 17."

-----