##### Заявление о намечаемой деятельности

- Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

- Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1   Кодекса.

П. 7.2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК:   строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более: подлежит скринингу

- В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).

Реконструкция существующей автомобильной дороги осуществляется с целью доведения технико-эксплуатационных характеристик до норм II технической категории с двухполосным движением.

Существующая дорога на рассматриваемом участке построена по нормам III технической категории. Состояние дороги неудовлетворительное. Протяженность участка реконструкции существующей дороги составляет 2,9 км.

- Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.

Автомобильная дорога республиканского значения "Ушарал – Достык" проходит по территории Алматинской области. Ближайший к объекту проектирования крупный населенный пункт – г. Ушарал, численность населения по данным переписи населения 2013 г – 17620 человек. Существующая дорога относится к III технической категории. Состояние дороги неудовлетворительное. Район проектирования участка автодороги расположен в пределах наклонной предгорной равнины. Наклонная предгорная равнина сравнительно проста по характеру рельефа. Ее плоская и слабо волнистая поверхность местами расчленена речной и овражной сетью. Положительные формы рельефа представлены останцовыми буграми и полого приподнятыми участками междуречий. Абсолютные отметки колеблются в пределах реконструируемого участка трассы от 373,74 – 500,96 м. Расстояние до ближайших жилых объектов: с восточной стороны участка

проектирования - на расстоянии 29 м одиночный жилой дом, с юго-восточной и восточной стороны - г. Ушарал на расстоянии 1636 м от конца участка проектирования. Реконструируемая дорога имеет постоянный отвод земли и соседствует с различными категориями собственности земель: землями для обслуживания зданий и объектов водных систем, крестьянскими хозяйствами, АЗС, землями для нужд обороны и землями ведения лесного хозяйства.

- Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Дорога, в настоящее время относится к III категории, после реконструкции будет относиться ко II  категории. Протяженность реконструируемого участка дороги составляет 2,9 км.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование Ед. изм. | СНиП РК 3.03-09-2006* | Принятые по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория дороги | II | II |
| 2 | Расчетная скорость км/час | 120 | 120 |
| 3 | Количество полос движения, шт. | 2 | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения м | 3,75 | 3,75 |
| 5 | Ширина обочины, м | 3,75 | 3,75 |
| 6 | Ширина укрепленной части, м | 0,75 | 0,75 |
| 7 | Ширина проезжей части, м | 7,5 | 7,5 |
| 8 | Ширина дорожной одежды м | 9 | 9 |
| 9 | Ширина земляного полотна, м | 15 | 15 |
| 10 | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 | 20 |
| 11 | Поперечный уклон проезжей части на виражах ‰ | 30-40 | 30-40 |
| 12 | Наибольшие продольные уклоны, ‰ | 40 | 9 |
| 13 | Наименьшее расстояние Видимости, м: - для остановки -встречного автомобиля | 250 450 | 250 450 |
| 14 | Наименьшие радиусы кривых в плане, м | 800 | 800 |
| 15 | Наименьшие радиусы выпуклых кривых в продольном профиле, м | 15000 | 22000 |
| 16 | Наименьшие радиусы вогнутых кривых в продольном профиле | 5000 | 15000 |

- Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Подготовительные работы

Перед началом работ по реконструкции участка дороги необходимо выполнить работы по подготовке территории, которые включают в себя:

- утверждение полосы отвода;

- восстановление и закрепление трассы;

- согласование о начале и сроках проведения строительных работ с Заказчиком, дорожной полицией, землепользователем, управлением экологии и др.;

- подготовка технологических площадок и площадок для размещения технического персонала, рабочих и дорожной техники в зоне работ;

- подготовка площадок для временного складирования строительных материалов.

Кроме мероприятий по подготовке территории реконструкции в подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:

- снятие плодородного слоя почвы и растительного слоя на объездных и подъездных дорогах и строительных площадках;

- переустройство инженерных коммуникаций, устройство резервных труб в местах пересечения дороги и съездов с подземным кабелем;

- очистка откосов существующей насыпи, дна резервов и полосы отвода от травы, на проектную ширину;

- расчистка откосов и придорожной полосы от мусора;

- заготовка строительных материалов и железобетонных конструкций;

- расстановка временных дорожных знаков по схемам ограждения мест работ;

- разборка существующего покрытия с укладкой полученного материала в притрассовых накопителях.

Также производится необходимая подготовка жилищно-бытовых условий для рабочих и т.д.; обеспечение топливом (ГСМ), водой; обеспечение готовности к работе дорожной техники и автотранспорта; подготовка кадров: рабочих, механизаторов, шоферов и т.д.

Дорожная часть. План трассы.

Основная концепция реконструкции заключается в максимальном приближении к существующему положению трассы. План трассы запроектирован с учетом уширения земляного полотна, преимущественно, в одну сторону.

Земляное полотно.

На участках реконструкции предусмотрено максимальное

использование существующего земляного полотна. После выполнения работ по разборке конструкции существующей дорожной одежды предусмотрено доуплотнение верхней части существующего земляного полотна, с доведением существующих уклонов откоса до нормативных параметров. При возведении тела насыпи под проектные параметры производится уширение существующего земляного.

Водоотводные устройства с проезжей части

Продольный водоотвод от земляного полотна обеспечивается строительством водоотводных канав и кюветов, со сбросом воды в пониженные места рельефа и с выпуском в низовую сторону через водопропускные сооружения. Там, где водоотвод не может быть обеспечен продольными водоотводными канавами или резервами, предусматривается

отсыпка берм шириной 4 м. Для отвода воды с поверхности проезжей части покрытию придаются поперечные уклоны 20 ‰, обочинам 40 ‰.

Искусственные сооружения

На реконструируемом участке дороги водопропускные трубы отсутствуют, планируется строительство автодорожного моста через реку Тентек.

Для пропуска реки под проезжей частью реконструируемой дороги устраивается автодорожный мост.

При строительстве временного водозабора из реки Тентек, предусматривается:

до начала строительства предусматривается выполнение подъездных дорог;

срезка растительного слоя толщиной 100 мм, с площади размерами 47х20 м;

  - перед укладкой покрытия площадки спланировать и произвести уплотнение;

  - бетонную плиту водоприемного устройства установить на подготовительное основание дна озера горизонтально, на глубине не менее 1,9 м;

- сетчатый фильтр надеть на оголовок водозаборной трубы, при установке на платформе закрепить, верх сетчатого фильтра должен быть заполнен на глубину 1,0 м от поверхности воды, а расстояние от дна озера до низа фильтра не менее 0,5 м;

- производить чистку фильтра при засорении и обрастании поверхности более 25 %, полиэтиленовой щеткой;

- водомерный узел, собранный в заводских условиях, должен установлен горизонтально на бетонных блоках, закреплен и огорожен от посторонних лиц, также обеспечен доступ для обслуживающего персонала и работников организации, снимающих показания расхода воды;

- по окончании сезонного водозабора водоприемное устройство, водомерный узел подлежат демонтажу;

- по завершении использования временного водозабора с площадки налива вывозиться покрытие площадки и производиться рекультивация площадки растительным слоем с временного место складирования.

- Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта).

Нормативная продолжительность строительства объекта – 14 месяцев, в том числе подготовительный период – 3 месяца. Эксплуатация реконструированной дороги будет постоянной.

- Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

- описание земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования;

Отвод земель

Потребность в постоянном отводе земель для реконструкции дороги с размещением объектов обустройств, включая устройство дороги, съездов и примыканий составит – 12,8075 га.

Для обеспечения реконструкции дороги и нового строительства потребуется на период строительства временный отвод земель - 1,43 га, в том числе под строительные площадки - 0,49 га, под объездные и землевозные дороги – 0,94 га.

- описание водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);

объемов потребления воды;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов;

В период строительства потребуется питьевая вода для работников и техническая вода – для увлажнения дорожного полотна и дорожной одежды. Расход питьевой воды на хозяйственно-бытовые нужды работников за период строительства (14 месяцев) – 5,97 ты. м3. Расход технической воды – 48,45 тыс. м3. Питьевая вода привозная. Техническая вода будет забираться из реки Тентек.

Объем сточных вод составит 4,31 тыс. м3. Сточные воды будут собираться в септик, а затем силами подрядчика выводиться на очистные сооружения.

На реке Тентек установлены водоохранные зоны и полоса, правовой режим которых будет строго соблюдаться.

- участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);

Использование недр не планируется

- растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;

Использование растительных ресурсов не планируется. Планируется вынужденный снос зеленых насаждений (1652 деревьев) и расчистка 0,08 га дикой и пневой поросли.

- видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира;

Использование животного мира не планируется.

- иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;

Будут использоваться дорожно-строительные и иные материалы, соответствующие государственным нормативам.

- риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и(или) невозобновляемостью.

Будет использоваться невозобновляемый природный ресурс – вода из реки Тентек. Риски истощения отсутствуют, т.к.  будут соблюдаться требования законодательства и условия специального водопользования.

- Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).

За период строительства ожидаются выбросы 23 загрязняющих веществ из неорганизованных источников, всего – 9,33 тонны в год.

- Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы в окружающую среду не планируются.

- Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

За период строительства общий объем образования отходов составит 4482,7 тонны. Виды отходов:

- Лом черных металлов (GA090) (используется на собственные нужды);

- Огарки сварочных электродов(GA090) (используется на собственные нужды);

- Строительный мусор (GG170);

- Коммунальные отходы (ТБО ) (GO060);

- Отходы лакокрасочных материалов (жестяные банки из-под краски) (AD070);

- Ветошь промасленная.

Отходы будут временно накапливаться на огороженных с трех сторон площадках с твердым покрытием в контейнерах в срок, не превышающий 6 месяцев, и вывозиться подрядчиком в места их восстановления, уничтожения или захоронения.

- Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

- Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований,  наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).

См. приложение 1 к настоящему заявлению

- Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности в соответствии с приложением 7 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от _________№ ______ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером ___).

См. приложение 3 к настоящему заявлению.

- Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

- Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

См. приложение 2 к настоящему заявлению.

- Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Поскольку намечаемой деятельностью является реконструкция автодороги, единственным альтернативным вариантом является «нулевой» вариант. Однако этот вариант нецелесообразен как с экономической, так и с экологической точки зрения, т. к. он в настоящее время дорога находится в неудовлетворительном состоянии, что способствует дорожно-транспортным происшествиям, разрушению дорожной одежды, созданию заторов на дорогах. Поэтому инициатор считает нужным отказаться от «нулевого» варианта.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо): _____________________________

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): _______________________________________________

Приложение 1 к заявлению о намечаемой деятельности. Краткое описание компонентов окружающей среды.

Современное состояние окружающей природной среды

1. Характеристика современного экологического состояния и состояния воздушной среды

Уровень экологической дестабилизации природной среды района проектирования характеризуется как умеренный.

Стационарные посты наблюдения Филиал РГП «Казгидромет» по Алматинской области в районе проектирования - отсутствуют, мониторинг за состоянием атмосферного воздуха не проводится, посты наблюдений, ведущие мониторинг загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.

2. Рельеф

Рельеф района проектирования представляет собой предгорную равнину северного макросклона Джунгарского Алатау с общим наклоном к северо-востоку, в сторону озера Алаколь. К юго-западу простирается обширный конус выноса северного склона хребта Джунгарский Алатау, за ним проходит и сам хребет. На северо-востоке расположено озеро Алаколь. Эта плоская предгорная равнина расчленена несколькими крупными реками и множеством мелких периодических водотоков. Кроме этого, в формировании рельефа участвуют искусственные ирригационные сооружения: поливные каналы и арыки, сбросные коллектора, причем последние в своем нижнем течении имеют вид глубоких оврагов с обрывистыми берегами.

Положительные формы рельефа представлены останцовыми буграми и полого приподнятыми участками междуречий. Абсолютные отметки колеблются в пределах реконструируемого участка трассы от 373,74 – 500,96 м.

3. Сейсмичность

Согласно карте общего сейсмического районирования Республики Казахстан, сейсмичность района составляет – 8 баллов, сейсмичность площадки – 8 баллов, категория грунтов по сейсмическим свойствам на площадке – III.

4. Гидрогеологические условия

Джунгарский Алатау богат ресурсами поверхностных вод. Территорию рассекают многочисленные горные реки, берущие начало от ледников и снежников, которые являются источником чистой воды и хранилищем оригинальной автохтонной биоты Балхашского бассейна. Основные реки северного макросклона Тентек, Лепсы, Аксу, Баскан, Сарканд. На севере река Ыргайты впадает в озеро Жаланашколь, река Жаманты – в Алаколь, река Тентек – в Сасыкколь. Большое количество горных рек (Лепсы, Каратал, Сарканд, Биен, Аксу) впадают в озеро Балхаш.

Особенности природно-климатических условий района строительства предопределяют формирование поверхностного стока и наличие гидрографической сети, представленной рекой Тентек.

Река Тентек протекает в районе ПК 19, имеет длину около 180 км, начинается на северном склоне горного хребта Джунгарский Алатау, к северу от Казахстано-Китайской границы на высоте более 4000 м. Питание смешанное, с преобладанием ледникового. Имеет несколько постоянных притоков. Течёт в северном направлении. При впадении в пресно- проточное озеро Сасыкколь образует обширную заболоченную дельту площадью свыше 17 тыс. га. В теплые зимы русло р. Тентек, вплоть до дельты не замерзает, даже в суровые зимы на реке сохраняются полыньи.

Река Тентек относится к северо-восточному орографическому району Джунгарского Алатау. Характеризуется северной ориентацией речного бассейна, значительными высотами, неукрытостью от влагоносных ветров. Образована слиянием трех рек: Тентек, Орта-Тентек и Шет-Тентек, начинающихся в области ледников и снежнике на высоте 4000 м. Долина р. Тентек – типичное эрозионное ущелье, местами переходящее в каньоны.

Общая площадь питающих ледников – 96,4 км2, расход воды – апрель – 68,8 м3/с, май – 118 м3/с, июнь – 105 м3/с, и.т.д. среднегодовой расход – 45 м3/с. Половодье с апреля по сентябрь даёт в среднем около 83% годового стока, половодье начинается в I декаде апреля, а максимум стока в мае, июне или июле можно объяснить влиянием на формирование стока атмосферных осадков. Если в феврале река питается грунтовыми водами, то в апреле

добавляются талые воды.

На р. Тентек и ее притоках существуют несколько гидрологических постов – с. Герасимовка и пос. Тункуруз. На реке Орта Тентек, в с.Успеновка, ранее существовал гидрологический пост, который в настоящее время закрыт. Наибольший среднесрочный расход воды, зарегистрированный у гидропоста Тункуруз – 294 м3/с, в с. Герасимовка – 115 м3/с, р. Орта-Тентек (с. Успеновка) – 107 м3/с. Максимальные расходы воды формируются за счет таяния снега и ледников. Подъем уровней и увеличение водности начинаются обычно в марте – апреле, заканчивается в августе – сентябре. Продолжительность половодья от 102 до 217 суток. Среднегодовой расход воды 42.2 м3/с, наибольший приближенный расход 966 м3/с наблюдался 01.05.1988 г.

В зимнее время на реке наблюдаются забереги, шугоход, ледостав с полыньями, весной – ледоход. Характерны заторно-зажорные явления. Наименьший месячный сток зимней межени и годовой наблюдаются в ноябре – январе.

Ширина водоохранной зоны реки составляет 550 – 1000 м, ширина водоохранной полосы 35 – 150 м.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении подземные воды предгорных равнин, связанны с валунно-гравийно-галечниками и песчаными отложениями четвертичного возраста.

Разнообразие и сложность геологии четвертичных отложений предгорной равнины обусловили и весьма сложные гидрогеологические условия.

Одна из разновидностей подземных вод, встреченных при производстве изысканий, является верховодка, водоносный горизонт распространен на участке км 1 – км 7. Уровень подземных вод встречается в интервале глубин от 0,5 до 6,0 м.

Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, залегающие в виде линз, прослоев и валунно-гравийно-галечники.

На остальном участке (км 7 – км 30) грунтовые воды пройденными скважинами вскрыты не были.

По результатам химического анализа воды степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки W4 по водонепроницаемости неагрессивная.

На участке 0 – 2900 км автомобильная дорога пересекает р. Тентек, водопропускные трубы отсутствуют. Существующий мост через р. Тентек не отвечает современным требованиям по грузоподъемности, габариту проезжей части и тротуаров. Он был построен в 70-е гг. прошлого века

5. Почвы. Растительность. Животный мир. Ихтиофауна

Почвенный покров. В результате антропогенного воздействия на рассматриваемой территории сформировался специфический тип почв, называемых общим техногенным покровом. Общий техногенный покров включает в себя земли с нарушенным почвенным покровом, занятые жилыми постройками, административными зданиями, промышленными объектами, дорогами, площадями и т.д., т.е. земли, служащие лишь базисом для различных сооружений.

К землям с функционирующим почвенным покровом относятся прибрежные территории вдоль русел рек. Здесь сформировалась разновидность серозем, с пятнами солончаков.

Деградация почв в результате техногенного воздействия проявляется в виде линейных нарушений (трубопроводы и пр.) и характеризуется, как правило, полным уничтожением почвенного покрова с разрушением исходного микро- и нанорельефа и образованием техногенного рельефа положительных (насыпи, валы) и отрицательных (выемки, траншеи) форм, сопровождаемым техногенной турбацией (потеря горизонтальной стратификации, перемешивание субстратов разных горизонтов), денудацией (формирование почв с неполным или укороченным профилем) и погребением почв извлеченными на поверхность подстилающими породами.

На обследуемой территории характерно развитие светлых северных сероземов и местами горных каштановых почв.

Растительность территории проложения автомобильной дороги представлена злаково-сублессингианово-полынными и эфемероидно-белоземельно-полынными комплексами растений.

При проведении таксационного обследования существующих зеленых насаждений участок реконструкции был разбит на 30 кварталов, протяженностью 1000 м каждый, согласно дорожной разметке с привязкой к километровым столбам.

Пересчет производился по таксационным выделам, участкам лесных полос однородных по таксационной характеристике и хозяйственному значению. Ширина захвата составила 50 м по обе стороны от оси.

Для удобства пересчета, каждый выдел разделен на ленты шириной 10 м. Общее количество деревьев на рассматриваем участке – 27158 шт. Преобладающая порода – лох серебристый 16267 шт – 60%. Средняя высота

Общее количество кустарников и молодняков порослевого происхождения – 22020 шт. Преобладающей породой является – лох серебристый – 52%. Средняя высота кустарников и молодняков порослевого происхождения – до 3м, средний возраст – 10 – 15 лет.

Животный мир характерен для степной и полупустынной зоны. Это, прежде всего, грызуны, суслики, тушканчики, хомяки, полевки, зайцы. Много черепах, змей, ящериц.

Обитают волки, лисицы, барсуки. В степях гнездятся жаворонки, воробьи, пустельга, луни, орлы, реже – кречет и дикие куропатки.

В соответствии с письмом КГУ "Алакольское лесное хозяйство" на рассматриваемом участке реконструкции автомобильной дороги  особо охраняемые природные территории, редкие виды флоры и фауны – отсутствуют.

Ихтиофауна реки Тентек в районе проведения работ является слабо изученной, организованный промысел рыбы на реке – не производится.

Кормовая база рыб.

Фауна планктона по данным 2015 г. относительно бедна. Общий состав включает всего 7 компонентов, из которых: 1 – коловратка, 3 - ветвистоусые рачки, 2 – веслоногие. Разнообразие зоопланктона 4 - 5 компонентов.

При этом ветвистоусые и веслоногие рачки представлены одними и теми же видами. И четыре вида: D. lacustris, D. (D.) galeata, M. leuckarti и A. (Rh) salinus являются общими для данных рек со значительной интенсивностью развития. Среди них выделяется общий доминант - ветвистоусый рачок D. lacustris. По остаточной биомассе организмов р.Тентек классифицируется средним уровнем трофности.

Зообентос. В устье р.Тентек зообентос состоял из олигохет и хирономид. В донном комплексе количественно доминировал Ch. plumosus на последних стадиях развития, создавая 75 % численности и 95 % биомассы. Развитие зообентоса соответствовало среднему классу кормности.

Видовой состав рыб. Список современного видового состава ихтиофауны бассейна в целом включает 33 видов рыб, из указанного видового состава 10-12 являются промысловыми, но некоторые из них не достигают промысловой численности.

Как показали современные исследования именно р.Тентек, в мальковых уловах доминирует особи амурского чебачка - 2,4 шт./м3, второе место принадлежит голому осману - 1,733 шт./м3, в среднем по реке - 1,175 шт./м3. Такое распределение и концентрация малоценной ихтиофауны характерна для подобных рек, что подтверждено фактическими материалами.

Именно на участке проектируемых работ в районе реконструкции автомобильного моста через р.Тентек отсутствуют нерестилища, рыбозимовальные ямы, и других мест выраженной концентрации рыб и молоди не отмечено. Во время проведения научно-исследовательских работ редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб не отмечено.

Согласно приказу и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК от 24.07.2015 г. № 190 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования", в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных введен запрет на рыболовство на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы в период с 10 апреля по 1 июня.

Также установлены места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректи, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – с 2 июня по 9 апреля и введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничение на суточную норму изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей (кроме промысловой охоты).

Таким образом период возможного строительства моста через р.Тентек будет ограничен, намеченные работы будут возможны в теплый период года с июля по октябрь (4 месяца) на обводненном русле реки, а на осушаемом ложе до периода весеннего паводка – около 8 месяцев.

В случае соблюдения вышеуказанного срока (т.е. если не будут проводить намеченные работы в эти сроки) большого отрицательного воздействия на ихтиофауну, миграцию и скат оплодотворенной икры и личинок рыб оказываться не будет.

Характеристика современного состояния атмосферного воздуха

Климат региона резко континентальный с жарким, сухим летом и холодной малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением региона внутри евроазиатского материка, южным положением, особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами.

Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месячном и годовом ходе.

Используемый, для комплексной оценки, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) для рассматриваемой территории на протяжении многих лет характеризуется устойчивыми значениями ниже среднего по Казахстану (ИЗА = 5).

По условиям рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе территория расположения участка, под проектируемые объекты (чертеж, лист 3), характеризуется зона очень высокого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА, V зона).

Район расположения объектов находится в зоне с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ не являются благоприятными.

Основными загрязнителями воздушного бассейна являются предприятия котельные хозяйства, автотранспорт, элеваторы, промпредприятия, осуществляющие выбросы в атмосферу оксидов азота, углерода, сернистого ангидрида, сероводорода, летучих органических соединений и неорганической пыли.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным 1 полугодия за 2018 год стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха Алматинской области характеризовался как повышенный, он определялся значением СИ равным 4 и НП = 7 %.

Анализ валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за последние годы свидетельствует о прямой зависимости их объемов от деятельности предприятий.

На период строительства к основным ингредиентам, загрязняющим атмосферу, района расположения проектируемого объекта: пыль неорганическая.

На период эксплуатации выбросы не ожидаются.

7. Демографическая ситуация, санитарно-гигиенические условия

и прогноз их изменений

Административно-территориальное устройство включает в себя городской и 23 сельских округов. Административный центр - город Ушарал, в котором проживает около 18,7 тыс. человек.

По данным управления защиты прав потребителей, в 2016 году эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в области оценивается как относительно благополучная. Не зарегистрированы групповые заболевания, заболевания брюшным тифом и паротитами, снизилась заболеваемость сальмонеллезом, острыми вирусными гепатитами.

#### Приложение 2 к заявлению о намечаемой деятельности. Предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

Период строительства

- ограждение участков проведения строительных работ;

- изготовление сборных строительных конструкций, товарного бетона и раствора на производственной базе подрядной организации или предприятий стройиндустрии с последующей доставкой на строительную площадку спецавтотранспортом;

- максимальное сокращение сварочных работ при монтаже конструкций на местах их установки путем укрупненной сборки конструкций на стационарных производственных участках строительной организации;

- применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов- изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;

- проведение большинства строительных работ за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;

- осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов;

- укрепление откосов насыпей и выемок геосинтетическими материалами (геосетки, георешетки);

- перевозка пылящих материалов в транспортных средствах, снабженных

- брезентовыми или иными укрытиями, для предотвращения попадания пылеватых частиц перевозимого материала в атмосферу;

- организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием;

- заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях;

- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях;

- хранение производственных отходов в строго определенных местах;

- своевременная уборка территории и вывоз мусора;

- обязательное осуществление рекультивационных работ на всех нарушенных землях (травосеяние, озеленение автодороги).

В целях снижения выбросов пыли неорганической на строительной площадке

планируется использовать поливомоечную машину.

Период эксплуатации

- организация равномерного режима движения транспортных средств;

- создание благоприятных условий и разделение потоков транспорта исключающих

- необходимость частых торможений и ускорений движения;

- уменьшение пылеобразования дорожного покрытия путем регулярного его полива в

- теплый период года;

- регулярная уборка мусора.

Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод

Сброс сточных вод в поверхностные водные источники объектами проектирования не предусмотрены. На территории производства строительных работ с целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды необходимо предусмотреть:

 получение разрешения на спецводопользование;

 контроль за водопотреблением и водоотведением;

 запрет на размещение в пределах санитарно-защитной полосы переустраиваемых сетей водопровода источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.). Переустройство сетей водопровода и канализации должно осуществляться с применением стальных труб;

 размещение строительных площадок вне водоохранных полос;

 устройство штабелей для временного хранения инертных материалов допустимо только на специально отведенных площадках;

 складирование извлеченного грунта в штабеля только на специально отведенных площадках;

 хранения легкорастворимых, органических и вяжущих материалов, необходимых при проведении строительных работ, в специальных складах под крышей или в герметичных емкостях;

 организацию движения транспорта: дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только в составе, необходимом для выполнения технологических операций определенного вида работ, по окончании смены машины перемещаются на площадки с твердым покрытием;

 исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта;

 недопущение разлива ГСМ; заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами производиться на площадках с твердым покрытием;

 устройство на автодорожных мостах водонепроницаемых бетонных бордюров с отводом воды с проезжей части в продольные и поперечные лотки, расположенные вдоль кромки дороги; устройство для пропуска талых и дождевых вод водопропускных труб под проезжей частью реконструируемой дороги;

 устройство защитной гидроизоляции стен и днища сооружений;

 организация контроля за герметизацией всех емкостей и трубопроводов;

 применение дорожно-строительных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТов и Стандартов. Предусмотреть наличие на них санитарно-эпидемиологических сертификатов и сертификатов качества;

 сбор в емкости и вывоз на соответствующие очистные сооружения сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности рабочих;

 организованное складирование и своевременный вывоз бытовых отходов;

 после завершения строительных работ разборка всех временных сооружений, уборка и вывоз мусора в специально отведенные места;

 осуществление забора воды в специально отведенных местах, оборудованных подъездом и площадкой, позволяющей осуществлять забор воды;

 в случае осуществления забора воды в реке, его необходимо осуществлять

специальными машинами, оборудованными водозаборными устройствами –

рыбозащитной металлической сеткой с размерами ячеек 3*3 мм, в местах для

организованного забора воды необходимо установить рыбозащитное устройство;

 при заборе воды соблюдать водоохранный режим, недопустимо загрязнение и засорение берега, воды; недопустим разлив ГСМ, заезд в воду или мойка автомобилей;

 очистка мест забора воды от загрязнения;

 запрещается сброс хозяйственно-бытовых стоков в водоемы и их водосборные площади.

В период эксплуатации проектируемого объекта забор воды из поверхностных и подземных водных источников производиться не будет.

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период реконструкции проектируемого объекта не ожидается.

Мероприятия по охране почв от отходов производства

На этапе проведения строительных работ должны предусматриваться мероприятия по предотвращению и смягчению негативного воздействия отходов на окружающую среду:

 все отходы, образованные при строительных работах, должны идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах;

 все отходы, образованные при строительных работах, должны вывозиться в специальных машинах в места их захоронения, длительного складирования или на утилизацию;

 подрядчик несет ответственность за сбор и утилизацию отходов.

Мероприятия по ослаблению негативного влияния проектируемого объекта на земельные ресурсы

Учитывая природно-климатические условия и почвенный покров территории, данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

 выполнение Землеустроительного проекта по переводу земель лесного фонда в земли других категорий;

 ликвидация стихийных мусорных свалок и мест захламленности строительным и бытовым мусором в период проведения строительных работ;

 проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель;

 противоэрозионное закрепление откосов насыпи с планировкой, уплотнением с поливом водой и дальнейшем травосеянием;

 разборка всех временных сооружений;

 подготовка придорожной полосы к проведению дальнейшей ландшафтно-

декоративной планировке;

 применение машин и механизмов, соответствующих государственным стандартам;

 для перевозки строительных грузов максимальное использование существующей дорожной сети с усилением или устройством (при необходимости) покрытий и искусственных сооружений;

 запрещение всех видов сельскохозяйственной деятельности человека в пределах резервно-технологической полосы автодороги;

 поддержание необходимого санитарного состояния полосы вдоль автодороги, постоянный сбор и своевременная утилизация отходов. организация раздельного сбора хозяйственно-бытовых и производственных отходов в период проведения строительных работ.

Утилизация отходов в процессе строительства автодороги будет производиться подрядчиком, в соответствии с разработанным проектом производства работ, в процессе эксплуатации дороги – эксплуатационной дорожной службой Алматинской области.

Мероприятия по охране почвенного покрова, растительного и животного мира

Для уменьшения отрицательного воздействия работ на флору рассматриваемого района, необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

Период строительства:

 максимально возможное расположение дорожных сооружений на землях

малопригодных для сельскохозяйственного использования;

 рациональный отвод земли для размещения основных дорожных сооружений;

 сохранение природного ландшафта;

 рекультивация временно занимаемых земель;

 получение дорожно-строительных материалов с постоянно действующих предприятий;

 движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

 четкое соблюдение границ рабочих участков;

 использование грунта, имеющего достаточную влажность, который практически не образует пыли от действия ветра;

 транспортировка материалов, являющихся источниками пыли, должна производиться в транспортных средствах, оснащенных пылезащитными брезентовыми или иными пологами;

 сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

 территория строительства, складирования материалов и стройплощадка после окончания работ должны быть очищены от строительного и бытового мусора с вывозом всех видов отходов в специальные отведенные места и передачей отходов специализированным организациям;

 максимальное уменьшение площадей нарушенного почвенно-растительного слоя;

 восстановление нарушенного в ходе строительства растительного покрова путем травосеяния;

 получение разрешения на снос зеленых насаждений, рубочного талона.

Осуществление вынужденного сноса древесной растительности в соответствии с требованиями Законодательства РК;

 обязательное выполнение работ по восстановлению снесенной древесной растительности.

Не допускается:

 вытаптывание газонов, складирование на них инертных материалов, снега, сколов льда и т.п.;

 производить без согласования с соответствующими организациями раскрытие траншей на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарников;

 осуществлять перемещение грунтов кранами на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев без временных ограждений или защитных ограждений вокруг них.

Период эксплуатации:

 обязательное выполнение работ по восстановлению снесенной древесной растительности;

 обеспечение необходимых уходных мероприятий.

Мероприятия по охране животного мира

Для уменьшения отрицательного воздействия работ на фауну рассматриваемого района, необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

Период строительства

 рациональный отвод земли для размещения основных дорожных сооружений;

 сохранение природного ландшафта;

 забор технической воды для нужд строительства должен осуществляться автоцистернами, в специально отведенных и оборудованных местах. Водозаборное устройство необходимо оборудовать рыбозащитной металлической сеткой с размерами ячеек 3х3 мм.

 запрет на проведение строительных работ по возведению мостов и укладке труб для проезда автотехники в периоды нереста;

 рекультивация временно занимаемых земель;

 организация жесткого контроля за сбором сточных вод и предотвращения попадания их в водные объекты;

 получение дорожно-строительных материалов с постоянно действующих предприятий;

 движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

 четкое соблюдение границ рабочих участков;

 ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

 сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

 применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума;

 регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей и только на специально подготовленных и отведенных площадках;

 оптимизация продолжительности работы транспорта;

 введение ограничений по скорости движения транспорта;

 территория строительства, складирования материалов и стройплощадка после окончания работ должны быть очищены от строительного и бытового мусора с вывозом всех видов отходов в специальные отведенные места и передачей отходов специализированным организациям;

 строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

 восстановление нарушенного в ходе строительства растительного покрова путем травосеяния для сохранения кормовой базы животных;

 в проекте необходимо предусмотреть средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований сохранения среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира, а также их воспроизводства согласно п.3 ст.17 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" от 09.07.2004 г. № 593-II.;

 возмещение ущерба рыбному хозяйству.

Период эксплуатации:

 установка предупреждающих дорожных знаков о возможном перегоне животных;

 установка предупреждающих дорожных знаков о пересекаемых водотоках, границах водоохранных полос и зон;

 установка столбиков, в которые вмонтированы призмы, преломляющие свет фар от движущихся автомобилей и отпугивающие этим животных от дороги.

Затраты на снос древесной растительности внесены в сметную документацию подготовительного этапа строительных работ.

Затраты на компенсационные посадки и рекультивацию будут производиться Заказчиком работ по отдельным проектам, после реконструкции автодороги.

Затраты на компенсацию ущерба рыбному хозяйству внесены в рабочий проект за сметной стоимостью работ.

Предусмотренные мероприятия будут способствовать ослаблению негативного влияния на почвенный покров, флору и фауну в период проведения строительных работ.

#### Приложение 3 к заявлению о намечаемой деятельности.

##### Определение существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

| Вопрос | Ответ да/нет, пояснение | Оценка существенности воздействия/обоснование отсутствия воздействия |
| --- | --- | --- |
| будет ли намечаемая деятельность осуществляться в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия? | Нет | На участке, предназначенном для размещения дороги и выполнения строительных работ, перечисленных объектов нет. |
| может ли намечаемая деятельность оказать косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта? | Да. Расстояние участка, предназначенного для размещения дороги и выполнения строительных работ до ближайшего одиночного жилого дома составляет 29 м, до г. Ушарала – 1636 м. На эти объекты возможно воздействие шума, вибрации, электромагнитных излучений, загрязнение атмосферного воздуха. | Воздействие несущественное. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных п. 4 Приложения 7 к Инструкции. Другие земли, ареалы, объекты, указанные в п. 1, в районе осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. |
| может ли намечаемая деятельность привести к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов? | Да. Будет занят дополнительный земельный участок для строительства моста, расширены существующие земельные участки, занятые дорогой, слегка изменится их конфигурация, будут нарушены земли, временно занимаемые для строительства. | Воздействие несущественное, т. к. земли, нарушенные в ходе строительства, будут рекультивированы. Изменение рельефа местности, связанное с расширением существующих земельных участков и размещением моста, не повлечет последствий, предусмотренных п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| будет ли намечаемая деятельность включать, лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории? | Да. На период строительства будет использоваться питьевая и техническая вода, в том числе из возабора на реке Тентек, а также подземные воды. | Воздействие несущественно. Предусмотренные инициатором меры (в том числе соблюдение требований к специальному водопользованию) достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных в п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| будет ли намечаемая деятельность связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека? | Да. Строительные работы будут связаны с использованием топлива для машин, смазочных материалов, красок, строительных химикатов. | Воздействие несущественно. Предусмотренные инициатором меры достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных в п. 4 Приложения 7 к Инструкции. |
| приведет ли намечаемая деятельность к образованию опасных отходов производства и (или) потребления? | Да. В ходе строительства будут образованы отходы, отдельные виды которых (промасленная ветошь) могут быть огнеопасными или экотоксичными. | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| будут ли в процессе намечаемой деятельности осуществляться выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу? Могут ли эти выбросы привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов? | Да. На период строительства ожидаются выбросы 19 загрязняющих веществ из неорганизованных источников. На период эксплуатации дороги выбросы ожидаются только от передвижных источников. | Воздействия несущественны. Выбросы в период строительства будут носить временный характер и, с учетом предусмотренных инициатором мероприятий, не окажут существенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Возможные выбросы от передвижных источников будут постоянными, но ввиду значительного расстояния дороги от населенного пункта и с учетом мероприятий по охране животного и растительного мира, они не приведут к последствиям, указанным в п. 4 Приложения 7 к Инструкции. |
| может ли намечаемая деятельность быть источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды? | Да. Шум от строительных работ, а в период эксплуатации – от автотранспорта; вибрация от работы машин; электромагнитное воздействие от переустраиваемых сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Воздействие несущественно. Меры по снижению уровней шума, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных п. 4 приложения 7 Инструкции. Расчеты показали, что величина транспортного шума при эксплуатации дороги на расстоянии 29 м от ближайшей полосы движения не превышает 70 дБА, а с учетом значительной удаленности жилой зоны, влияния на жилые дома оказывается незначительно. Результаты расчетов уровней шума показывают, что превышений нормативов, установленных приказом МЗ РК № 841 от 03.12.2004 г. (Территории непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов с 7:00 до 23:00), на территории жилой застройки нет. |
| будет ли намечаемая деятельность создавать риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ? | Да. 1. Возможно загрязнение земель и вод от транспортных средств на строительных площадках (включая тяжелые металлы, NOx, SOx, сажу, частицы продуктов износа шин, масла, смазочные материалы, цемент, краски, строительные химикаты и т.д.). 2. Возможны загрязнения от придорожных заправочных станций, станций технического обслуживания, пунктов проверки и мойки транспортных средств. 3. Возможны загрязнения почвы и водных объектов солью, используемой для борьбы с гололедом. 4. Возможны разливы вредных или токсичных веществ по причине дорожных аварий. 5. В результате обильных осадков, обычно выпадающих с марта по июнь, потоки воды могут собрать пыль и перенести загрязнение к дальнейшим реципиентам. 6. Планируется забор воды из реки Тентек (для чего будет сооружен временный водозабор) на период строительства. | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, указанных в п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| может ли намечаемая деятельность приводить к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека? | Да. Возможны: 1) повреждения техногенных зданий и сооружений, которые вызванные природными, технологическими и другими причинами; 2) Аварии техногенных систем и их элементов на производственных объектах. | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, указанных в п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| может ли намечаемая деятельность привести к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы? | Да. Положительное воздействие – увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест. Отрицательное воздействие – негативное воздействие на здоровье населения. | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, указанных к п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| может ли намечаемая деятельность повлечь строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду? | Да. Реконструкция дороги может повлечь строительство придорожных заправочных станций, станций технического обслуживания, пунктов проверки и мойки транспортных средств. | Воздействие несущественно. Соблюдение законодательства при размещении указанных объектов достаточно для предотвращения последствие, предусмотренных п. 4 Приложения 7 к Инструкции. |
| возможны ли потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду от намечаемой деятельности и иной деятельности, осуществляемой или планируемой на данной территории? | Да. Возможны кумулятивные воздействия от движения автотранспорта и от источников выбросов в г. Ушарале. | Воздействие несущественно. Реконструируемая дорога уже используется, но ее неудовлетворительное состояние влечет возникновение заторов и высокий риск аварий. Реконструкция дороги снизит количество заторов и вероятность аварий, что приведет к снижению выбросов от автотранспорта и, следовательно, к снижению кумулятивных воздействия на окружающую среду. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, но расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия? | Да. На участке, предназначенном для реконструкции дороги, и на прилегающих к нему участках выявлены объекты историко-культурного наследия. Часть из них находится в аварийном состоянии, в их отношении проводятся исследования, направленные на их исключение из Государственного перечня объектов историко-культурного наследия. | Воздействие несущественно, если все объекты историко-культурного наследия будут сохранены как путем соблюдения мер, предусмотренных инициатором, так и путем принятия дополнительных мер. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)? | Да. Реконструкция дороги потребовала перевода земель государственного лесного фонда в земли транспорта. | Воздействие несущественно. Перевод земель государственного лесного фонда в земли транспорта уже проведен в соответствии со ст. 51 Лесного кодекса РК, в том числе на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции)? | Да. Снос зеленых насаждений в полосе отвода дороги, перевод земель государственного лесного фонда (не покрытых лесом) в другую категорию земель, что влечет дальнейшую невозможность использования этих земель для лесоразведения, нарушение травянистого покрова при строительных работах. Строительство моста повлечен ущерб ихтиофауне реки Тентек. | Несущественное. Меры, предусмотренные инициатором (компенсационные посадки зеленых насаждений, восстановление травянистого покрова, зарыбление реки Тентек), достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных п. 4 Приложения 7 к Инструкции. На участках, предназначенных для размещения дороги и выполнения строительных работ, редкие виды растений и животных отсутствуют, путей миграции диких животных нет. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест? | Да. | Воздействие положительное. Реконструкция дороги будет способствовать улучшению условий посещения людьми мест отдыха или иных мест. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы? | Да. | Воздействие положительное. Реконструкция дороги будет способствовать снижению заторов и предотвращению экологических проблем. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия)? | Нет. | Воздействия возможны на объекты, признанные объектами историко-культурного наследия, но воздействия на них несущественны (см. строку 14). |
| будет ли намечаемая деятельность осуществляться на неосвоенной территории и повлечет ли она застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель? | Нет. | Намечаемая деятельность представляет собой реконструкцию уже существующей дороги. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц? | Да. Возможно загрязнение естественных пастбищ и пашни, прилегающих к полосе отвода дороги. | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных в п. 4 приложения 7 к Инструкции в отношении участков, прилегающих к полосе отвода дороги. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на населенные или застроенные территории? | Да. Возможно воздействие на одиночный жилой дом и г. Ушарал (физические воздействия, загрязнение атмосферного воздуха) | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, предусмотренных в п. 4 приложения 7 к Инструкции (см. строки 2, 7, 8, 13). |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения)? | Да. Однако чувствительные объекты находятся в г. Ушарале, воздействия на который признаны незначительными | Воздействие несущественно (см. строку 22). |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми)? | Да. Возможно загрязнение сельскохозяйственных угодий, прилегающих к земельному участку, реки Тентек, подземных вод (см. строку 9) | Воздействие несущественно. Меры, предусмотренные инициатором, достаточны для предотвращения последствий, указанных в п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| может ли намечаемая деятельность оказать воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды? | Нет | На земельном участке, предназначенном для реконструкции дороги, в том числе строительства моста, и на прилегающих к нему землях таких участков нет |
| может ли намечаемая деятельность создать или усилить экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров)? | Нет | Воздействия несущественны. Соблюдение требований законодательства и государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также мер, предусмотренных инициатором, достаточно для предотвращения последствий, предусмотренных п. 4 приложения 7 к Инструкции. |
| имеются ли иные факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду, которые должны быть изучены? | Нет |  |