|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/1101/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 9 janvier 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation 
des Règlements concernant les véhicules

Résolution mutuelle no 1 (R.M.1) de l’Accord de 1958 
et de l’Accord de 1998

Sur la description et le fonctionnement des instruments et des dispositifs d’essai servant à évaluer la conformité des véhicules à roues, des équipements et des pièces aux prescriptions techniques énoncées dans les Règlements et les Règlements techniques mondiaux*

Amendement 1

Note: Le texte reproduit ci-après propose une modification concernant un additif 2 à la R.M.1 destiné à introduire les spécifications du mannequin pour essais de choc latéral WorldSID du 50e centile. Il complète le nouveau Règlement no [135] et le Règlement technique mondial no 14 concernant l’homologation des véhicules sur la base de leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau. Il a été adopté par le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) à sa 164e session (ECE/TRANS/WP.29/1112, par. 83 et 110). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/2014/89.

Table des matières, modifier comme suit:

«Table des matières

Page

Préambule

I.	Justifications techniques

II.	Résolution mutuelle no 1 (R.M.1) de l’Accord de 1958 et de l’Accord de 1998 sur la description et le fonctionnement des instruments et des dispositifs d’essai servant à évaluer la conformité des véhicules à roues, des équipements et des pièces aux prescriptions techniques énoncées dans les Règlements ONU et les Règlements 
techniques mondiaux

1.	Champ d’application

2.	Dispositions générales

3.	Dispositions spécifiques

Appendice

Additif 1 − [Réservé dans l’attente des spécifications relatives au mannequin 
pour chocs arrière (BioRID)]

Additif 2 − Spécifications relatives à la construction, à la préparation et à la certification 
d’un dispositif d’essai anthropométrique WorldSID homme du 50e centile 
(WorldSID homme du 50e centile)		».

Section II,

Paragraphes 3. et 3.1, dispositions spécifiques, modifier comme suit:

«3.	Dispositions spécifiques

3.1	Le tableau ci-dessous récapitule les additifs à la présente Résolution mutuelle contenant des détails sur la conception, la construction, l’entretien et la préparation des instruments et des dispositifs d’essai.

| ECE/TRANS/WP.29/1101 | Nom générique de l’instrument d’essai | Règlement(s) prescrivant l’instrument ou le dispositif d’essai | Règlement(s) prescrivant l’instrument ou le dispositif d’essai | Date d’adoption de l’additif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … - Additif 1 à la M.R.1 | (Réservé) Mannequin BioRID | … | … | … |
| Amend.1 - Additif 2 à la M.R.1 | WorldSID homme du 50e centile | No [135] | No 14 | 12 nov. 2014 |

».

Appendice, modifier comme suit:

«Additif 1 –	[Réservé dans l’attente des spécifications relatives au mannequin pour chocs arrière (BioRID)]

Additif 2 –	Spécifications relatives à la construction, à la préparation et à la certification d’un dispositif d’essai anthropométrique WorldSID homme du 50e centile (WorldSID homme du 50e centile)

Table des matières

Page

1.	Dispositions générales

Spécifications relatives à la construction, à la préparation et à la certification d’un dispositif d’essai anthropométrique WorldSID homme du 50e centile (WorldSID homme du 50e centile)

1.	Dispositions générales

1.1	Le présent additif contient les spécifications relatives au dispositif d’essai anthropométrique WorldSID homme du 50e centile (mannequin WorldSID homme du 50e centile) destiné aux essais de véhicules routiers en vue de la protection des passagers contre les chocs latéraux. On trouvera dans la norme ISO 15830:2013 des spécifications détaillées sur la conception, la certification, le montage et le démontage du mannequin WorldSID homme du 50e centile. Les spécifications pertinentes devraient être incorporées au présent additif dès que possible.

1.2	Le WP.29 a présenté un Règlement technique mondial sur les essais de choc latéral contre un poteau au titre de l’Accord de 1998 et, plus récemment, un Règlement de l’ONU sur l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau au titre de l’Accord de 1958. Afin de favoriser la cohérence dans l’application des prescriptions d’essai énoncées dans ces règlements, il est impératif de faire figurer, dans les documents de référence mis à la disposition des autorités de réglementation, des autorités d’homologation de type et des services techniques, des informations précises sur les dispositifs d’essai.

1.3	Jusqu’à ce que les spécifications pertinentes soient incorporées au présent additif, le mannequin WorldSID homme du 50e centile destiné aux essais réglementaires en application des règlements susmentionnés doit être monté et certifié conformément aux dispositions de la norme ISO 15830:2013 en ce qui concerne les mannequins dotés de deux demi-bas.

1.4	On trouvera dans le dessin no W50-82500 de la norme ISO 15830-2:2013 de plus amples renseignements sur l’instrument servant à déterminer le point H à utiliser parallèlement au mannequin WorldSID homme du 50e centile, notamment sur les dimensions.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.