| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/1101/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 9 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Общая резолюция № 1 (ОР.1) по Соглашениям 
1958 и 1998 годов,

касающаяся описания и эксплуатационных качеств испытательных инструментов и устройств, необходимых для оценки соответствия колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей техническим предписаниям, указанным в правилах и глобальных технических правилах*

Поправка 1

Примечание: Воспроизведенный ниже текст содержит поправку, касающуюся добавления 2 к ОР.1, по включению спецификаций манекена 50-го процентиля, предназначенного для испытания на боковой удар (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля). Он дополняет новые Правила № [135] и Глобальные технические правила № 14, касающиеся требований к испытаниям транспортного средства на проверку их характеристик при боковом ударе о столб. Он был принят Всемирным форумом для согласования правил в области транспортных средств на его 164-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/1112, пункты 83 и 110). В основу этого текста положен документ ECE/TRANS/WP.29/2014/89.

Содержание, изменить следующим образом:

"Содержание

Стр.

Преамбула

I.	Изложение технических соображений и обоснование

II.	Общая резолюция (ОР.1) по соглашениям 1958 и 1998 годов, касающаяся
описания и эксплуатационных качеств испытательных инструментов и 
устройств, необходимых для оценки соответствия колесных транспортных 
средств, предметов оборудования и частей техническим предписаниям, 
указанным в правилах и глобальных технических правилах

1.	Область применения

2.	Общие положения

3.	Специальные положения

Дополнительное приложение

Добавление 1 −	[Зарезервировано для технических требований к манекену 
с достоверными биофизическими характеристиками, 
предназначенному для испытания на удар сзади (BioRID)]

Добавление 2 −	Технические требования к изготовлению, подготовке 
и сертификации антропометрического устройства для 
испытания взрослого мужского манекена WorldSID 
50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 
50-го процентиля)		"

Раздел II,

Пункты 3 и 3.1, Специальные положения, изменить следующим образом:

"3.	Специальные положения

3.1		В нижеследующей таблице перечислены отдельные добавления к настоящей Общей резолюции, в которых содержатся подробные данные, касающиеся конструкции, изготовления, технического обслуживания и подготовки испытательных устройств или предметов оборудования.

| ECE/TRANS/WP.29/1101 | Родовое название испытательного инструмента | Правила ООН, требующие использования испытательного инструмента/ устройства | Глобальные технические правила ООН, требующие использования испытательного инструмента или устройства | Дата принятия добавления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … − Добавление 1 к ОР.1 | (Зарезервировано) Манекен BioRID | … | … | … |
| Amend.1 − Поправка 2 к ОР.1 | Манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля | № [135] | № 14 | 12 ноября 2014 года |

"

Дополнительное приложение, изменить следующим образом:

"Добавление 1 −	[Зарезервировано для технических требований к манекену с достоверными биофизическими характеристиками, предназначенному для испытания на удар сзади (BioRID)]

Добавление 2 −	Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля)

Содержание

Стр.

1.	Общие положения.

Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля)

1.	Общие положения

1.1	В настоящем добавлении содержатся технические требования к антропометрическому устройству для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля), которые надлежит использовать для испытаний транспортных средств на защиту водителей и пассажиров от бокового удара. Подробные технические требования, касающиеся проектирования, сертификации и сборки/разборки мужского манекена WorldSID 50-го процентиля, были опубликованы Международной организацией по стандартизации (ИСО) в документе ISO 15830:2013. Соответствующие технические требования планируется включить в настоящее добавление при первой же возможности.

1.2	WP.29 внес на рассмотрение Глобальные технические правила, касающиеся бокового удара о столб, в рамках Соглашения 1998 года, а недавно и Правила ООН, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их характеристик при боковом ударе о столб в соответствии с Соглашением 1958 года. Для того чтобы обеспечить согласованность в применении требования к испытаниям в рамках настоящих Правил, крайне важно включить в справочные материалы, имеющиеся в распоряжении регулирующих органов, органов по официальному утверждению типа и технических служб, точную информацию об испытательных устройствах.

1.3	До тех пор пока соответствующие технические требования не будут включены в настоящее добавление, мужской манекен WorldSID 
50-го процентиля, используемый для нормативных испытаний в соответствии с вышеуказанными Правилами, должен собираться и сертифицироваться согласно требованиям стандарта ISO 15830:2013 для манекена с двумя предплечьями.

1.4	Подробное описание механизма измерения точки Н (инструмента точки Н), который надлежит использовать вместе с мужским манекеном WorldSID 50-го процентиля, включая размеры, приведено в стандарте ISO 15830-2:2013, чертеж номер W50-82500".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.